ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных групп многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, дома № 13,14,15,16,17,18,19.

1.  Заказчик: Администрация поселения Сосенское

2. Наименование работ: выполнение работ по капитальному ремонту подъездных групп многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, дома № 13,14,15,16,17,18,19.

3. Место выполнения  работ: г. Москва,  поселение  Сосенское,  п. Коммунарка, дома.  № 13,14,15,16,17,18,19.

4. Срок выполнения работ: с 10 мая 2018 года по 31 июля 2018 года. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ. Работы предъявляются Подрядчиком поэтапно, в согласованные с Заказчиком сроки. Срок предъявления этапов работ – согласно графику проведения работ.

5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС 2) и акта комиссионной приемки объекта в эксплуатацию. Гарантии распространяются на все применяемые материалы и работы, выполненные Подрядчиком на объекте.

Если в период срока гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся недостатки, вызванные некачественным выполнением работ, использованием некачественных материалов, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 дня со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения обнаруженных недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, что не исключает право Сторон обратиться по данному вопросу в арбитражный суд. Оплата услуг экспертной организации производится за счет Подрядчика.

Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование определяется в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем, но не может быть менее 24 (двадцать четыре) месяца.

6. Требования к объемам выполненных работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.

Ведомость объемов работ

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Коммунарка д.№ 13. |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж обрамления ступеней лестничного марша входной группы (уголок металлический 50 х 50 мм.) (0,13 т.) | м.п | 21,6 |
| 2 | Демонтаж металлического пандуса ( 2-а швеллера шириной 140 мм., длиной 3100 мм) | м.п | 6,2 |
| Ремонтные работы |
| 3 | Устройство из алюминиевого универсального пандуса для лестниц из швеллеров, длиной 3100 мм, шириной 910 мм (высота борта 20 мм, широкий швеллер 410 мм, узкий швеллер 200 мм, расстояние между швеллерами 310 мм, высота внутреннего борта швеллера 20 мм, высота внешнего борта швеллера 40 мм. | т. | 0,3 |
| 4 | Окрашивание металлического пандуса, 2 швеллера длиной по 3100 мм, размер широкого швеллера 3100х410, размер узкого швеллера 3100х200 (краска: грунт-эмаль, гладкая, глянцевая, серебристая). | м ² | 5,8 |
| 5 | Монтаж керамической плитки, не шлифованной, с антискользящим напылением, для наружных работ на лестницу и площадку входа в подвал МКД. | м ² | 5,3 |
| 6 | Установка алюминиевых противоскользящих накладок, высота 5 мм, ширина 42 мм, с резиновой вставкой ширина 29 мм, на ступени, площадку входной группы и входа в подвал. | м.п | 38,2 |
| 7 | Монтаж окна ПВХ с режимом проветривания, в оконный проем приямка (размер 1,2 х 0,50 м). | шт. | 1 |
| 8 | Шпатлевание поверхности стен приямка и оконного проема ( шпатлевка ) | м ² | 4,8 |
| 9 | Огрунтовка поверхностей оконного проема и оконного приямка ,( грунтовка универсальная ). | м ² | 4,8 |
| 10 | Окраска оконного приямка и проема по штукатурке в цвет цоколя (краска фасадная, водно-дисперсионная, поливинилацетатная). | м ² | 4,8 |
| 11 | Монтаж металлического козырька над приямком, с вентилируемой сеткой (ЦПВС разм. 1.1 х 0.30 м.) - 2 шт, навес выполнен из угловой стали , длина 16 м., под углом 45 гр., сверху козырька выполнено примыкание к стене (размер у основания 1,1 х 1,8 м. ). | шт. | 1 |
| 12 | Металлический козырек обшит металлическим профнастилом С8 в цвет цоколя, (размер 5 м.кв.). | м ² | 4,1 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 13 | Погрузка и выгрузка строительного мусора вручную. | т. | 0,2 |
| 14 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 26 км. | т. | 0,2 |
| 15 | Непредвиденные расходы | % | 2 |

| п. Коммунарка д. № 14. |
| --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж обрамления ступеней лестничного марша входной группы ( уголок металлический 50 х 50 мм.) (0,13 т.) | м.п | 21,6 |
| 2 | Демонтаж металлического пандуса ( 2 швеллера длиной 3100 мм) | м.п | 6,2 |
| Ремонтные работы |
| 3 | Устройство из алюминиевого универсального пандуса для лестниц из швеллеров, длиной 3100 мм, шириной 910 мм., (высота борта 20 мм., широкий швеллер 410 мм., узкий швеллер 200 мм., расстояние между швеллерами 310 мм., высота внутреннего борта швеллера 20 мм., высота внешнего борта швеллера 40 мм. | т. | 0,3 |
| 4 | Окрашивание металлического пандуса, 2 швеллера длиной по 3100 мм, размер широкого швеллера 3100х410, размер узкого швеллера 3100 х 200 (краска: грунт-эмаль, гладкая, глянцевая, серебристая) | м² | 5,8 |
| 5 | Установка алюминиевых противоскользящих накладок, высота 5 мм, ширина 42 мм., с резиновой вставкой ширина 29 мм., на ступени и площадку входной группы и входа в подвал. | м.п | 33,8 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 6 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 26 км. | т. | 0,2 |
| 7 | Погрузка и выгрузка строительного мусора вручную. | т. | 0,2 |
| 8 | Непредвиденные расходы | % | 2 |

| п. Коммунарка д. № 15. |
| --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж деревянной двупольной двери, (размер 1800 х 1200 мм.) и глухой части дверного проема входа в мусорокамеру, (размер 1400 х 1200 мм.). | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж металлической двери, вход в подвал 1600 х 900 мм. | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж двупольной металлической двери входа в подъезд ( размер 2200×1600 мм.) и глухой части (в количестве двух штук) дверного проема (3800 х 1300 мм. (12,54 кв.м), (2220 х 2250 мм. 5 кв.м) | шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж бетонной стяжки вход в подвал, лестничного марша и площадки запасного выхода в МКД (50 мм.). | м ² | 20,4 |
| 5 | Снятие лакокрасочного покрытия с металлической двери запасного выхода (7,04 кв.м). | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж металлических поручней. | м.п | 10,2 |
| 7 | Демонтаж домофона и магнитного замка. | шт. | 1 |
| 8 | Демонтаж светильника (входа в подъезд). | шт. | 1 |
| Ремонтные работы |
| 9 | Устройство бетонной стяжки из смеси с применением бетоноконтакта, на площадку запасного выхода в МКД, лестничные марши (50 мм.). | м ² | 20,4 |
| 10 | Армирование стяжки площадки запасного выхода, входа в подвал, лестничных маршей (сетка). | м ² | 20,4 |
| 11 | Монтаж керамической плитки ., на лестничные марши, площадку входа в МКД и входа в подвал. | м ² | 28,4 |
| 12 | Установка алюминиевых противоскользящих накладок, высота 5 мм, ширина 42 мм, с резиновой вставкой ширина 29 мм, на ступени входной группы и входа в подвал. | м ² | 34,9 |
| 13 | Устройство глухой части дверного проема входа в подъезд МКД, (1 шт.) лист металла с наружной и внутренней стороны, порошковое напыление, наполнитель минеральная вата. | м ² | 5 |
| 14 | Установка оконного блока из теплого алюминиевого профиля над дверью входа в подъезд МКД, размер 3800 х 1300 мм, стеклопакет прозрачный. | шт. | 1 |
| 15 | Установка металлической двери (вход в подвал), лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль , (замок, ручка нерж. с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 2 |
| 16 | Установка металлической двери (вход в мусорокамеру), , дверная коробка профиль , лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль, (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 1 |
| 17 | Устройство глухой части дверного проема входа в мусорокамеру, , лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитроэмаль, наполнитель минеральная вата. | м ² | 1,68 |
| 18 | Зачистка поверхностей дверного откоса (мусорокамера). | м ² | 7,6 |
| 19 | Огрунтовка бетонных поверхностей дверных откосов, грунтовка универсальная. | м ² | 7,6 |
| 20 | Оштукатуривание поверхностей дверных откосов по сетке цементно-известковым раствором (толщина до 20 мм, сетка проволочная, штукатурная). | м ² | 7,6 |
| 21 | Шпатлевание поверхности дверных откосов ( шпатлевка). | м ² | 7,6 |
| 22 | Улучшенная окраска дверных откосов (краска фасадная водно -дисперсионная). | м ² | 7,6 |
| 23 | Покраска металлической двери запасного выхода ( краска масляная по металлу) 7,04 кв.м | шт. | 1 |
| 24 | Установка металлической с утеплителем, лист металла с наружной и внутренней стороны, покрытие порошковое напыление, ручка из нерж. стали с обеих сторон, наполнитель минеральная вата, доводчик. (вход в подъезд). | шт. | 1 |
| 25 | Установка решетки металлической, покрытие порошковое. (над дверью входа в подъезд). | шт. | 1 |
| 26 | Устройство из алюминиевого универсального пандуса для лестниц из швеллеров, длиной 3100 мм., шириной 910 мм., (высота борта 20 мм., широкий швеллер 410 мм., узкий швеллер 200 мм., расстояние между швеллерами 310 мм., высота внутреннего борта швеллера 20 мм., высота внешнего борта швеллера 40 мм. | т. | 0,3 |
| 27 | Окрашивание металлического пандуса, 2 швеллера длиной по 3100 мм, размер широкого швеллера 3100 х 410, размер узкого швеллера 3100 х 200 (краска: грунт-эмаль, гладкая, глянцевая, серебристая). | м ² | 5,8 |
| 28 | Установка ограждения, (Установка поручней из коррозионностойкой стали на лестничных маршах из труб бесшовных). поручень с тремя ригелями из нержавеющей стали. в рамках данных работ используются трубы бесшовные в количестве 2 штук длиной 15м, 34.2м, при этом, толщина стенки и марка стали у данных труб отличается друг от друга, так как в рамках данной работы не допускается использование всех двух труб с одинаковой толщиной стенки и из одинаковой марки стали.). | м.п. | 11,4 |
| 29 | Ремонт поверхности фасада входной группы здания (подготовка поверхности 10%). | м ² | 4,07 |
| 30 | Огрунтовка поверхности стен и потолков (грунтовка универсальная) | м ² | 47,7 |
| 31 | Окраска стен и потолков по штукатурке (краска фасадная, водно-дисперсионная, поливинилацетатная) | м ² | 47,7 |
| 32 | Устройство металлического козырька на вход в подвал-1 шт. (высота входа 1700 мм, противоположная высота 400 мм, ширина 1450 мм, длина 4300 мм; труба электросварная (19,2 м) и (24 м), окрашенной в цвет цоколя (Металлический козырек обшит металлическим профнастилом С8 в цвет цоколя, (размер 7,25 кв.м) | шт. | 1 |
| 33 | Монтаж защитного обрамления, на парапет перед входом в подвал, напуск с торцов по 15 см. (лист оцинкованный, крашенный в цвет цоколя, крепление анкер - гвоздь, размер 5000 х 500 мм. | м.п | 4,1 |
| 34 | Установка ранее снятого домофона и магнитного замка. | шт. | 1 |
| 35 | Установка уличных светильников, влагозащитных, антивандальных, светодиодных, энергосберегающих (козырек входа в МКД). | шт. | 4 |
| 36 | Монтаж электропроводов ( ВВГнг .) до щитовой с укладкой в металлорукав ( размер 20 мм.). | м.п | 50 |
| 37 | Установка настенных датчиков освещенности. | шт. | 1 |
| 38 | Устройство бетонных ливневых желобов водоотведения с решеткой перфорированной (от стены дома до дороги). | м.п. | 13 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 39 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 26 км. | т. | 2 |
| 40 | Погрузка и выгрузка строительного мусора вручную. | т. | 2 |
| 41 | Непредвиденные расходы | % | 2 |
| п. Коммунарка д. № 16. |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж деревянной двупольной двери, (размер 1800 х 1200 мм. - 2,16 м.кв) и глухой части дверного проема входа в мусорокамеру, ( - 1,68 кв.м) | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж металлической двери, вход в подвал 2000 х 1100 мм. | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж металлической решетчатой двери, вход в подвал 2000 х 1100 мм. | шт. | 2 |
| 4 | Демонтаж двупольной металлической двери входа в подъезд размер 2200×1600 и оконного блока с металлической решеткой 3800 х 1300 мм. (12,54 кв.м). | шт. | 1 |
| 5 | Снятие лакокрасочного покрытия с металлической двери - 1 шт., запасного выхода и глухой части дверного проема). | м ² | 11,45 |
| 6 | Демонтаж бетонной стяжки вход в подвал, лестничного марша и площадки запасного выхода в МКД (50 мм.) | м ² | 20,4 |
| 7 | Демонтаж металлических поручней. | м.п | 11,4 |
| 8 | Демонтаж домофона и магнитного замка. | шт. | 1 |
| 9 | Демонтаж дверного доводчика. | шт. | 1 |
| 10 | Демонтаж светильников (вход в подъезд, козырек). | шт. | 2 |
| Ремонтные работы |
| 11 | Устройство бетонной стяжки из песчано - гравийной смеси с применением бетоноконтакта, на площадку запасного входа в МКД, лестничные марши (50 мм.). | м ² | 20,4 |
| 12 | Армирование стяжки площадки запасного выхода, входа в подвал, лестничных маршей (сетка диаметр 5 мм, габариты ячеек 50 х 50 мм.). | м ² | 20,4 |
| 13 | Монтаж керамической плитки для наружных работ, на лестничные марши и площадку входа в МКД и входа в подвал. | м ² | 34,7 |
| 14 | Установка алюминиевых противоскользящих накладок, высота 5 мм, ширина 42 мм, с резиновой вставкой ширина 29 мм, на ступени входной группы и входа в подвал. | м.п | 44,6 |
| 15 | Установка металлической двери (вход в подвал), мм лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль, (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 1 |
| 16 | Установка решетчатой двери (тип металлическая жалюзийная дверь, для проветривания). каркас из профильной трубы , полотно двери из профильной трубы 40х25 мм, стальной лист 1,5 мм. покраска нитро эмаль, замок,ручка с двух сторон. | шт. | 2 |
| 17 | Установка металлической двери (вход в мусорокамеру), , дверная коробка профиль , лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль , (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 2 |
| 18 | Устройство глухой части дверного проема входа в мусорокамеру, , лист металла с наружной и внутренней стороны, , покраска нитроэмаль, наполнитель минеральная вата. | м ² | 1,68 |
| 19 | Зачистка и покраска металлической двери запасного выхода и глухой металлической части дверного проема ( краска масляная по металлу). | м ² | 11,45 |
| 20 | Зачистка поверхностей дверного откоса (мусорокамера). | м ² | 7,6 |
| 21 | Огрунтовка бетонных поверхностей дверных откосов, грунтовка универсальная. | м ² | 7,6 |
| 22 | Оштукатуривание поверхностей дверных откосов по сетке цементно-известковым раствором (толщина до 20 мм, сетка проволочная, штукатурная). | м ² | 7,6 |
| 23 | Шпатлевание поверхности дверных откосов ( шпатлевка) | м ² | 7,6 |
| 24 | Улучшенная окраска дверных откосов (краска фасадная водно -дисперсионная). | м ² | 7,6 |
| 25 | Установка металлической с утеплителем, , , лист металла с наружной и внутренней стороны , покрытие порошковое напыление, ручка с обеих сторон, наполнитель минеральная вата доводчик. (вход в подъезд). | шт. | 1 |
| 26 | Установка оконного блока из теплого алюминиевого профиля над дверью входа в подъезд МКД, размер 3800 х 1300 мм, стеклопакет прозрачный. | шт. | 1 |
| 27 | Установка решетки металлической, покрытие порошковое.(над дверью входа в подъезд). | шт. | 1 |
| 28 | Устройство из алюминиевого универсального пандуса для лестниц из швеллеров, длиной 3100 мм, шириной 910 мм., (высота борта 20 мм, широкий швеллер 410 мм, узкий швеллер 200 мм, расстояние между швеллерами 310 мм, высота внутреннего борта швеллера 20 мм, высота внешнего борта швеллера 40 мм. | т. | 0,3 |
| 29 | Окрашивание металлического пандуса, 2 швеллера длиной по 3100 мм, размер широкого швеллера 3100 х 410, размер узкого швеллера 3100 х 200 (краска: грунт - эмаль, гладкая, глянцевая, серебристая). | м ² | 5,8 |
| 30 | Установка ограждения поручень с тремя ригелями из нержавеющей стали диаметр поручня 50,8 мм.,толщина металла 1,5 мм. - длина 11,4 м, диаметр стойки 38 мм. - длина 15 м., диаметр ригеля 15 . - длина 34.2 м. | м.п. | 10,2 |
| 31 | Ремонт поверхности фасада входной группы здания (подготовка поверхности 10%). | м ² | 4,07 |
| 32 | Огрунтовка поверхности стен и потолков (грунтовка универсальная). | м ² | 47,7 |
| 33 | Окраска стен и потолков по штукатурке (краска фасадная, водно -дисперсионная, поливинилацетатная). | м ² | 47,7 |
| 34 | Устройство металлического козырька на вход в подвал - 1 шт. (высота входа 1700 мм, противоположная высота 400 мм, ширина 1450 мм, длина 4300 мм; труба электросварная 40 х 40 х 3 мм. (19,2 м.) и 40 х 20 х 3 (24 м.), окрашенной в цвет цоколя. | шт. | 1 |
| 35 | Монтаж металлического профнастила С8 в цвет цоколя, на козырек входа в подвал. | м ² | 7,25 |
| 36 | Монтаж защитного обрамления, на парапет перед входом в подвал, напуск с торцов по 15 см., (лист оцинкованный, крашенный в цвет цоколя, крепление анкер - гвоздь, размер 5000 х 500 мм. | м.п | 4,1 |
| 37 | Установка уличных светильников, влагозащитных, антивандальных, светодиодных, энергосберегающих (козырек входа в МКД). | шт. | 4 |
| 38 | Монтаж электропроводов ( ВВГ нг .) до щитовой с укладкой в металлорукав (размер 20 мм.). | м.п | 50 |
| 39 | Установка настенных датчиков освещенности. | шт. | 1 |
| 40 | Установка ранее снятого домофона и магнитного замка. | шт. | 1 |
| 41 | Устройство бетонных ливневых желобов водоотведения с решеткой перфорированной (от стены дома до тротуара). | м.п. | 7 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 42 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 26 км. | т. | 2,2 |
| 43 | Погрузка и выгрузка строительного мусора вручную. | т. | 2,2 |
| 44 | Непредвиденные расходы. | % | 2 |

| п. Коммунарка д. № 17. |
| --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж тротуарной плитки 300 х 300 мм. | м ² | 25 |
| 2 | Демонтаж цементной стяжки (высота стяжки 14 см.). | м ² | 25 |
| 3 | Демонтаж брусчатки 40 х 40 мм., под пандус. | м ² | 2 |
| 4 | Демонтаж металлической двери, вход в подвал 2000 х 900 мм. | шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж металлической решетчатой двери вход в подвал 2000 х 900 мм. | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж деревянной двупольной двери, размер 2000 х 1400 мм., и глухой части дверного проема входа в мусорокамеру, размер 1400 х 1400 мм., ( 1,96 кв.м). | шт. | 2 |
| 7 | Демонтаж двупольной металлической двери, , оконного блока, размер 1600 х 1200 мм. над дверью 1 шт. и деревянной глухой части дверного проема входа в подъезд, размер 3400*600 мм. (2,04 м.кв.). | шт. | 2 |
| 8 | Демонтаж двупольной деревянной двери 2200 х 1400 мм., с оконным блоком 1400 х 400 мм. (запасной выход). | шт. | 1 |
| 9 | Демонтаж бетонных ливневых желобов водоотведения, (от стены дома до тротуара) | мп | 26 |
| 10 | Демонтаж домофона и магнитного замка. | шт. | 2 |
| 11 | Демонтаж светильников (вход в подъезд, козырек). | шт. | 6 |
| Ремонтные работы |
| 12 | Устройство армированной стяжки крыльца входа в МКД (арматура, бетон (14 см). | м ² | 50 |
| 13 | Монтаж тротуарной плитки, крыльца и пандуса входа в МКД. | м ² | 29 |
| 14 | Установка алюминиевых противоскользящих накладок, высота 5 мм, ширина 42 мм, с резиновой вставкой ширина 29 мм, на ступени входной группы и входа в подвал. | м ² | 26,2 |
| 15 | Установка металлической двери (вход в подвал), мм лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль , (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 1 |
| 16 | Установка решетчатой двери(металлическая жалюзийная дверь для проветривания) 2000х900. каркас из профильной трубы , полотно двери из профильной трубы 40х25 мм, стальной лист 1,5 мм. покраска нитро эмаль, замок, ручка с двух сторон. | шт. | 1 |
| 17 | Установка металлической двери (вход в мусорокамеру), лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль , (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 2 |
| 18 | Устройство глухой части дверного проема входа в мусорокамеру, лист металла с наружной и внутренней стороны, профиль каркаса (11,2 м.п), покраска нитроэмаль, наполнитель минеральная вата- 2 шт. | м ² | 1,96 |
| 19 | Зачистка поверхностей дверных откосов. | м ² | 10,68 |
| 20 | Огрунтовка бетонных поверхностей дверных откосов, грунтовка универсальная. | м ² | 10,68 |
| 21 | Оштукатуривание поверхностей дверных откосов по сетке цементно-известковым раствором (толщина до 20 мм, сетка проволочная, штукатурная). | м ² | 10,68 |
| 22 | Шпатлевание поверхности дверных откосов ( шпатлевка). | м ² | 10,68 |
| 23 | Улучшенная окраска дверных откосов (краска фасадная водно-дисперсионная). | м ² | 10,68 |
| 24 | Установка металлической с утеплителем, , , лист металла с наружной и внутренней стороны , покрытие порошковое напыление, ручка с обеих сторон, наполнитель минеральная вата доводчик. (вход в подъезд). | шт. | 2 |
| 25 | Устройство глухой части дверного проема входа в подъезд МКД, лист металла с наружной и внутренней стороны, профиль каркаса (7,4 п.м), порошковое напыление, наполнитель минеральная вата - 2 шт. | м ² | 1,32 |
| 26 | Установка оконного блока из теплого алюминиевого профиля над дверью входа в подъезд МКД, размер 2200 х 1200 мм, стеклопакет прозрачный. | шт. | 2 |
| 27 | Установка решетки металлической покрытие порошковое (над дверью вход в подъезд). | шт. | 2 |
| 28 | Установка двустворчатой металлической двери (запасной выход), лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль , (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 1 |
| 29 | Установка оконного блока из теплого алюминиевого профиля над дверью запасного выхода МКД, размер 1400 х 400 мм, стеклопакет прозрачный. | шт. | 1 |
| 30 | Решетка металлическая, покраска нитроэмаль (запасной выход). | шт. | 1 |
| 31 | Устройство железобетонного пандуса с армированием длина 2 м, ширина 1,1 м., (песок - 0,35 м³, щебень 0,23 м³, бетон, 0,5 м³ (арматура 0,029 т.). | шт. | 1 |
| 32 | Установка ограждения поручень с тремя ригелями из нержавеющей стали диаметр поручня 50,8 мм.. - длина 11 м, диаметр стойки 38 мм. - длина 14 м., диаметр ригеля 15 .- длина 33 м. | м.п. | 11 |
| 33 | Ремонт поверхности фасада входной группы здания (подготовка поверхности 10%). | м ² | 5,17 |
| 34 | Огрунтовка поверхности стен и потолков (грунтовка универсальная). | м ² | 51,7 |
| 35 | Окраска стен и потолков по штукатурке (краска фасадная, водно -дисперсионная, поливинилацетатная). | м ² | 51,7 |
| 36 | Установка ранее снятого домофона и магнитного замка. | шт. | 2 |
| 37 | Установка светильников светодиодных, энергосберегающих (козырек). | шт. | 6 |
| 38 | Монтаж электропроводов ( ВВГ нг .) до щитовой с укладкой в металлорукав (размер 20 мм). | м.п. | 50 |
| 39 | Устройство бетонных ливневых желобов водоотведения с решеткой перфорированной (от стены дома до тротуара). | м.п. | 26 |
| 40 | Устройство бордюрного камня, размер 1000х200х80 мм. | м.п. | 8,7 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 41 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 26 км. | т. | 10 |
| 42 | Погрузка и выгрузка строительного мусора вручную. | т. | 10 |
| 43 | Непредвиденные расходы. | % | 2 |

| п. Коммунарка д. № 18. |
| --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж тротуарной плитки 300 х 300 мм. | м ² | 34 |
| 2 | Демонтаж цементной стяжки (высота стяжки 14 см). | м ² | 27 |
| 3 | Демонтаж брусчатки 40 х 40 мм под пандус. | м ² | 2 |
| 4 | Демонтаж металлической двери, вход в подвал 1600 х 900 мм. | шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж металлической решетчатой двери вход в подвал 2000 х 900 мм. | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж деревянной двупольной двери, размер 2000 х 1400 мм., и глухой части дверного проема входа в мусорокамеру, размер 1600 х 1400 мм., ( 2,24 кв.м). | шт. | 2 |
| 7 | Демонтаж двупольной металлической двери, размер 2200×1600 мм, оконного блока, размер 1600х1200 мм. над дверью и деревянной глухой части дверного проема входа в подъезд, размер 3400*600 мм. (2,04 м.кв.) | шт. | 2 |
| 8 | Демонтаж двупольной деревянной двери 1900 х 1400 мм., с оконным блоком 1400 х 600 мм.. (запасной выход). | шт. | 1 |
| 9 | Демонтаж бетонных ливневых желобов водоотведения, (от стены дома до тротуара) | м.п. | 20 |
| 10 | Демонтаж металлических поручней (0,02). | м.п. | 4 |
| 11 | Демонтаж домофона и магнитного замка. | шт. | 2 |
| 12 | Демонтаж светильников (вход в подъезд, козырек). | шт. | 8 |
| Ремонтные работы |
| 13 | Бетон из песчано - гравийной смеси М - 300 (14 см). | м ² | 27 |
| 14 | Устройство армированной стяжки крыльца входа в МКД (арматура). | м ² | 54 |
| 15 | Монтаж тротуарной плитки, крыльца и пандуса входа в МКД. | м ² | 43,7 |
| 16 | Установка алюминиевых противоскользящих накладок, высота 5 мм, ширина 42 мм, с резиновой вставкой ширина 29 мм, на ступени входной группы и входа в подвал. | м.п. | 14,5 |
| 17 | Установка металлической двери (вход в подвал), лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль, (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 1 |
| 18 | Установка решетчатой двери (металлическая жалюзийная дверь для проветривания) каркас из профильной трубы , полотно двери из профильной трубы, стальной лист. покраска нитро эмаль, замок,ручка с двух сторон. | шт. | 1 |
| 19 | Установка двустворчатой металлической двери (вход в мусорокамеру), лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль, (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 2 |
| 20 | Устройство глухой части дверного проема входа в мусорокамеру. лист металла с наружной и внутренней стороны, ., (11,2 м.п), покраска нитроэмаль, наполнитель минеральная вата - 2 шт. | м ² | 2,24 |
| 21 | Зачистка поверхностей дверных откосов. | м ² | 10,68 |
| 22 | Огрунтовка бетонных поверхностей дверных откосов, грунтовка универсальная. | м ² | 10,68 |
| 23 | Оштукатуривание поверхностей дверных откосов по сетке цементно -известковым раствором (толщина до 20 мм, сетка проволочная, штукатурная). | м ² | 10,68 |
| 24 | Шпатлевание поверхности дверных откосов ( шпатлевка). | м ² | 10,68 |
| 25 | Улучшенная окраска дверных откосов (краска фасадная водно-дисперсионная). | м ² | 10,68 |
| 26 | Установка металлической с утеплителем, дверная коробка профиль , лист металла с наружной и внутренней стороны , покрытие порошковое напыление, ручка с обеих сторон, наполнитель минеральная вата доводчик. (вход в подъезд). | шт. | 2 |
| 27 | Устройство глухой части дверного проема входа в подъезд МКД, ( лист металла с наружной и внутренней стороны, профиль каркаса ( 7,4 п.м ), порошковое напыление, наполнитель минеральная вата) - 2 шт. | м ² | 1,32 |
| 28 | Установка оконного блока из теплого алюминиевого профиля над дверью входа в подъезд МКД, размер 2200 х 1200 мм, стеклопакет прозрачный. | шт. | 2 |
| 29 | Установка решетки металлической, покрытие порошковое (над дверью вход в подъезд). | шт. | 2 |
| 30 | Установка металлической двери (запасной выход), лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль , (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 1 |
| 31 | Установка оконного блока из теплого алюминиевого профиля над дверью запасного выхода МКД, размер 1400 х 600 мм, стеклопакет прозрачный. | шт. | 1 |
| 32 | Решетка металлическая, покраска нитроэмаль (запасной выход). | шт. | 1 |
| 33 | Устройство железобетонного пандуса с армированием длина 2 м, ширина 1,1 м., (песок - 0,35 м³, щебень гравийный 0,23 м³, бетон, 0,5 м³ (арматура 0,029 т). | шт. | 1 |
| 34 | Установка ограждения поручень с двумя ригелями из нержавеющей стали диаметр поручня 50,8 мм. - длина 13 , диаметр стойки 38 мм. - длина 15 м., диаметр ригеля 15 - длина 26 м. | м.п. | 13 |
| 35 | Ремонт поверхности фасада входной группы здания (подготовка поверхности 10%). | м ² | 5,17 |
| 36 | Огрунтовка поверхности стен и потолков (грунтовка универсальная). | м ² | 51,7 |
| 37 | Окраска стен и потолков по штукатурке (краска фасадная, водно-дисперсионная, поливинилацетатная). | м ² | 51,7 |
| 38 | Установка ранее снятого домофона и магнитного замка. | шт. | 2 |
| 39 | Установка светильников светодиодных, энергосберегающих (козырек). | шт. | 8 |
| 40 | Монтаж электропроводов ( ВВГ нг ) до щитовой с укладкой в металлорукав (размер 20 мм.). | м.п. | 40 |
| 41 | Устройство бетонных ливневых желобов водоотведения с решеткой перфорированной (от стены дома до тротуара). | м.п. | 20 |
| 42 | Устройство бардюрного камня, . | м.п. | 8,7 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 43 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 26 км. | т. | 13 |
| 44 | Погрузка и выгрузка строительного мусора вручную. | т. | 13 |
| 45 | Непредвиденные расходы. | % | 2 |

| п. Коммунарка д. № 19. |
| --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж тротуарной плитки 300 х 300 мм. | м ² | 46 |
| 2 | Демонтаж цементной стяжки (высота стяжки 14 см). | м ² | 40 |
| 3 | Демонтаж брусчатки 40 х 40 мм под пандус. | м ² | 2 |
| 4 | Демонтаж деревянной двупольной двери, размер 2000 х 1400 мм и глухой части дверного проема входа в мусорокамеру, размер 1600 х 1400 мм., ( 2,24 кв.м). | шт. | 4 |
| 5 | Демонтаж двупольной металлической двери, размер 2200×1400 мм, оконного блока размер 1400х1200 мм. и деревянной глухой части дверного проема входа в подъезд, размер 3400*600 мм. (2,04 м.кв.) | шт. | 4 |
| 6 | Демонтаж двупольной деревянной двери 2100 х 1600 мм., с оконным блоком 1600 х 600 мм., (запасной выход). | шт. | 2 |
| 7 | Демонтаж бетонных ливневых желобов водоотведения, (от стены дома до тротуара). | м.п. | 52 |
| 8 | Демонтаж металлических поручней (0,01). | м.п. | 1,8 |
| 9 | Демонтаж домофона и магнитного замка. | шт. | 4 |
| 10 | Демонтаж светильников (вход в подъезд, козырек). | шт. | 16 |
| Ремонтные работы |
| 11 | Бетон (14 см). | м ² | 40 |
| 12 | Устройство армированной стяжки крыльца входа в МКД (арматура). | м ² | 80 |
| 13 | Монтаж тротуарной плитки, крыльца и пандуса входа в МКД. | м ² | 46 |
| 14 | Установка двустворчатой металлической двери (вход в мусорокамеру), лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль , (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 4 |
| 15 | Устройство глухой части дверного проема входа в мусорокамеру, , лист металла с наружной и внутренней стороны, (11,2 м.п), покраска нитроэмаль, наполнитель минеральная вата - 4 шт. | м ² | 2,24 |
| 16 | Зачистка поверхностей дверных откосов. | м ² | 21,36 |
| 17 | Огрунтовка бетонных поверхностей дверных откосов, грунтовка универсальная. | м ² | 21,36 |
| 18 | Оштукатуривание поверхностей дверных откосов по сетке цементно-известковым раствором (толщина до 20 мм, сетка проволочная, штукатурная). | м ² | 21,36 |
| 19 | Шпатлевание поверхности дверных откосов ( шпатлевка ). | м ² | 21,36 |
| 20 | Улучшенная окраска дверных откосов ( краска фасадная водно -дисперсионная ). | м ² | 21,36 |
| 21 | Установка металлической с утеплителем, , лист металла с наружной и внутренней стороны , покрытие порошковое напыление, ручка с обеих сторон, наполнитель минеральная вата доводчик. (вход в подъезд). | шт. | 4 |
| 22 | Устройство глухой части дверного проема входа в подъезд МКД, (лист металла с наружной и внутренней стороны, профиль каркаса ( 7,4 п.м ), порошковое напыление, наполнитель минеральная вата) - 4 шт. | м ² | 1,32 |
| 23 | Установка оконного блока из теплого алюминиевого профиля над дверью входа в подъезд МКД, размер 2000 х 1200 мм, стеклопакет прозрачный. | шт. | 4 |
| 24 | Установка решетки металлической, покрытие порошковое.(над дверью вход в подъезд) | шт. | 4 |
| 25 | Установка металлической двери (запасной выход), лист металла с наружной и внутренней стороны, покраска нитро эмаль , (замок, ручка нерж с обеих сторон) наполнитель: минеральная вата. | шт. | 2 |
| 26 | Установка оконного блока из теплого алюминиевого профиля над дверью запасного выхода МКД, размер 1600 х 600 мм, стеклопакет прозрачный. | шт. | 2 |
| 27 | Решетка металлическая, покраска нитроэмаль (запасной выход). | шт. | 2 |
| 28 | Устройство железобетонного пандуса с армированием длина 2 м, ширина 1,1 м. (песок - 0,40 м³, щебень гравийный 0,25 м³, бетон, - 0,6 м³ (арматура 0,029 т.). | шт. | 1 |
| 29 | Установка ограждения поручень с двумя ригелями из нержавеющей стали диаметр поручня 50,8 мм. - длина 18 м., диаметр стойки 38 мм., длина - 20 м, диаметр ригеля 15 . -длина 36 м. | м.п. | 18 |
| 30 | Ремонт поверхности фасада входной группы здания (подготовка поверхности 10%) | м ² | 10,4 |
| 31 | Огрунтовка поверхности стен и потолков (грунтовка универсальная). | м ² | 103,4 |
| 32 | Окраска стен и потолков по штукатурке (краска фасадная, водно-дисперсионная, поливинилацетатная) | м ² | 103,4 |
| 33 | Установка ранее снятого домофона и магнитного замка. | шт. | 4 |
| 34 | Установка светильников светодиодных, энергосберегающих (козырек) | шт. | 16 |
| 35 | Монтаж электропроводов (ВВГ нг .) до щитовой с укладкой в металлорукав (размер 20 мм.). | м.п. | 80 |
| 36 | Устройство бордюрного камня, . | м.п. | 27 |
| 37 | Устройство бетонных ливневых желобов водоотведения с перфорированной решеткой (от стены дома до тротуара). | м.п. | 52 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 38 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 26 км. | т. | 18 |
| 39 | Погрузка и выгрузка строительного мусора вручную. | т. | 18 |
| 40 | Непредвиденные расходы. | % | 2 |

Все строительные материалы и элементы конструкций для проведения указанных работ приобретаются и доставляются к месту назначения (подъездных групп) Подрядчиком за свой счет.

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Сведениях о товаре Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе  и сметной документации (СД) ( при этом, СД определяет объем работ, но не устанавливает требований к товарам, используемым при выполнении работ, и технологическому оборудованию. Частичное выполнение работ не допускается.).

7.  Источник финансирования: Бюджет поселения Сосенское.

8. Требования к качеству выполнения работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта. Подрядчик должен обеспечить – высокий уровень качества строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящей документации об аукционе. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, в согласованные сроки.

9. Требования к выполнению работ

Подрядчик перед началом производства работ должен предоставить на согласование Заказчику план производства работ с указанием объемов выполняемых работ по дням. График должен быть составлен на основании требований следующих документов: ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Не позднее 2 рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик представляет Заказчику состав бригад и квалификационные документы рабочих для согласования порядка выполнения работ

Подрядчик приказом назначает лицо, осуществляющего строительный контроль за выполнением работ, а также ответственного за качество выполнения работ, персонал и технику безопасности.

Все необходимые для производства работ материалы, изделия включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью и контролировать правильное их применение;

Подрядчик обязан нести ответственность за соблюдение техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны труда и т. д. при производстве работ. Все работники Подрядчика, участвующие в проведении ремонта обязаны перед началом проведения работ пройти вводный инструктаж у ответственного за охрану труда представителя Управляющей компании, в управлении которой находятся данные жилые дома.

Подрядчик обязан вести на каждом объекте общий журнал производства работ, входного контроля материалов. По окончании работ, журналы вместе с комплектом документации передаются Заказчику.

В случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ компенсация ущерба осуществляется за счет Подрядчика.

Подрядчик обязан до начала работ уведомить нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме за трое суток о планируемых работах и сроках их проведения

Подрядчик обязан согласовывать с управляющей компанией время проведения работ.

Энергоресурсообеспечение работ по капитальному ремонту инженерных систем жилого дома и оплата потребленных ресурсов является обязанностью Подрядчика. Способы учета и оплаты потребленных ресурсов определяются соответствующими ресурсоснабжающими организациями при заключении договора на поставку соответствующего ресурса. Плата за потребленные энергоресурсы включена в цену Контракта. В случае, если для энергоресурсообеспечения работ по капитальному ремонту возникнет необходимость подключения к инженерным сетям жилого дома, точки подключения к соответствующим сетям определяет управляющая компания при передаче объекта в ремонт.

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, в соответствии со сметной документацией должны быть представлены Заказчику непосредственно до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Подрядчик обязан производить сдачу-приемку скрытых работ и приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

По письменному согласованию с Заказчиком   Подрядчик может использовать аналогичные материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и (или) оборудование), указанные в смете с документами подтверждающие свойства.

Все материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые предполагается использовать при выполнении работ должны быть новыми не ранее 2017 года (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Подрядчик обязан при производстве работ соблюдать требования Федерального закона № 384 от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружения».

При производстве работ руководствоваться:

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

-  СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

-ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Правила ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Места производства работ должны быть ограждены соответствующими специальными устройствами и приспособлениями.

- Для вывоза строительного мусора в процессе производства работ Подрядчик устанавливает мусорный контейнер, с регулярным его вывозом своими силами по мере заполнения. Строительные отходы должны вывозиться Подрядчиком на специальные городские полигоны. Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет копии документов на сданные строительные отходы. Место установки мусорного контейнера определяется управляющей компанией при передаче объекта в ремонт.   Складирование мусора на прилегающей территории категорически запрещено.

После завершения работ площади должны быть чистыми и освобождены от оборудования Подрядчика, остатков материала и мусора.

Запрещается складирование пожароопасных материалов на объекте, отходов на проезжей части, тротуарах и газонах.

Заказчик вправе требовать от исполнителя безвозмездного устранения в гарантийный срок выявленных в процессе эксплуатации недостатков.

Все работы выполняются в соответствии со сметной документацией и Техническим заданием являющимися неотъемлемой частью контракта.

10. Порядок сдачи-приемки работ:

По окончании выполнения работ подрядчик должен предоставить Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 4-х экз., справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 4-х экз., материалы фотофиксации состояния объекта до начала производства работ на электронном носителе (USB-флеш-накопитель); материалы фотофиксации производственного процесса в электронном виде (USB-флеш-накопитель); материалы фотофиксации по окончании работ на электронном носителе (USB-флеш-накопитель); комплект исполнительной документации в 2-х экз.

-Подрядчик обязан производить сдачу-приемку скрытых работ и приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Исполнительная документация предъявляется заказчику при приемке работ с приложением фотоматериалов.

Комплект исполнительной документации включает:

- журнал производства работ (оригинал и копия с синей печатью);

- журнал входящего контроля должен последовательно нумероваться, иметь даты начала и конца ведения журнала. Вырывать листы из журнала, даже в случае их порчи, запрещается.

- приказы о назначении ответственных лиц с правом подписи соответствующих актов: за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность (оригинал и копия с синей печатью);

- список работников на бланке Подрядчика (оригиналы – 2 экз.);

- акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки с приложением фотоматериалов, сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на примененные материалы и оборудование. Все прилагаемые к актам копии документов должны быть заверены печатью и подписью руководителя организации-Подрядчика.

За 5 рабочих дней до окончания работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ для организации приемочной комиссии по приемке выполненных им работ.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта по назначению. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований технических и нормативно- правовых актов, Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

11. Количественные показатели товаров, требование к которым установлены Заказчиком в соответствие с Приложениями №1-7 к Техническому заданию (ТЗ):

| №п/п | Наименование товара | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт подъездной группы д. 13 п. Коммунарка |  |  |  |
| 1 | Болты самоанкерующиеся распорные | т | 0,0015 |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,30 |
| 3 | Грунтовка | т | 0,000522 |
| 4 | Эмаль | кг | 0,522 |
| 5 | Плитка для пола | м2 | 5,406 |
| 6 | Растворы | м3 | 0,13462 |
| 7 | Винты самонарезающие | кг | 0,35908 |
| 8 | Металлический рамный дюбель | шт. | 1,80 |
| 9 | Лента самоклеющаяся пароизоляционная бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва | м | 2,574 |
| 10 | Лента самоклеящаяся диффузионная гидроизоляционная | м | 0,402 |
| 11 | Лента ПСУЛ | м | 1,626 |
| 12 | Блоки оконные | м2 | 0,60 |
| 13 | Грунтовка специализированная | л | 0,4944 |
| 14 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,000264 |
| 15 | Краски водно-дисперсионные | т | 0,002496 |
| 16 | Профили стальные | т | 0,05376 |
| 17 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000095 |
| Капитальный ремонт подъездной группы д. 14 п. Коммунарка |  |  |  |
| 1 | Анкерный болт | т | 0,0015 |
| 2 | Эмаль | кг | 0,522 |
| 3 | Винты с полукруглой головкой | кг | 0,31772 |
| Капитальный ремонт подъездной группы д. 15 п. Коммунарка |  |  |  |
| 1 | Смеси бетонные | м3 | 1,0404 |
| 2 | Проволока стальная | т | 0,00329 |
| 3 | Плитки керамические | м2 | 28,968 |
| 4 | Растворы | м3 | 0,72136 |
| 5 | Винты | кг | 0,32806 |
| 6 | Проклдаки резиновые уплотнительные | м | 34,90 |
| 7 | Пиломатериалы хвойных пород(бруски) | м3 | 0,00016 |
| 8 | Растворы | м3 | 0,001 |
| 9 | Блоки дверные | т | 0,24 |
| 10 | Болты анкерные | шт. | 6,00 |
| 11 | Пиломатериалы хвойных пород(бруски) | м3 | 0,00032 |
| 12 | Растворы строительные | м3 | 0,002 |
| 13 | Блоки дверные | шт. | 2,00 |
| 14 | Пиломатериалы хвойных пород(бруски) | м3 | 0,00016 |
| 15 | Растворы | м3 | 0,001 |
| 16 | Блоки дверные металлические | шт. | 1,00 |
| 17 | Пиломатериалы хвойных пород(бруски) | м3 | 0,00016 |
| 18 | Блоки дверные металлические | т | 0,08 |
| 19 | Растворы строительные | м3 | 0,00608 |
| 20 | Смеси штукатурные | т | 0,107008 |
| 21 | Грунтовка специализированная | л | 0,7828 |
| 22 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,000418 |
| 23 | Краски водно-дисперсионные | т | 0,003952 |
| 24 | Пена монтажная | л | 0,669 |
| 25 | Пиломатериалы хвойных пород(бруски) | м3 | 0,0002 |
| 26 | Блоки дверные металлические | шт. | 1,00 |
| 27 | Арматурные заготовки | т | 0,001406 |
| 28 | Решетки оконные | т | 0,074 |
| 29 | Болты самоанкерующиеся | т | 0,0018 |
| 30 | Эмали | кг | 0,522 |
| 31 | Сталь толстолистовая | т | 0,000342 |
| 32 | Песок | м3 | 0,000684 |
| 33 | Трубы бесшовные | м | 34,2 |
| 34 | Трубы бесшовные | м | 15 |
| 36 | Шпатлевка | т | 0,000477 |
| 37 | Дисперсия поливинилацетатная | т | 0,000897 |
| 38 | Краска фасадная | т | 0,024375 |
| 39 | Смеси штукатурные | т | 0,025043 |
| 40 | Профили стальные | т | 0,064512 |
| 41 | Профили стальные электросварные | т | 0,05808 |
| 42 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000169 |
| 43 | Сталь листовая | т | 0,022304 |
| 44 | Гвозди строительные | т | 0,000164 |
| 45 | Проволока | т | 0,000041 |
| 46 | Светильник | шт. | 4,00 |
| 47 | Кабели силовые | км | 0,05 |
| 48 | Смеси бетонные | м3 | 0,559 |
| 49 | Лоток водоотводный с решеткой щелевой | компл. | 13,00 |
| Капитальный ремонт подъездной группы д. 16 п. Коммунарка |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Смеси бетонные | м3 | 1,0404 |
| 2 | Проволока стальная | т | 0,00329 |
| 3 | Плитка для пола | м2 | 35,394 |
| 4 | Винты | кг | 0,41924 |
| 5 | Пена монтажная | л | 1,83 |
| 6 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0,00048 |
| 7 | Блоки дверные металлические | шт. | 1,00 |
| 8 | Анкер-шпилька распорный | шт. | 18,00 |
| 9 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0,00032 |
| 10 | Блоки дверные металлические | шт. | 2,00 |
| 11 | Бруски обрезные | м3 | 0,00016 |
| 12 | Растворы готовые | м3 | 0,001 |
| 13 | Блоки дверные металлические | т | 0,08 |
| 14 | Анкер-шпилька распорный | шт. | 6,00 |
| 15 | Краски масляные | т | 0,001786 |
| 16 | Олифа | кг | 0,543875 |
| 17 | РАСТВОРЫ | м3 | 0,00608 |
| 18 | Смеси штукатурные | т | 0,107008 |
| 19 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,000418 |
| 20 | Краска водно-дисперсионная | т | 0,003952 |
| 21 | Бруски обрезные | м3 | 0,0002 |
| 22 | Растворы | м3 | 0,0014 |
| 23 | Блоки дверные металлические | шт. | 1,00 |
| 24 | Болты анкерные | шт. | 8,00 |
| 25 | Арматурные заготовки | т | 0,001406 |
| 26 | Решетки оконные | т | 0,074 |
| 27 | Эмали | кг | 0,522 |
| 28 | Песок | м3 | 0,000612 |
| 29 | Шпатлевка | т | 0,000477 |
| 30 | Краска фасадная перхлорвиниловые | т | 0,024375 |
| 31 | Смеси штукатурные | т | 0,025043 |
| 32 | Профили стальные | т | 0,064512 |
| 33 | Профили стальные электросварные | т | 0,05808 |
| 34 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000169 |
| 35 | Сталь листовая | т | 0,022304 |
| 36 | Гвозди строительные | т | 0,000164 |
| 37 | Проволока | т | 0,000041 |
| 38 | Светильник | шт. | 4,00 |
| 39 | Бетонная смесь | м3 | 0,301 |
| Капитальный ремонт подъездной группы д. 17 п. Коммунарка |  |  |  |
| 1 | Смеси бетонные | м3 | 7,14 |
| 2 | Проволока | т | 0,017332 |
| 3 | Плитка для пола | м2 | 29,58 |
| 4 | Винты самонарезающие | кг | 0,24628 |
| 5 | Бруски | м3 | 0,00032 |
| 6 | Растворы | м3 | 0,002 |
| 7 | Анкер-шпилька | шт. | 12,00 |
| 8 | Растворы готовые | м3 | 0,001 |
| 9 | Блоки дверные металлические | т | 0,094 |
| 10 | Растворы | м3 | 0,008544 |
| 11 | Смеси сухие | т | 0,150374 |
| 12 | Грунтовка специализированная | л | 1,10004 |
| 13 | Шпатлевка | т | 0,000587 |
| 14 | Блоки дверные металлические | шт. | 2,00 |
| 15 | Анкер-шпилька | шт. | 16,00 |
| 16 | Растворы | м3 | 0,001 |
| 17 | Блоки дверные металлические | т | 0,063 |
| 18 | Болты анкерные | шт. | 6,00 |
| 19 | Арматурная сталь | т | 0,001501 |
| 20 | Решетки оконные | т | 0,079 |
| 21 | Растворы готовые | м3 | 0,0014 |
| 22 | Песок | м3 | 0,385 |
| 23 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 0,5133 |
| 24 | Щебень | м3 | 0,2645 |
| 25 | Проволока | т | 0,000812 |
| 26 | Арматурная стал | т | 0,029 |
| 27 | Смеси бетонные | м3 | 0,51 |
| 28 | Песок | м3 | 0,00066 |
| 29 | Смеси сухие шпатлевочные | т | 0,000517 |
| 30 | Краска фасадная | т | 0,026419 |
| 31 | Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ | т | 0,027143 |
| 32 | Светильник | шт. | 6,00 |
| 33 | Смеси бетонные | м3 | 1,118 |
| 34 | Камни бетонные бортовые | м3 | 0,3741 |
| Капитальный ремонт подъездной группы д. 18 п. Коммунарка |  |  |  |
| 1 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 3,8556 |
| 2 | Плитка для пола | м2 | 44,574 |
| 3 | Растворы | м3 | 1,10998 |
| 4 | Винты самонарезающие | кг | 0,1363 |
| 5 | Растворы | м3 | 0,0028 |
| 6 | Болты строительные анкерные | шт. | 16,00 |
| 7 | Растворы | м3 | 0,001 |
| 8 | Анкер-шпилька распорный | шт. | 6,00 |
| 9 | Растворы | м3 | 0,008544 |
| 10 | Смеси сухие | т | 0,150374 |
| 11 | Шпатлевка | т | 0,000587 |
| 12 | Растворы | м3 | 0,0028 |
| 13 | Анкер-шпилька распорный | шт. | 16,00 |
| 14 | Растворы | м3 | 0,001 |
| 15 | Решетки оконные | т | 0,10 |
| 16 | Растворы готовые | м3 | 0,0014 |
| 17 | Решетки оконные | т | 0,021 |
| 18 | Песок | м3 | 0,385 |
| 19 | Щебень | м3 | 0,2645 |
| 20 | Смеси бетонные | м3 | 0,51 |
| 21 | Песок | м3 | 0,00078 |
| 22 | Шпатлевка | т | 0,000517 |
| 23 | Краски фасадные | т | 0,026419 |
| 24 | Смеси сухие штукатурные | т | 0,027143 |
| 25 | Светильник | шт. | 8,00 |
| 26 | Кабели силовые | км | 0,04 |
| 27 | Смеси бетонные | м3 | 0,86 |
| 28 | Смеси бетонные | м3 | 0,5133 |
| 29 | Растворы | м3 | 0,00522 |
| 30 | Камни бетонные бортовые | м3 | 0,3741 |
| Капитальный ремонт подъездной группы д. 19 п. Коммунарка |  |  |  |
| 1 | Смеси бетонные | м3 | 5,712 |
| 2 | Смеси бетонные | м3 | 0,5712 |
| 3 | Керамическая плитка | м2 | 46,92 |
| 4 | Растворы | м3 | 1,1684 |
| 5 | Растворы | м3 | 0,001 |
| 6 | Раствор | м3 | 0,017088 |
| 7 | Смеси штукатурные | т | 0,300749 |
| 8 | Грунтовка специализированная | л | 2,20008 |
| 9 | Шпатлевка | т | 0,001175 |
| 10 | Растворы | м3 | 0,0056 |
| 11 | Растворы | м3 | 0,001 |
| 12 | Решетки оконные | т | 0,10 |
| 13 | Растворы | м3 | 0,0028 |
| 14 | Решетки оконные | т | 0,048 |
| 15 | Песок | м3 | 0,44 |
| 16 | Щебень | м3 | 0,2875 |
| 17 | Смеси бетонные | м3 | 0,612 |
| 18 | Песок | м3 | 0,00108 |
| 19 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,001034 |
| 20 | Краски фасадные | т | 0,052837 |
| 21 | Смеси штукатурные | т | 0,054285 |
| 22 | Смеси бетонные | м3 | 2,236 |
| 23 | Смеси бетонные | м3 | 1,593 |
| 24 | Камни бетонные бортовые | м3 | 1,161 |

12. Приложения к ТЗ:

-№1. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе

Раздел: Капитальный ремонт подъездной группы д. 13 п. Коммунарка;

-№2. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе

Раздел: Капитальный ремонт подъездной группы д. 14 п. Коммунарка;

-№3. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе

Раздел: Капитальный ремонт подъездной группы д. 15 п. Коммунарка.

-№4. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе

Раздел: Капитальный ремонт подъездной группы д. 16 п. Коммунарка;

-№5. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе

Раздел: Капитальный ремонт подъездной группы д. 17 п. Коммунарка;

-№6. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе

Раздел: Капитальный ремонт подъездной группы д. 18 п. Коммунарка.

-№7. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе

Раздел: Капитальный ремонт подъездной группы д. 19 п. Коммунарка.