СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ СТЕН ПЛИТАМИ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ (ДСП, ДВП)

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 3.13; 3.64-3.67

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество подготовки основания | Внешний осмотр | До начала работ | Мастер | Поверхности стен необходимо перед их облицовкой очистить, произвести окраску потолков и плоскости стен над облицовываемой поверхностью, а также устроить скрытую проводку |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам, техническим условиям | То же | То же | То же | Материалы, применяемые при облицовке стен, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Облицовка стен плитами, панелями | Монтаж, крепление листов и панелей к основанию | Технический осмотр | В процессе облицовки стен | То же | Монтаж плит, панелей стен следует производить после разметки поверхности и начинать от угла облицовываемой плоскости Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов) |
|  | Отклонения и расположения стыков | Инструментально Уровень строительный, рейка-отвес | То же | Прораб | Швы должны быть равномерными, строго горизонтальными и вертикальными Горизонтальные стыки листов (панелей), не предусмотренные проектом, не допускаются Отклонение направления стыка элементов облицовки стен от вертикали на 1 м - 1 мм (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности) |
|  | Уступы между плитами и панелями | Инструментально Штангенциркуль | То же | То же | Максимальные величины уступов между плитами и панелями - 2 мм (не менее пяти измерений на 50-70 мповерхности) |
|  | Отклонение плоскости всего поля отделки по диагонали, вертикали | Инструментально Рейка-отвес | То же | То же | Отклонение плоскости всего поля отделки по диагонали и вертикали от проектной (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности) на 1 м 1,5 мм на всю поверхность 7 мм |
|  | Внешний вид поверхности | Визуальный осмотр | После окончания работ | Прораб | Плоскость поверхности, облицованная панелями и плитами, должна быть ровной, без провесов в стыках, жесткой, без вибрации панелей и листов и отслоений от поверхности (при приклейке) На поверхности листов и панелей трещины, воздушные пузыри, царапины, пятна и т.п. не допускаются |