СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАКРЫТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖА

Схемы операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ при строительстве закрытого дренажа на осушаемых землях разработаны в целях:

- обеспечения соответствия выполненных работ проекту и требованиям нормативных документов по строительству;

- своевременного выявления причин возникновения дефектов при производстве работ и принятия мер по их устранению;

- повышения ответственности непосредственных исполнителей (рабочих звеньев, бригад) на качество выполнения работ.

Организация операционного контроля и установление надзора за его осуществлением возлагается на главного инженера ПМК.

Операционный контроль качества выполнения строительно-монтажных работ возлагается на производителей работ и мастеров, осуществляющих руководство строительством.

В необходимых случаях к операционному контролю привлекаются строительные лаборатории и геодезические службы.

До начала строительства на объекте производитель работ должен провести с исполнителями инструктаж о порядке осуществления операционного контроля качества работ с передачей схем операционного контроля.

Все выявленные в ходе операционного контроля дефекты должны быть устранены до начала последующих операций (работ).

Схемы операционного контроля качества разработаны отделом проектов производства работ треста "Росоргтехводстрой" под руководством инженера Романовича В.Т.

1. ПОДГОТОВКА ТРАСС

СНиП III-8-76,

ВСН-С-4-79

Размеры полос расчистки для строительства закрытого дренажа должны соответствовать размерам, установленным проектом, и обеспечивать размещение отвалов грунта, материалов, организацию проезда и работы машины и механизмов.

В границах полосы расчистки должны отсутствовать ямы, пни, кустарник, валуны и другие препятствия.

При работе экскаватора ЭТЦ-202А на трассе не допускаются неровности высотой более 15 см и поперечный уклон более 3°, а с лазерным указателем УКЛ-1 соответственно 25 см и 5°.

Одновременно с планировкой трасс, в местах, где глубина коллекторов превышает максимально возможную глубину работы дреноукладочной машины, устраивается "корыто" с предварительной срезкой растительного грунта.

При строительстве дренажа в зимний период длина расчищаемого за день участка трассы не должна превышать возможной протяженности укладки труб за смену.

В процессе подготовки трасс необходимо обеспечивать сохранность геодезических знаков.

| Контролирующее лицо | Прораб | Мастер |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Расчистка трасс и устранение существующих препятствий | Срезка растительного грунта по трассам коллекторов | Планировка трасс |
| Состав контроля | Качество расчистки полос трасс закрытой осушительной сети от мелколесья, кустарника, пней, крупных камней; освобождение от строений, подлежащих сносу, ликвидация ям, канав, отвалов грунта | Соответствие толщины срезаемого слоя проектным данным; правильность расположения отвалов растительного грунта | Качество планировки трасс; отсутствие недопустимых местных неровностей поверхности земли и поперечных уклонов |
| Способ контроля | Осмотр на местности | Осмотр, выборочные замеры металлической линейкой или шаблоном | Выборочная нивелировка и замеры |
| Время контроля | Перед строительной разбивкой до начала основных работ | В процессе и по окончании срезки | В процессе и по окончании планировки |
| Кто привлекается к проверке | Мастер | - | Геодезист |
| Какие работы относятся к скрытым |  |  |

2. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ

СНиП 3.01.03-84,

ВСН 33-2.3.02-87

Допустимая точность выноса осей коллекторов и дрен при плане в масштабе 1:2000... - 4 м.

Отклонение в расстояниях между дренами ±1 м. Расхождение в параллельности дрен на концах не должно превышать 1/500 их длины.

Пикеты следует устанавливать через 20 м, а при применении лазерного прибора через 40 м.

Одновременно необходимо закреплять деревянными кольями устья и концы дрен, место изменения их уклонов, местоположения колодцев.

Разбивка пикетажа производится стальной лентой с относительной ошибкой не более 1:100.

Смещение пикетов от оси дренажной линии не более ±5 см.

Уклон копирного троса не должен отличаться от проектного более чем на 0,0005.

Допустимая невязка (в мм) при нивелировке пикетажа определяется по формуле , где  - длина хода в км. Все ходы нивелировки должны быть привязаны к реперам, длина хода не должна превышать 1,5 км

СХЕМА РАЗБИВКИ ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ

1 - проектные оси дрен и коллектора; 2 - вынесенные в натуру оси; 3 - вешки;  - угол между коллектором и каналом;  - угол между коллектором и дреной; В - смещение вынесенной оси от проектного положения (для ЭТЦ-202 В=1,55, для МТД-4 и МТД-5 В=2,0 м); ,  - удаление крайних вешек от начала и конца коллектора и дрен.

| Контролирующее лицо | Прораб | Мастер |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Вынос осей коллекторов и дрен в натуру | Строительная разбивка | Установка направляющего троса | Установка светоизлучателя |
| Состав контроля | Наличие и правильность установки разбивочных знаков | Точность выноса | Соответствие положения в плане проекту, расстояние между дренами и их параллельность. Расстояние между пикетами, смещение от оси и отметки пикетов | Правильность установки упоров и навешивания троса, отсутствие его провисания и надежность закрепления концов | Точность установки светоизлучателя и вех задания курса экскаватора |
| Способ контроля | Осмотр и сравнение с разбивочной схемой или проектом выноса в натуру | Замеры углов теодолитом и расстояний мерной лентой | Промеры расстояний мерной лентой, нивелировка пикетов | Визуально и геодезическим инструментом | Геодезическим инструментом |
| Время контроля | Перед началом работ | Перед строительной разбивкой | В процессе и по окончании разбивки | До начала работ по устройству дренажа | До начала работ по устройству дренажа |
| Кто привлекается к проверке | Геодезист | Геодезист | Геодезист | Геодезист | Геодезист |
| Какие работы относятся к скрытым |  |

3. СКЛАДИРОВАНИЕ И РАЗВОЗКА МАТЕРИАЛОВ ПО ТРАССАМ

СНиП 3.07.03-85

ВСН-С-4-79

Материалы и изделия должны проверяться на строительной площадке по правилам, установленным стандартами и техническими условиями.

Основные размеры и предельные отклонения от размеров (мм) керамических труб по ГОСТ 8411-74

| Внутренний диаметр трубы | Толщина стенки трубы | Длина трубы |
| --- | --- | --- |
| номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |
| 50 | ±2 | 11 | ± 2 | 333 | +10 |
| 75 |  | 13 |  |  | -5 |
| 100 | ±3 | 15 | ±3 | 333 | +10 |
| 125 |  | 18 |  |  | -5 |
| 150 |  | 20 |  |  |  |
| 175 | ±5 | 22 | ±5 |  |  |
| 200 |  | 24 |  |  |  |
| 250 |  | 25 |  |  |  |

Искривление трубы не должно превышать 4 мм для труб всех диаметров. Допускается на трубе не более одной сквозной трещины длиной до 80 мм или сквозной кольцевой трещины длиной не более 1/4 длины окружности (периметра).

Трубы дренажные пластмассовые с защитно-фильтрующим покрытием должны соответствовать ТУ 33-143-86.

Допустимая глубина заложения труб

| Наружный диаметр, мм | Допустимая глубина заложения труб (м) типа |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| 50 | 2 | - | 1,8 |
| 63 | 2 | - | 1,8 |
| 75 | 2 | - | 1,8 |
| 90 | 2,5 | 5 | - |
| 110 | 2,5 | 5 | - |
| 125 | 2,5 | 5 | - |

Трубы с фильтрующим покрытием должны поставляться в бухтах, намотанных плотными упорядочными витками, обеспечивающими свободное разматывание.

Сквозные повреждения защитного фильтрующего материала труб не допускаются.

Асбестоцементные безнапорные трубы, применяемые для устройства коллекторов, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 1839-80, а железобетонные ГОСТ 6482-88.

| Контролирующее лицо | Прораб | Мастер |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Приемка материалов и изделий | Складирование и развозка материалов по трассам коллекторов и дрен |
| Состав контроля | Наличие паспортов (сертификатов) и установления по ним соответствия материалов и изделий ГОСТ или ТУ | Соблюдение условий перевозки, погрузки, выгрузки и складирования материалов и изделий. Правильность раскладки труб вдоль трасс |
| Способ контроля | Детальный осмотр, проверка паспортов | Осмотр |
| Время контроля | При поступлении материалов и изделий на объект | В процессе и по окончании работ |
| Кто привлекается к проверке | Мастер | Бригадир |
| Какие работы относятся к скрытым |  |

4. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ПОД КОЛЛЕКТОРЫ

СНиП 3.07.03-85,

СНиП III-8-76,

ВСН-С-4-79

Траншея в плане должна быть прямолинейной. Отклонения по оси не должны превышать 1 м. Как исключение допускается отклонение только при обходе крупных валунов.

Отвалы грунта должны располагаться с нагорной стороны траншеи.

Траншея под коллекторы в устойчивых грунтах должна быть отрыта с недобором до 5 см. Грунт до проектной отметки добирается вручную.

В неустойчивых грунтах траншея должна быть отрыта на 5 см глубже проектной отметки. Дно траншеи должно быть уплотнено и покрыто гравием.

Ширина траншеи по дну должна быть не менее  трубы +0,6 м.

Отклонение отметок дна траншеи от проектных не более ±3 см.

Минимальные уклоны дренажных линий из труб Д=300 мм - 0,001, для больших диаметров - 0,0005.

| Контроли- рующее лицо | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Механизированная разработка грунта | Подготовительные работы | Зачистка и подготовка дна траншеи |
| Состав контроля | Отметки дна и продольные уклоны | Плановое расположение и размеры | Заложение и устойчивость откосов | Ненарушенность структуры грунтов, отсутствие крупных камней и погребенной древесины | Правильность расположения трасс траншеи и границ выемки | Выполнение мероприятий по защите от поверхностных и грунтовых вод | Отметки дна и продольные уклоны | Плановое расположение и размеры | Состояние дна, качество грунтов основания | Соответствие проекту искусственных оснований, качество заделки случайных переборов |
| Способ контроля | Нивелировка | Замеры теодолитом, рулеткой | Промеры шаблоном | Осмотр | Замеры теодолитом, рулеткой | Осмотр | Нивелировка | Замеры теодолитом, рулеткой | Проверка плотномером, отбор проб (при необходимости) | Осмотр, выборочные замеры |
| Время контроля | В процессе разработки траншей | По окончании разработки траншей | До начала разработки траншей | После зачистки дна | В процессе и по окончании работ |
| Кто привлекается к проверке | Геодезист | - | - | Геодезист | - | Геодезист | Лаборатория |
| Какие работы относятся к скрытым |  |  |  |  |  | + | + | + | + |

5. УКЛАДКА ТРУБ В КОЛЛЕКТОРЫ

СНиП 3.07.03-85,

ВСН-С-4-79

Укладка труб в траншеи, наполненные водой и разжиженным грунтом, запрещается.

Зазоры в стыках керамических дренажных труб диаметром 75125 мм должны быть не более 5 мм, диаметром 150-250 мм - не более 7 мм и защищены фильтрующим материалом.

Без обкладки защитно-фильтрующим материалом зазоры в стыках труб всех диаметров должны быть не более 2 мм.

Взаимное смещение труб в стыке не должно превышать  толщины стенки трубы.

Соединения раструбных труб должны быть заделаны паклей, смоченной горячим битумом. Трубы должны укладываться раструбами против течения воды.

Асбестоцементные трубы должны соединяться на муфтах, поверх которых должен укладываться фильтрующий материал. В мелкозернистых или илистых грунтах трубы должны быть соединены на муфтах с уплотняющими кольцами.

Отметки заложения каждой трубы должны проверяться нивелировкой обоих концов.

Для предотвращения сдвига труб коллектор должен быть присыпан вручную на величину не менее 0,2 м над шелыгой трубы с одновременной трамбовкой грунта.

| Контроли- рующее лицо | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовительные работы | Укладка труб | Защита фильтрующим материалом | Присыпка труб | Укладка труб | Защита фильтрующим материалом |
| Состав контроля | Правильность установки визирок | Сохранность труб, качество защитно-фильтрующего материала | Зазоры в стыках труб, смещения, отметки шелыги труб | Соответствие конструкции заделки и защиты стыков проекту | Величину присыпки и степень уплотнения | Соблюдение проектных уклонов | Качество заделки и защиты стыков |
| Способ контроля | Проверка геодезическим инструментом | Тщательный осмотр | Замеры щупом, металлической линейкой, нивелировка | Осмотр | Осмотр, выборочные замеры металлической линейкой | Нивелировка | Осмотр |
| Время контроля | Перед укладкой труб | В процессе производства работ | В процессе и по окончании работ |
| Кто привлекается к проверке | Геодезист | - | Геодезист | - | - | Геодезист | - |
| Какие работы относятся к скрытым |  |  | + | + | - | + | + |

6. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УКЛАДКА ДРЕНАЖА ИЗ ГОНЧАРНЫХ ТРУБ

СНиП 3.07.03-85,

ВСН-С-4-79

Наименьший уклон дрен - 0,003.

Длина безуклонных участков не должна превышать 10 м.

Контрольная нивелировка дна траншеи или верха труб должна производиться при уклонах до 0,005 по длине дрены через 2-3 м, при больших уклонах - через 5 м. Отклонение отметок дна от проектных не должно превышать ±1,5 см.

Минимальная глубина заложения дрен 0,7 м.

Отклонение оси дрены от проектной не должно превышать 1 м.

Зазор между трубами не должен превышать в мелкозернистых грунтах и плывунах - 1 мм, в других грунтах - 2 мм.

Соответствие проекту уклонов и глубины заложения дрен, уложенных дреноукладчиком с лазерной установкой, контролируется выборочно перед обратной засыпкой траншей нивелировкой 10% уложенного дренажа.

| Контроли- рующее лицо | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовительные работы | Механизированная укладка дренажа | Присыпка растительным грунтом | Подготовка к работе лазерной установки | Механизированная укладка дренажа |
| Состав контроля | Качество применяемых труб и материалов | Точность установки копирного троса | Соответствие проекту глубины заложения и уклона дрены; зазоры в стыках | Качество защиты фильтрующим материалом | Отсутствие крупных включений и толщина слоя присыпки | Соответствие проекту уклона дрены на цифровом табло лазера | Правильность установки светоизлучателя и направляющих вех | Качество производства технологических операций | Соответствие проекту планового и высотного положения дрен |
| Способ контроля | Детальный осмотр, выборочные замеры | Нивелировка, замеры рулеткой | Осмотр | Тщательный осмотр | Периодический осмотр | Контрольные замеры и нивелировка |
| Время контроля | Непосредственно перед укладкой дрены | В процессе и по окончании работ | Непосредственно перед укладкой дрены | В процессе и по окончании работ |
| Кто привлекается к проверке | - | Геодезист | - | - | - | Геодезист |
| Какие работы относятся к скрытым |  | + |  |  |  | + |

7. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УКЛАДКА ДРЕНАЖА ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

СНиП 3.07.03-85,

ВСН С-4-79

Вспомогательная траншея (приямок) для заглубления ножа бестраншейного дреноукладчика должна иметь размеры не менее: длина 6 м, ширина 0,5 м, глубина на 0,050,10 м выше трубы коллектора.

Отклонение продольного уклона от проектного не более ±0,0005.

Длина безуклонных участков не должна превышать 10 м. Обратные уклоны не допускаются.

Отклонение отметок дна от проектных не более ±1,5 см на участках длиной 10 м при совладении общего уклона.

Отклонение оси дрены от проектной не должно превышать 1 м.

Перекрытие плоскости излучения не более 3 с, время свечения лампы БВК "вверху" или "внизу" не более 5 с.

Качество укладки дренажа дреноукладчиками МД-4, МД-12 необходимо контролировать нивелированием с закреплением рейки на штанге прижимного ролика дреноукладчика. Нивелир следует устанавливать в створе дрены на расстоянии 3-5 м от устья. Отсчеты по рейке необходимо снимать через 4-5 м.

Контрольные проверки УКЛ-1 должны проводиться в начале укладки дренажа на объекте и через каждые 10-15 км уложенного дренажа, но не реже 2-х раз в месяц путем разработки ЭТЦ-202А контрольной траншеи, проходки с тем же уклоном бестраншейным дреноукладчиком с заглубленным на 5-10 см в дно рабочим органом и одновременной нивелировкой.

| Контроли- рующее лицо | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовительные работы | Механизированная укладка дренажа | Подготовка к работе лазерной установки | Механизированная укладка дренажа |
| Состав контроля | Качество применяемых труб и материалов | Размеры приямка в плане, отметки дна, точность заглубления рабочего органа | Правильность установки направляющих вех и светоизлучателя, соответствие проекту заданного уклона УКЛ-1 | Соответствие проекту дна прорезаемой щели и уклонов. Прямолинейность дрены. Качество устройства заглушки на конце дрены | Контроль за работой светоизлучателя: смещение из нуль-пункта пузырька уровня, выход ГФЧ из зоны управления, перекрытие плоскости излучения | Контрольная проверка выдерживания заданного уклона УКЛ-1 | Правильность установки светоизлучателя, соответствие проекту заданного уклона на цифровом табло УКЛ-1 | Качество производства технологических операций | Соответствие проекту планового и высотного положения дрен |
| Способ контроля | Детальный осмотр, выборочные замеры | Осмотр, нивелировка, наблюдение по сигнальным лампам БВК | Осмотр | Осмотр, нивелировка | Наблюдение | Тщательный осмотр | Периодический осмотр | Контрольные замеры и нивелировка |
| Время контроля | Непосредственно перед укладкой дрены | В процессе работы | Перед началом и через 10-15 км уложенного дренажа. Не реже 2 раз в месяц | Непосредственно перед укладкой | В процессе и по окончании работ |
| Кто привлекается к проверке | - | Геодезист | Геодезист | Геодезист | - | - | Геодезист |
| Какие работы относятся к скрытым |  | + |  |  | + |

8. СОПРЯЖЕНИЕ ДРЕН ИЗ ГОНЧАРНЫХ ТРУБ С КОЛЛЕКТОРОМ

ВСН-С-4-79

Сопряжение дрен с коллектором должно быть осуществлено при помощи готовых соединительных деталей или из обычных дренажных труб способом "внахлестку" и "полусверху".

Сопряжение дренажных труб с коллектором впритык не допускается.

Отверстие в коллекторной трубе должно устраиваться не менее 0,8 внутреннего диаметра присоединяемой дренажной трубы.

При двустороннем впадении дрен в коллектор сопряжения должны выполняться со смещением не менее 33 см.

Угол сопряжения дрены с коллектором в плане должен быть в пределах 60-90°. При меньшем угле производится поворот последних труб дрены по плавной кривой с радиусом не менее 90-100 см.

Место сопряжения дрены с коллектором должно быть тщательно заделано фильтрующим материалом и присыпано с уплотнением слоем грунта не менее 30 см, а в мелкозернистых песках должен устраиваться замок из мягкой глины или цементного раствора.

Сопряжение дрен: а - "внахлестку"; б - "полусверху".

1 - коллектор

2 - дренажные керамические трубы

3 - бой трубки

4 - заглушка

5 - колышек-упор

6 - заделка цементным раствором

| Контролирующее лицо | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовительные работы | Устройство узла сопряжения | Устройство узла сопряжения |
| Состав контроля | Качество применяемых соединительных деталей и материалов | Качество подготовки соединяемых труб: диаметр пробитых отверстий, точность подгонки и плотность прилегания труб друг к другу | Степень уплотнения грунта и качество устройства основания | Правильность угла сопряжения дрены с коллектором и расположения двухсторонних сопряжений | Величина зазоров в соединении дрены с коллектором, качество устройства заглушки и надежность упора | Тщательность заделки фильтрующим материалом, качество устройства присыпки или замка узла сопряжения | Качество подготовительных и основных работ по устройству основания и узла сопряжения |
| Способ контроля | Детальный осмотр, выборочные замеры | Осмотр, замеры линейкой, щупом | Осмотр, контрольная проверка трамбовкой | Замеры шаблоном | Осмотр, замеры щупом | Осмотр | Осмотр, замеры линейкой, щупом |
| Время контроля | Непосредственно перед устройством узла сопряжения | Постоянно в процессе и по окончании работ | Периодически |
| Кто привлекается к проверке |  | Технадзор заказчика |
| Какие работы относятся к скрытым |  |  |

9. СОЕДИНЕНИЕ ДРЕН ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

ВСН-С-4-79

Соединение дрен из пластмассовых труб с коллектором из гончарных труб должно осуществляться через тройник или внахлестку через гончарную трубу. Длина входа в соединительный элемент не менее 10 см.

Диаметр отверстия в коллекторной и дренажной трубе должен быть не менее 0,8 внутреннего диаметра дрены.

Угол сопряжения дрены с коллектором должен быть равным 90°, а при отклонении - не менее 60°.

Соединение пластмассовых дрен с коллектором необходимо производить не ранее, чем через 2 часа после укладки труб в траншею и присыпки слоем грунта в 20-30 см (в связи с линейными температурными деформациями).

Для качественного соединения гофрированных дренажных труб посредством соединительной детали необходимо соблюдать следующие правила:

конец труб должен быть обрезан перпендикулярно оси по впадине гофра;

после монтажа ось соединительной детали должна совпадать с осью труб;

труба, вставленная в присоединительный раструб, должна выступать за фиксирующие выступы раструба не менее, чем на одну вершину гофра, а для муфт - на две вершины гофра.

Накладная часть тройника с обеих сторон должна обвязываться вязальной проволокой из расчета плотного прилегания и фиксации отростка тройника по отверстию в стенке трубы, которое должно устраиваться в 1,5 раза больше площади отверстия отростка.

Соединение дрен из пластмассовых труб

а - через керамическую трубу; б - через тройник

1 - коллектор
2 - пластмассовая труба
3 - керамическая труба
4 - заглушка
5 - колышек-упор
6 - тройник

| Контроли- рующее лицо | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовительные работы | Соединение пластмассовой трубы с коллектором | Соединение пластмассовых труб | Устройство соединений |
| Состав контроля | Качество применяемых соединительных деталей и материалов | Качество подготовки соединяемых труб, диаметры отверстий, точность подгонки | Степень уплотнения грунта и качество устройства основания | Правильность угла сопряжения | Величина зазоров, качество устройства заглушки и надежность упора | Качество установки тройника, плотность прилегания | Тщательность заделки фильтрующим материалом и качество присыпки | Длина входа трубы в элементы соединения, плотность прилегания | Качество подготовительных и основных работ |
| Способ контроля | Детальный осмотр, выборочные замеры | Осмотр, замеры линейкой, щупом | Осмотр, контрольная проверка трамбовкой | Замеры шаблоном | Осмотр, замеры щупом | Осмотр | Осмотр | Замеры щупом | Осмотр, замеры линейкой, щупом |
| Время контроля | Непосредственно перед устройством соединительного узла | Постоянно в процессе и по окончании работ | Периодически |
| Кто привлекается к проверке | - | - | Технадзор заказчика |
| Какие работы относятся к скрытым |  |  |

10. ЗАЩИТА ДРЕНАЖА ОТ ЗАИЛЕНИЯ

ВСН-С-4-79

ВТР-II-8-76

| Нормативные требования | Схемы | Нормативные требования |
| --- | --- | --- |
| а б в | Сплошная обертка труб по спирали должна производиться полосами стеклохолста шириной 150-250 мм с нахлестом не менее 30 мм Ширина полосы стеклохолста должна быть на 50 мм больше периметра, защищаемых труб. Отклонение в сторону уменьшения не допускается Нахлестка полос стеклохолста должна быть не менее 25 мм |  | г д е | Ширина нижней полосы не менее 150 мм, верхней - не менее 3-х наружных диаметров защищаемой трубы Ширина сплошной покровной ленты должна быть не менее 3-х наружных диаметров защищаемой трубы. В случае укладки полосок ширина их должна быть 100 мм Ширина сплошной подстилочной полосы не менее 150 мм. Ширина полосок, укладываемых на стыки труб, 100-150 мм, длина - не менее 3-х наружных диаметров труб |
| Контроли- рующее лицо | Мастер | Прораб |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовительные работы | Устройство защитных покрытий | Устройство фильтров | Устройство защитных покрытий |
| Состав контроля | Качество применяемых защитно- фильтрующих материалов | Соответствие размеров заготовленных полос стеклохолста проектной схеме | Соответствие проекту применяемой схемы изоляции, плотность прилегания к трубе и величина нахлестки | Качество устройства песчано-гравийных фильтров в местах сосредоточенного выхода грунтовых вод | Качество подготовительных и изоляционных работ, соответствие схемы проекту |
| Способ контроля | Детальный осмотр, выборочные замеры | Замеры линейкой | Осмотр, замеры линейкой | Осмотр | Осмотр, выборочные замеры |
| Время контроля | Непосредственно перед устройством покрытия | В процессе и по окончании работ | Периодически в процессе работ |
| Кто привлекается к проверке |  |  | Технадзор заказчика | Технадзор заказчика |
| Какие работы относятся к скрытым |  | + | + | + |

11. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ДРЕНАЖНЫХ ТРАНШЕЙ

СНиП 3.07.03-85,

ВСН-С-4-79

Присыпка дрен растительным грунтом слоем 15-30 см должна производиться после контрольного нивелирования и исправления обнаруженных дефектов.

В присыпке не допускаются камни диаметром более 50 мм.

Окончательная засыпка траншеи должна производиться с истока дрены грунтом без крупных включений (200 мм и более) с устройством по трассе валика высотой 20-30 см на осадку грунта.

Обратная засыпка траншей должна производиться: в зимнее время - в день укладки дренажа, в летнее время - не позднее трех дней со дня присыпки дрен.

| Контроли- рующее лицо | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовительные работы | Присыпка растительным грунтом | Обратная засыпка | Обратная засыпка |
| Состав контроля | Контрольное нивелирование дрены | Качественное исправление обнаруженных дефектов (смещение труб, нарушений защитно-фильтрующего слоя) | Равномерность и толщина слоя присыпки, отсутствие крупных включений | Правильность технологии засыпки, высота валика и наличие на его поверхности растительного грунта | Проверка подготовительных работ, качества присыпки и обратной засыпки |
| Способ контроля | Нивелирование | Осмотр | Осмотр, выборочные замеры | Периодический осмотр и замеры |
| Время контроля | Непосредственно перед присыпкой дрен | В процессе и по окончании работ | В процессе и по окончании работ |
| Кто привлекается к проверке | Геодезист | - | - | - | Технадзор заказчика |
| Какие работы относятся к скрытым |  |

12. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ УСТЬЕВ

СНиП 3.07.03-85,

ВСН-С-4-79

Дренажные устья необходимо устраивать вслед за укладкой труб в коллекторах.

Укладка устьевой трубы в устойчивых грунтах допускается непосредственно на грунт. В легкоразмываемых грунтах устьевая труба и первые 4-5 керамических коллекторных труб следует укладывать на утрамбованный грунт с гравийной подготовкой.

Уклон устьевой трубы в сторону водоприемника не должен быть меньше уклона нижней части коллектора.

Дренажные устья должны быть углублены на 0,2-0,3 м в откос канала и располагаться на высоте не ниже чем на 0,5 м над дном русла неукрепленного водоприемника и на 0,3 м укрепленного.

Устья не следует располагать ближе 5 м от места возможного стока поверхностных вод в водоприемник. Для предохранения устья от стока поверхностных вод над ним устраивается земляной валик.

Места соединения устьевой трубы с коллектором необходимо заделывать цементным раствором. Грунт, засыпаемый в траншею вокруг устья, должен быть послойно уплотнен.

Лоток следует заглубить на 0,15 м в откос канала и закрепить от сползания на дно канала.

| Контроли- рующее лицо | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовительные работы | Устройство устья | Устройство устья |
| Состав контроля | Качество применяемых изделий и материалов | Точность рабочей разбивки | Правильность устройства выемок, качество уплотнения грунта оснований и гравийной подготовки, устройства искусственных оснований | Точность монтажа, сопряжение гончарных труб с блоками, качество заделки швов цементным раствором | Качество уплотнения грунта в обратных засыпках и закрепления откосов | Соответствие проекту планового и высотного положения устья, качества производства технологических операций и готовых конструктивных элементов |
| Способ контроля | Тщательный осмотр, выборочные замеры | Осмотр, выборочные замеры лентой, нивелирование | Осмотр, замеры | Осмотр, нивелирование | Осмотр | Периодический осмотр, замеры, нивелирование |
| Время контроля | Перед монтажом сооружения | В процессе и по окончании работ | В процессе и по окончании работ |
| Кто привлекается к проверке | - | Геодезист | - | Геодезист | - | Геодезист, технадзор заказчика |
| Какие работе относятся к скрытым |  | + |  | + |

13. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

СНиП 3.07.03-85,

ВСН-С-4-79

Дно колодца должно опираться на прочное основание.

Швы между звеньями колодца и места сопряжения коллекторов с колодцем должны быть заделаны цементным раствором.

Смещение колец в стыках колодца не должно превышать толщины стенки колодца.

Впадающие в колодец коллекторные трубы должны располагаться выше выходящих не менее чем на 5 см.

Дно колодца - отстойника должно быть на 0,4-0,6 м ниже выходящей трубы коллектора.

Керамические трубы коллекторов в пределах котлована колодца должны опираться на тщательно уплотненную подготовку или заменены асбестоцементными трубами.

| Контроли- рующее лицо | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовительные работы | Устройство колодца | Устройство колодца |
| Состав контроля | Качество применяемых изделий и материалов | Точность рабочей разбивки | Правильность устройства котлована, качество подготовки основания | Точность монтажа, сопряжения коллекторов с колодцем, качество заделки швов цементным раствором | Качество уплотнения грунта в обратных засыпках | Соответствие проекту планового и высотного положения колодца, качество производства технологических операций и готовых конструктивных элементов |
| Способ контроля | Тщательный осмотр, выборочные замеры | Осмотр, выборочные замеры, нивелирование | Осмотр, замеры, нивелирование | Осмотр, нивелирование | Осмотр | Периодический осмотр, замеры, нивелирование |
| Время контроля | Перед монтажом сооружения | В процессе и по окончании работ |  |
| Кто привлекается к проверке | - | Геодезист | Геодезист | Геодезист | - | Геодезист, технадзор заказчика |
| Какие работы относятся к скрытым |  |  | + |  |  | + |