"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

| " |  | " |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для изолировщика

# Общие требования

1. К работе по изолировке трубопроводов могут быть допущены лица не моложе 18 лет после прохождения вводного (общего) инструктажа по технике безопасности.

2. Каждый изолировщик перед поступлением на работу должен пройти медицинский осмотр.

# Обязанности изолировщика до начала работы

3. Перед началом работы изолировщик должен надеть и застегнуть спецодежду.

4. При изолировке трубопроводов в траншеях перед началом работы производитель работ или мастер должен проверить устойчивость откосов и прочность креплений траншей, котлованов и колодцев, в которых должна производиться работа.

5. Во избежание несчастного случая перед началом работы по изолировке трубопроводов в траншеях мастер или производитель работ должны выявить расположение кабелей и других подземных коммуникаций в местах прохождения трассы трубопроводов.

6. Приступая к работам по изоляции трубопроводов, необходимо:

а) подготовить необходимый инструмент и проверить его исправность, а также исправность конусных бачков и ведер для подачи горячего битума к месту работ;

б) убедиться в наличии полного комплекта средств тушения пожара (пенные огнетушители, лопаты и сухой песок);

в) проверить, свободны ли проходы к месту работ.

# Обязанности изолировщика во время работы

7. Изолировщик должен выполнять только ту работу, которая ему поручена.

8. При работе в действующих цехах и котельных запрещается открывать вентили и краны действующих систем, находящихся под давлением.

9. При работе в действующих химических цехах следует обратить внимание на состояние изолируемых поверхностей. При обнаружении утечки щелочей, кислот и других химических продуктов необходимо прекратить работу и сообщить об этом производителю работ или администрации цеха.

10. Производство изоляционных работ на испытываемых трубопроводах и оборудовании не допускается.

11. При ведении работ одновременно на разных ярусах изолировщики, находящиеся вверху, должны быть очень осторожны, не допускать падения предметов, чтобы обеспечить работающим внизу полную безопасность. Зона возможного падения сверху материалов, инструмента, тары, отекания битумной мастики должна быть ограждена.

12. При работе на высоте инструмент и крепежные детали следует хранить в переносных ящиках или сумках.

13. При производстве изоляционных работ на эстакадах подниматься и опускаться можно только по лестницам. Подъем и спуск рабочих по конструкциям эстакад запрещается.

14. Работать электрифицированным инструментом (электроклещи, электрощетки, электроножницы, электродрели и т.д.) разрешается только тем изолировщикам, которые имеют удостоверение на производство этих работ.

15. Работать электроинструментом с поврежденной изоляцией запрещается.

16. При работе ручным электрифицированным инструментом следует надевать резиновые перчатки и стоять на резиновом коврике или пользоваться резиновыми галошами.

17. Применение этилированного бензина в качестве растворителя, а также использование его для промывки деталей, инструментов и мытья рук запрещается.

18. При работе с краскопультами необходимо надевать защитные очки и респиратор или марлевую повязку.

19. Во время работы изолировщика в траншеях последние должны быть ограждены в опасных местах надежными перилами высотой 1 м. В темное время суток вблизи     траншей должны быть поставлены световые сигналы.

20. В местах переходов через каналы и траншеи должны быть устроены мостики шириной не менее 0,8 м с перилами.

21. Спускаться в траншеи или котлованы можно только по приставным лестницам; становиться на распорки крепления запрещается.

22. Во избежание обрушения грунта нельзя размещать изоляционные материалы непосредственно у бровки траншеи (котлована, выемки).

23. Выполнять изоляционные работы на уложенных в траншеях трубопроводах разрешается только после закрепления на опорах.

24. Производить изоляцию трубопровода, находящегося в траншее или канале, лежа под ним, запрещается.

25. Открывать люки смотровых колодцев следует крючками или ломами. Поднимать крышки люков непосредственно руками запрещается.

26. В колодцах, тоннелях, камерах, где температура воздуха достигает 40 град. С, производить изолировку трубопроводов без приточной вентиляции запрещается.

27. Перед спуском в колодцы, камеры и тоннели необходимо при помощи газоанализатора убедиться в отсутствии в них вредных газов.

Проверять наличие газа зажженной бумагой или спичками запрещается.

28. При обнаружении вредного газа следует немедленно прекратить спуск до полного удаления газа. Удалять газы необходимо при помощи нагнетательных вентиляторов.

29. Выполнять работы в колодцах, камерах  и тоннелях должны не менее двух рабочих, при этом один из них, наблюдающий, должен оставаться наверху.

30. В местах, особо опасных в отношении поражения электрическим током, где возможно просачивание газа, необходимо пользоваться светильниками с питанием от аккумуляторных батарей.

31. Изолировщики, занятые на очистке труб, должны быть снабжены брезентовыми или хлопчатобумажными рукавицами и защитными очками.

32. Чистить трубопроводы механизированными металлическими щетками с приставных лестниц запрещается.

33. Раскрой рулонных гидроизоляционных материалов следует производить на ровной площадке. Выполнять эту работу на высоте (на лесах, опорах мостов и т.д.) запрещается.

34. При теплоизоляционных работах изолировщику необходимо проявлять особую осторожность и помнить о том, что источниками травматизма и заболеваний при этих работах могут быть:

а) растворы и мастики, содержащие щелочь, вредно действующие на кожу рук;

б) шлаковая и минеральная вата, а также волокнистый асбест, волокна которых вредно действуют на кожу, а пыль - на дыхательные пути и органы зрения;

в) вязальная проволока, проволочные каркасы и сетки, которыми возможно травмирование лица и рук;

г) материалы, содержащие вредные, легко испаряющиеся вещества.

35. Для предупреждения заболеваний кожи, дыхательных путей и органов зрения необходимо наряду с изоляцией мест вредных выделений применять средства индивидуальной защиты согласно установленным нормам.

36. Выполнять теплоизоляционные работы на неисправных трубопроводах запрещается.

37. При разборке и удалении старой теплоизоляции необходимо увлажнить ее для предупреждения пылевыделения.

Ударять по стенкам трубопроводов при удалении теплоизоляции запрещается.

38. Теплоизоляционные работы на трубопроводах, расположенных в закрытых каналах и тоннелях, где проложены трубопроводы действующих агрегатов, можно выполнять только после получения специального письменного разрешения и осмотра рабочих мест мастером.

# Меры безопасности при приготовлении и переноске мастики

39. Место варки и разогревания мастаки должно находиться на расстоянии не менее 50 м от деревянных строений и складов.

40 Площадку, предназначенную для установки варочного котла, необходимо очистить от строительных материалов, мусора и выровнять.

41. До установки битумоварочный котел должен быть проверен мастером или производителем работ.

42. Котлы должны иметь обшитые сталью крышки, которые в случае вспышки (для прекращения доступа воздуха к горящей массе) нужно плотно закрывать.

43. При приготовлении битумной мастики заполнять битумоварочные котлы разрешается не более чем на три четверти емкости.

44. Нельзя добавлять в горячую битумную массу битум Б-111, так как это может привести к большому пенообразованию, переливу содержимого через стенки котла и вспышке.

45. Чтобы предотвратить выплескивание расплавленной мастики, загружать битумоварочные котлы новыми порциями битума или песка следует осторожно, плавно спуская их по стенке котла.

46. При перемешивании мастик в котле, заполнении бачков горячим битумом изолировщик должен находиться с подветренной стороны.

Наклоняться над котлом во время варки мастики и при ее перевешивании запрещается.

47. Наливать горячую мастику в бачок разрешается только специальным черпаком (дозировочный ковш) или через кран.

48. Горячие мастики следует переносить в конусных бачках, наполненных не более чем на три четверти емкости. При этом надо пользоваться специальными держателями с рукоятками, приспособлениями для переноски бачка двумя рабочими.

49. Применять плечевые шести, а также переносить мастику в траншеи, котлованы и т.д. по лестницам и стремянкам запрещается.

50. Опускать бачок или конусное ведро с мастикой на дно траншеи (котлована, приямка) разрешается только по вертикали при помощи крюка на прочной, проверенной веревке.

51. Рабочий, опускающий бачок с мастикой, должен стоять на надежной не прогибающейся опоре, а рабочие, находящиеся в траншее (котловане), должны при опускании бачка отойти в сторону. Брать бачок (конусное ведро) разрешается только после того, как он будет опущен.

52. Для приготовления битyмныx мастик разрешается пользоваться только исправным инструментом и тарой, не имеющей течи.

53. В местах производства гидроизоляционных работ, а также приготовления мастик курить категорически запрещается.

54. На видных местах рабочей площадки, где производятся изолированные работы и варка битума и мастики, должны быть вывешены плакаты, предупредительные надписи и краткие инструкции по технике безопасности.

55. Места варки и хранения мастик и битума в темное время суток и во время тумана должны быть хорошо освещены.

56. Рабочее место у котлов, место разогрева битума, а также проходы для его подноски необходимо регулярно очищать от мусора и строительных материалов, а в зимнее время посыпать песком.

57. Температура битума в момент приготовления праймера (смесь битума с бензином) не должна превышать 70 град. С. При этом разогретый битум следует вливать в бензин, а не наоборот и перемешивать деревянными мешалками.

Приготовлять праймер следует на расстоянии не менее 50 м от места разогрева битума.

58. Применять этилированный бензин для приготовления праймера запрещается.

59. Праймер необходимо хранить в металлических бочках с завинчивающимися крышками из меди или другого металла, которые не образуют искр.

Отвинчивать пробки при помощи зубила или молотка даже пустых сосудов из-под праймера или бензина запрещается.

60. Во избежание пожара место, где был пролит праймер или бензин, следует немедленно засыпать песком или землей.

# Меры безопасности при хранении и приготовлении

# изоляционных материалов

61. Во избежание порезов рук при изготовлении матов из минеральной ваты проволочную сетку следует нарезать точно по заданному размеру (проволока для прошивки  матов должна быть мягкой).

62. При работе с минеральной и стеклянной ватой изолировщик обязан пользоваться респиратором или предохранительными очками и надевать матерчатые рукавицы.

63. В целях предупреждения разъедания рук известково-цементными или асбоцементными растворами при оштукатуривании изолируемых поверхностей необходимо пользоваться рукавицами.

64. Изоляционные материалы можно укладывать в штабеля высотой до 2 м, оставляя между штабелями проходы шириной не менее 1,5 м.

65. Начинать разборку штабелей нужно только сверху, выдергивать штучные материалы из середины штабеля или отбирать сыпучие материалы путем подкопа запрещается.

66. Курить в местах хранения изоляционных материалов запрещается.

67. Гасить воспламенившиеся битумные или дегтевые мастики можно только песком или густопенным огнетушителем. Использовать воду для тушения мастик запрещается.

68. Разводить огонь вблизи складов горючего, около пустой тары из-под горючих материалов, отвалов стружки, древесных отходов и других огнеопасных и взрывоопасных материалов запрещается.

# Обязанности изолировщика после окончания работы

69. Собрать оставшиеся материалы и привести в порядок рабочее место.

70. Очистить и протереть инструмент, положить его в отведенное место.

71. Умыться с мылом или обтереться влажным полотенцем, при возможности принять душ. Работающие с дегтевыми мастиками и камнеугольным песком должны умыться теплой водой и осторожно вытереть лицо и руки мягким полотенцем.

72. Спецодежду следует хранить в гардеробной отдельно от обычного платья.

Выносить спецодежду с территории предприятия или строительства запрещается.

| " |  | " |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Инженер по технике безопасности |  |  |
| --- | --- | --- |