ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 8

РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН И БАЛОК ЗДАНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПОМОЩИ УСТАНОВКИ ТЕРМИТНО-КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ

См. Рекомендации по разрушению и разборке строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на выполнение работ по разборке железобетонных колонн и балок зданий и сооружений при реконструкции промышленных предприятий при помощи установки термитно-кислородной резки (рис.1).

Рис.1. Термитно-кислородная установка:

1 - кислородный баллон; 2 - редуктор; 3 - шланг; 4 - рабочий орган; 
5 - вентиль; 6 - трубка-держатель; 7 - насадка; 8 - питатель

1.2. Настоящую технологическую карту можно применять для конкретных условия строительства, предварительно уточнив объемы работ и затраты труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала разрушения конструкций каркаса необходимо выполнить следующие работы: оформить разрешение на производство работ по разрушению здания; произвести демонтаж конструкций перекрытия, связей и других конструктивов; по границе опасной зоны вывесить соответствующие предупредительные знаки и надписи.

2.2. Колонны и балки разрушают при помощи установки для термитно-кислородной резки железобетонных конструкций, разработанной НИИСП Госстроя УССР на основании "Инструкции по применению термитно-кислородных установок для огнеструйной резки бетона и железобетона". Резка колонн и балок производится методом последовательного проплавления шести отверстий 35 мм (колонн - в горизонтальном направлении, балок - снизу вверх, рис.2). На рис.3 дана схема работ по разрушению балок и колонн.

Рис.2. Схема разрезки железобетонной конструкции

Рис.3. Схема разрушения балок и колонн:

1 - огнеструйный орган УПКР-2; 2 - кислородный баллон с редуктором ;
3 - питатель подачи термитной смеси; 4 - газорезчик III разр.; 5 - газорезчик II разр.;
6 - леса Промстройпроекта с ограждением верхнего яруса; 7 - монтажный кран К-162; 
8 - автомобиль МA3-500 для удаления разобранных конструкций; 9 - универсальный кольцевой строп; 
10 - двухветвевой строп 

Ст.1-Ст.2 - стоянки монтажного крана; 

"1-10" - последовательность разборки каркаса

2.3. Поддержание колонн и балок до окончания работ по их разрезке производят при помощи крана СМК-10 грузоподъемностью 10 т. При разрезке балок каркаса кислородный баллон устанавливают на отметке ±0,000 на расстоянии 10 м от рабочего органа, питатель УПКР-2 - на трубчатых лесах на расстоянии 2 м от места разрезки. Леса перестанавливают по ходу разрезки балок согласно указанной последовательности.

На рис.4 дана схема строповки разрушенной колонны и балки.

Рис.4. Строповка:

а - разрушенной колонны; б - разрушенной балки

2.4. Разобранные конструкции грузят автокраном К-162 грузоподъемностью 16 т в автотранспорт при помощи фрикционного захвата.

2.5. Калькуляция затрат труда составлена на разрушение железобетонных колонн и балок при помощи термитно-кислородной резки.

2.6. Работы по резке конструкций выполняют газорезчики 3 и 2 разрядов, перестановку лесов и погрузку разобранных конструкций - монтажники 3, 2 разрядов и такелажники 2, 3 разрядов.

2.7. При производстве работ необходимо выполнять требования правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80* и "Инструкцией по применению термитно-кислородных установок".

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

2.8. Кислородную рампу с кислородными баллонами нужно устанавливать на расстоянии 10-12 м от места разрушения так, чтобы разрушенные колонны и балки направлять в противоположную от рампы сторону.

2.9. При подготовке установки к работе необходимо тщательно проверить плотность и надежность присоединения шлангов, особенно кислородного. На кислородном шланге следует установить клапан типа ЛКО-1-56, локализирующий обратные удары.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

| Наименование | Марка, ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный кран | К-162 | 1 |
| Автомобиль | МАЗ-500 | 1 |
| Термитно-кислородная установка | Тип УПКР-2 | 1 |
| Двухветвевой строп | ЦНИИОМТП Госстроя СССР | 1 |
| Универсальный кольцевой строп |  | 2 |
| Трубчатые безболтовые леса | Промстройпроект Госстроя СССР | 72 м |
| Монтажный лом | ЛМ-24, ГОСТ 1405-83* | 2 |
| ________________ * Внимание! ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Рулетка | РС-1, ГОСТ 7502-80* | 1 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Строительная каска | ГОСТ 12.4.087-84 | 5 |
| Рукавицы | ГОСТ 12.4.010-75 | 5 |
| Наголовный щиток с бесцветным ударным корпусом | НБТ-1, ТУ 64-1-456-76 | 1 |

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(на 1 м разрушенных железобетонных колонн и балок)

| Продолжительность процесса, смен | 7 |
| --- | --- |
| Трудоемкость выполнения работ, чел.-смен | 11,8 |
| Основная заработная плата, руб.-коп. | 49-69 |
| Выработка на одного рабочего в смену, м | 0,5 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН И БАЛОК

| Обоснование | Вид работ | Еди- ница изме- рения | Объем работ, м | Норма времени на единицу измере- ния, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, § 24-13, п.22д, е | Выгрузка инвентаря и приспособлений автокраном | т | 4,0 | (0,075) 0,15 | (0,3) 0,6 | (0-059) 0-081 | (0-236) 0-336 |
| ЕНир, § 6-1-28, т.2 п.п.1б, 2б | Устройство и разборка инвентарных металлических трубчатых лесов | 1 мпроек. | 72 | 0,375 | 28,2 | 0-201 | 14-672 |
| Данные инструкции по применению термитно-кислородной резки | Термитно-кислородная резка ж.-б колонн и балок сечением 350x350 мм (6 отв. 35 мм на 1 перерез) из бетона М300 с использованием автокрана | 1 рез. м | 16 6 | (1,9) 3,8 | (30,4) 60,8 | (1-50) 1-99 | (24-00) 31-84 |
| ЕНиР, § 24-13, п.9д, е | Погрузка разобранных конструкций массой до 2,5 т автокраном на автомашину | т | 26 | (0,085) 0,17 | (2,2) 4,4 | (0-067) 0-095 | (1-74) 2-47 |
| ЕНиР, § 24-13, п.9д, е | Погрузка инвентаря и приспособлений автокраном на автомашину | т | 4,0 | (0,085) 0,17 | (0,34) 0,68 | (0-067) 0-095 | (0-27) 0-38 |
|  | Итого: |  |  |  | 127,92 |  | 75-94 |
|  | В том числе затраты труда машиниста крана |  |  |  | (33,24) |  | (26-246) |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА РАЗРУШЕНИЕ КОЛОНН И БАЛОК

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:          
ЦНИИОМТП Госстроя СССР