# Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 23 сентября 2016 г. N 1206-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ

Road construction and road maintenance machinery

and equipment. Basic types. Identification and description

(ISO 22242:2005, IDT)

ГОСТ ISO 22242-2016

МКС 93.080.10

Дата введения

1 июня 2017 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "ИЦ "ЦНИП СДМ" (ООО "ИЦ "ЦНИП СДМ") на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 267 "Строительно-дорожные машины и оборудование"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 июня 2016 г. N 49)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2016 г. N 1206-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 22242-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2017 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 22242:2005 "Машины и оборудование для дорожного строительства и обслуживания дорог. Основные виды. Идентификация и описание" ("Road construction and road maintenance machinery and equipment - Basic types - Identification and description", IDT), включая изменение 1:2013 (Amd.1:2013).

В настоящий стандарт внесены изменения согласно Amd.1:2013 в пунктах 2.10.2, 2.10.3 и 2.10.4.

6 Международный стандарт может быть использован при ежегодной актуализации перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний), а также стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

## 1. Область применения

Настоящий стандарт идентифицирует и описывает машины и оборудование, которые используются в строительстве и обслуживании автомагистралей, дорог обычного типа (нескоростных дорог), скоростных дорог, взлетно-посадочных полос, площадок и т.д. Настоящий стандарт применяют к специализированным машинам/оборудованию, предназначенным для строительства и обслуживания дорожного покрытия.

## 2. Машины и оборудование для дорожного строительства

и обслуживания дорог

| Наименование | Идентификация/Описание |
| --- | --- |
| 2.1 Машины и оборудование для стабилизации почвы Используются для улучшения механических и физических свойств природных почв. См. рисунки 1 - 7 |
| 2.1.1 Разбрасыватели для порошкообразных связующих | Мобильная машина, предназначенная для одновременного применения порошкообразных связующих веществ, таких как цемент, известь, зола и т.д., для улучшения или уплотнения почвы. Примечание 1 - Конструкция разбрасывателя позволяет контролировать скорость движения машины и распределения материала. Примечание 2 - См. ISO 15689 | Рисунок 1 - Разбрасыватели для порошкообразных связующих |
| 2.1.2 Оборудование для смешивания грунтов | Комплект оборудования, предназначенный для смешивания материала и/или порошкообразных связующих, таких как цемент, известь, битумная или асфальтная эмульсия, с грунтом для улучшения механических и физических свойств материала. Примечание - См. рисунки 2 и 3 |
| 2.1.3 Стационарное оборудование для смешивания грунтов | Рисунок 2 - Стационарное оборудование для смешивания грунтов |
| 2.1.4 Передвижное оборудование для смешивания грунтов | Рисунок 3 - Передвижное оборудование для смешивания грунтов |
| 2.1.5 Стабилизатор грунтов | Самоходные, прицепные или транспортируемые машины с функцией распыления, измельчения, аэрации, уплотнения и/или рыхления завезенного материала или материала дорожного покрытия, включая смешивание с одним или несколькими компонентами (уплотняющим раствором, цементом, известью и т.д.). Примечание 1 - Основной целью стабилизации грунта является улучшение механических и физических свойств материала почвы путем смешивания его с порошкообразными связующими (цемент, известь, битум, эмульсии и т.д.) или уплотняющими растворами. Примечание 2 - См. ISO 15688. Рисунок 4 - Колесный стабилизатор грунта с центральным горизонтальным ротором Рисунок 5 - Гусеничный стабилизатор грунта с задним горизонтальным ротором |
| 2.1.6 Водораздатчик | Автомобиль, прицеп или полуприцеп с установленным на него резервуаром для воды и блоком распыления (распределения) | Рисунок 6 - Водораздатчик |
| 2.1.7 Смесительная установка | Мобильная машина, используемая для приготовления растворных смесей. Примечание - Смесительная установка может быть прицепной или буксируемой стабилизатором грунтов | Рисунок 7 - Смесительная установка |
| 2.2 Машины и оборудование для приготовления и укладки битуминизированного слоя дорожного покрытия Предназначены для хранения, подогрева, плавки, гомогенизации, транспортной обработки и/или набрызга битумных вяжущих смесей. См. рисунки 8 - 12 |
| 2.2.1 Комплекс оборудования с функциями подогрева и плавки битумной смеси | Стационарная или мобильная установка, предназначенная для хранения, подогрева, гомогенизации, перевозки и разгрузки битумной смеси. Примечание - Комплекс оборудования состоит из: - изолированного резервуара; - масляного или газового нагревателя; - внутреннего смесителя; - разгрузочного устройства в виде запорного клапана; - напорного бака или перекачивающего насоса | Рисунок 8 - Мобильный комплекс оборудования с функциями подогрева и плавки битумной смеси |
| 2.2.2 Резервуар для хранения битумных смесей | Стационарный или прицепной изолированный резервуар с подогревом для хранения битумных вяжущих. Рисунок 9 - Резервуар для хранения битумных смесей |
| 2.2.3 Установка для хранения и подогрева битума | Система, состоящая из котла и изолированных горизонтальных или вертикальных металлических резервуаров или подземных бетонных цистерн, предназначенных для хранения горячего битума. 1 - резервуар с трубопроводом масляного отопления; 2 - масляный котел отопления Рисунок 10 - Установка для хранения и подогрева битума |
| 2.2.4 Дозатор для битумных смесей | Изолированный резервуар с подогревом, установленный на автомобиль, прицеп или полуприцеп и оснащенный блоком запорного клапана или перекачивающего насоса | Рисунок 11 - Дозатор для битумных смесей |
| 2.2.5 Насос для горячих битумных смесей | Передаточный механизм или крыльчатый насос с возможностью перекачивания горячих битумных смесей. Примечание - Насос может быть использован на разном оборудовании при дорожном строительстве, например, прицепной бетононасос с дополнительным оборудованием для соединения с резервуаром для смешивания и набрызга битумных смесей | Рисунок 12 - Насос для горячих битумных смесей |
| 2.2.6 Битумно-эмульсионная установка | Стационарная или передвижная установка для производства битумных эмульсий, состоящая из резервуаров - дозаторов для воды, битума и системы гомогенизации. 1 - резервуар - дозатор для воды; 2 - резервуар - дозатор для битума; 3 - система гомогенизации; 4 - блок отопления; 5 - сливная воронка; 6 - система перекачивания эмульсии; 7 - резервуар для хранения эмульсии; a) - подача воды; b) - подача битума Рисунок 13 - Битумно-эмульсионная установка |
| 2.2.7 Разбрасыватели/распылители нижнего битуминизированного слоя дорожного покрытия | Колесная машина, предназначенная для дозированного нанесения битуминизированного слоя дорожного покрытия. Примечание 1 - Отдельные типы машин определяются в зависимости от заданных рабочих операций и компонентов смеси. Примечание 2 - См. ИСО 15643 | Рисунок 14 - Разбрасыватели/распылители нижнего битуминизированного слоя дорожного покрытия |
| 2.3 Машины и оборудование для производства асфальтобетонных смесей См. рисунки 15 - 16 |
| 2.3.1 Завод асфальтобетонных смесей | Комплект оборудования для производства асфальтобетонных смесей. Примечание 1 - В зависимости от характера технологического процесса приготовления смеси установки различаются на цикличные и непрерывного действия. Примечание 2 - См. ISO 15642. Рисунок 15 - Завод асфальтобетонных смесей |
| 2.3.2 Завод асфальтобетонных смесей с системой вторичной переработки асфальта | Завод асфальтобетонных смесей с системой вторичной переработки асфальта (RAP) с использованием дополнительного и/или модифицированного оборудования. Рисунок 16 - Завод асфальтобетонных смесей с системой вторичной переработки асфальта |
| 2.3.3 Асфальтобетоносмеситель с плавильным устройством | Оборудование, установленное на автомобиль или прицеп, состоящее из плавильной печи и горизонтально вращающегося смешивающего механизма и предназначенное для выполнения малогабаритных работ по устройству дорожного покрытия | Рисунок 17 - Асфальтобетоносмеситель с плавильным устройством |
| 2.4 Машины и оборудование для асфальтобетонного дорожного строительства Применяются для строительства асфальтобетонных дорожных покрытий и мастичных асфальтовых покрытий. См. рисунки 19 - 23 |
| 2.4.1 Оборудование для пневматической очистки дорожных покрытий | Самоходная машина для очистки дорожного покрытия и тротуаров | Рисунок 18 - Оборудование для пневматической очистки дорожных покрытий |
| 2.4.2 Щебнеразбрасыватель | Машина, предназначенная для равномерного разбрасывания щебенки по поверхности дорожного покрытия на заданный уровень. Примечание 1 - Щебнеразбрасыватели в зависимости от принципа работы делятся на три типа: - прицепные; - самоходные; - самосвалы. Примечание 2 - См. ISO 15644 | Рисунок 19 - Щебнеразбрасыватель |
| 2.4.3 Асфальтоукладчик | Самоходная колесная или гусеничная машина, предназначенная для получения, транспортировки, распределения, профилирования и уплотнения асфальтобетонной смеси дорожного покрытия | Рисунок 20 - Асфальтоукладчик |
| 2.4.4 Гудронатор | Мобильная машина, предназначенная для получения, распределения и укладки битумных смесей на дорожное покрытие | Рисунок 21 - Гудронатор |
| 2.4.5 Битумовоз | Машина, смонтированная на грузовике или прицепе, состоящая из горизонтального или вертикального смесителя для битумного покрытия с прямым или косвенным нагревом | Рисунок 22 - Битумовоз |
| 2.4.6 Передвижной конвейер для подачи асфальтовой смеси в асфальтоукладчик | Машина, предназначенная для хранения и подачи укладываемого материала в асфальтоукладчик. Рисунок 23 - Передвижной конвейер для подачи асфальтовой смеси в асфальтоукладчик |
| 2.5 Машины и оборудование для строительства бетонных конструкций дорожного покрытия Применяются для дорожного строительства и обслуживания дорог с бетонным покрытием. См. рисунки 25 - 35 |
| 2.5.1 Распределитель бетонной смеси/бетоноукладчик | Мобильная или управляемая идущим рядом оператором машина, предназначенная для распределения бетонной смеси, которую доставляют самосвалами в неподвижную опалубку | Рисунок 24 - Распределитель бетонной смеси/бетоноукладчик |
| 2.5.2 Бетоноукладчик/бетоноотделочная машина | Мобильная машина, предназначенная для уплотнения и отделки (заглаживания) бетонной смеси внутри неподвижной опалубки. Рисунок 25 - Бетоноукладчик/бетоноотделочная машина |
| 2.5.3 Машина для устройства дорожного покрытия со скользящей опалубкой | Мобильная машина, предназначенная для нанесения на дорожную поверхность слоев строительных материалов, таких как бетонные смеси, или для строительства профилированных конструкций. Рисунок 26 - Машина для устройства дорожного покрытия со скользящей опалубкой |
| 2.5.4 Нарезчик швов | Самоходная машина с или без рабочего места оператора, предназначенная для нарезки швов в асфальтобетоне, бетоне и аналогичных материалах | Рисунок 27 - Нарезчик швов |
| 2.5.5 Машина для герметизации швов | Мобильная машина, управляемая идущим рядом оператором, предназначенная для очистки и продувки швов сжатым воздухом и заполнения его герметизирующим составом | Рисунок 28 - Машина для герметизации швов |
| 2.5.6 Резательно-уплотняющая машина | Машина, предназначенная для удаления выступающих швов и кромок трамбовкой или срезанием | Рисунок 29 - Резательно-уплотняющая машина |
| 2.5.7 Машина для укладки дорожного покрытия камнем Машина для укладки дорожного покрытия плиткой | Самоходная машина, предназначенная для строительства дорожного покрытия и оснащенная стрелой и захватом для поднятия комплекта камня/плитки и расположения ее в установленном месте для последующей укладки. Примечание - Машина может быть оснащена устройством для укладки бордюрного камня | Рисунок 30 - Машина для укладки дорожного покрытия камнем/плиткой |
| 2.5.8 Выравниватель бетонной смеси | Мобильная машина, предназначенная для выравнивания и уплотнения распределенной бетонной смеси внутри неподвижной опалубки. Рисунок 31 - Выравниватель бетонной смеси |
| 2.5.9 Распределитель бетона | Мобильная машина, предназначенная для приема и распределения бетонной смеси на заданную ширину и высоту с учетом ее дальнейшей обработки бетоноукладочной машиной | Рисунок 32 - Распределитель бетона |
| 2.5.10 Профилировочная машина | Мобильная машина с вращающимися режущими дисками, предназначенная для срезки и выравнивания основания грунта дороги или аэродромных площадок перед устройством дорожного основания. Примечание - В конструкцию машины может входить конвейер, предназначенный для погрузки в грузовой автомобиль или для сбрасывания в валик лишнего материала. Рисунок 33 - Профилировочная машина |
| 2.5.11 Машина для транспортировки бетонной смеси | Мобильная машина, предназначенная для получения от смесительных установок бетонной смеси и доставки ее к месту укладки. Рисунок 34 - Машина для транспортировки бетонной смеси |
| 2.6 Машины и оборудование для отделочных работ Машины, предназначенные для формирования склонов, бурения грунта и нанесения дорожной разметки. См. рисунки 36 - 38 |
| 2.6.1 Машина для формирования склонов | Самоходная машина, оснащенная телескопической стрелой и ковшом для формирования склонов набережных и канав | Рисунок 35 - Машина для формирования склонов |
| 2.6.2 Машина для бурения грунта Шнековый бур | Прицепной или смонтированный на автомобиле буровой узел, предназначенный для сверления в грунте скважин для установки дорожных знаков, ограждений, акустических экранов и т.д. Примечание - Стойки ограждений обычно устанавливаются специально разработанными для этих целей машинами | Рисунок 36 - Машина/шнековый бур для бурения грунта |
| 2.6.3 Машина для нанесения дорожной разметки | Самоходная или управляемая идущим рядом оператором машина для нанесения дорожных разметок на дорожное покрытие. Примечание 1 - Нанесение светоотражающей краски обычно производят пульверизатором при движении машины в направлении потока, движущегося по полосе. Примечание 2 - Также машина предназначена для нанесения линий из структурных материалов, например микростеклошариков | Рисунок 37 - Машина для нанесения дорожной разметки |
| 2.7 Машины для чистки дорожного покрытия Мобильные машины, предназначенные для уборки мусора, отвального грунта и пыли на участках дорожного покрытия. См. рисунки 39 - 46. Примечание - Для выполнения функции чистки машина оборудована механизмом очистки - общее определение для всего чистящего оборудования, такого как щетки, метлы, пневматическое и/или механическое оборудование, промывочные и моечные машины высокого давления. Дополнительное оборудование может постоянно крепиться на машине, быть съемным или быть смонтировано на специально сконструированном шасси |
| 2.7.1 Уборочная машина | Самоходная машина или смонтированное на автомобильном шасси оборудование, предназначенное для чистки участков дороги при движении машины в направлении движения потока. Примечание - Рабочее оборудование - щетки и всасывающий шланг. Система загрузки мусора в накопительный бункер может быть пневматическая или механическая | Рисунок 38 - Уборочная машина |
| 2.7.2 Уборочная машина с пневматической системой загрузки мусора | Уборочная машина, оснащенная пневматической системой загрузки мусора. Примечание - Рабочее оборудование расположено в передней или центральной части транспортного средства | Рисунок 39 - Уборочная машина с пневматической системой загрузки мусора |
| 2.7.3 Уборочная машина с механической системой загрузки мусора | Уборочная машина с механической системой загрузки мусора, с цилиндрической горизонтальной щеткой или щеткой-транспортером | Рисунок 40 - Уборочная машина с механической системой загрузки мусора |
| 2.7.4 Поливомоечная машина | Поливомоечное автотранспортное средство со смонтированным резервуаром и системой распыления воды, предназначенное для мойки дорожного покрытия, тротуаров и дорожного оборудования. Примечание - Распыляющие сопла расположены таким образом, что струя воды направлена вперед и в обе стороны от распылителя. Машина может быть снабжена распылительным трубопроводом, предназначенным для мойки дорожного оборудования (дорожные знаки, ограждения, стены туннеля) | Рисунок 41 - Поливомоечная машина |
| 2.7.5 Моечная машина высокого давления с пневматической загрузкой мусора | Резервуар с водой, смонтированный на автотранспортном средстве с распыляющими воду соплами высокого давления и шланга всасывания, расположенного в центральной части шасси | Рисунок 42 - Моечная машина высокого давления с пневматической загрузкой мусора |
| 2.7.6 Подметально-моющая машина | Самоходная машина, предназначенная для очистки дорожного покрытия от земли/щебня и мусора с помощью струи воды и цилиндрической горизонтальной щетки | Рисунок 43 - Подметально-моющая машина |
| 2.7.7 Съемный кузов для автомобильных перевозок | Контейнер для хранения мусора, оснащенный откидными опорами и приспособлениями для расположения на автотранспортном средстве | Рисунок 44 - Съемный кузов для автомобильных перевозок |
| 2.7.8 Чистящая машина | Машина, предназначенная для чистки дорожного оборудования, например, столбиков, дорожных знаков на стенах тоннеля. Примечание - Чистящая машина оснащена различными насадками функционального назначения для чистки дорожных столбиков, дорожных знаков, знаков на стенах туннелей | Рисунок 45 - Чистящая машина |
| 2.8 Машины и оборудование для удаления сорной растительности Самоходная машина или прицепное оборудование. См. рисунки 47 - 52 |
| 2.8.1 Машина для мульчирования | Оборудование, смонтированное на автотранспортном средстве, работающее параллельно и плотно к грунту и предназначенное для скашивания и/или измельчения растительности | Рисунок 46 - Машина для мульчирования |
| 2.8.2 Косилка | Машина для скашивания растительности, работающая параллельно и плотно к грунту | Рисунок 47 - Косилка |
| 2.8.3 Машина для срезания кустов на обочинах дорог | Оборудование, смонтированное на автотранспортном средстве и предназначенное для срезания кустарников и трав | Рисунок 48 - Машина для срезания кустов на обочинах дорог |
| 2.8.4 Машина для очистки канав | Машина, смонтированная на автотранспортном средстве, оборудованная стрелой с роторным рабочим органом для очистки канав | Рисунок 49 - Машина для очистки канав |
| 2.8.5 Косилка для обочин | Машина, смонтированная на автотранспортном средстве с навесным оборудованием для удаления растительности на обочинах дорог. Примечание - Конструкции навесного оборудования косилок разнообразны. Косилка, изображенная на рисунке 51, предназначена только для удаления растительности. Косилки, оснащенные ленточным конвейером, транспортируют срезанный материал в самосвал. Косилки, оснащенные пневматической установкой, загрузки срезанного материала транспортируют его в прицеп | Рисунок 50 - Косилка для обочин |
| 2.8.6 Машина для удаления растительности | Машина для механического удаления растительности на асфальтобетонных покрытиях с помощью вращающихся щеток | Рисунок 51 - Машина для удаления растительности |
| 2.9 Машины и оборудование для зимнего содержания дорог См. рисунки 52 - 55 |
| 2.9.1 Снегоочистительный отвал | Навесное оборудование к транспортному средству, предназначенное для очистки проезжей части от снега, льда и грязи и обеспечивающее отбрасывание снега на обочину. Примечание - В зависимости от конструкции отвала, отбрасывание снега и льда на обочину может обеспечиваться как в обе стороны дороги, так и в одну сторону | Рисунок 52 - Снегоочистительный отвал |
| 2.9.2 Снегоуборочная машина с вращающимся шнеком (шнеками) Роторный снегоочиститель | Навесное оборудование к транспортному средству, предназначенное для забора снега шнеком или ротором к центру ковша и выбрасывание его через выпускной канал в сторону. Примечание - Типы навесного оборудования снегоуборочной машины: - плужно-роторный; - шнеко-роторный (два выпускных канала и три фрезы); - шнеко-роторный (один выпускной канал и два шнека); - плужный с выпускным каналом (плужно-роторный и выпускной канал) | Рисунок 53 - Снегоуборочная машина с вращающимся шнеком (шнеками)/ роторный снегоочиститель |
| 2.9.3 Распределитель песка и противогололедных материалов | Самоходный, прицепной или смонтированный на автотранспортном средстве распределитель, предназначенный для равномерного разбрасывания песка или реагента по всей ширине дорожного покрытия в целях поддержания или улучшения состояния дорожного покрытия. Примечание - Типы распределителей: - шнековый конвейер; - ленточный конвейер | Рисунок 54 - Распределитель песка и противогололедных материалов |
| 2.9.4 Снегоуборочный погрузчик | Самоходная или прицепная машина, предназначенная для забора снега на обочинах, сваленного снегоуборочными машинами | Рисунок 55 - Снегоуборочный погрузчик |
| 2.10 Машины и оборудование для ремонта дорожных покрытий Предназначены для ремонта и восстановления дорожных покрытий. См. рисунки 56 - 64 |
| 2.10.1 Дорожная фреза Планировщик | Мобильная машина, предназначенная для срезания и измельчения верхнего слоя дорожного покрытия. Примечание - См. ISO 15645. Рисунок 56 - Дорожная фреза/планировщик |
| 2.10.2 Асфальторазогреватель | Самоходная машина, предназначенная для разогрева и пластифицирования асфальтового дорожного покрытия с целью его повторной переработки. См. 2.10.3. Рисунок 57 - Асфальторазогреватель (Измененная редакция, Cor.1:2013) |
| 2.10.3 Горячий ресайклер/рециклер | Самоходная машина, используемая для восстановления крупных участков дорожного покрытия с использованием переработанного асфальтобетона и добавлением новых вяжущих. Примечание - Конструкция машины включает нагревающий блок, резервуар для хранения новых вяжущих, измельчитель, смеситель, конвейер и распределитель. Рисунок 58 - Горячий ресайклер/рециклер (Измененная редакция, Cor.1:2013) |
| 2.10.4 Валковый элеватор | Машина, предназначенная для снятия материала дорожного покрытия и транспортирования его в бетоноукладчик. Примечание - Валок расположен в передней части машины и предназначен для непрерывной переработки материала. Рисунок 59 - Валковый элеватор (Измененная редакция, Cor.1:2013) |
| 2.10.5 Расширитель дорог | Мобильная машина с поперечным конвейером для транспортировки и уплотнения материала дорожного покрытия на обочине дороги. Рисунок 60 - Расширитель дорог |
| 2.10.6 Машина для ремонта дорожного покрытия | Установка, смонтированная на автотранспортном средстве, предназначенная для быстрого ремонта поврежденного дорожного покрытия. Примечание 1 - Применяется для: - очистки поврежденного участка сжатым воздухом; - обработки клеящим смазочным материалом; - заполнения битумной смесью (или эмульсией) посредством сжатого воздуха; - покрытия верхнего слоя сухим заполнителем. Примечание 2 - Может использоваться для ремонта повреждений на больших дорогах (см. 2.10.7) | Рисунок 61 - Машина для ремонта дорожного покрытия |
| 2.10.7 Распределитель/укладчик битума и смесей | Автотранспортное средство или комплект прицепных установок для быстрого ремонта и обновления дорожного покрытия. 1 - битумный резервуар; 2 - разбрасыватель щебенки; 3 - каток; 4 - разбрызгиватель битума Рисунок 62 - Распределитель/укладчик битума и смесей |
| 2.10.8 Распределитель битумной эмульсии/укладчик холодного микроасфальта | Машина, предназначенная для нанесения тонкого слоя холодного микроасфальта на дорожное покрытие для улучшения его физических свойств. Примечание - Холодный микроасфальт изготавливают путем смешивания в машине мелких связующих компонентов размером до 1,5 мм | Рисунок 63 - Распределитель битумной эмульсии/укладчик холодного микроасфальта |
| 2.10.9 Дорожная фреза | Машина, предназначенная для фрезерования швов и трещин. Примечание - Оснащение дорожных фрез зависит от типа выполняемых работ и обрабатываемого дорожного покрытия. Фреза может управляться идущим оператором или приводным двигателем (двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем) | Рисунок 64 - Дорожная фреза |
| 2.10.10 Шероховальная машина для дорожных покрытий | Машина, предназначенная для придания шероховатости дорожным покрытиям. Примечание - Для придания шероховатости обычно используют фрезерное оборудование |
| 2.10.11 Машина для удаления дорожной разметки | Машина, предназначенная для удаления с дорожных покрытий окрашенных знаков. Примечание - Для удаления может быть использовано фрезерное оборудование, специальные газовые горелки и водоструйные машины |

# БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] | ISO 3339-0:1986 Tractors and machines for agriculture and forestry - Classification and terminology - Part 0: Classification system and classification (Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Классификация и терминология. Часть 0. Система классификации и классификация) |
| --- | --- |
| [2] | ISO 6165:1997 Earth-moving machinery - Basic types - Vocabulary (Машины землеройные. Основные типы. Идентификация, термины и определения) |
| [3] | ISO 6747:1998 Earth-moving machinery - Tractors-dozers - Terminology and commercial specifications (Машины землеройные. Тракторные бульдозеры. Терминология и торговые технические условия) |
| [4] | ISO 7131:1997 Earth-moving machinery - Loaders - Terminology and commercial specifications (Машины землеройные. Погрузчики. Терминология и торговые технические условия) |
| [5] | ISO 7132:1990 Earth-moving machinery - Dumpers - Terminology and commercial specifications (Машины землеройные. Самосвалы. Терминология и торговые технические условия) |
| [6] | ISO 7133:1994 Earth-moving machinery - Tractor scrapers - Terminology and commercial specifications (Машины землеройные. Тракторные скреперы. Терминология и торговые технические условия) |
| [7] | ISO 7134:1993 Earth-moving machinery - Graders - Terminology and commercial specifications (Машины землеройные. Автогрейдеры. Терминология и торговые технические условия) |
| [8] | ISO 8811 Earth-moving machinery - Rollers and compactors - Terminology and commercial specifications (Машины землеройные. Катки и уплотнители. Терминология и технические условия для торговых операций) |
| [9] | ISO 11375:1998 Building construction machinery and equipment - Terms and definitions (Машины и оборудование строительные. Термины и определения) |
| [10] | ISO 15642:2003 Road construction and maintenance equipment - Asphalt mixing plants - Terminology and commercial specifications (Оборудование для строительства и содержания дорог в исправности. Смесительные установки для асфальта. Терминология и торговые спецификации) |
| [11] | ISO 15643:2002 Road construction and maintenance equipment - Bituminous binder spreaders/sprayers - Terminology and commercial specifications (Оборудование для строительства и технического обслуживания дорог. Разбрасыватели/распылители нижнего битуминизированного слоя дорожного покрытия. Терминология и эксплуатационные характеристики) |
| [12] | ISO 15644:2002 Road construction and maintenance equipment - Chippings spreaders - Terminology and commercial specifications (Оборудование дорожное строительное и эксплуатационное. Разбрасыватели щебенки. Терминология и эксплуатационные требования) |
| [13] | ISO 15645:2002 Road construction and maintenance equipment - Road milling machinery - Terminology and commercial specifications (Оборудование дорожное строительное и эксплуатационное. Дорожные механизмы для измельчения. Терминология и эксплуатационные требования) |
| [14] | ISO 15688:2003 Road construction and maintenance equipment - Soil stabilizers - Terminology and commercial specifications (Оборудование для строительства и содержания дорог в исправности. Стабилизаторы грунта. Терминология и торговые спецификации) |
| [15] | ISO 15689:2003 Road construction and maintenance equipment - Powder binder spreaders - Terminology and commercial specifications (Оборудование для сооружения и содержания дорог. Разбрасыватели для порошкообразных связующих. Терминология и коммерческие технические условия) |
| [16] | ISO 16039:2004 Road construction and maintenance equipment - Slipform pavers - Definitions and commercial specifications (Дорожные конструкции и оборудование для технического обслуживания. Машины для устройства дорожного покрытия со скользящей опалубкой. Определения и технические требования) |
| [17] | EN 13019 Machines for road surface cleaning - Safety requirements (Машины для очистки дорожных покрытий. Требования безопасности) |
| [18] | EN 13020 Road surface treatment machines - Safety requirements (Машины для устройства, ремонта и содержания дорожных покрытий. Требования безопасности) |
| [19] | EN 13021 Winter service machines - Safety requirements (Машины для зимнего содержания дорог. Требования безопасности) |
| [20] | EN 13524 Highway maintenance machines - Safety requirements (Машины для содержания автомобильных дорог. Требования безопасности) |
| [21] | EN 15059 Snow grooming equipment - Safety requirements (Оборудование для очистки снега. Требования безопасности) |