ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Организация коллективных средств защиты на каждом этаже при работе с опалубкой перекрытия PERI

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана для организации коллективных средств защиты на каждом этаже при работе с опалубкой фирмы "PERI".

1.2. ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Перед началом монтажа опалубки следует укомплектовать и сложить в непосредственной близости от места монтажа элементы опалубки (стойки, вспомогательные элементы, балки и листы фанеры) в количествах предусмотренных проектом монтажа опалубки. Эти элементы следует складировать:

- стойки - в контейнерах или поддонах;

- вспомогательные элементы - в сетчатых контейнерах;

- балки - в горизонтальном положении (рабочая позиция), сложенные рядами на подкладках. В случае необходимости их можно складывать слоями, разделив предварительно прокладками. Фанеру и балки следует складывать по размеру (цветам маркировки);

- фанеру - в пакетах, сложенную на деревянных подкладках.

2.2. Фанеру и балки во время длительного хранения следует защищать от атмосферных влияний. Все элементы после демонтажа следует очистить от цементного и известкового раствора. Особенно старательно следует очистить резьбовые элементы опалубки и покрыть их смазкой.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. При устройстве на этаже коллективных средств защиты необходимо учесть, что до начала установки подмостей марки КТ.2.57.200 закрепляют в стене (перекрытии) серьги (рис.1) или натягивают предохранительный трос между колоннами (пилонами, стенами) для крепления к ним карабина предохранительного пояса (рис.2).

Рис.1. Схема установки серьги для крепления карабина предохранительного пояса в стене (перекрытии)

Рис.2. Схема установки натянутого страховочного троса по колоннам

Рабочий после закрепления карабина предохранительного пояса за серьгу или за страховочный трос, приступает к монтажу подмостей марки КТ.2.57.200 и ограждения на них.

Варианты устройства мест для крепления карабина предохранительного пояса

Выполнение строительно-монтажных работ: монтаж и демонтаж опалубки, производство бетонных, арматурных и других работ на последующем ярусе (этаже) допускается только после устройства временных ограждений на предыдущем ярусе (этаже). На каждом объекте должен быть постоянный запас исправных страховочных тросов (канатов) 9 мм, стальных инвентарных зажимов, серег и предохранительных поясов.

Выдача поясов производится под роспись в соответствующем журнале.

Установка страховочных тросов и серег производится на объекте по указанию производителя работ по одной из нижеперечисленных схем. При установке страховочных тросов необходимо так регулировать их длину, чтобы рабочий не мог попасть в опасную для жизни зону, если он зацепит карабин своего предохранительного пояса за страховочный трос (рис.3-4).

Рис.3. Схема регулировки свободной длины страховочного троса

Рис.4. Схема крепления карабина предохранительного пояса к арматурным выпускам колонн и стен

3.2. До начала укладки фанеры, формующей поверхность перекрытия (покрытия), рабочие закрепляют карабин предохранительного пояса к арматурными выпускам ближайшей стены (колонны, пилона). Уложенные первые листы фанеры, крайние по периметру здания, гвоздями закрепляют к балкам VT-20, во избежание опрокидывания.

3.3. До начала работ в перекрытии каждого этажа закрыть проёмы лифтовых, шахт инвентарными платформами (рис.5), лестничные клетки - столом КТ.2.70.100 (рис.6).

Рис.5. До начала работ в перекрытии каждого этажа закрыть проёмы лифтовых, шахт инвентарными платформами

Рис.6. До начала работ в перекрытии каждого этажа необходимо закрыть лестничные клетки столом КТ.2.70.100

Ограждения, наружные инвентарные стойки, консольные подмости марки КТ.2.57.200, инвентарные платформы, закрывающие проёмы, щиты на проемах размером в плане более 200x200 мм должны устанавливаться (восстанавливаться при потере) и поддерживаться в исправном, состоянии во время всех последующих процессов: при монтаже и демонтаже опалубки, армировании, бетонировании, выдерживании бетона, при уходе за бетоном в холодное и жаркое время года, при каменных и отделочных работах (рис.7-9).

Рис.7. Ограждения, наружные инвентарные стойки, консольные подмости, сетка защитная, консоль защитная

Консоль защитная КТ 2.57.100

Консоль КТ 2.57.100 предназначена для удержания различных предметов при падении с выше расположенных этажей. Консоль устанавливается на перекрытии в сложенном положении и крепится анкером диаметром 16 мм от смещения, а также раскрепляется телескопической стойкой. Защитная сетка, шириной не менее 2,5 м, прошивается тросом 6 мм (min) вдоль длинной стороны, после чего трос с сеткой заводится на скобы штанги и основания. После установки всех снаряженных консолей производится поочередное опускание штанги консолей в проектное положение и закрепление концов троса за анкера.

Рис.8. Консоль защитная КТ 2.57.100

Схема установки защитной сетки на консолях

Рис.9. Схема установки защитной сетки на консолях

Примечание.

1. Установленное защитное ограждение испытать путем сбрасывания груза G=100 кг (мешок с песком) с высоты 3,5 м.

2. Сетка и тросы должны быть установлены свободно без натяжки.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ КТ 035700

Стойка арт. 035700 предназначена для устройства ограждающих конструкций на перекрытиях, а также других элементах опалубки подмостях, площадках и др. Толщина зажимаемого перекрытия может быть в пределах - 20400 мм. Установка стойки производится зажимным винтом. На скобы стойки укладываются доски ограждения.

Рис.10. Стойка ограждения КТ 035700

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ КС 1.09.02.000 или арт. 034580 Peri

Стойка КС 1.09.02.000 предназначена для устройства ограждения по наружным стенам, а также служит опалубкой торца перекрытия. После установки двух и более стоек, с шагом 1,5 м, скобы стоек укладываются бортовая и ограждающие доски. Размеры бортовой доски определяются толщиной перекрытия.

Рис.11. Стойка ограждения КС

УГОЛОК УПОРНЫЙ КТ 1.08.000

Уголок предназначен для закрепления бортовой доски при устройстве опалубки торца перекрытия. При необходимости установки ограждающих конструкций в паз уголка вставляется стойка ограждения КТ 2.53.700 или арт. 034580. Уголок крепится к палубе опалубки перекрытия с помощью гвоздей диаметром 5 мм - 8 шт.

Рис.12. Уголок упорный КТ

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Таблица 5.1

Потребность в машинах, инструменте, инвентаре и приспособлениях

| Наименование | Марка, ГОСТ, NN чертежей | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемный кран | по стройгенплану |  |
| Ящик для инструмента и приспособлений | Инвентарный | 1 |
| Метр стальной, рулетка |  | 4 |
| Переносная лестница инвентарная |  | 4 |
| Контейнеры | инвентарные Peri | по расчету |
| Строп TRIO четырехветвевой | арт. 044770 | 1 |
| Строп четырехветвевой г/п 2 т | 4СК1, L=2 м ГОСТ 25573-82 | 1 |
| Шпатель пластмассовый |  | 2 |
| Кисть волосяная |  | 2 |
| Шуруповерт |  | 1 |
| Пояса предохранительные строительные | ГОСТ 32489-2013 | 3 |
| Емкость для сказки | PERI Bio Clean, 25 кг | 1 |
| Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 | 4 |
| Рукавицы | ГОСТ 12.4.010-75 | 4 пары |
| Очки защитные | ГОСТ 12.4.001-80 ССБТ | 2 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Рабочие, занимающиеся монтажом, демонтажем, складированием и консервацией опалубки, независимо от общих строительных навыков, должны пройти специальный курс обучения, который дал бы навыки по специфике монтажа и демонтажа опалубки.

6.2. Для монтажа и демонтажа опалубки не разрешается привлекать слишком молодых и неопытных работников. На территории стройки в случае существования опасности падения разного рода предметов, следует определить опасную зону (обозначить и огородить) или поставить оградительные знаки.

6.3. Размер опасной зоны составляет 1/10 высоты, с которой могут упасть материалы, но не меньше, чем 7 м. Рабочие, работающие на монтаже, демонтаже и транспортировке элементов опалубки, должны использовать защитные каски. Рабочие, которые работают на высоте выше 1.3 метра над землей или другой безопасной поверхностью, должны быть защищены от падения ограждениями по краю перекрытия или поясами безопасности, которые крепятся к безопасно натянутым тросам (канатам).

6.4. Запрещается сбрасывать разобранные элементы опалубки.

6.5. Работы с приставных лестниц можно производить только на высоте не более 3-х метров.

6.6. При демонтаже опалубки следует соблюдать меры предосторожности, исключающие возможность падения элементов опалубки с высоты. Вопрос о сроке демонтажа опалубки и последовательности демонтажа решает мастер или руководитель работ.

6.7. Непосредственно после демонтажа элементы опалубки должны быть сложены в соответствующем месте, очищены и законсервированы.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 06-01-012 Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Состав работ:

01. Раскрой и установка досок. 02. Установка щитов опалубки. 03. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными.

Измеритель: 100 м площади горизонтальной проекции ростверков

| 06-01-012-01 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01- 012-01 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0147 |
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,32 |
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,42 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м | 5,44 |
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,021 |
| 411-0001 | Вода | м | 0,061 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.4.001-80 ССБТ. Очки защитные. Термины и определения.

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия (с Изменениями N 1, 2).

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 12.4.001-80 ССБТ. Очки защитные. Термины и определения.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.