МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 9818-85* Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия.

ТУ 5891-032-03984346-96, ТУ 5891-005-05343710-2000 Элементы лестниц железобетонные.

ТУ 5891-018-03984988-97 Марши, площадки и марш-площадки железобетонные.

ТУ 5891-071-03984416-97 Марши и площадки лестниц железобетонные ЛМ, ЛП.

ТУ 400-2-423-93, ТУ 5891-014-07618140-95 Марши и площадки лестниц железобетонные.

ТУ 5891-101-36913928-99, ТУ 5891-031-08498991-2000 Площадки лестниц железобетонные.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

Государственные стандарты и технические условия на конструкции и изделия железобетонные для лестниц и другие материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

Монтаж лестничных площадок и маршей должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества СМР и другой технологической документации системы управления качеством СМР, действующей в предприятии.

Монтаж лестничных площадок и маршей должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Строительно-монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу строительных конструкций.

При производстве работ по монтажу лестничных площадок и маршей должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

Работы по монтажу лестничных площадок и маршей должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по монтажу и проектному закреплению всех опорных конструкций ниже уровня монтируемых лестничных площадок и маршей (наличие актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); - наличие паспортов и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку лестничные площадки и марши, соответствие их требованиям проекта; маркировку и наличие штампа ОТК; | Проект, ППР, схемы операционного контроля качества Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы Паспорта |
|  | - внешним осмотром сохранность и отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на поступивших изделиях и материалах; очистку опорных поверхностей от загрязнений; разметку опорных поверхностей. | Общий журнал работ |
| Монтаж лестничных площадок и маршей | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа лестничных площадок и маршей; - установку лестничных площадок и маршей в проектное положение; - качество заделки стыков, качество сварочных и антикоррозионных работ. | Общий и специальный журналы работ Исполнительные схемы |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения лестничных площадок и маршей требованиям проекта и нормативных документов; - соответствие качества сварочных и антикоррозионных работ, а также работ по замоноличиванию стыков требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной документации. | Общий и специальный журналы работ Акты приемки Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер), геодезист - в процессе выполнения работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП: линейка и рулетка измерительные металлические, нивелир, теодолит и другие геодезические и лабораторные приборы и инструмент. |

Проект производства работ по возведению зданий и сооружений наряду с проектными решениями, предусмотренными общими требованиями СНиП 3.01.01-85*, должен также содержать:

- последовательность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие пространственную неизменяемость конструкций в процессе их установки в проектное положение;

- мероприятия, обеспечивающие устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;

- безопасные условия труда.

Совмещенный монтаж конструкций следует производить по ППР, содержащему порядок совмещения работ, взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон, графики подъемов конструкций.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Производству работ по монтажу лестничных площадок и маршей должны предшествовать:

- входной контроль проектно-сметной документации;

- разработка проектов производства работ как на возведение здания, так и на выполнение отдельных видов работ; разработка технологических карт и схем операционного контроля качества СМР на выполнение отдельных видов работ (с использованием соответствующей типовой документации);

- проверка неизменности положения знаков разбивочной сети здания (сооружения); выполнение геодезических работ по созданию внутренней разбивочной сети здания (сооружения); детальные разбивочные работы на исходном и монтажных горизонтах;

- завершение и надлежащее оформление предшествующих строительно-монтажных работ;

- завоз и складирование лестничных площадок и маршей и других комплектующих материалов;

- входной контроль поступивших на строительную площадку лестничных площадок и маршей и комплектующих материалов;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства монтажных работ.

Входной контроль лестничных площадок и маршей, а также комплектующих материалов должен предотвратить поступление на монтаж изделий и материалов, не отвечающих требованиям проекта и нормативных документов.

Входной контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, требованиями ГОСТ 9818-85*, технических условий, ППР и другой технологической документации, действующей в предприятии в системе управления качеством.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

необходимо проверить наличие сопроводительной документации (документов о качестве, паспортов, сертификатов) и полноту содержащихся в них данных;

по имеющейся сопроводительной документации, маркировке, необходимо убедиться в соответствии поступивших лестничных площадок и маршей и других комплектующих материалов требованиям проекта;

необходимо проверить наличие штампа ОТК на лестничных площадках и маршах;

необходимо путем внешнего осмотра проверить отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на лестничных площадках и маршах и других комплектующих материалах;

необходимо провести предусмотренные регламентом входного контроля испытания лестничных площадок и маршей и комплектующих материалов.

Участие во входном контроле тех или иных служб предприятия или сторонних организаций должно быть регламентировано документами системы управления качеством, действующей в предприятии.

Технические требования к лестничным площадкам и маршам, предъявляемые ГОСТ 9818-85*, приведены в настоящем альбоме в СОКК "Входной контроль качества сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций", технические требования к строительным растворам - в альбоме часть I, выпуск 1 в СОКК "Входной контроль строительных растворов".

Требования к разбивочным геодезическим работам приведены в данном альбоме в СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и "Геодезические работы на монтажном горизонте" .

Состав и содержание решений по охране труда в проекте производства работ должен отвечать требованиямСНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

При монтаже сборных железобетонных элементов конструкций должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- передвигающиеся конструкции, грузы;

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

- падение вышерасположенных материалов, инструмента;

- опрокидывание машин, падение их частей;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Безопасность работ по монтажу сборных железобетонных конструкций от вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

- определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

- определение последовательности установки конструкций;

- обеспечение устойчивости конструкции и частей здания в процессе сборки.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которым производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания следует производить после проектного закрепления всех установленных монтажных элементов и достижения бетоном (раствором) замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР, после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ранее выполненные скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.01-85*. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Ранее завершенные ответственные конструкции подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в приложении 7 СНиП 3.01.01-85*.

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и перемещения.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

При необходимости нахождения работающих под монтируемыми конструкциями должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Сборные конструкции следует устанавливать, как правило, с транспортных средств.

Предварительное складирование конструкций на приобъектных складах допускается только при соответствующем обосновании. Приобъектный склад должен быть расположен в зоне действия монтажного крана.

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:

- соответствие его проектной марке;

- состояние закладных изделий, отсутствие грязи, снега, наледи;

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей.

Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы должны подаваться только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

Монтаж лестничных площадок и маршей следует производить после проектного закрепления всех несущих монтажных элементов и достижения бетоном (раствором) замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР, после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

До начала монтажа лестничных площадок и маршей должны быть выполнены следующие предусмотренные проектом работы:

- произведены предусмотренные проектом и ППР разбивочные работы на монтажном горизонте (геодезическая разбивка осей с нанесением на плиты перекрытий ориентирных рисок для установки в проектное положение наружных и внутренних стеновых панелей, перегородок и т.д.);

- смонтированы, выверены и закреплены по проекту наружные, внутренние стеновые панели и плиты перекрытий;

- доставлены на строительную площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления, рабочие места монтажников.

Монтаж лестничных площадок и маршей производится в следующей последовательности:

- подготовка лестничных площадок и маршей к монтажу (очистка от грязи, снега и наледи, нанесение установочных рисок);

- подготовка опорных поверхностей к монтажу (очистка от грязи, снега и наледи, проверка отметки, нанесение установочных рисок, установка маяков или прокладок);

- устройство постели из цементного раствора;

- строповка лестничных площадок и маршей;

- подъем, подача и прием лестничных площадок и маршей;

- установка, приведение лестничных площадок и маршей в проектное положение и их выверка;

- расстроповка лестничных площадок и маршей;

- сварка закладных и соединительных деталей;

- замоноличивание швов примыкания к ограждающим конструкциям; замоноличивание ниш опирания.

Подготовка лестничных площадок и маршей, а также опорных поверхностей к монтажу включает очистку конструкций от грязи, снега и наледи, особенно тщательно в местах стыков. Очистку следует выполнять с помощью скребков и стальных щеток. По окончании удаления наледи, стыкуемые поверхности следует просушить струей горячего воздуха. Использование для очистки пара, горячей воды или раствора поваренной соли не допускается.

Монтаж лестничных площадок и маршей должен производиться с транспортных средств. Предварительное складирование кабин на приобъектном складе допускается только при соответствующем обосновании. Приобъектный склад должен располагаться в зоне действия монтажного крана.

Хранить лестничные площадки и марши на приобъектном складе надлежит, соблюдая требования ГОСТ 13015.4-84*, ГОСТ 9818-85* и технических условий на конкретные лестничные площадки и марши.

_________________

* Взамен действуе ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Погрузо-разгрузочные работы и транспортирование лестничных площадок и маршей должны производиться с соблюдением мер, исключающих их повреждение.

Строповку лестничных площадок и маршей осуществляют согласно указаниям ППР. К месту монтажа лестничные марши подают вилочным захватом и четырехветвевой универсальной траверсой. Строповку лестничных площадок осуществляют четырехветвевой универсальной траверсой. Для строповки лестничных площадок, имеющих строповочные отверстия, применяют петлевые захваты.

Междуэтажные лестничные площадки подают к месту установки в наклонном положении четырехветвевой универсальной траверсой с подстропниками.

Этажные лестничные площадки к месту укладки подают в горизонтальном положении.

Технология монтажа лестничных площадок и маршей зависит от конструкции здания, поэтому она должна быть определена в технологической карте на возведение конкретного здания.

Монтаж лестничных площадок и маршей надлежит выполнять по разметке, определяющей их положение на опорах, с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции и зазоров между сопрягаемыми элементами.

Лестничные площадки и марши, как правило, устанавливают на слой цементно-песчаного раствора по ранее установленным маякам. Толщина растворного слоя (не более 20 мм) и марка раствора должны быть указаны в проекте. Подвижность раствора должна составлять 57 см по глубине погружения стандартного конуса, за исключением случаев, специально оговоренных в проекте.

Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения укладываемых лестничных площадок и маршей по отметкам без согласования с проектной организацией не допускается.

Монтаж начинают с междуэтажной и этажной лестничных площадок. При монтаже должны тщательно соблюдаться проектные величины опорных отметок, опорных площадок и положения площадок в плане. Правильность установки площадок проверяют специальным шаблоном, имеющим форму продольного сечения лестничного марша. Проверку выполняют в двух точках.

Правильность установки площадок по высоте контролируют нивелиром, а горизонтальность - рейкой с уровнем в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

После окончательной выверки площадки ее расстроповывают и осуществляют проектное закрепление. Замоноличивание швов выполняют согласно требованиям проекта цементным раствором или бетоном.

После выверки и полного закрепления лестничных площадок производят установку лестничных маршей. К месту укладки марши подают в положении, близком к проектному, с небольшим превышением верхнего конца марша, обеспечивая этим сначала опирание нижнего конца марша, а затем верхнего. После окончательной выверки производится расстроповка марша.

Сразу же после окончания монтажа марша устанавливают согласно требованиям проекта временные или постоянные ограждения.

Сварка металлических соединений лестничных площадок и маршей и примыкающих конструкций должна выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87* и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. СОКК по сварке в альбоме часть II).

Антикоррозионная защита закладных изделий и сварных соединений должна выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87*, СНиП 3.04.03-85 и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. в настоящем альбоме СОКК "Антикоррозионная защита закладных изделий и сварных соединений").

Замоноличивание должно выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87* и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. в настоящем альбоме СОКК "Замоноличивание стыков и швов крупнопанельных жилых зданий").

Требуемая точность установки лестничных площадок и маршей в проектное положение должна обеспечиваться детальными разбивочными работами (см. в данном альбоме СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и "Геодезические работы на монтажном горизонте") и постоянным геодезическим (инструментальным) контролем точности выполнения монтажных операций, которые входят в технологический процесс монтажа лестничных площадок и маршей (операционный контроль качества).

Результаты контроля должны вноситься в журнал работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, замоноличивания монтажных стыков и узлов.

Положения лестничных площадок и маршей по ходу монтажа и по его завершении при приемке выполненных работ должны фиксироваться на геодезических исполнительных схемах.

Глубина опирания горизонтальных элементов на несущие конструкции (или зазоров между сопрягаемыми элементами) должна быть не менее указанной в проекте.

Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке лестничных площадок в направлении перекрываемого пролета при длине площадки до 4 м должно быть не более 5 мм.