ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННОГО ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по строительству временного переезда через действующий трубопровод, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

1.2. В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по организации и технологии производства работ при строительстве временного переезда через действующий трубопровод, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии строительства временного переезда через действующий трубопровод с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификация технологических решений.

1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по строительству временного переезда через действующий трубопровод.

Конструктивные особенности по строительству временного переезда через действующий трубопровод решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.

1.5. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по строительству временного переезда через действующий трубопровод, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.

Рис.1. Конструкция переезда через действующий трубопровод

1 - песчаное основание; 2 - дорожные плиты; 3 - действующий трубопровод; 4 - столбы ограждения; 5 - земляное полотно; 6 - указатель переезда

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по строительству временного переезда через действующий трубопровод.

2.2. Работы по строительству временного переезда через действующий трубопровод, в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при строительстве временного переезда через действующий трубопровод, входят следующие технологические операции:

- геодезическая разбивка объездной дороги;

- возведение насыпи земляного полотна;

- устройство песчаного подстилающего слоя;

- устройство покрытия из сборных железобетонных плит;

- установка сигнальных столбиков и дорожных знаков.

2.4. При устройстве переезда через действующий газопровод в качестве основных материалов используются: плиты железобетонные 1П30.18-30, размером 3000х1750х170 мм, массой 2,2 т объем 0,88 м; песок среднезернистый, отвечающие требованиям ГОСТ 8736-93; сигнальные столбики СС-1отвечающие требованиям ГОСТ 50970-96; нетканный синтетический материал "Дорнит" толщиной более 3,5 мм, с коэффициентом фильтрации более 50 м/сутки и прочностью более 70 Н/см.

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бульдозер Б 10М (емкость отвала 4,75 м); экскаватор Hitachi ZX-200 (объем ковша 1,0 м, глубина копания 5,9 м); автосамосвал КамАЗ-55111 (грузоподъемностью 13,0 т) и автомобильный кран КС-4561А (грузоподъёмность 16,0 т) в качестве ведущего механизма.

| Рис.2. Бульдозер Б 10М | Рис.3. Одноковшовый экскаватор ZX-200 |
| --- | --- |
| Рис.4. Автосамосвал КамАЗ-55111 | Рис.5. Автомобильный кран КС-4561А |
| Высотные характеристики | Грузовые характеристики |
| 1 - длина стрелы 10 м 2 - длина стрелы 14 м 3 - длина стрелы 18 м 4 - длина стрелы 22 м | 1 - стрела 10-22 м, на опорах 2 - стрела 14-22 м, на опорах с гуськом 3 - стрела 10-18 м, без опор |
| Рис.6. Высотные и грузовые характеристики крана КС-4561А |

2.6. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. Правила производства работ;

- СНиП 2.05.07-97*. Промышленный транспорт;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по строительству временного переезда через действующий трубопровод необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы и оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства работ и Технологической картой;

- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- построить необходимые для производства работ постоянные и временные подъездные пути и автодороги к объекту (участку);

- оградить территорию площадки и опасные зоны;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика.

3.3. Работы по устройству переезда следует начинать с определения местоположения действующего трубопровода и разметки границ переезда в присутствии представителя организации, эксплуатирующей трубопровод.

3.4. Геодезическая разбивка переезда через действующий газопровод заключается в обозначении его размеров на местности. Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положение оси, а при вертикальной - расчетную высоту переезда.

3.5. Разбивочные работы переезда через действующий газопровод проводятся в следующей последовательности:

- визуально провешивают ось переезда;

- производят разбивку земляного полотна и дорожной одежды.

3.5.1. При визуальном провешивании оси переезда вначале вешками дают направление трассы, затем производят коррекцию разбивки и закрепляют точки кольями и выносками. Вехи высотой 2,0-3,0 м устанавливают через 10 м.

3.5.2. На поперечном профиле обозначают колышками ось переезда, бровки и подошвы насыпи. Разбивку земляного полотна объездной дороги производят путем непосредственного откладывания проектных элементов поперечного профиля земляного полотна от её оси.

При разбивке насыпи следует давать запас по высоте на её осадку при уплотнении, который можно принимать в следующем процентном отношении, если грунт земляного полотна:

- песчаный - 3%;

- супесчаный и суглинистый - 8%;

- глинистый и пылеватый суглинистый - 12%.

Рис.7. Схема поперечного профиля земляного полотна переезд

3.5.3. Перед устройством покрытия проверяют отметки земляного полотна путем нивелирования поперечников, определяя соответствие в натуре проектному поперечному профилю земляного полотна, наличие осевых и выносных закрепительных знаков и реперов.

Разбивку покрытия производят в следующей последовательности:

- находят ось дороги и трубопровода;

- от оси в обе стороны рулеткой откладывают расстояние, равное ширине 2-х плит;

- в полученных точках забивают колышки;

- на колышках отмечают высоту поверхности песчаного слоя в рыхлом теле.

3.5.4. Закрепительные знаки (колышки с отметками) сохраняются до сдачи объездной дороги заказчику. Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить. Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 и СНиП 3.02.01-87.

3.6. Возведение насыпи земляного полотна переезда

3.6.1. При возведении насыпи земляного полотна выполняют следующие работы:

- разработка грунта в карьере экскаватором;

- отсыпка грунта в насыпь автомобилями-самосвалами;

- разравнивание грунта бульдозером;

- планировка поверхности слоя насыпи.

3.6.2. Грунт для отсыпки насыпи разрабатывается в карьере экскаватором Hitachi ZX-200 и доставляется на место производства работ автосамосвалами КамАЗ-55111.

Объем насыпи земляного полотна,

м.

Производительность экскаватора равна:

м.

Завезенный грунт выгружается из автомобилей самосвалов на поверхность слоя кучами.

Прием грунта на месте выгрузки осуществляет дорожный рабочий 3 разряда. Рабочий подает сигнал на подход и отход автомобиля, регулирует движение автомобилей по ширине насыпи, чтобы не создавалась колейность и обеспечивалась более равномерное уплотнение слоя. Отсыпку грунта в насыпь следует производить от краев к середине на всю ширину земляного полотна, включая откосы.

3.6.3. Разравнивание грунта в насыпи выполняется бульдозером Б 10М за четыре прохода, с перемещением грунта из кучи на расстояние до 10 м слоями толщиной 0,45 м, по челночной схеме от краев к середине на всю ширину земляного полотна, включая откосные части, с перекрытием предыдущего следа на 0,4-0,6 м при рабочей скорости на второй передаче. Слой насыпи отсыпают по способу "от себя".

Поверхность отсыпанного слоя должна быть спланирована под двускатный поперечный профиль с уклоном 20-40‰ к бровкам земляного полотна и обеспечивать быстрый отвод выпавших атмосферных осадков.

3.6.4. По окончанию возведения насыпи земляного полотна переезда, его необходимо предъявить Заказчику для осмотра и освидетельствования, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и разрешения последующих работ по устройству основания.

3.7. Устройство основания переезда

3.7.1. Разбивку песчаного слоя производят в следующей последовательности:

- находят ось дороги;

- от оси в обе стороны рулеткой откладывают расстояние, равное ширине 2-х плит;

- в полученных точках забивают колья на уровне верха слоя.

Величина требуемой толщины песчаного, с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение равного 1,10 закрепляется по краям и оси верха земляного полотна колышками.

3.7.2. Завезенный песок выгружается из автомобилей самосвалов на поверхность земляного полотна кучами. Прием песка на месте выгрузки осуществляет дорожный рабочий 3 разряда. Рабочий подает сигнал на подход и отход автомобиля, регулирует движение автомобилей по ширине насыпи, чтобы не создавалась колейность и обеспечивалась более равномерное уплотнение слоя.

3.7.3. Разравнивание привезенного песка производится бульдозером Б 10М на земляном полотне с перемещением смеси из кучи на расстояние до 6,0 м, слоем проектной толщины (0,20 м), по челночной схеме, способом "от себя", на первой передаче с перекрытием предыдущего прохода на 0,5 м. Окончательную планировку песчаного слоя выполняют дорожные рабочие вручную лопатами, разравнивают песок и исправляя отдельные дефектные места, а производитель работ проверяет ровность и профиль спланированной поверхности слоя по шаблону.

3.7.4. По окончанию устройства песчаного слоя, его предъявляют Заказчику для осмотра и освидетельствования, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и разрешения последующих работ по устройству покрытия из железобетонных плит.

3.8. Устройство сборного покрытия

3.8.1. При укладке железобетонных плит на песчаное основание, возможны просадки последнего из-за выдавливания песка из-под плит во время движения тяжёлого транспорта.

Для сохранения стабильности песчаного основания сверху укладывают нетканый синтетический материал "Дорнит" толщиной более 3,5 мм, с коэффициентом фильтрации более 50 м/сут и прочностью более 70 Н/см. Данная защитная прослойка позволяет исключить выплески песка из-под плит при нарушении его динамической устойчивости, предотвратить размывы песка под швами и кромками покрытия. Поставляют "Дорнит", как правило, в рулонах массой до 80 кг с длиной полотна в рулоне не менее 40 м и шириной не менее 1,5 м.

Укладку полотен НСМ выполняют вдоль земляного полотна путем раскатки рулонов вручную. После раскатки первых метров краевую часть (по ширине) полотна прижимают к грунту путём прибивки к грунту двумя-тремя анкерами (металлические стержни диаметром 3-5 мм) длиной 15-20 см с отогнутым верхним и заостренным нижним концами. При дальнейшей раскатке производят периодическое разравнивание полотна с небольшим продольным его натяжением и креплением к грунту анкерами через 5 м. Полотна укладывают с перекрытием не менее 0,15 м.

Монтаж плит покрытия необходимо проводить сразу после укладки прослойки, чтобы НСМ находился под действием дневного света не более 5 часов. Перед монтажом плит покрытия проверяется качество уложенной прослойки путем визуального осмотра и фиксации сплошности, величины перекрытия, качества стыков полотен и качество НСМ.

Готовую прослойку предъявляют Заказчику для осмотра и освидетельствования, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006, где приводят данные осмотра, данные о поставщике и характеристики НСМ, указанные в паспорте на партию НСМ или на этикетках рулонов, а также данные полученные при приемке НСМ - массу 1 м и толщину, и разрешение последующих работ по устройству покрытия из железобетонных плит.

3.8.2. Погрузку плит на автомашины производят автокраном КС-4561А по одной плите в следующем технологическом порядке:

- кран установить на погрузочной площадке в рабочее положение между штабелем и автомашиной;

- крюк крана со стропом подают на середину ближайшей к крану плиты;

- с помощью стропа плиту зацепляют, производят пробный подъем на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки, после чего плиту поднимают и перемещают краном к автомашине;

- разворот поднятых плит в нужном положении осуществляется стропальщиком с помощью парных оттяжек, при этом плиты должны находиться на высоте не менее 0,5 м от верха штабеля, бортов автомашины и др. встречающихся на пути препятствий;

- расстроповка производиться только после надежной укладки плит на автомашину;

- кран поворачивают, подавая крюк со стропом на середину следующей плиты.

Таким образом, операции повторяют до полной загрузки автомашины, после чего плиты закрепляют механизмом увязки, чтобы предотвратить боковое и продольное смещение. Перестановки крана производятся по мере разгрузки штабеля.

Транспортировка плит на объект осуществляется автосамосвалами КамАЗ-55111.

3.8.3. Опорная площадь подстилающего устройства под выносную опору крана должна превышать площадь опорной плиты выносной опоры в 3 и более раз. При использовании под опору двух и более подстилающих устройств последние должны быть вплотную уложены друг к другу. Укладывать подстилающие устройства необходимо горизонтально для обеспечения прямого угла между осью цилиндра выносной опоры и опорной плитой (рис.8).