ЗАСЫПКА ТРУБ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Таблица 1

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| При засыпке труб в зимнее время необходимо: тщательно очищать от снега и льда основание под призму; не допускать попадания снега и льда в пазухи между стенками котлована и фундамента, а также в тело грунтовой призмы; засыпать пазухи между стенками фундамента и котлована, а также слои грунта непосредственно над верхом звеньев на высоту не менее 1 м только талым грунтом; вести наблюдения за погодными условиями с соответствующими записями в журнале производства работ. Необходимо фиксировать: - температуру наружного воздуха (при 2- и 3-сменной работе 3 раза в сутки - в 8, 13 и 21 ч); - направление и скорость ветра; - данные о снегопадах и метелях; вести наблюдения (с записью в журналы) за температурой укладываемого грунта, за тем, чтобы в засыпке не было снега и льда. В журнале следует указывать способ контроля плотности. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Допускаются грунты для засыпки МГТ, указанные в таб.3 раздела "Устройство и укрепление обочин", а также талые (сухие несмерзшиеся), имеющие в момент уплотнения t0,5 °С. Время рабочего цикла от момента разработки грунта до окончания его уплотнения - не более времени, в течение которого грунт сохраняет возможность к уплотнению. Контроль осуществляется в каждом уплотненном слое. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Грунты для засыпки бетонных и железобетонных труб - скальные, крупнообломочные, крупный и средний песок. Допускаются глинистые грунты, имеющие влажность не выше границы раскатывания. Глинистые грунты полутвердой консистенции разрешается применять при отсутствии грунтов меньшей влажности и только в талом состоянии. Время рабочего цикла определяется на объекте ориентировочно. Содержание мерзлого грунта менее 30%. Размер комьев мерзлого грунта менее 2/3 толщины укладываемого слоя. Размещение мерзлого грунта - равномерное (не гнездами) на расстоянии не более 1 м от поверхности откоса. Контроль осуществляется для каждой трубы. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Подготовка насыпей для сооружения труб под вторые пути: из глинистых грунтов высотой более 1 м - нарезать уступы шириной от 1 до 1,5 м с поперечным уклоном 0,01-0,02; из дренирующих грунтов - удалить с откосов дерн и древесно-кустарниковую растительность и после этого разрыхлить откосы на глубину 10-15 см. Контроль осуществляется для каждой трубы | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Минимальная засыпка для пропуска паводковых вод грунтовой призмы труб: круглых - на высоту d/2; прямоугольных - на высоту Н/2; МГТ - на высоту d. Контроль осуществляется для каждой трубы. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |