Приложение В к СТО НОСТРОЙ

от 11.12.2014 N 2.15.168-2014

(обязательное)

| Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка: |
| --- |
| ОГРН |  | ИНН |  | Номер свидетельства о допуске |  |
| Сведения об объекте: |
| Основание для проведения проверки: |
| N |  | от |  |  |
| Тип проверки (нужное подчеркнуть): |
| Выездная |
| Документарная |

КАРТА КОНТРОЛЯ соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.15.168-2014 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ"

При выполнении видов работ по приказу Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624:

Устройство и демонтаж системы отопления;

Устройство системы электроснабжения.

Обозначения и сокращения:

ИД - исполнительная документация;

ПД - проектная документация;

ППР - проект производства работ;

РД - рабочая документация.

| N пункта | Элемент контроля | Требования, предъявляемые при проведении работ | Способ проверки соответствия | Результат | Приложения, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма | соответствие ("+"), ("-") |  |
|  | СТО НОСТРОЙ 2.15.168-2014 | Наличие документа, введенного в действие в установленном порядке | Документарный | Решение общего собрания членов СРО об утверждении стандарта НОСТРОЙ в качестве стандарта СРО или локальный нормативный акт |  |  |
| Этап 1. Подготовительные работы |
| 1.1 | Свидетельство о допуске к видам работ | Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ | Документарный | В соответствии с СП 48.13330.2011 (пункт 5.3) |  |  |
| 1.2 | РД (ПД) | Наличие комплекта документов (схем и чертежей со штампом "К производству работ") | Документарный | В соответствии с СП 48.13330.2011 (пункт 7.1.1) и 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2 |  |  |
| 1.3 | ППР | Наличие комплекта ППР (при необходимости) | Документарный | В соответствии с СП 48.13330.2011 (пункты 5.7.3-5.7.10) и согласно 4.2.1 |  |  |
| 1.4 | Журнал ведения работ | Наличие общего (или специального) журнала работ | Документарный | Соответствие требованиям РД 11-05-2007 [9] и согласно 4.4.2 |  |  |
| 1.5 | Входной контроль применяемых материалов, оборудования, сетевого оборудования | Наличие паспортов и сертификатов на материалы и оборудование (проверка на соответствие требованиям РД) | Документарный | Записи в журнале работ. Перечень материалов и оборудования. Паспорта и сертификаты. Приемка оборудования по акту о приемке-передаче оборудования в монтаж |  |  |
| 1.6 | Подготовка места проведения монтажных работ | Наличие записей в журнале работ | Документарный | Записи в журнале работ. Акт готовности строительной части сооружения к производству электромонтажных работ. Соответствие 4.2.12-4.2.16 |  |  |
| Этап 2. Монтаж стационарных систем электрического отопления |
| 2.1 | Проверка разметочных работ | Наличие записей в журнале работ | Документарный | Записи в журнале работ. Соответствие 5.2.3, 5.2.15, 5.2.27 |  |  |
| 2.2 | Выполнение дыропробивных работ | Наличие записей в журнале работ | Документарный | Записи в журнале работ. Отметка в ИД. Соответствие 5.3.18, 5.3.19 |  |  |
| 2.3 | Прокладка электропроводки | Наличие записей в журнале работ. Отметка в ИД фактического положения датчика | Документарный | Записи в журнале работ. Отметка в ИД. Акт освидетельствования скрытых работ. Соответствие 5.2.20, 5.4.4, 5.4.10 |  |  |
| Этап 3. Приемосдаточные испытания |
| 3.1 | Проверка непрерывности защитных проводников и измерение сопротивления изоляции | Наличие записей в журнале работ | Документарный | Записи в журнале работ. Соответствие СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 (пункт 6.3.2) и 6.4 |  |  |
| 3.2 | Проведение приемо-сдаточных испытаний | Наличие записей в журнале работ | Документарный | Протокол испытаний. Соответствие 6.6 |  |  |
| 3.3 | Проведение комплексной наладки (опробования) | Наличие записей в журнале работ | Документарный | Комплект документации. Соответствие 6.7 и 6.8 |  |  |
| В графе "Результат" при проверке ставится "+" или "-" в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта. В графе "Приложения, примечания" могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение N...), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование) к оценке результатов проверки. |

| Заключение (нужное подчеркнуть): |
| --- |
| 1. Требования СТО 2.15.168-2014 соблюдены в полном объеме. |
| 2. Требования СТО 2.15.168-2014 соблюдены не в полном объеме. |
| Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: |
| Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. |
| Приложения: |  | на |  | л. |  |
| Подписи лиц, проводивших проверку: |
| Эксперт |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |  |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |  |
| Подпись представителя проверяемой организации-члена СРО, |
| принимавшего участие в проверке: |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |  |
| Дата " |  | " |  | 201 |  | г. |  |