ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2009 года N 34

Об утверждении СП 2.2.1.2513-09

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.I), ст.2;  2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.I), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752;  N 1, ст.10; N 52 (ч.I), ст.5498; 2007, N 1 (ч.I), ст.21; ст.29;  N 27, ст.3213; N 46, ст.5554; N 49, ст.6070; 2008, N 24, ст.2801; N 29 (ч.I), ст.3418) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295, 2004, N 8, ст.663, N 47, ст.4666, 2005, N 39, ст.3953)

постановляю:

1. Утвердить санитарные правила "Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению химического оружия" СП 2.2.1.2513-09 (приложение).

2. Ввести в действие санитарные правила "Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению химического оружия" с 19 июля 2009 года.

Г.Г.Онищенко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
8 июля 2009 года,
регистрационный N 14275

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 18 мая 2009 года N 34

2.2.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению химического оружия

Санитарные правила СП 2.2.1.2513-09

I. Область применения

1.1. Санитарные правила "Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению химического оружия" (далее - Санитарные правила) являются нормативным документом, устанавливающим гигиенические требования по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности персонала объектов, населения, проживающего в зоне защитных мероприятий, и охране окружающей среды при транспортировке, временном хранении и расснаряжении боеприпасов и емкостей, детоксикации отравляющих веществ, дегазации средств индивидуальной защиты; проведении химико-аналитического и приборного контроля технологического процесса; при хранении, обезвреживании, утилизации и захоронении жидких и твердых отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия.

1.2. Требования настоящих Санитарных правил являются обязательными при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и эксплуатации объектов по хранению химического оружия для всех юридических и физических лиц.

1.3. Основные положения Санитарных правил должны быть использованы при обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности при ликвидации или конверсии объектов по хранению, объектов по уничтожению химического оружия и бывших объектов по разработке и производству химического оружия.

1.4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами.

II. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации 1994, N 35, ст.3648; 2006, N 50, ст.5284; N 52, ст.5498; 2007, N 45, ст.5418; 2009, N 1, ст.17).

2.2. Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации 1997, N 30, ст.3588; 2003, N 2, ст.167; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 52, ст.5498; 2008, N 1, ст.17, 21).

2.3. Федеральный закон от 2 мая 1997 года N 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия" (Собрание законодательства Российской Федерации 1997, N 18, ст.2105; 2003, N 2, ст.167; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 52, ст.5498).

2.4. Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации 1998, N 26, ст.3009; 2003, N 2, ст.167; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52 ст.5498; 2007, N 46, ст.5554; 2008, N 30, ст.3616; N 45, ст.5142).

2.5. Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N 18, ст.2222; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; 2008, N 30, ст.3616; 2009, N 1, ст.17; 21).

2.6. Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.I), ст.2; 2003, N 2, ст.167;  N 27 (ч.I), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10;  N 52 (ч.I), ст.5498; 2007, N 1 (ч.I), ст.21, 29; N 27, ст.3213; N 46, ст.5554; N 49, ст.6070; N 24, ст.2801; N 29, ст.3418; N 30, ст.3616; N 52, ст.6223; 2009, N 1, ст.17).

2.7. Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 2, ст.133; 2005, N 1 (ч.I), ст.25; N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52, ст.5498; 2007, N 7, ст.834; N 27, ст.3213; 2008, N 26, ст.3012; N 29, ст.3418; N 30, ст.3616; 2009, N 1, ст.17; N 11, ст.1261).

2.8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (ч.I), ст.16).

2.9. Федеральный закон от 7 ноября 2000 года N 136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3033).

2.10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 1 (ч.I), ст.3; 2003, N 27, ст.2700; 2004, N 18, ст.1690; 2005, N 1 (ч.I), ст.27; N 19, ст.1752; 2006, N 27, ст.2878; N 52, ст.5498; 2007, N 1 (ч.I), ст.34; N 17, ст.1930; N 30, ст.3808; N 41, ст.4844; N 43, ст.5084; N 49, ст.6070; 2008, N 9, ст.812; N 30, ст.3613, 3616; N 52, ст.6235, 6236; 2009, N 1, ст.17, 21).

2.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 года N 305 "Об утверждении федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст.1448; N 16, ст.1841; 2001, N 29, ст.3020; 2005, N 44, ст.4563; 2008, N 2, ст.94; N 39, ст.4435).

2.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 1998 года N 402 "О первоочередных работах по созданию объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 17, ст.1947).

2.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 1999 года N 208 "Об утверждении Положения о зоне защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст.1234).

2.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 года N 569 "О Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст.3953).

2.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2003 года N 646 "О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст.4313; 2005, N 7, ст.560).

2.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 года N 206 "О Федеральном медико-биологическом агентстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст.1456; 2006, N 49, ст.5222; N 44, ст.4593; 2008, N 23, ст.2713; N 46, ст.5337; 2009, N 6, ст.738; N 12, ст.1427).

2.17. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года N 421 "О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении международных обязательств Российской Федерации в области химического разоружения" (с изменениями от 10 марта 2009 года), (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, N 28, ст.3434; 2009, N 12, ст.1429).

2.18. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2001 года N 473 "О внесении дополнения в перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года N 163" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст.2685).

2.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2008 года N 168 "О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 49, ст.4883).

2.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года N 162 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст.1130).

2.21. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2006 года N 128 "О реализации федеральными органами исполнительной власти мероприятий по обеспечению безопасности граждан, постоянно или преимущественно проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст.1301; 2008, N 50, ст.5946).

2.22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2001 года N 484-р "Об утверждении перечня токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 16, ст.1628).

2.23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 года N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" (зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2009 года, регистрационный N 13796).

2.24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 года N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" (зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2009 года, регистрационный N 13795).

2.25. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 года N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2004 года, регистрационный N 6015), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 мая 2005 года N 338 (зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2005 года, регистрационный N 6677).

2.26. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 июля 2007 года N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2007 года, регистрационный N 10332).

2.27. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2003 года, регистрационный N 4673).

2.28. СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 "Изменение N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (зарегистрировано Минюстом России 7 июня 2007 года, регистрационный N 9615).

2.29. СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"(зарегистрировано Минюстом России 21 августа 2001 года, регистрационный N 2886).

2.30. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (зарегистрировано Минюстом России 31 октября 2001 года, регистрационный N 3011).

2.31.СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 18 мая 2001 года, регистрационный N 2711).

2.32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция" (зарегистрировано Минюстом России 25 января 2008 года, регистрационный N 10995).

2.33. СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция" (зарегистрировано Минюстом России 7 мая 2008 года, регистрационный N 11637).

3.2. Подготовка настоящих Санитарных правил обусловлена чрезвычайной токсичностью и опасностью уничтожаемых ОВ, новизной технических и технологических решений по обеспечению эффективной защиты персонала, населения и окружающей среды, особенностью организации и осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов УХО, реконструкции зданий и сооружений и эксплуатации объектов ХХО.

3.3. До начала эксплуатации объектов УХО и в период основной производственной деятельности объектов УХО и ХХО необходимо иметь утвержденную программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил в соответствии с СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 1.1.2193-07 "Изменения и дополнения N 1 к санитарным правилам "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01".

3.4. Проектные материалы на строительство, реконструкцию, конверсию или ликвидацию объектов УХО и ХХО, с решением актуальных вопросов по обеспечению охраны здоровья персонала и населения, охраны окружающей среды, как потенциально опасных и технически сложных объектов, подлежат государственным экспертизам (статьи 10, 12 Федерального закона от 2 мая 1997 года N 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия").

3.5. Эксплуатация построенных и реконструированных объектов УХО и объектов ХХО или отдельных зданий, сооружений и производственных участков (отделений) допускается при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.6. После завершения работ по УХО должны проводиться работы, связанные с выведением объектов УХО и объектов ХХО из эксплуатации, их уничтожением или конверсией, а также по санации загрязненных территорий, на которых были расположены объекты.

IV. Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству и эксплуатации объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и эксплуатации объектов по хранению химического оружия

4.1. Общие требования

4.1.1. Объекты УХО должны располагаться в местах размещения объектов ХХО.

4.1.2. Уничтожение или утилизация продуктов детоксикации ОВ (реакционная масса от детоксикации ОВ - продукт первой стадии двухстадийной технологии УХО, далее РМ ОВ) должны, как правило, проводиться на объектах УХО.

При утилизации РМ ОВ на предприятиях химической промышленности проектная документация по организации технологического процесса утилизации, обеспечению безопасных условий труда персонала и охраны окружающей среды подлежит государственным экспертизам (статьи 10,12 Федерального закона от 2 мая 1997 года N 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия").

Отходы, образующиеся в процессе уничтожения химического оружия, являются объектами, ограниченно оборотоспособными и могут передаваться Правительством Российской Федерации организациям независимо от организационно-правовых форм в целях вовлечения указанных отходов в хозяйственный оборот в установленном порядке (статья 5 Федерального закона от 2 мая 1997 года N 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия").

Продукция, полученная при утилизации РМ ОВ и отходов от уничтожения химического оружия, подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с выдачей санитарно-эпидемиологического заключения и государственной регистрации.

4.1.3. Вокруг объектов ХХО и объектов УХО следует устанавливать зоны защитных мероприятий (ЗЗМ), санитарно-защитные зоны (СЗЗ); санитарные разрывы для автомобильных дорог и линий железнодорожного транспорта, по которым осуществляется транспортировка химического оружия на объект или с объекта УХО. В пределах указанных зон осуществляется специальный комплекс мероприятий, направленный на обеспечение коллективной и индивидуальной защиты граждан, защиты окружающей среды от возможного воздействия отравляющих веществ при возможных проектных аварийных ситуациях.

4.1.4. Мероприятия, осуществляемые на указанных территориях при капитальном строительстве, реконструкции и эксплуатации, должны разрабатываться и учитываться в проектной и эксплуатационной документации объектов УХО и ХХО.

4.1.5. Комплексное изучение природных и техногенных условий района и площадки строительства объектов УХО и территории объектов ХХО, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения следует соответственно осуществлять при разработке проектной документации и учитывать в эксплутационной документации.

4.1.6. При поэтапном строительстве и вводе в эксплуатацию пусковых комплексов на территории действующих объектов УХО и ХХО при штатном режиме работы объекта и аварийных ситуациях в проектной и эксплутационной документации, регламентирующей проведение строительных работ на объектах УХО и ХХО, разрабатываются мероприятия по предупреждению воздействия на строителей опасных и вредных производственных факторов, в том числе отравляющих веществ и токсичных продуктов их деструкции.

4.1.7. На стадиях проектирования, строительства и эксплуатации объектов УХО, реконструкции и эксплуатации объектов ХХО разрабатывается комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и защиты окружающей среды, по предупреждению и ликвидации производственных инцидентов, аварийных проектных и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного происхождения, обеспечивающих защиту персонала, населения и окружающей среды от воздействия ОВ, токсичных продуктов их превращений и других факторов.

4.1.8. Запрещается хранение ХО на территории без навесов, в сырых помещениях и подвалах.

4.1.9. Места хранения ХО и тара должны быть маркированы. Расположение, перечень и количество химических веществ необходимо отражать на схемах и в химическом реестре.

4.1.10. Помещения складов должны быть строго специализированы. В каждом складском помещении допускается хранение только тех групп ХО, для хранения которых это помещение предназначено и оборудовано.

4.1.11. Внутри складских помещений между тарой для хранения ХО следует обеспечить свободные проходы для обслуживающего персонала при проведении такелажных операций, контроле герметичности боеприпасов и контейнеров, проведении профилактической обработки и дегазации строительных конструкций и оборудования.

4.1.12. Доставку боеприпасов со складов их постоянного хранения в приемно-расходные склады временного хранения или в производства по уничтожению ХО следует осуществлять в специальных транспортно-технологических контейнерах, обеспечивающих защиту боеприпасов от повреждения при транспортировке и предотвращения поражения обслуживающего персонала отравляющими веществами и загрязнения ими окружающей среды. Погрузочные и разгрузочные работы с боеприпасами должны быть механизированы.

4.1.13. При хранении и уничтожении ХО необходимо исключать непосредственный контакт обслуживающего персонала с ОВ.

4.1.14. Работы, связанные с опасностью контакта обслуживающего персонала с ОВ, следует выполнять в обеспечивающих надежную защиту органов дыхания и кожных покровов специальных средствах индивидуальной защиты (далее - СИЗ), прошедших санитарно-эпидемиологическую экспертизу, обязательную сертификацию или декларирование соответствия (ст.221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ) и имеющих техническую и эксплуатационную документацию по их применению.

4.1.15. Содержание опасных и вредных химических веществ в объектах производственной и окружающей среды (рабочая зона, промплощадка, граница санитарно-защитной зоны и селитебная зона) не должно превышать гигиенических нормативов (ПДК, ОБУВ, ПДУ, ОДУ, АПВ).

4.1.16. В случае превышения гигиенических нормативов ОВ в объектах производственной или окружающей среды следует принимать оперативные меры по ликвидации источника загрязнения, проводиться мероприятия по детоксикации объектов производственной среды, загрязненных ОВ, а также соответствующие обследования персонала и населения, при необходимости - специальные профилактические медицинские мероприятия.

4.1.17. Содержание токсичных веществ в организованных выбросах (вентиляция, дыхательные устройства на технологическом оборудовании, содержащем ОВ, и т.д.) должно быть рассчитано при оформлении проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) для каждого источника (и в целом по объекту УХО) с учетом возможного загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне. По каждому источнику (и в целом по объекту УХО) выбросы веществ не должны превышать величину ПДВ. Проект ПДВ загрязняющих веществ атмосферного воздуха подлежит согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор на объекте (ст.20 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

4.1.18. Параметры психофизиологических вредных производственных факторов и условий эргономики следует обеспечивать в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и гигиенических критериев оценки и классификации условий труда.

4.1.19. Неблагоприятное влияние СИЗ должно нивелироваться защитой временем и обеспечением оптимальных условий микроклимата в производственных помещениях.

4.1.20. При выявлении нарушений требований настоящих санитарных правил при экспертизе проектов строительства, а также в процессе эксплуатации объектов УХО, при реконструкции и эксплуатации объектов ХХО должны быть приняты оперативные меры по устранению выявленных недостатков. Информация о принятых мерах по устранению нарушений в кратчайший срок предоставляется в территориальные (региональные) органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

4.1.21. Лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и принятые на работу, обязаны пройти инструктаж по охране труда и должны быть обучены безопасным методам работы. Порядок проведения инструктажа и проверки знаний по охране труда необходимо определять в соответствии с документацией по безопасной эксплуатации объектов.

4.1.22. К работам с токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, допускаются граждане, достигшие возраста 20 лет, отвечающие квалификационным требованиям и не имеющие медицинских противопоказаний (ст.2 Федерального закона от 7 ноября 2000 года N 136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием").

4.1.23. Организация проведения строительно-монтажных работ на территории объектов по ХХО и УХО должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов и настоящих Санитарных правил.

4.1.24. Строительную площадку на действующем объекте УХО следует огородить забором, обеспечить отдельным входом и въездом, опознавательными знаками о месте расположения противохимического убежища и системой оповещения.

4.1.25. Строительные рабочие должны проходить инструктаж по мерам личной безопасности при аварийных ситуациях на объекте и обеспечиваться противогазами (в положении "наготове").

При возникновении аварийной ситуации на территории действующего объекта УХО или на арсенале хранения ХО строительные рабочие подлежат прохождению медицинского контроля вместе с персоналом объекта УХО.

4.1.26. В проектной документации представляется расчет зон распространения аварийных ситуаций на действующем объекте УХО с учетом расположения строительных площадок на объекте УХО и за его пределами.

4.1.27. В процессе эксплуатации на объектах по ХХО и УХО проводится аттестация рабочих мест с последующей сертификацией организации работ по охране труда (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ).

4.2. Требования к генеральному плану и производственной территории объекта

4.2.1. Генеральный план территории производственного (промышленного) объекта следует разрабатывать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.2.2. Предоставление земельного участка для строительства объекта УХО допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о их соответствии санитарным правилам (ст.12 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

4.2.3. Промышленную площадку для строительства новых объектов следует выбирать с учетом климатической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы и фоновых концентраций загрязнителей в данной местности, с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной и курортной зонам. Линия расположения всех производственных зданий должна быть перпендикулярна направлению господствующих ветров.

4.2.4. Размещение промышленной площадки объектов проводится с учетом фоновых показателей санитарно-эпидемиологического благополучия и при наличии возможности организации СЗЗ от промышленной площадки объекта.

4.2.5. В соответствии с СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий" на территории промышленного объекта следует выделить административно-хозяйственную, вспомогательную, производственную и транспортно-складскую зоны. Промышленная площадка должна устанавливаться в границах земельного участка, принадлежащего объекту для ведения хозяйственной деятельности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

4.2.6. Территория объекта ХХО включает военный городок, лечебно-профилактические учреждения гарнизонного значения и техническую территорию.

4.2.7. Территория военного городка объекта ХХО, как правило, состоит из основных зон: казарменной, парка техники и вооружения, жилой, хозяйственно-складской. Лечебно-профилактические учреждения гарнизонного значения размещаются на самостоятельном участке в госпитальной зоне.

4.2.8. Территория производственного объекта (промышленная площадка) УХО должна включать основные здания и сооружения для уничтожения химических боеприпасов, хранения, утилизации и захоронения продуктов детоксикации ОВ, вспомогательные здания и сооружения, административно-бытовые здания, складские сооружения  для хранения сырья и материалов. Склады располагаются в отдельно стоящих одноэтажных зданиях, на безопасном расстоянии от производственных помещений уничтожения боеприпасов, административно-бытовых зданий и других сооружений, а также возможных источников возгорания.

Техническая территория объекта ХХО должна включать арсенал хранения химических боеприпасов, сооружения по уничтожению аварийных химических боеприпасов или комплексы уничтожения аварийных специзделий (далее - КУАСИ), вспомогательные здания и сооружения, административно-бытовые здания и помещения.

4.2.9. Взаимное размещение зданий и сооружений объекта УХО должно обеспечивать благоприятные условия для естественного освещения помещений и проветривания промышленной площадки. Запрещается строительство зданий, имеющих формы, способствующие образованию застойных зон.

4.3.8. Ширина СЗЗ от полигона захоронения (участка складирования) производственных отходов 1-4 классов опасности (по СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления"), образующихся в результате уничтожения химического оружия, должна быть 1000 м при условии размещения отходов 1 класса опасности в герметичной таре и специальных сооружениях для их хранения, исключающей попадание вредных веществ в окружающую среду.

4.3.9. При размещении полигона захоронения (участка складирования) производственных отходов на территории СЗЗ объекта УХО или на производственной территории объекта по УХО для них устанавливается единая санитарно-защитная зона.

При размещении производственной территории объекта УХО в непосредственной близости от объекта ХХО для них может быть устанавлена единая санитарно-защитная зона.

4.3.10. Для автомобильных дорог и линий железнодорожного транспорта, по которым осуществляется транспортировка боеприпасов с отравляющими веществами на объект или с объекта УХО, а также токсичных продуктов детоксикации ОВ, следует устанавливать санитарные разрывы.

Санитарный разрыв определяется в виде минимального расстояния от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.

Санитарный разрыв должен иметь режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величину разрыва следует устанавливать на основании расчетов рассеивания при проектной промышленной аварии загрязнений атмосферного воздуха до уровня АПВ отравляющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест и непревышения нормативов физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.).

4.3.11. Корректировка размеров СЗЗ объектов УХО может быть осуществлена после начала их эксплуатации по результатам оценки надежности обеспечения безопасного ведения технологического процесса и материалов систематического (не менее чем годового) натурного исследования за содержанием приоритетных загрязняющих веществ в вентиляционных выбросах, атмосферном воздухе, почве, воде водоемов, снежном покрове, а также уровней шума и других физических факторов на границе СЗЗ и за ее пределами в порядке, предусмотренномСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция", СанПиН 2.2.1./2.1.1-2361-08 "Изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция".

4.3.12. Вокруг объектов УХО и ХХО устанавливается зона защитных мероприятий (ЗЗМ) для осуществления специального комплекса защитных мероприятий, направленного на обеспечение коллективной и индивидуальной защиты населения и окружающей среды от возможного воздействия токсичных химикатов вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.

4.3.13. Расчеты площадей зон защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг объектов ХХО и объектов УХО, должны согласовываться с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, субъектами Российской Федерации, на территории которых они расположены, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 1999 года N 208 "Об утверждении Положения о зоне защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия". При этом следует учитывать утвержденную Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем ширину (размер) СЗЗ объекта.

При размещении производственной территории объекта УХО вблизи технической территории объекта ХХО для них устанавливается единая зона защитных мероприятий, как для комплекса объектов УХО и ХХО.

4.3.14. Зона защитных мероприятий не может быть меньше ширины СЗЗ зоны объектов УХО и ХХО.

4.3.15. Следует обеспечить ведение медико-санитарных (санитарно-эпидемиологических) паспортов территорий ЗЗМ объектов хранения и уничтожения химического оружия.

4.3.16. Ведение медико-санитарных (санитарно-эпидемиологических) паспортов территорий ЗЗМ объектов хранения и уничтожения химического оружия проводится профильными научно-исследовательскими учреждениями.

4.3.17. До начала эксплуатации объекта УХО следует завершить работы по озеленению и благоустройству, включая переселение жителей и другие мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.18. Границы СЗЗ объектов УХО и ХХО обозначаются специальными информационными знаками.

4.4. Требования к организации технологического процесса и оборудованию

4.4.1. Организация хранения и ведения технологического процесса уничтожения ОВ должна обеспечивать безопасность персонала, населения и окружающей среды и соответствовать требованиям существующих нормативных документов и настоящих Санитарных правил.

4.4.2. Управление и контроль за хранением, ходом технологического процесса уничтожения ХО должны максимально исключать возможность непосредственного контакта персонала с ОВ и продуктами их деструкции.

4.4.3. Технологические процессы уничтожения ХО должны быть максимально механизированы, автоматизированы и роботизированы с осуществлением дистанционного контроля и управления с центрального пульта управления (ЦПУ), размещенного в изолированном помещении "чистой" зоны.

4.4.4. Особо опасные технологические операции, в том числе по расснаряжению боеприпасов, эвакуации ОВ, дегазации опорожненных корпусов боеприпасов, следует размещать в защитных вентилируемых кожухах (кабины, укрытия, боксы). Все открываемые для проведения работ люки, фрамуги и прочие проемы оборудования обеспечиваются датчиками быстродействующих технологических газосигнализаторов.

4.4.5. На видеомониторах операторских станций и информационных табло следует предусматривать световую и звуковую сигнализацию об отклонении от заданных параметров технологического процесса, санитарно-гигиенического состояния производственной среды и вентиляционных выбросов в атмосферу. Отклонения от заданных параметров санитарно-гигиенического состояния производственной среды и вентиляционных выбросов должны регистрироваться автоматическими приборами.

4.4.6. Места для проведения подготовительных операций, в том числе по извлечению боеприпасов из транспортной тары, демонтажу съемных деталей, следует оборудовать местными отсосами, оснащенными прибором контроля разрежения, с сигнализацией падения разрежения в воздуховоде местного отсоса и блокировкой технологических механизмов при отсутствии разрежения, постами пробоотбора для контроля загазованности ОВ (в том числе загазованности отравляющими веществами внутренней среды контейнера), поддонами для сбора ОВ при случайной разгерметизации боеприпаса. Поддон должен обеспечивать прием всего количества ОВ, находящегося в обрабатываемом на данном месте боеприпаса, и необходимого объема дегазирующего вещества.

4.4.7. Рабочие места оборудуются всем необходимым для ликвидации последствий аварийной разгерметизации боеприпасов, включая материалы для устранения течи, аварийные контейнеры, средства для сбора проливов, дегазации зараженных поверхностей, средства индикации и т.д. Следует предусмотреть спецоборудование, размещенное в кабине (боксе), для обезвреживания аварийных боеприпасов с ОВ.

4.4.8. Подача реагентов, ОВ, дегазирующих растворов и других жидкостей в помещения I и II групп должна производиться по линиям, оснащенным обратными клапанами.

4.4.9. Режим химической детоксикации и термической обработки корпусов боеприпасов и транспортных контейнеров должен обеспечивать их обезвреживание до предельно допустимых уровней загрязненности поверхности оборудования уничтожаемыми ОВ.

4.4.10. В наиболее опасных местах следует предусматривать возможность ручного управления для аварийной остановки процесса.

4.4.11. На технологическом оборудовании, содержащем ОВ, устанавливаются герметичные автоматические или полуавтоматические пробоотборники для отбора технологических проб. Пробоотборники (кроме автоматических) должны располагаться в вытяжных шкафчиках с подводкой дегазирующих растворов и воды. Для слива и сбора загрязненных дегазирующих растворов и воды следует оборудовать приемное устройство спецканализации.

4.4.12. Не допускается ручной отбор технологических проб на стадиях: расснаряжения боеприпасов, детоксикации ОВ и дегазации "грязных" сточных вод.

4.4.13. Транспортировку особо опасных технологических проб в лабораторию следует осуществлять с помощью пневмотранспортной системы, исключающей контакт персонала с ОВ. Операции по отбору и доставке в лабораторию на химический анализ проб воздуха и смывов с поверхностей оборудования и строительных конструкций допускается производить вручную с передачей через специальный шлюз в лабораторию.

4.4.14. Все технологические процессы с ОВ следует проводить в максимально герметичной и коррозиестойкой аппаратуре. Нижний слив на аппаратуре может предусматриваться только при соответствующем обосновании.

4.4.15. Транспортировку уничтожаемых ОВ и продуктов детоксикации по трубопроводам к местам уничтожения следует осуществлять с помощью вакуума или самотеком. В обоснованных случаях допускается транспортировать ОВ с помощью герметичных насосов. Способ транспортировки должен обеспечивать герметичность трубопроводов технологических линий.

4.4.16. Трубопроводы, в том числе внутри аппаратов, должны быть бесшовными. Соединение трубопроводов следует проводить с помощью сварки. Допускаются фланцевые ("шип-паз") и ниппельные соединения трубопроводов с технологическим оборудованием при условии обеспечения герметичности коммуникаций. Расположение соединений и сварных стыков должно быть в легко доступных местах для визуального осмотра. Трубопроводы не должны иметь пониженных точек ("мешков") и должны быть, по возможности, минимальной протяженности.

4.4.17. Технологическое оборудование, металлоконструкции, пустые бочки, боеприпасы, устройства и контейнеры, инструменты, используемые для ремонта, перед выносом из помещений I и II групп следует дегазировать по месту в производственных помещениях. Остаточное количество ОВ на поверхностях не должно превышать ПДУ.

4.4.18. Для технологического оборудования, содержащего ОВ и продукты детоксикации, следует предусматривать аварийные емкости с дегазирующим раствором. Объем аварийных емкостей должен обеспечить полное опорожнение разгерметизированных емкостей и трубопроводов.

4.4.19. Технологические трубопроводы, связывающие между собой оборудование, содержащие ОВ и его растворы, должны иметь уклоны в сторону приемника жидкости.

4.4.20. Прокладку трубопроводов следует осуществлять с обеспечением свободного доступа для их визуального осмотра, монтажных и ремонтных работ.

4.4.21. Сварные швы и разъемные соединения трубопроводов с ОВ следует окрашивать индикаторными покрытиями, изменяющими свой цвет под воздействием минимального количества ОВ.

4.4.22. Запорная арматура, устанавливаемая на трубопроводах для ОВ, должна иметь бессальниковое уплотнение штока.

4.4.23. Перемешивающие и перекачивающие устройства и арматура, устанавливаемые на емкостном оборудовании, содержащем ОВ, должны быть обеспечены надежным уплотнением приводных валов, которое исключает вынос газовой фазы из аппарата или трубопровода.

4.4.24. Приводы механизмов, работающих в зоне наиболее вероятного контакта с ОВ, как правило, следует размещать снаружи кабин. Узлы и механизмы, размещаемые в таких зонах, должны иметь преимущественно блочное исполнение для улучшения условий проведения ремонтных работ. Для регулировки и настройки узлов, находящихся внутри кабин, следует, по возможности, предусматривать устройства для выполнения этих работ обслуживающим персоналом без входа в потенциально зараженную зону.

4.4.25. Инструмент, используемый для ремонта в помещениях I группы, после дегазации следует хранить в специальных шкафчиках, установленных в зонах обслуживания. Использование указанного инструмента для работы в других помещениях запрещается.

4.4.26. Детоксикация ОВ должна проводиться в зависимости от видов уничтожаемых ОВ. В одном производственном здании не допускается одновременное уничтожение более одного вида ОВ.

4.4.27. После эвакуации ОВ из боеприпасов, емкостей и устройств последние должны обезвреживаться дегазирующими растворами и промываться водой с последующим контролем остаточной загрязненности по содержанию ОВ в промывной воде до уровня ПДК воды водоемов и дальнейшей термической обработкой с контролем ее качества путем анализа проб выборочных смывов с внутренних и наружных поверхностей боеприпасов, емкостей и устройств на содержание ОВ до уровня ПДУ.

4.4.28. Управление технологическим процессом уничтожения ОВ должно осуществляться в автоматическом режиме (АСУТП) и дублироваться дистанционно с центрального (или местного) пульта управления с использованием микропроцессорных средств автоматического регулирования, сигнализации, блокировки и систем противоаварийной защиты.

4.4.29. Запрещается в местах хранения химического оружия (хранилищах) проведение работ по разгерметизации боеприпасов и устройств, снаряженных ОВ, за исключением случаев проведения регламентных работ для определения и (или) продления срока хранения указанных изделий по критериям безопасности, а также в случае необходимости ликвидации аварийных боеприпасов и устройств.

4.4.30. Указанные требования к организации технологического процесса и оборудованию должны предъявляться и при ликвидации аварийных боеприпасов и устройств на объекте ХХО.

4.4.31. Терминал, предназначенный для снаряжения химическими боеприпасами транспортно-технологических контейнеров (ТТК) многоразового пользования для доставки боеприпасов с объекта ХХО на производственную территорию объекта УХО, следует размещать на технической территории объекта ХХО.

4.4.32. Терминал загрузки транспортных контейнеров следует рассматривать как часть технологического процесса уничтожения химического оружия, который должен обеспечивать безопасность персонала, населения и окружающей среды и соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих устройство и эксплуатацию объектов УХО, и настоящих Санитарных правил.

4.4.33. Размер санитарно-защитной зоны для производственной территории терминала устанавливается от внешней границы промышленной площадки терминала с учетом возможных проектных аварий.

4.4.34. На терминал загрузки транспортных контейнеров должны доставляться только неаварийные химические боеприпасы (ХБП) из хранилища арсенала. Аварийные ХБП, обнаруженные в хранилищах объекта ХХО, следует доставлять непосредственно с объекта ХХО на объект УХО в специальных аварийных контейнерах, используемых для транспортировки аварийных химических боеприпасов.

4.4.35. Технологические операции, проводимые с ХБП на терминале, должны быть максимально механизированными.

4.4.36. Места для проведения подготовительных операций, в том числе по извлечению ХБП из тары, перекладки на стол контроля, следует оборудовать постами пробоотбора для контроля загазованности воздуха на ОВ; должен осуществляться непрерывный автоматической контроль с помощью газосигнализаторов с чувствительностью на уровне ПДКр.з.

4.4.37. При срабатывании газосигнализаторов на объекте ХХО аварийный ХБП следует эвакуировать в специальную вентилируемую кабину, где ХБП укладывается в специальный футляр, затем контейнер для доставки аварийных ХБП отправляется на объект УХО.

4.4.38. Технологическую тару и другое оборудование следует обрабатывать дегазатором до получения отрицательного (на ОВ) результата санитарно-химического анализа на уровне не выше ПДУ на поверхности оборудования.

4.4.39. При обнаружении ОВ в отработанном моющем растворе раствор должен эвакуироваться с помощью транспортного вакуума из емкостей в реактор переработки сточных вод.

4.4.40. Для ликвидации аварийных ситуаций следует обеспечить подводку дегазирующих растворов и воды к оборудованию поточных линий подготовки ХБП к снаряжению в ТТК.

4.4.41. Транспортные контейнеры с ХБП, подготовленные к отправке на объект УХО, должны проходить испытание на герметичность. Испытание на герметичность должны также проходить транспортные контейнеры (пеналы, футляры) с аварийными ХБП.

4.4.42. С учетом технологии загрузки транспортных контейнеров и опасности при этом попадания ОВ в производственную среду производственные и вспомогательные помещения терминала должны относиться ко II группе опасности, санитарно-эпидемиологическое обеспечение которых должно соответствовать нормативным документам и настоящим Санитарным правилам. Работа с аварийными боеприпасами должна выполняться при соблюдении требований работы в помещениях I группы опасности.

4.5. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий

4.5.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий и сооружений, вновь строящихся объектов УХО и реконструируемых зданий и сооружений объекта ХХО, в том числе производственных зданий ликвидации аварийных боеприпасов и устройств, должны приниматься в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и настоящих Санитарных правил по созданию системы коллективной защиты персонала от воздействия уничтожаемых ОВ.

4.5.2. При реконструкции зданий и сооружений военного городка следует также руководствоваться действующими нормативными документами.

4.5.3. По вероятности попадания ОВ в производственные помещения последние должны подразделяться на следующие группы опасности:

I группа - "грязные" помещения и технологические кабины, где ведутся технологические процессы и операции, связанные с извлечением и уничтожением ОВ и их растворов, в которых возможны загрязнения ими воздушной среды и поверхностей и наиболее вероятен контакт персонала с ОВ (производственные помещения по расснаряжению и детоксикации боеприпасов и уничтожению ОВ, разукупорке бочек и эвакуации ОВ, приему реакционной массы и жидких отходов, дозреванию реакционных масс (РМ) и реакционных масс гидрогенизированных (РМ-Г), перекачке и сжиганию РМ-Г, очистке технологических абгазов и транспортного вакуума, дегазации сточных вод и отработанных водных растворов, дегазации транспорта для перевозки ОВ; накопитель корпусов боеприпасов для обжига).

II группа - условно "грязные" помещения, смежные с помещениями I группы, где отсутствуют технологические процессы и операции вскрытия боеприпасов, уничтожения ОВ и их растворов и, соответственно, условия непосредственного загрязнения помещений ОВ, но возможен контакт с ОВ за счет выноса их из помещений I группы или аварий (склады боеприпасов с ОВ, терминал загрузки транспортных контейнеров, помещения хранения и подготовки боеприпасов к расснаряжению, накопитель загерметизированных пустых корпусов и транспортных контейнеров перед дегазацией, помещения приема РМ после дозревания и отработанных водных растворов после дегазации до контрольного анализа, термообработки пустых корпусов и контейнеров, сжигания жидких и твердых отходов, битумизации и электролиза реакционной массы от детоксикации отравляющих веществ кожно-нарывного действия (ОВ КНД), битумизации реакционной массы от детоксикации отравляющих веществ нервно-паралитического действия (ОВ НПД) с обеспечением мер коллективной и индивидуальной защиты персонала по I группе опасности помещений, очистки вентиляционного воздуха помещений I и II групп, "грязной" зоны санпропускника и дегазации СИЗ, лабораторий технологического анализа и санитарно-химического контроля безопасности производства, тамбур-шлюзы с дегазационно-обмывочными душами, дегазационно-обмывочных душей; коридоры шлюзов и пневмопочты).

III группа - "чистые" помещения, где исключается присутствие отравляющих веществ.

4.5.4. Перечень помещений по группам опасности должен определяться при проектировании.

4.5.5. Взаимное расположение производственных помещений внутри здания, в котором производится уничтожение ОВ, должно отвечать требованиям организации технологического процесса.

4.5.6. Технологическое оборудование, связанное с процессом уничтожения ОВ, следует размещать в производственных помещениях (кабинах), изолированных от помещений II группы. Вход в производственные помещения (кабины) должен осуществляться через тамбур-шлюзы, двери должны быть самозакрывающиеся с уплотнителем в притворах.

4.5.7. Выходы из помещений I и II групп в коридоры и лестничные клетки следует оборудовать тамбур-шлюзами с подпором воздуха и устройством аварийных дегазационно-обмывочных душей. Давление воздуха в тамбур-шлюзах должно быть на 50 Па выше давления воздуха в помещении I группы.

4.5.8. Подачу дегазирующего раствора и воды хозяйственно-питьевого назначения к дегазационно-обмывочным душам (ДОД) следует предусматривать от напорных емкостей (допускается использование насосов). Запас дегазатора должен приниматься из расчета на наиболее многочисленную смену и на аварийную бригаду с учетом повторного обмыва СИЗ персонала. Температура воды и дегазирующего раствора для обработки СИЗ должна быть +25 ±5°С. ДОД оснащается автоматической системой открытия запорной арматуры для подачи дегазирующего раствора и воды из напорных емкостей, которая должна дублироваться ручным открытием. Рециркуляция дегазирующего раствора в ДОД запрещается.

4.5.9. При размещении технологического оборудования следует предусматривать свободный доступ и удобное обслуживание аппаратов и арматуры трубопроводов, в том числе при проведении ремонтно-восстановительных, аварийных и дегазационных мероприятий.Технологическое оборудование и коммуникации, металлические площадки и лестницы не должны иметь острых углов и заусенцев.

4.5.10. Эвакуационные выходы, ведущие из основных технологических (связанных с ОВ) помещений, должны быть обособленными и оборудованы тамбур-шлюзами с дегазационно-обмывочными душами. Не допускается выполнять эвакуационные выходы из помещений III группы в помещения I и II групп, а также из помещений II группы в помещение I группы. Ширина дверных проемов, коридоров, лифта и т.д. должна быть не менее 1,1 м.

4.5.11. Производственное здание, в котором проводятся основные технологические операции (прием ХО, его расснаряжение, детоксикация ОВ), должны быть максимально герметичны и иметь входы и выходы, оборудованные системой доступа, исключающей бесконтрольный вход и выход работающих.

4.5.12. При размещении оборудования в помещениях следует учитывать необходимость максимальной герметизации междуэтажных перекрытий и внутриэтажных перегородок. Строительные элементы зданий и помещений (стены, потолки, оконные проемы, наружные двери и ворота) должны быть герметизированы.

4.5.13. Монтажно-ремонтные проемы допускается устраивать только в помещениях I и II групп. Для предотвращения воздушных перетоков проемы должны герметизироваться.

4.5.14. Планировка помещений I, II и III групп должна быть выполнена так, чтобы предотвратить попадание загрязненных ОВ дегазационных растворов и промывных вод с полов помещений I группы во II группу и из последней в III группу.

4.5.15. Лаборатории, щитовые контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА) следует располагать в отдельных зданиях. Допускается пристраивать эти помещения к производственному зданию со стороны помещений II и III групп.

4.5.16. Административные и бытовые помещения, здравпункт, центральный пульт управления и химико-аналитические лаборатории следует размещать в отдельных зданиях, имеющих коммуникационную связь с производством уничтожения ОВ через утепленные галереи. Допускается помещения ЦПУ пристраивать к помещениям III группы.

4.5.17. В помещениях I и II групп следует предусматривать гидроизоляцию полов от проникания сточных вод в грунты основания зданий.

4.5.18. Полы в помещениях I и II групп должны быть устойчивы к воздействию агрессивных сред, взрывобезопасными, безыскровыми и выполняться из несорбирующих материалов.

4.5.19. Полы в тамбурах-шлюзах помещений I и II групп должны быть выше полов указанных помещений на 150 мм.

4.5.20. Под оборудованием, где существует опасность пролива жидкости, следует устраивать герметичные поддоны высотой не менее 150 мм.

4.5.21. При выборе покрытия полов предпочтение следует отдавать бесшовным полам из полимербетонов и полимеррастворов, разрешенных к применению на объектах УХО, при наличии соответствующих санитарно-технических документов, в том числе санитарно-эпидемиологического заключения и сертификата соответствия.

4.5.22. В помещениях I и II групп стыки стен и полов, полов и фундаментов оборудования должны выполняться закругленными. Швы и перегородки, места примыкания к конструкциям необходимо герметизировать.

4.5.23. Стены и перекрытия этажей необходимо герметизировать. Поверхности стен и перегородок помещений I и II групп должны быть гладкими, без выступов, углублений и отверстий; покрытия их должны минимально сорбировать ОВ.

4.5.24. Отделка и окраска стен, потолков и перегородок в помещениях I и II групп должны обеспечивать образование бесшовных, воздухонепроницаемых поверхностей, не выделяющих пыль и поддающихся сухим и влажным методам уборки.

4.5.25. Строительные конструкции зданий должны быть выполнены из несгораемых материалов с минимальными сорбционными свойствами. Отделка и окраска внутренних поверхностей строительных и металлических конструкций помещений I и II групп должны быть устойчивыми к действию ОВ, средств дегазации и коррозионным средам.

Строительные конструкции зданий и используемые материалы для отделки помещений должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения о возможности их использования при строительстве и эксплуатации объектов УХО.

4.5.26. Не допускается облицовка стен и потолков в производственных помещениях I и II групп плиточными материалами.

4.5.27. Железобетонные и металлические конструкции, стены, потолки и перегородки помещений I и II групп должны иметь химзащиту.

4.5.28. Электропроводка и осветительные приборы должны быть в пожаровзрывобезопасном исполнении, защищенные от воздействия ОВ и средств дегазации.

4.5.29. Лабораторные помещения, в которых проводятся работы с ОВ и их растворами, относятся ко II группе условно "грязные", сообщение с ними следует осуществлять через тамбур-шлюз с подпором воздуха.

4.5.30. В лабораториях работы с ОВ должны проводиться в специальных лабораторных шкафах, имеющих отверстия для рук с вмонтированными резиновыми перчатками (крагами). Смотровые стекла изготавливаются из материалов, стойких к агрессивным веществам и механическим воздействиям. Воздух, удаляемый местными отсосами, перед выбросом в атмосферу подлежит очистке. Сброс остатков проб, отработанных растворов и дегазаторов в канализацию не допускается.

4.5.31. В помещениях лаборатории, в которых проводятся работы с ОВ, следует предусматривать аптечки с набором антидотов и других необходимых медикаментов, а также запас комплектов костюма Л-1М.

4.5.32. Работы по ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций с ОВ в лабораториях выполняются специальными аварийными бригадами объекта по уничтожению химического оружия. В помещениях лаборатории следует предусмотреть аварийные ДОД для обработки СИЗ персонала аварийной бригады и раковины самопомощи с восходящей струей воды.

4.5.33. Промышленно-санитарная лаборатория федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии" ФМБА России (далее - ПСЛ ФГУЗ ЦГиЭ) должна размещаться в одном блоке с лабораториями производственного контроля условий труда персонала и охраны окружающей среды, с самостоятельным набором основных и вспомогательных помещений.

4.5.34. Проектирование и оснащение ПСЛ ФГУЗ ЦГиЭ следует выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.5.35. Для перезарядки газосигнализаторов, расположенных в помещениях I и II групп, необходимо предусматривать лабораторию индикации, в которой работа с приборами должна проводиться в специальных вытяжных шкафах с очисткой воздуха и организованным сбором сточных вод.

4.5.36. Здания складов должны быть бесчердачными. Двери должны открываться наружу. Остекление окон предусматривается только матовое для предупреждения попадания в помещение прямых солнечных лучей.

4.6. Требования к санитарно-бытовым и вспомогательным помещениям

4.6.1. Объекты УХО и ХХО должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативными документами. При этом санитарно-бытовые помещения для персонала, работающего в основных технологических (связанных с ОВ) производственных помещениях, и персонала, занятого в других помещениях II и III групп, должны быть раздельными.

4.6.2. Санитарно-бытовые и вспомогательные помещения следует располагать с учетом максимально-допустимого приближения (не более 100 м) к рабочим местам и обслуживаемым производственным установкам, с обеспечением беспрепятственного доступа к ним медицинского персонала.

4.6.3. Санитарно-бытовые помещения (кроме тамбур-шлюза) следует размещать в отдельном здании (санитарно-бытовом или административно-хозяйственном) или в пристройках к основному сооружению со стороны невзрывоопасных помещений III группы и соединяться кратчайшим путем с производственным зданием при помощи галереи. При этом целесообразно предусмотреть раздельные галереи для персонала, обслуживающего помещения I, II, III групп опасности.

4.6.4. Санитарно-бытовые помещения, предназначенные для работающих в основных технологических (связанных с ОВ) производственных помещениях, следует оборудовать по типу санпропускников раздельно для персонала из помещений I и II групп опасности. В состав санитарно-бытовых помещений должны входить:

- для персонала, идущего на работу в производственные помещения I и II групп опасности: гардероб домашней и уличной одежды с кабинами для переодевания, помещения до- и послесменного медицинского осмотра персонала, выдачи и одевания средств индивидуальной защиты, инструктажа и сбора смены, камера газоокуривания, утепленная переходная галерея в производственное здание, лестницы, коридоры, тамбур-шлюзы;

- для персонала, идущего с работы из производственных помещений I группы опасности: тамбур-шлюз; дегазационно-обмывочный душ; камера сушки и индикации СИЗ; переходная галерея; "грязная" зона санпропускника, включающая помещение для снятия изолирующего костюма комплекта СИЗ (химзащитная куртка с капюшоном, химзащитные брюки, перчатки); тамбур-шлюз; условно "чистая" зона санпропускника - помещение снятия химзащитного фильтрующего костюма комплекта СИЗ, сапог и противогаза; тамбур-шлюз; "чистая" зона санпропускника - помещение для снятия нательного хлопчатобумажного белья, туалетная комната, гигиенический душ, сауна, обтирочная, комната приема чая, смотровой медицинский кабинет, гардероб домашней одежды, помещения отдыха и психофункциональной разгрузки (реабилитационно-оздоровительный комплекс);

- для персонала, идущего с работы из производственных помещений II группы опасности: тамбур-шлюз с устройствами для дегазации перчаток и сапог; переходная галерея; условно "чистая" зона санпропускника для снятия фильтрующего химзащитного костюма, перчаток, сапог, нательного хлопчатобумажного белья и противогаза; тамбур-шлюз; помещения "чистой" зоны санпропускника - туалетная комната, гигиенический душ, сауна, обтирочная, комната приема чая, смотровой медицинский кабинет, гардероб домашней одежды, помещения отдыха и психофункциональной разгрузки (реабилитационно-оздоровительный комплекс).

4.7.5. Должна быть предусмотрена служба по метрологическому обеспечению, в том числе по поверке приборов контроля загрязнений производственной и окружающей среды.

4.7.6. Непрерывный контроль содержания ОВ в воздухе рабочей зоны помещений I группы и вентвыбросов после их очистки следует осуществлять с помощью автоматических газосигнализаторов санитарно-гигиенического контроля с сигнализацией (звуковой и световой) о превышении предельно допустимой концентрации (далее - ПДК).

4.7.7. Должен быть организован быстродействующий санитарно-технологический контроль (сигнализация о загрязнении ОВ воздушной среды производственных помещений при аварийной разгерметизации технологического оборудования, а также на случай внештатной ситуации при проведении ремонтных работ и появлении концентраций выше 100 ПДКр.з.) за содержанием отравляющих веществ в воздухе рабочей зоны помещений I группы опасности.

4.7.8. Газосигнализаторы должны иметь локальную сеть для регистрации результатов измерений и рабочего состояния приборов и внешнего управления с ЦПУ, световую и звуковую сигнализацию о превышении ПДК рабочей зоны для воздуха.

4.7.9. Места расположения датчиков автоматического контроля помещений I группы опасности следует оборудовать стационарными постами пробоотбора воздуха для химико-аналитического контроля.

4.7.10. Помещения II группы опасности следует обеспечить стационарными постами пробоотбора воздуха для химико-аналитического контроля.

4.7.11. Подтверждение правильности функционирования автоматических приборов при нормальном режиме работы производства должно проводиться отбором проб воздуха рабочей зоны помещений I группы и вентвыбросов не менее одного раза в течение 4-часовой смены с каждого стационарного поста пробоотбора воздуха с последующим количественным определением ОВ в лаборатории производственного контроля объекта.

4.7.12. В помещениях II группы опасности содержание ОВ в воздухе рабочей зоны должно контролироваться не реже 1 раза в 5 дней с каждого стационарного поста пробоотбора.

4.7.13. При срабатывании газосигнализатора, возникновении аварийной ситуации и обнаружении ОВ в пробе воздушной среды должен осуществляться внеочередной отбор пробы воздуха службой, осуществляющей производственный контроль безопасности объекта, а также проводиться контроль за условиями труда аварийной службы и качеством выполненных детоксикационных мероприятий.

4.7.14. Места расположения датчиков приборов непрерывного контроля ОВ в воздушной среде, стационарных постов пробоотбора воздуха, перечни контролируемых веществ и графики отбора проб воздуха должны устанавливаться с учетом опасности технологического процесса, в соответствии с утвержденной проектной документацией и технологическими регламентами, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по надзору и контролю в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия персонала объекта.

4.7.15. Контроль содержания ОВ (химико-аналитический) на поверхностях технологического оборудования, строительных конструкций и средств индивидуальной защиты персонала должен осуществляться в помещениях I и II групп опасности в местах наиболее вероятного загрязнения.

В помещениях I группы опасности смывы на содержание ОВ должны отбираться не реже 1 раза в неделю, II группы - не реже 1 раза в месяц. При обнаружении ОВ в смыве контроль должен повторяться. Смывы должны обязательно производиться также до проведения ремонтных работ и после ликвидации аварийной ситуации.

4.7.16. Приоритетные перечни других (кроме ОВ) контролируемых веществ, места и периодичность отбора проб должны устанавливаться с учетом особенностей технологического процесса, конкретных условий труда работающего персонала на производстве.

4.7.17. В помещениях хранения ХО должен быть организован химико-аналитический контроль содержания отравляющих веществ в воздушной среде по программе производственного контроля (в соответствии с СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 1.1.2193-07 "Изменения и дополнения N 1 к санитарным правилам "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01"), утвержденной начальником объектов УХО и ХХО. Перед началом и во время проведения работ с боеприпасами, содержащими ОВ, в помещениях хранения ХО должны дополнительно отбираться пробы воздуха рабочей зоны для определения содержания ОВ.

4.7.18. Средства измерения, включая приборы автоматического контроля (газосигнализаторы) воздуха рабочей зоны, загрязненности поверхности и различных объектов окружающей среды, должны иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений, методики (МВИ и МУК) должны быть метрологически аттестованы. Химико-аналитические методики должны обеспечивать избирательность (специфичность) определения отравляющих веществ в присутствии сопутствующих компонентов и обеспечивать измерение концентраций отравляющих веществ в воздухе рабочей зоны, на поверхностях производственных, вспомогательных помещений и оборудования на уровне 0,5 соответствующего гигиенического норматива и вентвыбросов на уровне ПДВ отравляющих веществ. Автоматические газоанализаторы должны определять ОВ в воздушной среде производственных помещений I группы опасности и вентвыбросах на уровне 1 ПДКр.з.

4.7.19. Безопасность условий труда в лаборатории при выполнении работ с ОВ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

4.7.20. Перечень приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха для каждого объекта УХО определяется на стадии разработки проектной документации строительства объекта по УХО.

4.7.21. Организация наблюдений за содержанием приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха и других сред окружающей среды (вода, почва, донные отложения, снеговой покров, отходы производства) в зоне защитных мероприятий должна осуществляться в соответствии с нормативными документами. Периодичность контроля должна устанавливаться при разработке конкретных программ наблюдений и согласовываться с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия персонала объекта и населения, проживающего и работающего в зоне защитных мероприятий объекта.

4.7.22. Методики лабораторного контроля за загрязнением атмосферного воздуха, воды водоемов и подземных источников, почвы, донных отложений, снегового покрова, отходов производства должны обеспечивать избирательность определения контролируемых ОВ.

4.7.23. Чувствительность методик для контроля содержания ОВ в атмосферном воздухе, воде поверхностных, грунтовых и подземных источников, почве и донных отложениях должна быть на уровне 0,5 соответствующего ПДК. Содержание примесей в снеговых пробах (талой воде) следует оценивать в пересчете на единицу площади поверхности (мг/м).

4.7.24. Производственный контроль должен осуществляться объектами ХХО и УХО в объеме утвержденной программы в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 1.1.2193-07 "Изменения и дополнения N 1 к санитарным правилам "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01".

4.8. Требования безопасности при ликвидации аварийных ситуаций

4.8.1. Информация о возникновении аварийных ситуаций должна немедленно поступать на ЦПУ, в медпункт Медсанчасти, ПСЛ ФГУЗ ЦГиЭ и в соответствующее региональное подразделение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору и контролю в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия персонала на объекте.

4.8.2. Организация проведения безопасных работ по ликвидации аварийных ситуаций и медико-санитарное обеспечение этих работ должны осуществляться в соответствии с планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий (ПЛАС), настоящими Санитарными правилами и действующими нормативными документами.

4.8.3. Для предотвращения поступления ОВ в производственную и окружающую среду должны быть предусмотрены технические мероприятия по аварийному освобождению оборудования и трубопроводов от ОВ и токсичных продуктов их деструкции.

4.8.4. Следует постоянно осуществлять наблюдение и контроль за регламентом ведения технологического процесса уничтожения ОВ; герметичностью боеприпасов, оборудования, аппаратов, трубопроводов и коммуникаций; графиком проведения ремонтно-профилактических работ; эффективной работой систем приточно-вытяжной вентиляции; уровнем содержания ОВ в производственной среде.

4.8.5. В емкостях для хранения ОВ не должно быть нижнего слива. Для слива продуктов при ремонте, а также на случай возможного аварийного слива должна быть предусмотрена аварийная емкость. Проливы и смывы с полов следует собирать в заглубленную емкость или приямок для их детоксикации, последующего удаления и уничтожения.

4.8.6. Регламентные работы, связанные с ремонтом, восстановлением и переналадкой оборудования, следует проводить после выполнения дегазационных мероприятий с обязательным контролем качества и полноты дегазации на остаточное содержание ОВ согласно наряду-допуску на проведение особо опасных работ.

4.8.7. Оборудование и система трубопроводных линий после ремонтно-восстановительных работ должны подвергаться испытанию на герметичность и надежность на всех стадиях технологического процесса уничтожения ОВ.

4.8.8. По окончании ремонтно-восстановительных работ производственное помещение и оборудование должны подвергаться тщательной дегазации.

4.8.9. Дегазационно-обмывочные души (ДОД) и раковины самопомощи следует подключать к сети хозяйственно-питьевого водопровода для обеспечения необходимого напора воды и приготовления дегазационного раствора в объеме из расчета на персонал максимальной смены и аварийной бригады. Включение ДОД должно осуществляться ногами (наступанием). В качестве материала для изготовления дегазационно-обмывочных душевых установок и раковин самопомощи необходимо использовать коррозиестойкие материалы.

4.8.10. Объекты УХО и ХХО должны быть обеспечены локальными системами оповещения о чрезвычайных ситуациях, а персонал объектов - средствами индивидуальной и коллективной защиты.

4.8.11. На случай аварийной ситуации должны быть предусмотрены мероприятия по локализации, сбору пролитого ОВ и полной его детоксикации. В помещениях хранения ОВ следует предусмотреть постоянное наличие готовых дегазирующих растворов и приспособлений для дегазации технологического оборудования, трубопроводов, инструментария, строительных конструкций и СИЗ персонала.

4.8.12. В прилегающих к объекту населенных пунктах должна быть организована система оповещения о чрезвычайных ситуациях.

4.8.13. На объекте в специально выделенном помещении бытового корпуса должны храниться комплекты СИЗ, предназначенные для работы в аварийных ситуациях (СИЗ-3) и ликвидации пожара (СИЗ-5) в количестве из расчета на аварийную бригаду.

4.8.14. На все отходы технологического процесса на объекте уничтожения ХО должны быть определены классы опасности в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления" и разработаны МВИ (МУК) для качественного и количественного контроля регламентированного содержания вредных веществ в отходах и подтверждения утвержденного класса опасности отходов.

4.8.15. Для принятия необходимых мер по защите населения на объекте следует организовать постоянный контроль за метеорологической ситуацией (определение скорости и направления ветра, температурного градиента и т.д.) с целью выявления неблагоприятной метеообстановки (температурная инверсия, застой воздуха и т.п.), способствующей накоплению и распространению газообразных веществ в приземном слое воздуха при аварийных ситуациях.

4.8.16. Персонал объекта должен быть обеспечен антидотными средствами для оказания доврачебной (само- и взаимопомощи); здравпункт должен иметь соответствующее медицинское и техническое оборудование, а также необходимые медицинские материалы для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим.

4.8.17. На объектах УХО следует предусмотреть организацию и подготовку специализированных аварийных бригад для работы в аварийных условиях. Личный состав дежурных бригад должен проходить медицинский осмотр перед началом дежурства и каждый раз после работы в производственных помещениях.

4.8.18. На объектах УХО следует организовать подготовку специализированных формирований (из территориальных отделов региональных управлений ФМБА России, обеспечивающих медицинское сопровождение объектов УХО; территориальных отделов региональных управлений Роспотребнадзора; лечебно-профилактических учреждений территориальных органов здравоохранения, администраций населенных пунктов и др.) к работе с населением в чрезвычайных ситуациях.

4.8.19. На случай чрезвычайных ситуаций на объектах должны быть разработаны, с учетом методических рекомендаций по ЧС, планы мероприятий по ликвидации аварий, их последствий, защите персонала, населения и окружающей среды.

4.8.20. При оповещении об аварийной ситуации, связанной с проливом или выбросом ОВ ("проектная" авария), весь персонал объектов ХХО и УХО, попадающий в зону химической опасности, должен быть укрыт в противохимическом укрытии, время пребывания в котором не должно превышать времени ликвидации аварийной ситуации. При "запроектной" аварии (время ликвидации аварии составляет более 4 ч) весь персонал объектов должен быть эвакуирован в безопасную зону. Работающие должны быть обеспечены средствами для оказания само- и взаимопомощи.

4.8.21. Работы в эпицентре аварии должны выполняться аварийно-спасательными и специализированными формированиями в СИЗ, специально предназначенными для работ в экстремальных ситуациях. Длительность непрерывной работы персонала этих формирований должна регламентироваться временем защитных свойств всех элементов СИЗ от жидких и парообразных ОВ, интенсивностью физической нагрузки и температурой окружающей среды.

4.8.22. Работы по ликвидации аварийной ситуации должны проводиться в изолирующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов в соответствии с требованиями безопасного проведения работ, изложенными в технической и эксплуатационной документации.

4.8.23. Порядок допуска персонала к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации, выбор СИЗ и длительность непрерывной работы должны определяться технической и эксплуатационной документацией, а также исходя из конкретно оцениваемой ситуации в месте предполагаемой работы с учетом требований технических условий на СИЗ.

4.8.24. Во избежание выноса ОВ в другие зоны должен осуществляться постоянный контроль за соблюдением санитарно-пропускного режима всеми участниками ликвидации аварии и за другими объектами окружающей среды (вода, почва, снеговой покров и т.д.).

4.8.25. Все выходы, лестничные клетки, коридоры и переходы должны обеспечивать эвакуацию пострадавших, в том числе на носилках.

4.15.17. В столовой и буфетах объекта или в специально выделенных для этой цели помещениях, оборудованных под молокораздаточные пункты, должна быть организована бесплатная выдача молока персоналу, занятому на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 года N 45-н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов".

4.16. Требования к хранению, транспортировке и складированию уничтожаемых ОВ

4.16.1. Доставка боеприпасов и емкостей с ОВ в приемно-расходные склады временного хранения или в производственный корпус железнодорожным или автомобильным транспортом должна осуществляться в специальных защитных транспортно-технологических контейнерах многоразового использования, обеспечивающих защиту изделий от повреждения при транспортировке и предотвращающих поражение обслуживающего персонала ОВ при их разгерметизации. В случае загрязнения от аварийных боеприпасов и бочек контейнеры должны дегазироваться, термообезвреживаться и утилизироваться в металлолом.

4.16.2. Организация складирования химического оружия и погрузочно-разгрузочных работ должна исключать возможность возгорания, падения, ударов и толчков емкостей, боеприпасов и контейнеров, попадания на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

4.16.3. При хранении боеприпасов под ними следует устанавливать поддоны на случай разгерметизации. Емкости с ОВ должны устанавливаться в поддонах. Поддоны следует рассчитывать на принятие всего количество ОВ, хранимого в емкостях, и необходимого объема дегазатора для этого количества ОВ.

4.16.4. В приемно-расходных складах временного хранения боеприпасов с ОВ должен осуществляться периодический контроль воздуха во временных рабочих зонах, при проведении работ по обследованию контейнеров.

4.16.5. На складе временного хранения боеприпасов следует предусмотреть аварийную вентиляцию с очисткой вентвоздуха и выбросом его организованно через трубу с кратностью воздухообмена не менее 10 обменов в час дополнительно к постоянно действующей системе вентиляции.

4.16.6. В производственных, вспомогательных и складских помещениях I и II групп должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению локализации, сбора и дегазации мест пролива ОВ и их растворов при отборе технологических проб. В этих помещениях в определенном месте должен находиться необходимый объем дегазирующего раствора и песка.

4.16.7. На объектах УХО должны быть разработаны эффективные адаптированные методы и технические средства для обезвреживания почвы при проливах ОВ.

4.16.8. При обнаружении на приемно-расходном складе контейнера с разгерметизированным боеприпасом контейнер вместе с ним должен быть немедленно передан в отделение аварийных боеприпасов на расснаряжение и уничтожение через специальный тамбур-шлюз.

4.17. Требования к очистке и удалению промышленных выбросов, жидких и твердых отходов

4.17.1. Технологические газовые выбросы, в которых возможно наличие ОВ и продуктов их деструкции, должны обязательно очищаться на локальных очистных установках перед направлением в вытяжную вентсистему.

4.17.2. Вентиляционный воздух производственных помещений I и II групп и от вытяжных шкафов лабораторий перед выбросом в атмосферу следует подвергать очистке.

4.17.3. Количество источников выбросов должно быть минимальным. Источники выбросов вредных веществ в атмосферу должны быть инвентаризованы, иметь технический паспорт с установлением и утверждением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в соответствии с нормативными документами. Проект ПДВ загрязняющих веществ подлежит согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор на объекте (ст.20 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

4.17.4. Очистные установки должны обеспечивать обезвреживание выбросов как при регламентном режиме работы технологической схемы, так и аварийных ситуациях.

4.17.5. Очистные устройства в помещениях I группы должны иметь 100-процентное резервное оборудование. Переключение рабочих газоочистных систем на резервные должно выполняться автоматически.

4.17.6. Сорбент для очистки загрязненного отравляющими веществами воздуха должен заменяться на новый при увеличении аэродинамического сопротивления фильтра и снижении эффективности последнего (по результатам химического и аэродинамического контроля). Отработанный сорбент должен подаваться на термическую обработку в герметичных контейнерах. Выгрузку отработанного сорбента должен проводить персонал, одетый в изолирующий комплект средств индивидуальной защиты с максимальной герметизацией.

4.17.7. Сброс производственных и ливневых сточных вод, в том числе от пожаротушения, с производственной территории объектов УХО и ХХО во внеобъектовые канализационные сети запрещается.

4.17.8. Производственные сточные воды, содержащие ОВ и продукты их детоксикации, должны подвергаться обязательной локальной очистке и дегазации эффективными методами.

4.17.9. После лабораторного контроля на отсутствие ОВ промстоки следует направлять на переработку, обеспечивающую возможность использования очищенных вод в оборотном водоснабжении для технических нужд. Качество очищенных вод в оборотном водоснабжении должно соответствовать требованиям СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий". "Концентрированные" стоки после упарки и отработанные органические отходы должны направляться на сжигание или битумирование.

4.17.10. Твердые отходы перед удалением из производственных помещений I и II групп должны обезвреживаться. После этого горючие твердые отходы (деревянные обрешетки, ветошь и т.д.) необходимо сжигать, а негорючие (пустые корпуса боеприпасов, металлические контейнеры и т.п.) - обжигать и утилизировать в установленном порядке и при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения.

4.17.11. Класс опасности отходов производства по степени их токсичности должен устанавливаться с учетом санитарных правил СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления".

4.17.12. Неутилизируемые отходы производства после термообработки должны направляться на полигон захоронения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления". Допускается хранение неутилизируемых отходов производства на производственной территории объекта в специальных складских зданиях и сооружениях.

4.17.13. Установки термического обезвреживания отходов не должны загрязнять атмосферный воздух и почву продуктами сгорания выше уровня соответствующих гигиенических нормативов.

4.17.14. Очистные сооружения (установки локальной и биологической очистки) должны обеспечивать прием и очистку сточных вод как при регламентной работе технологического процесса уничтожения ОВ, так и при аварийных ситуациях.

4.18. Требования к полигонам захоронения производственных отходов

4.18.1. Проектирование полигонов (участков) захоронения отходов, наземных сооружений для хранения отходов, образующихся при уничтожении химического оружия, следует выполнять в соответствии с гигиеническими требованиями действующих нормативных документов и настоящих Санитарных правил.

4.18.2. Хранение и захоронение отходов следует осуществлять с учетом классов опасности и агрегатного состояния отходов.

4.18.3. Допускается временное хранение продуктов детоксикации ОВ в герметичных емкостях на территории промплощадки объекта УХО в неотапливаемых помещениях или под навесами, защищающими складируемые продукты от прямого атмосферного влияния.

4.19. Требования по обращению с реакционными массами

4.19.1. Реакционные массы (РМ) при каждой определенной технологии уничтожения ОВ, содержащие остаточные количества ОВ (на уровне 0,00007 - 0,1% масс) и продукты их деструкции, должны иметь соответствующую эксплуатационную документацию с указанием регламентного остаточного количества ОВ, токсичности РМ при пероральной и накожной аппликации лабораторным животным (DL в/ж, DL н/к), класса опасности РМ по ГОСТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", сертифицированного метода контроля содержания ОВ в РМ, средств защиты работающих с РМ, средств и методов дегазации СИЗ и кожных покровов в случае нарушения целостности СИЗ. При необходимости транспортировки реакционных масс последние должны иметь сертификат и санитарно-эпидемиологическое заключение.

4.19.2. При необходимости длительное хранение реакционных масс может производиться на специально выделенной, огороженной и охраняемой территории объектов ХХО и объектов УХО в герметичных емкостях или бочках, размещенных в поддонах. Обязательным является наличие резервных (аварийных) емкостей.

4.19.3. Производственное оборудование по перекачке РМ с площадки хранения следует располагать в отдельном здании (насосной), отвечающем требованиям II группы опасности (насосная для перекачки РМ-Г с остаточным содержанием ОВ 0,1% масс должна отвечать требованиям I группы опасности).

4.19.4. Площадка по хранению РМ и насосная должны быть обеспечены достаточным количеством дегазирующих средств.

4.19.5. Помещения по хранению РМ на установках термообезвреживания (кроме помещений хранения и термообезвреживания РМ-Г - I группа опасности), битумирования и электролиза должны относиться ко II группе опасности.

4.19.6. Работу на площадках, в насосных и помещениях хранения РМ от детоксикации ОВ НПД следует проводить в изолирующем комплекте СИЗ (Л-1М или СИЗ-1), защищающем кожные покровы, и противогазе, от детоксикации ОВ КНД - в фильтрующем комплексе СИЗ (СИЗ-2), защищающем кожные покровы, и противогазе. Аварийные ситуации с проливом должны ликвидироваться в комплектах СИЗ-3. В случае возникновения пожара специализированные бригады должны использовать комплекты СИЗ-5.

5.14. Все работы, проводимые в помещениях I и II групп, до получения окончательных результатов на отсутствие ОВ в поверхностных и "глубинных" пробах следует проводить в полном комплекте СИЗ (Л-1М или СИЗ-1) и монтажной каске (для персонала, проводящего монтаж и демонтаж оборудования, погрузку и разгрузку металлоотходов).

5.15. Решение о "раскрытии" помещения должно быть осуществлено комиссией с составлением акта.

5.16. После "раскрытия" помещений I и II групп персонал обеспечивается хлопчатобумажной пылезащитной спецодеждой или пылезащитными СИЗ, сменяемые ежедневно, респиратором, брезентовыми рукавицами, монтажной каской, защитными очками, противогазом (в положении "наготове"). Персонал, занятый на операциях плазменной и газовой резки, должен быть дополнительно обеспечен защитным костюмом из негорючей ткани.

5.17. Строительный мусор из помещений I и II групп следует анализировать на содержание ОВ по специально составленной схеме обследования.

5.18. Металлические отходы объекта УХО (трубопроводы, арматура, вентиляторы, воздуховоды, оборудование), загрязненные ОВ, строительный мусор от снятия верхнего загрязненного слоя (цемент, кирпич, бетон, плитка, стеклоблоки), остатки использованных СИЗ и другой мусор из помещений I и II групп объекта УХО - ФОВ подлежат термическому обезвреживанию. Строительный мусор от снятия верхнего загрязненного слоя (цемент, кирпич, бетон, плитка, стеклоблоки) и другой мусор из помещений I и II групп ОУХО - ОВ КНД - должны обезвреживаться термическим или другими способами.

5.19. Термическое обезвреживание металлических отходов необходимо проводить при температуре 900-950 °С, строительного мусора - 500-550°С.

5.20. Установки термообезвреживания металлических отходов должны быть снабжены приспособлением для исключения поступления в атмосферу пылегазовых выбросов, включая полициклические ароматические углеводороды и полихлорированные бифенилы, в количествах, превышающих ПДВ.

5.21. Места сбора строительного мусора в помещениях должны быть снабжены передвижными системами по улавливанию пыли.

5.22. Строительный мусор упаковывается в контейнеры.

5.23. Место выгрузки строительного мусора на установку термообезвреживания следует обеспечить системой местной очистки от пыли и химических веществ.

5.24. Обезвреженный строительный мусор вывозят на полигон захоронения твердых отходов.

5.25. Обезвреженные металлические отходы должны утилизироваться в соответствии с действующими нормативными документами.

5.26. Условия утилизации и захоронения золы и других видов обожженных отходов от установок термообезвреживания должны определяться с учетом опасности этих отходов, установленной согласно СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления".

5.27. Персонал, работающий по загрузке отходов на установках термообезвреживания, должен обеспечиваться СИЗ как персонал в помещениях I группы опасности.

5.28. Персонал, работающий на операциях по выгрузке золы и утилизации термообезвреженных отходов на объекте УХО - ФОВ, должен обеспечиваться СИЗ как персонал, работающий в помещениях II группы опасности; на объекте УХО - ОВ КНД - хлопчатобумажной пылезащитной спецодеждой или пылезащитными СИЗ и респираторами.

5.29. Рабочие места на всех этапах конверсионных работ должны быть обеспечены аптечками, а при работе без противогаза в помещениях III группы - и средствами для промывания глаз в случае попадания пыли.

5.30. На всех этапах работ персонал обеспечивается условиями для принятия душа, медицинского контроля и реабилитационно-оздоровительных мероприятий.

Приложение 1
(рекомендуемое)

СРЕДСТВА
индивидуальной защиты, рекомендуемые для работающих на объектах по хранению и уничтожению химического оружия

| Комплект | Назначение | Состав комплекта |
| --- | --- | --- |
|  | комплекта |  |
| Костюм Л-1М | Для персонала, работающего в помещениях I | 1. Костюм защитный легкий Л-1 из материала защитного изолирующего УНКЛ-3; |
|  | группы опасности | 2. Костюм химзащитный из полотна холстопрошивного защитно-фильтрующего ПХЗФ-1 и полотна нетканого защитно-фильтрующего ПНЗФ: |
|  |  | - куртка; |
|  |  | - брюки; |
|  |  | - носки из полотна ПХЗФ-1, ПНЗФ; |
|  |  | 3. Противогаз ПФС; |
|  |  | 4. Капюшон из полотна ПХЗФ-1, ПНЗФ и винилискожи ВИД-Б; |
|  |  | 5. Сумка ПКР из винилискожи ВИД-С; |
|  |  | 6. Утеплитель из ткани бязь; |
|  |  | 7. Перчатки резиновые БЛ-1М. |
| СИЗ-1 | Для персонала, работающего в | 1. Костюм защитный; |
|  | помещениях I группы опасности | 2. Комбинезон фильтрующий; |
|  |  | 3. Жилет; |
|  |  | 4. Носки; |
|  |  | 5. Узел подачи воздуха; |
|  |  | 6. Сумка; |
|  |  | 7. Подшлемник; |
|  |  | 8. Перчатки БЛ-1М; |
|  |  | 9. Перчатки хлопчатобумажные. |
| СИЗ-2 | Для персонала, работающего в | 1. Противогаз ПФС; |
|  | помещениях II группы опасности | 2. Комбинезон из ткани С6003ДО, ПХЗФ-1, ПНЗФ; |
|  |  | 3. Сапоги резиновые формовые или полусапоги; |
|  |  | 4. Перчатки защитные латексные БЛ-1М; |
|  |  | 5. Защитный комплект НИВА - 2М; |
|  |  | 6. Жилет из ткани С6003ДО; |
|  |  | 7. Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7КС; |
|  |  | 8. Присоединительное устройство; |
|  |  | 9. Тройник; |
|  |  | 10. Пояс монтажный. |
| СИЗ-3 | Для ремонтных бригад и | 1. Костюм изолирующий; |
|  | газоспасательных команд при | 2. Комбинезон фильтрующий; |
|  | ликвидации аварийных | 3. Носки; |
|  | ситуаций без воздействия | 4. Аппарат дыхательный; |
|  | открытого пламени | 5. Сумка; |
|  |  | 6. Подшлемник; |
|  |  | 7. Перчатки БЛ-1М; |
|  |  | 8. Перчатки хлопчатобумажные. |
| СИЗ-5 | Для защиты членов пожарных | 1. Скафандр изолирующий; |
|  | команд и пожарных- | 2. Комбинезон химзащитный; |
|  | спасателей от ОВ НПД и ОВ КНД, | 3. Капюшон химзащитный; |
|  | опасных и вредных факторов пожара | 4. Носки химзащитные; |
|  |  | 5. Перчатки защитные летние БЛ-1М; |
|  |  | 6. Перчатки трикотажные хлопчатобумажные; |
|  |  | 7. Каска защитная; |
|  |  | 8. Сумка для хранения и ношения костюма СИЗ-5. |

Приложение 2
(справочное)

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Реабилитационно-оздоровительный комплекс включает в себя помещение для до- и послесменного, в том числе автоматизированного, медицинского контроля, кабинет психофизиологической разгрузки, сауну с душевой и микробассейном и манипуляционную, размещенные в рекреационной зоне предприятия (помещения III группы).

Кабинет психофизиологической разгрузки предназначен для снятия нервно-психического напряжения у работающих после смены, по рекомендации медицинского работника, и состоит из основного и вспомогательного (операторская) помещений, размещенных в бытовом корпусе при медицинском кабинете. Размеры основного помещения определяются из расчета 2,0-3,5 м на человека при одновременном приеме процедур 10-12 работающими.

Кабинет психофизиологической разгрузки оснащается персональными компьютерами, креслами с высокими спинками и подлокотниками (10-12 шт.), белым экраном (размер 2,0 х 2,5 м), аудио-, видеотехникой, устройствами для биологической обратной связи, ритмостимулятором, фитоаэрозольной установкой типа "Фитон".

Сауну с душевой и микробассейном, необходимые для нормализации функционального состояния работающих после смены в переходный и холодный периоды года, размещают в рекреационной зоне предприятия по схеме санпропускника (для идущих с работы). В сауне создается и поддерживается температура воздуха +1005°С при его относительной влажности 4-8%. Размер сауны определяется из расчета 2 м на человека, общий ее объем - не более 20 м.

Водные процедуры до и после посещения сауны проводятся в душевой и микробассейне с температурой воды +20+22°С. Количество душевых установок определяется из расчета одна установка на четыре места в сауне, площадь бассейна - 0,5 м на одно место в сауне.

Проведение мероприятий по функциональной коррекции и реабилитации работающих осуществляется специально обученным средним медицинским персоналом под контролем заведующего здравпунктом. Сведения о проводимых курсах процедур, а также все случаи их индивидуальной непереносимости у работающих регистрируются в медицинских книжках и у заведующего здравпунктом в медицинском журнале (учетная форма N 074у).

При проведении мероприятий по функциональной коррекции и реабилитации необходимо руководствоваться методическими рекомендациями. В состав комплекса также входят комнаты с охлаждающим микроклиматом, предназначенные для предупреждения перегрева работающих в изолирующих средствах индивидуальной защиты в теплый период года и расположенные в производственной зоне (в помещениях I группы). Общий объем помещения должен быть 10-12 м из расчета одновременного посещения 5-6 человек. В комнате создается и поддерживается температура воздуха в диапазоне от +5 до +10°С.