ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Укладка грунта намывом при устройстве оснований средствами гидромеханизации

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на укладку грунта намывом при устройстве оснований средствами гидромеханизации.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технология намыва оснований должна обеспечивать заданные в проекте значения физико-механических характеристик намытых грунтов и сроки подготовки основания [ВСН 385-88 (Минмонтажспецстрой СССР) Устройство оснований под гражданское и промышленное строительство гидромеханизированным способом].

2.1.1. Способ, схему намыва и технологические параметры следует назначать в основном исходя из гранулометрического состава карьерного грунта, устойчивости природного основания и требований к намытому основанию, принятых в проекте и предусмотренных техническими условиями по его устройству. Способы и технологические схемы намыва оснований применительно к карьерным грунтам и типам природного основания приведены в таблице 1.

Таблица 1

Выбор способа намыва и технологической схемы в зависимости от вида грунта и типа природного основания

| Способ намыва | Технологическая схема | Карьерный грунт | Тип природного основания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эстакадный | Односторонняя, рассредоточенно-торцевая, встречно-торцевая | Супесь, суглинок, глина | Устойчивое I, II |
| Низкоопорный | Пионерно-торцевая, встречно-торцевая, односторонняя | Супесь, песок пылеватый | Устойчивое I, II |
|  | Односторонняя, рассредоточенно-торцевая |  | Неустойчивое III |
| Послойно-грунтоопорный | Пионерно-торцевая | Песок пылеватый | Устойчивое I, II |
|  | Односторонняя, зональная |  | Устойчивое I, II Неустойчивое III |
| Безэстакадный | Пионерно-торцевая, односторонняя | Песок гравелистый, крупный, средний, мелкий | Устойчивое I, II |
|  | Двухъярусная, однослойная | Песок средний | Устойчивое I |
|  | Цикличная, дренажная | Песок средний, мелкий | Неустойчивое III |
| Выторфовочно-намывной | Дренажная | Песок средний, мелкий | Неустойчивое III |
| Примечание - Тип природного основания устанавливается по таблице 2. |

2.1.2. При выборе способа и технологической схемы рекомендуется разделять:

а) природные основания на три типа (таблица 1);

б) карьерные грунты по гранулометрическому составу (рисунок 1).

Рис.1. Группы карьерных грунтов для намыва оснований:

Песок: 1 - гравелистый; 2 - крупный; 3 - средней крупности; 4 - мелкий; 5 - пылеватый; 6 - супесь; 7 - суглинок

Таблица 2

Деление природных оснований на устойчивое и неустойчивое по деформационным и прочностным свойствам слагающих его грунтов

| Тип природного основания | Грунт естественного основания | Модуль деформации Е, МПа | Коэффициент пористости е | Угол внутреннего трения град. | Удельное сцеплениес, МПа | Показатель текучести J | Сопротивление сдвигу , МПа | Коэффициент фильтрации К, м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I устойчивое | Песок | Более 20 | Менее 0,65 | Более 30 | 0,002 0,004 | - | - | Более 0,3 |
| II устойчивое | Супеси, суглинки, глины | 20-5 | 0,65-0,80 | 30-12 | 0,011 0,036 | Менее 0,75 | Более 0,075 | 0,3-110 |
| III неустойчивое | Илы, торф, суглинки, глины | Менее 5 | Более 0,8 | Менее 12 | Менее 0,036 | Более 0,75 | Менее 0,075 | 1,0-110 |

В зависимости от местных условий сооружения объекта, на котором применяются средства гидромеханизации, используются следующие способы производства гидромеханизированных работ:

- разработка грунта в открытом сухом забое гидромониторами с самотечным (рис.2, а) или принудительным (рис.2, б) транспортированием пульпы (смеси воды с грунтом);

- разработка грунта земснарядом в подводном забое с принудительным транспортированием пульпы (рис.2, в);

- разработка грунта в открытом сухом забое землеройными машинами с последующим его размывом гидромониторами и самотечным (рис.2, г) или принудительным (рис.2, д) транспортированием пульпы.

Основным оборудованием для гидромеханизации являются гидромониторы, разрушающие грунт в открытом сухом забое водяной струей высокого давления, землесосные снаряды, разрабатывающие грунт в подводном забое гидравлическими и механическими рыхлителями или водой, поступающей с большой скоростью к всасывающей трубе, а также бульдозеры-трубоукладчики, которыми монтируют и демонтируют пульпопроводы и обваловывают карты намыва.

Рис.2. Схемы способов производства гидромеханизированных работ

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. При намыве оснований следует применять способы:

а) основные - эстакадный, безэстакадный и низкоопорный;

Рис.3. Схемы возведения насыпи методом намыва:

а-в - способами соответственно эстакадным, безэстакадным и комплексным; 1 - водовыпускная труба, 2 - грунтовые валы; 3 - дренажный колодец: 4 - магистральный пульпопровод; 5 - выпускной патрубок

б) дополнительные - послойно-грунтоопорный и выторфовочно-намывной.

3.2. Эстакадный способ применяют при намыве с эстакад высотой 2,0-2,5 м, заглубленных в грунт до 1 м. Низкоопорный способ используют с устройством разводящего пульпопровода на опорах высотой до 1,5 м.

Послойно-грунтоопорный способ выпуска пульпы осуществляют сосредоточенно из торца конечного звена пульпопровода, укладываемого на земляные валы высотой до 1,5 м.

3.3. Выторфовочно-намывной способ, используемый путем размыва торфа с одновременной заменой его песком, рекомендуется применять на торфах толщиной 4-5 м и при карьерных грунтах групп 2, 3 и 4 (рисунок 1). Скорость струи при расходе пульпы из трубы-иглы 0,5-0,6 м/с назначают равной 9; 7; 2 м/с соответственно в торфах со степенью разложения менее 25, 25-45 и более 45%.

3.4. Допустимую интенсивность намыва следует назначать исходя из состава карьерного грунта и типа природного основания (таблица 2).

Таблица 2

Интенсивность намыва в зависимости от состава карьерного грунта и типа природного основания

| Тип природного основания | Интенсивность намыва, м/сут |
| --- | --- |
|  | песок | супесь | суглинок, глина |
|  | гравелистый, крупный | средний | мелкий | пылеватый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I - устойчивое | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
| II - устойчивое | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,35 | 0,30 | 0,20 |
| III - неустойчивое | - | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |

3.5. Технологические схемы следует назначать применительно к выбранному

а) основные:

1) пионерно-торцевая;

2) однослойная (бесколодцевая);

3) встречно-торцевая;

4) односторонняя;

б) дополнительные:

1) зональная;

2) двухъярусная;

3) рассредоточенно-торцевая;

4) цикличная и дренажная.

3.6. Пионерно-торцевая схема намыва предусматривает постоянное продвижение фронта намыва при периодическом наращивании пульпопровода. При пионерно-торцевой схеме с челночным перемещением разводящего пульпопровода землесосными снарядами типа 3500 и 5000 м/ч возможность максимального слоя намыва соответственно составляет 1,0-1,5 м при наращивании распределительного пульпопровода и 0,7-1,0 м при его укорачивании.

Дополнительно к пионерно-торцевой схеме рекомендуется однослойная схема намыва, представленная на рисунке 4.

Рис.4. Однослойная схема намыва:

1, 2 - пульпопроводы магистральный, распределительный; 3 - выпуск пульпы на карту; 4 - колодец с водосбросной трубой; L - расстояние между пульпопроводами (30-40 м); h - высота намыва (до 5 м)

Однослойную схему намыва слоя толщиной 4-5 м применяют при намыве карьерного песчаного грунта (d/d)<3 на устойчивое основание. Намыв производят безэстакадно-торцевым способом с устройством дамб обвалования и дренажных канав по контуру микрорайона.

При небольших площадях намыва (до 50 га) допускается производство работ без разбивки территории микрорайона на карты намыва.

Намыв осуществляют одни слоем из торцов раструбных труб, которые устанавливают на намытом откосе пляжа на 0,5-0,6 м и выше проектной отметки намыва. Расстояния между пульпопроводами принимают 20-50 м при толщине слоя соответственно 3-5 м. Обвалование в процессе намыва рекомендуется поддерживать непрерывно и восполнять из подстилающего или намытого грунта.

3.7. Одностороннюю схему намыва следует осуществлять рассредоточенно-торцевым выпуском пульпы со свободным откосом. Распределительный пульпопровод разделяют на две одновременно работающие нитки, которые располагают на расстоянии не более 15 м от дамбы обвалования. Расстояние между осями ниток пульпопроводов определяется размерами карты намыва в зависимости от производительности используемых земснарядов и принятой интенсивности намыва.

3.8. По встречно-торцевой схеме намыв осуществляют путем сосредоточенного выпуска пульпы, переменно-направленного с обоих концов карты к поочередно работающим водосбросным колодцам (рисунок 5).

Рис.5. Встречно-торцевая схема намыва:

1, 2 - пульпопроводы магистральный и распределительный; 3 - выпуск пульпы на карту; 4 - водосбросные колодцы; 5 - водосбросная труба; 6 - водосбросная канава; 7, 8 - дамбы обвалования первичная и попутная; 9 - эстакады; 10 - пляж намыва; 11 - прудок-отстойник

3.9. Зональная схема намыва, при которой пылеватые и глинистые фракции отмывают в отстойные прудки, располагаемые на площадях будущих зеленых зон, а песчаные фракции укладывают на участках, планируемых под застройку, схему применяют в соответствии с рисунком 6.

Рис.6. Зональная схема намыва:

I - озеро сохраняемое; II - пруд, замываемый под "зеленую зону"; 1 - защитная дамба; 2 - направляющая дамба высотой 1,5 м; 3 - водосбросный колодец; 4 - пульпопровод магистральный и распределительный; 5 - направление потока по откосу

Пульпопровод укладывают на земляные валы высотой до 1,5 м. Для обеспечения требуемого фракционирования на откосе намыва необходимо устройство направляющей дамбы на расстоянии 60-80 м от выпуска пульпы, обеспечивающей сток гидросмеси с повышенным содержанием пылевато-глинистых фракций в отстойный прудок.

3.10. Двухъярусная схема намыва позволяет начать укладку инженерных коммуникаций до окончания намыва. Схема намыва включает в себя единый цикл подготовки основания; укладку инженерных коммуникаций в намытом слое первого яруса толщиной 2-3 м с последующим их замывом песчаным грунтом до планировочной отметки (рисунок 7).

Рис.7. Двухъярусная схема намыва:

а - намыв I яруса и укладка инженерных коммуникаций 1; б - намыв II яруса

3.11. Рассредоточенно-торцевая схема с выпуском пульпы из торца и дополнительных отверстий в нижней части пульпопровода рекомендуется для пылеватых песков и супесей. Диаметр отверстий (30-70 мм) и расстояние между ними (5-15 м) назначают в зависимости от гранулометрического состава грунта и требуемых уклонов пляжа. Эту схему применяют при эстакадном и низкоопорном способах (рисунок 8).

Рис.8. Рассредоточенно-торцевая схема намыва:

1, 2 - пульпопроводы магистральный и распределительный; 3, 4 - выпуски пульпы на карту дополнительный и торцевой; 5 - водосборная канава; 6 - водосбросная труба; 7 - прудок-отстойник; 8, 9 - пляж намыва из выпусков торцевого и дополнительных; 10 - эстакада; 11, 12 - дамбы обвалования попутная и первичная

3.12. Цикличная схема намыва основания путем образования тонкого покрова грунта периодическим изменением консистенции пульпы с соотношением твердого грунта к воде от 1:10 до 1:30 исключает выпоры в слабых грунтах природного основания. При достижении толщины намытого слоя 0,8-1,0 м консистенцию следует поддерживать 1:10. Рекомендуется цикличную схему применять при намыве песчаных грунтов на торфах.

3.13. В зоне 35-45 м от выпуска пульпы рекомендуется дренажная схема с использованием вертикальных дрен для разгрузки фильтрационных напоров в природном основании и обеспечения равномерного уплотнения торфа под намытой песчаной толщей.

3.2. При достижении проектной отметки поверхности намытого основания и требуемой плотности сложения намытого грунта производят демонтаж водосбросных колодцев и планировку поверхности намытого основания. Далее приступают к завершающим работам: демонтаж земснарядов, перекачивающих и насосных станций, пульпопроводов, линий электропередачи и связи.

3.3. При намыве грунта с целью создания площадок и территории для строительства на них зданий и сооружений необходимо выполнять следующие требования [ВСН 34-91 Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. - М.: Минтрансстрой СССР, 1992 г.]:

а) распределительные трубы и сбросные устройства должны быть расположены с таким расчетом, чтобы пульпа выпускалась на участках, предназначенных под основания сооружений; нельзя допускать в этих местах образования прудков-отстойников;

б) при расположении сооружения или здания в пределах двух и более карт эти карты нужно намывать одинаковыми грунтами;

в) для обеспечения однородности намываемого грунта необходимо в процессе работы перекладывать пульпопроводные трубы на карте намыва.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. При производстве намывных работ состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать СП 45.13330 или таблице 3.

Таблица 3

Контроль технических требований при производстве намывных работ

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод и объем) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Подготовка основания под намыв | Должны соответствовать требованиям проекта | Технический осмотр с оценкой геотехнических характеристик грунта основания и их соответствия проекту. Необходимость приемки основания с составлением исполнительной документации и нормы отбора проб грунта в каждом отдельном случае устанавливаются проектом |
| 2 Строительство водосбросных колодцев и трубопроводов в теле намывных сооружений и их тампонаж после завершения намыва | Должны отвечать требованиям ППР и техническим условиям на намыв сооружений | Технический осмотр с составлением исполнительной документации (план расположения водосбросных систем и продольные профили по трубопроводам с отметками колодцев и выходов труб) |
| 3 Устройство первичного и попутного обвалования | Профиль отсыпки должен соответствовать установленному в ППР или типовых технологических картах | Технический осмотр при отсыпке каждого яруса обвалования или через 2-3 м высоты намываемой насыпи (согласно указаниям ППР). Проводится с использованием створных указателей положения внешнего откоса обвалования, выставляемых на прямых участках через 50 м и на криволинейных через 25 м |
| 4 То же, из привозного грунта в пределах профиля сооружения | Геотехнические характеристики грунта должны соответствовать принятым в проекте и технических условиях | Измерительный, с отбором проб по нормам для сухих отсыпок |
| 5 Технологические параметры намывных работ (недопущение прослоек и линз некачественных грунтов, положение отстойного прудка в установленных границах, формирование внутренних зон неоднородных плотин, величина превышения намытого грунта над водной поверхностью и др.) и состояние откосов возводимого сооружения | Должны удовлетворять указаниям технических условий и ППР | Технический осмотр всех сооружений, для которых предусмотрен контроль (ежесуточный, если нет других указаний в технических условиях или ППР) |
| 6 Профиль намывного сооружения должен соответствовать установленному в ППР | Недомыв по высоте, ширине гребня и откосам по отношению к профилю, принятому в этом проекте, не допускается. Технологический перемыв по нормали к откосу для принудительно профилируемых сооружений в среднем не должен превышать 0,2 м для землесосных снарядов производительностью по воде до 2500 м/ч и 0,4 м - для землесосных снарядов большей производительности и соответственно по гребню - 0,1 и 0,2 м | Технический осмотр (с использованием указателей положения внешнего откоса обвалования) не реже одного раза в 7 дней и измерительный после окончания намыва каждой карты, но не реже одного раза в месяц (по контрольным поперечникам через 50-100 м на прямолинейных и через 25-50 м на криволинейных участках насыпей, если нет других указаний в ППР). Точность замеров надводных частей и сооружений ±5 см, подводных - ±10 см |
| 7 Отметки поверхности и объем укладки грунта при намыве территорий и оснований под застройку должны соответствовать указанным в ППР | Недомыв по объему грунта не допускается. Средняя высота перемыва, определенная как среднеарифметическая по всей поверхности намытой территории, не должна превышать 0,1 м. Отклонение от проектной отметки на отдельных участках допускается не более -0,2 м и +0,3 м | Измерительный после окончания намыва участка, но не реже одного раза в месяц (проводится по сетке 25x25; 50x50 или 100x100 м согласно указаниям в ПИР). Точность замеров - согласно поз.6 |
| 8 Гранулометрический состав грунта: |  |  |
| а) при намыве сооружений | Кривая среднего гранулометрического состава по контролируемому поперечнику (или выделенной на поперечнике конструктивной части сооружения) должна находиться в пределах граничных кривых, установленных в проекте. Предельные отклонения фактического процентного содержания отдельных фракций грунта от принятого в проекте в каждом отдельном случае устанавливаются проектом | Измерительный по ГОСТ 12536, с отбором проб на поперечниках через 50-200 м согласно указаниям в технических условиях или ППР, но не менее двух поперечников на карте намыва. Места отбора проб на поперечнике устанавливаются в характерных точках профиля через 10-50 м общим числом не менее трех. По высоте пробы отбираются не реже чем через 1-1,5 м |
| б) при намыве штабелей | Кривая гранулометрического состава грунта должна находиться в пределах граничных кривых, установленных в проекте или ПОС. Предельные отклонения фактического осредненного гранулометрического состава от проектного устанавливаются проектом | Измерительный с отбором проб по сетке 50x50 м, по высоте через 1-1,5 м (если нет других указаний в ППР) |
| 9 Плотность сухого грунта: при намыве сооружения | Средняя по контролируемому поперечнику (или выделенной на нем конструктивной части сооружения) и не менее чем в 50% измерений плотности на данном поперечнике (конструктивной части) должна соответствовать (быть равна или выше) установленному в проекте контрольному значению. Предельные отклонения от указанного требования в каждом отдельном случае устанавливаются в проекте | Измерительный по ГОСТ 5180 (с отбором проб по поз.9 а) |
| 10 Коэффициент фильтрации грунта | Среднее значение по каждому контролируемому поперечнику (или выделенной на поперечнике конструктивной части сооружения) должно быть равно или не выше установленного в проекте контрольного значения | То же, по ГОСТ 25584 с отбором проб через 3-4 м по высоте на контрольных поперечниках по поз.9 а |
| 11 Другие физико-механические характеристики грунта | Средние значения должны соответствовать принятым в проекте | То же, с отбором проб по указаниям в проекте и (или) технических условиях |
| Примечание 1. Геотехнические характеристики намытого грунта должны определяться при возведении плотин, дамб, других напорных сооружений I, II, III классов, штабелей для отсыпок или намыва качественного грунта в сооружения. При намыве других видов насыпей, штабелей и гидроотвалов геотехнический контроль осуществляется в случаях, предусмотренных проектом. 2. При операционном контроле в процессе возведения намывных сооружений подлежат определению гранулометрический состав и плотность сухого грунта. Дополнительно, при соответствующем указании в проекте, определяются коэффициент фильтрации и плотность сухого грунта в максимально плотном и максимально рыхлом состояниях, а также число пластичности глинистых и пылеватых грунтов в зоне ядра неоднородных плотин. 3. При контроле одна проба на гранулометрический состав и плотность должна отбираться в среднем на 2-5 тыс. м намытого грунта. Пробы для определения коэффициента фильтрации и числа пластичности отбираются с каждых 10-20 тыс. м грунта. Определение других характеристик проводится из расчета одна проба на 50 тыс. м грунта при объеме сооружений до 2 млн. м; при большем объеме и однородных грунтах относительное число проб подлежит сокращению в 1,5-2 раза. |

4.2. При проведении намывных работ необходимо:

- вдоль границ намываемых территорий и сооружений устраивать канавы для отвода фильтрационной воды и осуществлять другие мероприятия для предотвращения заболачивания окружающей территории;

- земляное полотно существующих железных и автомобильных дорог, а также другие сооружения, расположенные в районе намывных работ, защищать от повреждения водой дамбами обвалования или канавами;

- территорию намыва защищать от ливневого или паводкового стока.

Намыв земляных сооружений на просадочных макропористых, торфяных и илистых грунтах следует, как правило, проводить в два этапа: устройство уширенной нижней части ("подушки"); последующий домыв верхней части после стабилизации осадок основания и подушки.

При большой интенсивности намыва удаление воды из обводненных откосов может производиться с применением водопонижающих устройств (дренажей, закладываемых на период строительства, иглофильтров и т.п.).

Пазухи бетонных сооружений допускается замывать при наличии данных об обеспечении устойчивости конструктивных элементов при воздействии разжиженного грунта.

Дамбы первичного обвалования допускается возводить из песчаных и песчано-гравийных грунтов, а при их отсутствии - из местных грунтов с выносом дамбы за пределы профиля сооружения. На заболоченных или затопленных территориях, при намыве подводных частей сооружения и в других предусмотренных ПОС случаях дамбы первичного обвалования могут возводиться из предварительно намытого грунта.

На насыпях, откосы которых подлежат креплению железобетонными плитами, и в случаях, когда на откосе необходимо обеспечить установленную для сооружения плотность грунта, дамбы обвалования из намытого грунта следует частично или полностью выносить за контур сооружения согласно указаниям в ПОС.

Внешний откос дамб обвалования должен соответствовать профилю сооружения, принятому в ППР.

При намыве насыпей с обоими принудительно профилируемыми откосами землесосными снарядами и землесосными установками водопроизводительностью 2500 м/ч и выше с устройством обвалования бульдозерами минимальная ширина гребня намывной части должна быть не менее 20 м. При необходимости возведения насыпи с меньшей шириной гребня ее верхнюю часть следует отсыпать насухо.

Водосбросные трубопроводы на картах намыва должны быть пригружены во избежание всплывания, а при намыве напорных земляных сооружений - обеспечены диафрагмами против фильтрации вдоль стенок труб. Диафрагмы в зависимости от конструкции сооружения и фильтрационных характеристик грунта должны устанавливаться через 15-25 м, но не менее двух на водосбросной трубе (без учета диафрагмы в обваловании, устанавливаемой на всех намывных сооружениях и штабелях). Размеры диафрагмы и расстояние между отдельными диафрагмами устанавливаются ППР.

Грунт для пригрузки трубопроводов должен быть аналогичен намываемому.

При намыве гидротехнических сооружений должны применяться водосбросные колодцы с регулируемым сливным фронтом, если другие конструкции не предусмотрены ПОС.

После возведения напорного сооружения водосбросные колодцы и трубы должны быть затампонированы в соответствии с проектом. Как правило, следует заполнять трубы цементным (песчано-цементным) раствором.

Поверхности незаконченных намываемых сооружений перед сезонным или другим длительным (более трех месяцев) перерывом в намыве должны быть приведены в состояние, исключающее скопление застойной воды.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м

Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)

Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т

Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м

МАТЕРИАЛЫ

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Пластина резиновая рулонная вулканизированная

Электроды диаметром 5 мм Э42

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м

Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта

Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Мероприятия по технике безопасности при производстве земляных работ методом гидромеханизации, выполняемые при строительстве дамб, плотин, котлованов, каналов, а также производстве работ по дноуглублению и расширению русел водных объектов, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.3.048-2002.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. В процессе разработки дамб, плотин, котлованов, каналов, а также производстве работ по дноуглублению и расширению русел водных объектов должны быть предусмотрены следующие меры, исключающие загрязнение мест производства работ:

а) оборудованы площадки для отстоя строительных машин, механизмов и транспортных средств;

б) производство технического ухода за машинами, механизмами и транспортными средствами - только на специальных площадках;

в) строительные площадки оборудованы местами сбора технических и бытовых отходов, подсланевых вод и отработанных масел;

г) обеспечена надежная герметизация стыков и шарнирных соединений пульпопроводов.

7.2. Категорически запрещается слив отработанных масел в водные объекты или бытовую и ливневую канализацию.

7.3. Запрещается применять на земснарядах и вспомогательных плавсредствах открытые устройства для приемки топлива.

7.4. При гидромеханизации земляных работ для намыва сооружений рекомендуется применять оборотную схему водоснабжения с подпиткой из поверхностных и подземных источников. В случае невозможности применения оборотной схемы необходимо разрабатывать мероприятия по дополнительному осветлению сбросных вод гидромеханизации.

7.5. Для водоснабжения средств гидромеханизации могут использоваться подземные воды, не отнесенные к питьевым и минеральным.

7.6. Расчет водозаборного сооружения для рек равнинного типа необходимо выполнять с обеспечением их минимально допустимого расхода (МДР). Для малых рек с расходом до 1 м/с МДР принимается в размере минимального месячного расхода года 95% обеспеченности. В бассейне этих рек забор воды допускается только за счет использования зарегулированного весеннего стока. Для рек со среднегодовым расходом более 1 м/с и с незарегулированным речным стоком МДР принимается в размере минимального суточного расхода года 95% обеспеченности, но не менее минимального наблюденного. Минимально допустимый расход, оставляемый в реке для охраны природы, должен согласовываться с органами рыбоохраны.

7.7. Забор воды водозаборными сооружениями из рыбохозяйственных водоемов осуществляется только при условии установки рыбозащитных устройств. Место размещения водозаборных сооружений, тип рыбозащитных устройств на водозаборе согласовываются с органами рыбоохраны.

7.8. Выпуск сбросных вод гидромеханизации осуществляется при условии их полной безвредности и безопасности для водного объекта с учетом величины предельно допустимого сброса (ПДС), устанавливаемой по ПДК веществ в местах водопользования.

7.9. Условия выпуска сбросных вод определяются с учетом требований охраны объектов водопользования, прилегающих к району производства гидромеханизированных работ. Выпуск сбросных вод гидромеханизации должен быть расположен за пределами районов и зон санитарной охраны источников водопользования хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения, мест массовых скоплений рыб - нерестилищ, зимовальных ям, рыбопромысловых и нагульных участков, путей миграции рыб и ската молоди, районов массовых концентраций нерыбных объектов промысла, водоохранных зон предприятий искусственного разведения рыб и нерыбных объектов, особо охраняемых участков - рыбохозяйственных заповедных зон, заказников и прилегающих к ним территорий. Требования рыбохозяйственного водопользования должны обеспечиваться с учетом рыбохозяйственной ценности участка водного объекта в каждом конкретном случае в створе не далее 500 м от места производства гидромеханизированных работ. Проведение гидромеханизированных работ в период массового нереста, а также в местах зимовки, миграции рыб, воспроизводства нерыбных объектов промысла запрещается.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 01-01-149 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ:

01. Устройство первичного обвалования. 02. Устройство водосбросного колодца. 03. Укладка водоотводной трубы. 04. Перекладка водопроводов. 05. Устройство канав для перехвата фильтрационных вод. 06. Разборка водопроводов после окончания работ. 07. Установка гидромониторов в забое. 08. Установка решетки для улавливания камней. 09. Уборка камней и корней из забоя. 10. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно). 11. Передвижка землесосной станции. 12. Перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов. 13. Разборка пульпопроводов после окончания работ.

Измеритель: 1000 м грунта

|  | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): |
| --- | --- |
| 01-01-149-02 | 200 м/ч |
|  | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту): |
| 01-01-149-04 | 200 м/ч |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 01-01- 149-02 | 01-01- 149-04 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 117,6 | 99,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,95 | 6,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,14 | 0,41 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,05 | 0,37 |
| 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м | маш.-ч | 0,21 | 0,11 |
| 070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | - | - |
| 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,31 | 0,17 |
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 6,19 | 5,89 |
| 200201 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 80 м/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м | маш.-ч | - | - |
| 200203 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м | маш.-ч | 0,02 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00065 | 0,00045 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1 | 1 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,001 | 0,0004 |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,018 | 0,018 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,0004 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м | 0,28 | 0,14 |
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м | 0,02 | 0,01 |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | - | - |
| 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,13 | 0,04 |
| 103-0240 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,61 | - |
| 103-0256 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | - | - |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакцияСНиП 3.02.01-87.

ВСН 214-93 Нормы проектирования и производства гидромеханизированных работ в транспортном строительстве.

РД 31.74.08-94 Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ.

ВСН 385-88 (Минмонтажспецстрой СССР) Устройство оснований под гражданское и промышленное строительство гидромеханизированным способом.

ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".