Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | С.Ю.Едличка |  |
|  |  |  | 2005 г. |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПВХ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ И ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКЕ

130-05 ТК

| Главный инженер |
| --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта содержит решения по организации и технологии устройства полов из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове по основанию из древесноволокнистых плит и цементно-песчаной стяжке в жилых комнатах, прихожих и коридорах квартир вторых и вышележащих этажей по многопустотным плитам перекрытий толщиной 220 мм.

В технологической карте приведены: область применения, технология и организация выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, потребность в средствах механизации и инструменте, решения по безопасности и охране труда.

Технологическая карта предназначена для производственного персонала, инженерно-технических работниковстроительных и проектных организаций.

Технологическая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой:

Савина О.А. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;

Черных В.В. - общее технологическое сопровождение;

Бычковский Б.И. - разработка технологической карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

Едличка С.Ю., к.т.н. - общее руководство разработкой технологической документации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон: (495) 614-14-72 Факс: (495) 614-95-53

Е-mail: pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Настоящая технологическая карта разработана на устройство полов из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове по основанию из древесноволокнистых плит и цементно-песчаной стяжке в жилых комнатах, прихожих и коридорах квартир с учетом требований и положений СНиП 2.03.13-88 "Полы", СНиП 3.04.01-87"Изоляционные и отделочные покрытия", ВСН 9-94 "Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях" и "Рекомендаций по устройству полов" (в развитие СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия").

1.2 Технологическая карта является составной частью ППР и предназначается для инженерно-технического персонала (прорабов, мастеров) и рабочих строительных организаций, занятых на устройстве полов из линолеума ПВХ, сотрудников технадзора заказчика, осуществляющих надзорные функции за технологией и качеством выполнения работ, а также инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций.

1.3 При привязке карты к конкретным объектам и условиям производства работ подлежат уточнению объемы работ, потребность в материально-технических ресурсах, калькуляция затрат труда и календарный план производства работ.

1.4 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Конструкция пола включает следующие элементы:

- покрытие - верхний элемент пола (чистый пол), непосредственно подвергающийся всем эксплуатационным воздействиям (хождение, бег, прыжки, установка и передвижение мебели, оборудования и т.п., уборка и очистка);

- прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью;

- стяжка (основание под покрытие) - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии;

- гидроизоляция - слой (или несколько слоев), препятствующий проникновению через пол воды или другой жидкости;

- теплоизоляция - слой, уменьшающий общую теплопроводность пола;

- звукоизоляция - слой по междуэтажным перекрытиям, препятствующий проникновению в помещение шума из расположенного под ним помещения;

- подстилающий слой (подготовка) - элемент пола, распределяющий нагрузку по основанию;

- основание - элемент, предназначенный для передачи нагрузки на грунт или несущие конструкции здания (на перекрытие).

Наименование пола устанавливается по наименованию его покрытия.

2.2 В данной технологической карте рассматривается конструкция пола типа П-74г-3, в которой в качестве покровного материала служит линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80* на клее "Бустилат", который укладывается по основанию из древесноволокнистых плит и цементно-песчаной стяжке, общий вид которого приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Пол из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове

Данный тип пола устраивается в жилых помещениях вторых и вышележащих этажей по многопустотным плитам перекрытий толщиной 220 мм.

2.3 Для устройства полов из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове применяются материалы:

- линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80* с различными вариантами дизайна;

- цементно-песчаный раствор M150;

- плиты древесноволокнистые мягкие марки M1 по ГОСТ 4598-86*;

- рубероид для гидроизоляционного слоя по ГОСТ 10923-93*;

- клей "Бустилат" или другой клей;

- песок крупностью зерен 2-5 мм без органических примесей влажностью не более 4%;

- раствор полимерцементный.

2.4 При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении линолеума должны быть приняты меры, предохраняющие его от повреждения, загрязнения и смятия.

Поставка линолеума на объекты может осуществляться как в рулонах или раскроенного на полотнища, так и сваренного в ковры.

2.5 Линолеум транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Транспортируемые рулоны или бобины линолеума должны быть установлены в вертикальное положение в один ряд по высоте. Допускается транспортирование бобин в горизонтальном положении в два ряда по высоте.

Транспортирование ковров в развернутом виде производят в специальных металлических контейнерах. При температуре ниже плюс 5 °С подключают обогрев.

При перевозке и хранении ковров в развернутом виде ковры больших размеров укладывают вниз стопы с тем, чтобы не было провесов и деформаций. Ковры укладывают лицевой стороной вверх.

Линолеум в виде сварных ковров (размером на комнату) должен поставляться в рулонах, намотанных на деревянные, картонные или пластмассовые сердечники диаметром 100-150 мм, лицевой стороной внутрь и обвязаны шпагатом в трех местах.

Намотка должна быть плотной, без складок и ровной по торцам. Кроме того, каждый рулон синтетического коврового материала должен быть упакован в оберточную бумагу, поливинилхлоридную или полиэтиленовую пленку.

Рулоны сваренных ковров линолеума следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении. Высота укладки рулонов сварных ковров при транспортировании должна быть не более 1,6 м, а при хранении не более 0,5 м.

2.6 Рулоны или бобины линолеума должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 10 °С в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается хранение бобин в горизонтальном положении в два ряда по высоте. Срок хранения линолеума - один год с момента изготовления. По истечении указанного срока линолеум может быть использован только после проверки его на соответствие требованиям ГОСТ 27023-86*.

2.7 Клеи и мастики для приклеивания покрытий полов из линолеума ПВХ могут быть на основе водных дисперсий полимеров, синтетических смол. Выбор типа клея и мастики зависит от материала покрытия пола и приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Клеи и мастики для приклеивания различных материалов

| Вид материала | Типы клеев и мастик |
| --- | --- |
|  | водно-дисперсионные | битумные на основе синт. смол и каучуков |
|  | бусти- лат | диви- текс | синте- лакс | лате- лин | ПВА | АДМ-К | мастика "Универ- сальная" | перминид, каучуко- вые (КН-2, КН-3 и т.п.) |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове | + | + | + | + | + | + | - | - |

2.7.1 Клеи "Бустилат" (ТУ 400-2-50-93), "Дивитекс" (ТУ 5770-072-00284718-93), "Лателин" (ТУ 400-2-324-87), клеящая мастика "Синтелакс" (ТУ 21-29-50-89) изготавливаются на основе дивинилстирольного латекса СКС-05-ГП или СКС-50-ГП, клей "АДМ-К" (ТУ 400-1-177-79) - на основе акриловой дисперсии АК-215, клей "ПВА" - на основе поливинилацетатной дисперсии (ГОСТ 18992-80*).

Водно-дисперсные клеи не содержат вредных и токсичных веществ и разрешены к применению органами санэпидемнадзора г.Москвы.

Клеи по физико-механическим свойствам соответствуют современному техническому уровню и имеют качественные показатели, представленные в таблице 2.

Таблица 2 - Качественные показатели водно-дисперсинных клеев

| Наименование показателя | Величина показателя по виду пола |
| --- | --- |
|  | Бустилат | Дивитекс | Лателин | ПВА | Синтелакс |
| Клеящая способность (прочность приклеивания линолеума к бетону), МПа, через 24 ч | 0,15 | 0,45 | 0,30 | 0,45 | 0,30 |
| Вязкость условная (диаметр расплава), мм | 180 | 95 | 85 | 110 | 85 |
| Время высыхания (при норм. условиях), ч | 72 | 72 | 96 | 72 | 96 |
| Плотность, г/см | 1,1 | 1,3 | 1,15 | 1,3 | 1,2 |

2.7.2 Клеи и мастики наносят на нижележащий слой при помощи пластмассовых, деревянных или металлических зубчатых шпателей. Размер и форма зубцов шпателя должны обеспечивать нанесение клея или мастики слоем требуемой толщины.

При наклеивании линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове клей наносят на основание зубчатым шпателем слоем толщиной 0,7-0,8 мм.

При использовании водно-дисперсионных клеев и мастик покрытие укладывают на клеевую прослойку сразу же после нанесения клея на основание.

2.7.3 Расход клея на 1 м пола составляет 0,4-1,0 кг в зависимости от вида применяемого материала и типа клея.

Водно-дисперсионные клеи хранят при температуре не ниже 5 °С.

Клей, выступающий из швов, и следы клея на поверхности удаляют ветошью сразу после наклейки. Водно-дисперсионные клеи смываются с рук водой.

2.8 До начала работ по устройству полов из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове должны быть выполнены:

- все общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы за исключением установки санитарно-технических приборов и электротехнической арматуры;

- заделаны цементно-песчаным раствором и хорошо просушены отверстия в перекрытиях, зазоры между ними и места примыкания между перекрытием и панелями стен и перегородок;

- штукатурные работы и все операции по окраске водными и масляными составами, исключая последнюю масляную окраску столярных изделий и панелей стен в кухнях;

- настланы полы из керамической плитки в санузлах и на лестничных площадках.

2.9 В помещениях, предназначенных для укладки линолеума, должны быть проложены все скрытые сантехнические, электротехнические и слаботочные проводки, а также выполнены и закончены монтаж и опрессовка санитарно-технических систем, промывка канализации, проверка систем вентиляции.

Основания под полы должны быть прочными, жесткими, без трещин, ровными, гладкими, сухими и чистыми.

Относительная влажность воздуха в помещениях в процессе устройства полов из линолеума, а также в последующий период должна быть не выше 60%. При этом температура воздуха в помещении на уровне пола должна быть не ниже +15 °С. Такой температурно-влажностный режим необходимо поддерживать круглосуточно до сдачи объекта в эксплуатацию.

Максимально допустимая влажность древесноволокнистых плит должна быть не более 12%.

Весовая влажность железобетонных плит междуэтажных перекрытий перед устройством по ним покрытий должна быть не более 4%, стяжек на основе цементного и полимерцементного вяжущего - не более 5%. Сушка оснований до наклейки на них покрытия должна производиться в течение 2-6 недель.

2.10 Толщина каждого элемента пола и конструкций деталей (примыканий, окаймлений и др.) должна соответствовать указанной в проекте. Элементы окаймлений покрытий необходимо выполнить до его устройства.

Укладка древесноволокнистых плит, рубероида и стяжки должна производиться после окончания всехстроительно-монтажных работ и перед проведением отделочных работ.

Укладка элементов пола допускается лишь после освидетельствования правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта на скрытые работы.

2.11 Бетонные поверхности до устройства прослоек и выравнивающих стяжек, выполняемых из смесей на цементном вяжущем, должны быть очищены от пыли и грязи и промыты водой.

Стыки между сборными плитами перекрытий, места примыкания плит к стенам (перегородкам), а также монтажные углубления и выбоины в плитах должны быть заполнены цементно-песчаным раствором марки не ниже 150.

2.12 В качестве тепло- и звукоизолирующего слоя применяются мягкие древесноволокнистые плиты марки M1, укладываемые, как видно на рисунке 2, на слой песка, распределенного по многопустотным железобетонным плитам перекрытия.

6.3 Календарный план производства работ представлен в таблице 10.

Таблица 10 - Календарный план производства работ

Измеритель конечной продукции - 100 м пола

Таблица 10 - Календарный план производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Измеритель конечной продукции - 100 м пола

| N п/п | Наимено- вание техноло- гических процессов | Ед. изм. | Объ- ем ра- бот | Затраты труда | Принятый состав звена | Про- дол- жи- тель- ность про- цес- са, час | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (ра- бота ма- шин, маш.-ч) |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 10 | 4 12 | 6 14 | 8 16 | 2 18 | 4 20 | 6 22 | 8 24 | 2 26 | 4 28 | 6 30 | 8 32 | 2 34 | 4 36 | 6 38 | 8 40 | 2 42 | 4 44 | 6 46 | 8 48 | 2 50 | 4 | 6 |
| 1 | Устройство пес- чаного подстилаю- щего слоя | 100 м | 1,0 | 10,5 | - | Бетонщики 3 разр. - 2 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Настилка мягких древесноволок- нистых плит насухо в один слой | 100 м | 1,0 | 6,2 | - | Паркетчики 3 разр. - 2 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство гидро- изоляции из одного слоя рубероида | 100 м | 1,0 | 10,5 | - | Гидроизоли- ровщики 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство цементно-пес- чаной стяжки вручную | 100 м | 1,0 | 23,0 | - | Бетонщики 3 разр. - 2 2 разр. - 1 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя полимерцемента | 1 м | 100,0 | 31,0 | - | Облицовщики 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Настилка линолеума шириной 1,5 м на мастике | 1 м | 100,0 | 23,0 | - | Облицовщик синтетическими материалами 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сверление гнезд с изготовлением и постановкой пробок | 100 м плин- туса | 0,5 | 2,3 | - | Плотники 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка простых плинтусов | 100 м плин- туса | 0,5 | 4,45 | - | Плотники 3 разр. - 2 | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подметание полов с уборкой и отноской мусора | 100 м | 1,0 | 1,4 | - | Подсобный рабочий 1 разр. - 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 112,35 |  |  | 51,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 На основании данных таблиц 9 и 10 определены основные технико-экономические показатели на измеритель конечной продукции:

|  | - затраты труда, чел.-ч: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 100 м площади пола | 112,35 |  |
|  | на 1 м площади пола | 1,12 |  |
|  | - продолжительность работ, ч | 51,38 |  |

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 2.03.13-88. Полы.

2 СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

3 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

4 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

5 СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6 СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

7 ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

8 ГОСТ 12.1.004-91* "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".

9 ГОСТ 4598-86* "Плиты древесноволокнистые. Технические условия".

10 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний".

11 ГОСТ 8242-88 "Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия".

12 ГОСТ 10923-93* "Рубероид. Технические условия".

13 ГОСТ 11529-86* "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля".

14 ГОСТ 18108-80* "Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия".

15 ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия".

16 ГОСТ 27023-86* "Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия".

17 ВСН 9-94. "Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях". Департамент строительства, Научно-техническое управление, 1995 г.

18 Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е11. Изоляционные работы.

19 Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е19. Устройство полов.

20 Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения.

21 ПОТ РМ-016-2001. "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", М., 2001 г.

22 ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003 г.

23 Рекомендации по устройству полов. АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ", 1998 г.

24 СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

25 Карты операционного контроля качества основных строительно-монтажных работ. ОАО ПКТИпромстрой, М., 1999 г.

26 ТР 94.06-99. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Производство отделочных работ. ГУП "НИИ Мосстрой", ОАО ПКТИпромстрой, М., 2000 г.

27 ТР 146-03 Технические рекомендации по технологии устройства полов при реконструкции и капитальном ремонте жилых зданий. М., 2004 г.

28 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2005