СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
     
Земляные работы

РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ В НЕСКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ |
|  | - выполнение вертикальной планировки поверхности строительной площадки (при необходимости); | Визуальный |  |
|  | - выноску разбивочных осей и надежность их закрепления; | Измерительный |  |
|  | - выполнение работ по отводу поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств (при необходимости) | Визуальный |  |
| Механизированная разработка грунта, зачистка дна котлована (траншеи) | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - отклонение отметок дна траншей при механизированной разработке от проектных; | Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; на принимаемый участок 10-20 измерений |  |
|  | - отклонения отметок дна выемок при окончательной разработке (доработке) от проектных; | Измерительный, в местах поворотов, примыканий, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок |  |
|  | - отклонения от проектного уклона дна траншей; | Измерительный, в местах поворотов, примыканий, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м |  |
|  | - ширину траншей; | Измерительный |  |
|  | - крутизну откосов | Измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - соответствие геометрических размеров траншей требованиям проекта; | Измерительный |  |
|  | - величины отметок и уклонов дна траншей; | То же |  |
|  | - крутизну откосов траншей; | " |  |
|  | - качество грунтов основания (при необходимости) | Визуальный всей поверхности основания |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка, шаблон крутизны откосов. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.02.01-87 пп.1.11, 3.29

Допускаемые отклонения:

- отметок дна траншей при окончательной разработке - ±5 см;

- продольного уклона дна траншей под безнапорные трубопроводы от проектного - ±0,0005.

На устройство оснований под трубопроводы следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Указания по производству работ СНиП 3.02.01-87 пп.3.1, 3.3, 3.6-3.9, 3.11, 3.15, 3.17.

Минимальная ширина траншей () должна приниматься наибольшей из величин, удовлетворяющих следующим требованиям:

- с откосами 1:0,5 и круче - по таблице 1;

- с откосами положе 1:0,5 - не менее:

-  м при укладке плетями;

-  м при укладке отдельными трубами;

- разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами:

- в песках и супесях -  м;

- в глинистых грунтах -  м;

- в разрыхленных и мерзлых грунтах -  м, где  - ширина режущей кромки ковша;

- разрабатываемых траншейными экскаваторами - не менее номинальной ширины копания.

Наибольшую крутизну откосов траншей, устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня грунтовых вод, следует принимать по таблице 2 (СНиП 12-04-2002).

Таблица 1

Минимальная ширина траншей с откосами 1:0,5 и круче

| Способ укладки трубопроводов и раструбном для керамических труб | Ширина траншей, м, без учета креплений при стыковом соединении |
| --- | --- |
|  | сварном | раструбном | муфтовом, фланцевом, фальцевом для всех труб |
| 1. Плетями или отдельными секциями при наружном диаметре труб, , м: |  |  |  |
| до 0,7 включительно | , но не менее 0,7 | - | - |
| свыше 0,7 |  | - | - |
| 2. То же на участках, разрабатываемых траншейными экскаваторами, под трубопроводы диаметром до 219 мм, укладываемые без спуска людей в траншеи |  | - | - |
| 3. Отдельными трубами , м: |  |  |  |
| до 0,5 |  |  |  |
| от 0,5 до 1,6 |  |  |  |
| от 1,6 до 3,5 |  |  |  |

Таблица 2

Наибольшая крутизна откосов траншей

| Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 3 | 5 |
| 1. Насыпные и неуплотненные | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| 2. Песчаные и гравийные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| 3. Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| 4. Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| 5. Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| 6. Лессы и лессовидные | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |

Разработку грунта следует производить, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания.

Восполнение переборов в местах укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа).

Проектом производства работ должна быть установлена необходимость временного крепления вертикальных стенок траншей в зависимости от глубины, вида и состояния грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке.