ВСН 39-83(р)
                                                    ----------------
                                                     Госгражданстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Дата введения 1984-01-01

РАЗРАБОТАНЫ: ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя

(руководитель темы канд. техн. наук А.Н.Спивак, исполнители канд. техн. наук Э.Г.Портер, инж. Л.Ф.Нагебова), ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя (исполнители - кандидаты техн. наук М.А.Латышенков, Л.А.Шопенский), Ростовским НИИ АКХ им.К.Д.Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (исполнители - канд. техн. наук О.А.Любченко, инженеры А.А.Федоров, В.В.Григорович), Ленинградским НИИ АКХ им.К.Д.Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (исполнители - канд. техн. наук А.И.Костриц, инж. В.Г.Борисова), трестом "Оргремжилстрой" Минжилкомхоза РСФСР (исполнитель - канд. техн. наук В.Л.Вольфсон)

ВНЕСЕНЫ ЦНИИЭП жилища

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением по ремонту жилищного фонда Госгражданстроя (инженеры В.Б.Грызлов и В.А.Погребняк)

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 26 декабря 1983 г. N 414

Настоящая Инструкция устанавливает систему технических и организационных мероприятий по повторному использованию изделий, оборудования и материалов (именуемых далее "материалы и изделия"), получаемых от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования жилых и коммунальных зданий при их капитальном ремонте, реконструкции и сносе.

Инструкция не распространяется на повторное использование технологического оборудования коммунально-бытовых предприятий.

Инструкция предназначена для проектных (проектно-изыскательских), ремонтно-строительных (строительно-монтажных), жилищно-эксплуатационных и других организаций, независимо от их ведомственной   подчиненности, осуществляющих проектирование,  капитальный ремонт,  реконструкцию и снос жилых и коммунальных зданий.

1. Общие положения

1.1. Повторно используемыми следует считать материалы и изделия, полученные от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования и применяемые вновь, в том числе после их восстановления или переработки, на объектах ремонта и строительства, а также реализуемые населению или утилизируемые в качестве вторичного сырья.

1.2. Целесообразность повторного использования материалов и изделий на объектах ремонта и строительства должна устанавливаться на основе технико-экономического обоснования при разработке норм их выхода с учетом затрат на восстановление и переработку.

2. Определение объема выхода изделий,
оборудования и материалов, годных
для повторного использования

2.1. Объем выхода и стоимость годных для повторного использования материалов и изделий должны устанавливаться в проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта, реконструкции и сноса на основании норм выхода материалов и изделий. Объем выхода, предусмотренный нормами, может быть уточнен проектной организацией по данным инженерных изысканий (технического обследования). Из общего объема выхода должны быть выделены материалы и изделия, подлежащие повторному использованию на данном объекте.

2.2. Нормы выхода материалов и изделий для объектов капитального ремонта должны входить в состав элементных сметных норм на работы по разборке и смене строительных конструкций и инженерного оборудования. Их разработка и введение в действие осуществляется в порядке, определяемом советами министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР. Для объектов реконструкции и сноса должны применяться нормы выхода, предусмотренные соответствующими нормативными документами по капитальному строительству.

2.3. Технология производства работ, обеспечивающая предусмотренный документацией выход повторно используемых материалов и изделий, должна разрабатываться в составе организационно-технологической документации (проект производства работ, технологические карты).

2.4. При передаче объекта подрядной организации, а также в ходе выполнения ремонтно-строительных (строительных) работ при необходимости должны проводиться его повторные технические обследования, уточняющие объемы выхода материалов и изделий, предусмотренные проектно-сметной документацией. Результаты уточнений должны оформляться соответствующими актами, подписанными заказчиком, подрядчиком и проектной организацией. На основании этих актов вносятся в установленном порядке соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.

3. Учет и хранение изделий,
оборудования и материалов

3.1. Сохранность повторно используемых материалов и изделий должна быть обеспечена на всех этапах подготовки и проведения работ, включающих: инженерные изыскания (техническое обследование) на объекте; подготовку и передачу объекта подрядной организации; производство работ на объекте; транспортирование и хранение материалов и изделий; приведение материалов и изделий в годное состояние.

3.2. Сохранность объекта, подлежащего капитальному ремонту, реконструкции или сносу, включая его конструктивные элементы, изделия, материалы и элементы систем инженерного оборудования, должна быть обеспечена эксплуатирующей организацией до приемки объекта подрядчиком.

3.3. Сохранность материалов и изделий, получаемых от разборки конструкций и демонтажа оборудования, с момента передачи объекта заказчиком подрядчику должна быть обеспечена подрядчиком до завершения их повторного использования в ремонтно-строительном (строительном) производстве или возврата заказчику.

3.4. При демонтаже оборудования и разборке конструкций в первую очередь должны быть демонтированы и переданы для хранения на приобъектный склад пригодные для повторного использования элементы встроенной мебели, паркет, дверные полотна, контрольно-измерительные приборы систем инженерного оборудования (водомеры, газовые и электрические счетчики, датчики автоматической пожарной сигнализации и др.), домофоны, элементы систем инженерного оборудования (газовые и электрические плиты, колонки дровяные, газовые водонагреватели, распределительные щиты с предохранителями и рубильниками, кабельные коробки, коммутаторы и др.), элементы декора и отделки, представляющие архитектурно-художественную и историческую ценность, а также фаянсовые, эмалированные и скобяные изделия, изделия из цветных металлов, запорная и регулирующая арматура.

3.5. Разборка конструкций и демонтаж инженерного оборудования должны производиться подрядчиком (эксплуатирующей организацией при хозяйственном способе производства работ) или привлекаемыми для этой цели специализированными организациями.

Демонтаж грузовых и пассажирских лифтов, телевизионных антенн с устройствами и кабелем, световой рекламы должен выполняться только специализированными организациями.

3.6. Снятие элементов декора при разборке конструкций в зданиях, представляющих архитектурно-художественную и историческую ценность, должно быть согласовано заказчиком с Государственной инспекцией по охране памятников или местным органом архитектурного надзора.

3.7. Хранение материалов и изделий, годных для повторного использования в ремонтно-строительном (строительном) производстве или реализации населению, должно осуществляться в соответствии с правилами хранения новых материалов и изделий.

3.8. Материалы и изделия, полученные от разборки и повторно используемые на объекте, подлежат обязательному оприходованию в складском и бухгалтерском учете подрядчика по ценам новых материалов за вычетом затрат по приведению их в годное состояние в порядке, установленном Основными положениями по учету материалов на предприятиях и стройках.

3.9. Годные материалы и изделия, не используемые на данном объекте, подрядчик обязан передать заказчику или с его согласия использовать для своих нужд. Оприходование материалов и изделий в этом случае осуществляется соответственно подрядчиком и заказчиком в порядке, указанном выше.

3.10. Оприходование материалов и изделий и их реализация населению, а также доставка покупателям осуществляются в порядке, установленном Министерством торговли СССР, по ценам, определяемым в порядке, установленном Государственным комитетом СССР по ценам.

4. Переработка и использование изделий,
оборудования и материалов

4.1. Материалы и изделия, повторное использование которых на объекте предусмотрено проектно-сметной документацией, должны быть приведены подрядчиком или заказчиком (в соответствии с обязательствами сторон, определяемыми договорными условиями) в состояние, годное для повторного применения, в условиях строительной площадки, мастерских, либо на специализированных производственных предприятиях. Специализированные производственные предприятия по переработке и восстановлению материалов и изделий от разборки конструкций и демонтажа инженерного оборудования должны создаваться в городах с объемами работ по ремонту, реконструкции и сносу зданий, обеспечивающими технико-экономическую целесообразность создания таких предприятий.

4.2. Газовые и электрические приборы, оборудование систем диспетчеризации, телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей должны восстанавливаться на специализированных предприятиях или в мастерских. Приборы и оборудование, не требующие восстановления, должны быть подвергнуты специализированными службами профилактическому ремонту, включающему проверку, чистку и регулировку с целью приведения их в соответствие с действующими техническими условиями.

4.3. Характеристики первичного выхода материалов и изделий от разборки конструкций и демонтажа оборудования, основные виды работ по их восстановлению или переработке и возможные области их повторного использования принимать по приложению.

4.4. Материалы и изделия, предназначенные для реализации населению, восстановлению и переработке не подлежат.

4.5. Не подлежат повторному использованию и переработке древесина, пораженная домовыми грибками и жуками-точильщиками, которую необходимо сжигать на специальных площадках.

XI. Системы холодного и горячего водоснабжения и внутренней
канализации

¦ 70 ¦Трубопроводы ¦Секции трубо-  ¦Отбор, очистка от гря-¦1. Трубы   ¦1. По прямому наз-¦
¦    ¦внутридомовой¦проводов с     ¦зи и продуктов корро- ¦водогазо-  ¦начению           ¦
¦    ¦разводки из  ¦местными корро-¦зии, испытания в соот-¦проводные  ¦                  ¦
¦    ¦стальных во- ¦зионными пора- ¦ветствии с требования-¦           ¦                  ¦
¦    ¦догазопровод-¦жениями        ¦ми действующего стан- ¦2. Металло-¦2. Утилизация     ¦
¦    ¦ных труб с   ¦               ¦дарта                 ¦лом        ¦                  ¦
¦    ¦резьбовым или¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦сварным сое- ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦динением     ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+----------------------+-----------+------------------¦
¦ 71 ¦Чугунные ка- ¦Чугунные кана- ¦Отбор, очистка от гря-¦1. Чугунные¦1. По прямому наз-¦
¦    ¦нализационные¦лизационные    ¦зи и отложений, покры-¦канализаци-¦начению           ¦
¦    ¦трубы и фа-  ¦трубы и фасон- ¦тие битумным лаком,   ¦онные трубы¦                  ¦
¦    ¦сонные части ¦ные части,     ¦испытания в соответст-¦и фасонные ¦                  ¦
¦    ¦             ¦имеющие местные¦вии с требованиями    ¦части      ¦                  ¦
¦    ¦             ¦повреждения    ¦действующего стандарта¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦2. Металло-¦2. Утилизация     ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦лом        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+----------------------+-----------+------------------¦
¦ 72 ¦Латунные во- ¦Латунные водо- ¦Отбор, очистка от гря-¦1. Латунные¦1. По прямому наз-¦
¦    ¦доразборные, ¦разборные, туа-¦зи и отложений, ремонт¦водоразбор-¦начению           ¦
¦    ¦туалетные    ¦летные краны и ¦седел и вентильных го-¦ные, туа-  ¦                  ¦
¦    ¦краны и сме- ¦смесители, в   ¦ловок, испытания в со-¦летные кра-¦                  ¦
¦    ¦сители       ¦том числе с    ¦ответствии с требова- ¦ны и смеси-¦                  ¦
¦    ¦             ¦местными пов-  ¦ниями действующего    ¦тели       ¦                  ¦
¦    ¦             ¦реждениями се- ¦стандарта             ¦2. Металло-¦2. Утилизация     ¦
¦    ¦             ¦дел и шпинделей¦                      ¦лом        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+----------------------+-----------+------------------¦
¦ 73 ¦Поплавковые  ¦Поплавковые    ¦Отбор изделий, отве-  ¦1. Поплав- ¦1. По прямому наз-¦
¦    ¦клапаны к    ¦клапаны к смыв-¦чающих требованиям    ¦ковые кла- ¦начению           ¦
¦    ¦смывным бач- ¦ным бачкам, в  ¦действующего стандар- ¦паны к     ¦                  ¦
¦    ¦кам          ¦том числе с    ¦та, очистка от грязи и¦смывным    ¦                  ¦
¦    ¦             ¦местными пов-  ¦отложений, испытания  ¦бачкам     ¦                  ¦
¦    ¦             ¦реждениями     ¦на герметичность запи-¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦рания под давлением.  ¦2. Металло-¦2. Утилизация     ¦
¦    ¦             ¦               ¦Изделия, не отвечающие¦лом        ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦требованиям действую- ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦щего стандарта, ремон-¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦ту не подлежат        ¦           ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+----------------------+-----------+------------------¦
¦ 74 ¦Вентили за-  ¦Вентили запор- ¦Отбор, очистка от гря-¦1. Вентили ¦1. По прямому наз-¦
¦    ¦порные про-  ¦ные проходные  ¦зи, отложений, устра- ¦запорные   ¦начению           ¦
¦    ¦ходные латун-¦латунные и чу- ¦нение дефектов, испы- ¦проходные  ¦                  ¦
¦    ¦ные и чугун- ¦гунные, в том  ¦тания в соответствии с¦латунные и ¦                  ¦
¦    ¦ные, задвижки¦числе с местны-¦требованиями действую-¦чугунные,  ¦                  ¦
¦    ¦чугунные     ¦ми повреждения-¦щих стандартов        ¦задвижки   ¦                  ¦
¦    ¦фланцевые    ¦ми корпуса и   ¦                      ¦чугунные   ¦                  ¦
¦    ¦             ¦вентильных го- ¦                      ¦фланцевые  ¦                  ¦
¦    ¦             ¦ловок, задвижки¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦чугунные флан- ¦                      ¦2. Металло-¦2. Утилизация     ¦
¦    ¦             ¦цевые          ¦                      ¦лом        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+----------------------+-----------+------------------¦
¦ 75 ¦Пожарные     ¦Пожарные краны,¦Отбор изделий, отве-  ¦1. Пожарные¦1. По прямому наз-¦
¦    ¦краны        ¦в том числе с  ¦чающих требованиям    ¦краны      ¦начению           ¦
¦    ¦             ¦местными пов-  ¦действующего стандар- ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦реждениями     ¦та, устранение дефек- ¦2. Металло-¦2. Утилизация     ¦
¦    ¦             ¦               ¦тов и испытания       ¦лом        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+----------------------+-----------+------------------¦
¦ 76 ¦Счетчики (во-¦Счетчики (водо-¦Отбор изделий, отве-  ¦1. Счетчики¦1. По прямому наз-¦
¦    ¦домеры) хо-  ¦меры) холодно- ¦чающих требованиям    ¦холодновод-¦начению           ¦
¦    ¦лодноводные и¦водные и горя- ¦действующего стандар- ¦ные и горя-¦                  ¦
¦    ¦горячеводные ¦чеводные, в том¦та, очистка от грязи и¦чеводные   ¦                  ¦
¦    ¦             ¦числе с пов-   ¦отложений, передача   ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦реждениями ме- ¦предприятиям по ремон-¦2. Металло-¦2. Утилизация     ¦
¦    ¦             ¦ханизмов и кор-¦ту и госпроверке счет-¦лом        ¦                  ¦
¦    ¦             ¦пусов          ¦чиков                 ¦           ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+----------------------+-----------+------------------¦
¦ 77 ¦Водогрейные  ¦Водогрейные ко-¦Отбор годных колонок  ¦1. Колонки ¦1. По прямому наз-¦
¦    ¦колонки      ¦лонки, в том   ¦                      ¦           ¦начению           ¦
¦    ¦             ¦числе с повреж-¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦дениями        ¦                      ¦2. Металло-¦2. Утилизация     ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦лом        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+----------------------+-----------+------------------¦
¦ 78 ¦Санитарно-   ¦Санитарно-тех- ¦Отбор годных приборов,¦1. Умываль-¦1. По прямому наз-¦
¦    ¦технические  ¦нические прибо-¦дробление колотого    ¦ники       ¦начению           ¦
¦    ¦приборы      ¦ры металличес- ¦фаянса, промывка и    ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦кие и фаянсо-  ¦сортировка по фракциям¦2. Мойки   ¦2. То же          ¦
¦    ¦             ¦вые, целые и   ¦                      ¦металличес-¦                  ¦
¦    ¦             ¦колотые, фаян- ¦                      ¦кие        ¦                  ¦
¦    ¦             ¦совый бой      ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦3. Раковины¦3. >>             ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦4. Унитазы ¦4. >>             ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦5. Ванны   ¦5. >>             ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦6. Смывные ¦6. >>             ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦бачки фаян-¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦совые      ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦7. Смывные ¦7. >>             ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦бачки чу-  ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦гунные     ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦8. Сифоны  ¦8. >>             ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦чугунные к ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦унитазам,  ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦мойкам     ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦9. Флюгарки¦9. >>             ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦10. Сиденье¦10.  >>           ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦к унитазам ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦11. Щебень ¦11. Заполнитель   ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦фаянсовый  ¦для бетонов       ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦           ¦                  ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦12. Метал- ¦12. Утилизация    ¦
¦    ¦             ¦               ¦                      ¦лолом      ¦                  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+