# Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 18 ноября 2014 г. N 1643-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШУМ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ

И В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Noise. Methods of noise measurement

in residential areas and in the rooms of residential,

public and community buildings

(ISO 1996-1:2003, NEQ)

(ISO 1996-2:2007, NEQ)

ГОСТ 23337-2014

МКС 17.140.01

Дата введения

1 июля 2015 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

## Сведения о стандарте

1. Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН).

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

3. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2014 г. N 70-П).

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. N 1643-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23337-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5. Настоящий стандарт соответствует следующим международным стандартам: ISO 1996-1:2003 Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures (Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности - Часть 1: Основные величины и процедуры оценки) и ISO 1996-2:2007 Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels (Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности - Часть 2: Определение уровней звукового давления) в части описания методов и процедур измерения шума внешних и внутренних источников на селитебных территориях и в помещениях жилых и общественных зданий.

Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ).

6. Взамен ГОСТ 23337-78*.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

## 1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт распространяется на описание и измерение количественных параметров, характеризующих общий шум на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

1.2. Настоящий стандарт устанавливает методы измерения в реальных условиях уровней шума от внешних источников на селитебной территории в городах, поселках и других населенных пунктах и уровней шума от внешних и внутренних источников в помещениях жилых и общественных зданий.

1.3. Настоящий стандарт не распространяется на методы измерения уровней шума в помещениях общественных зданий, предназначенных для трудовой деятельности, и в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии; кинотеатральные, театральные, концертные и спортивные залы).

1.4. Настоящий стандарт не распространяется на методы измерения шумовых характеристик различных машин, механизмов и оборудования на территории и в помещениях жилых и общественных зданий, установленные другими межгосударственными стандартами.

1.5. Настоящий стандарт не распространяется на методы измерения уровней шума, связанного с проведением аварийно-спасательных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.6. Настоящий стандарт не распространяется на методы измерения уровней шума, связанного с проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций, религиозных обрядов и т.п.).

1.7. Настоящий стандарт не распространяется на методы расчета прогнозируемых уровней шума в окружающей среде и в помещениях жилых и общественных зданий, а также на методы оценки уровней шума на соответствие допустимым уровням шума и на методы проектирования шумозащитных мероприятий.

1.8. Настоящий стандарт предназначен для применения организациями, аккредитованными в установленном порядке на измерение шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий, при проведении ими измерений шума.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12090-80 Частоты для акустических измерений. Предпочтительные ряды

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.036-81 Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002) Шумомеры. Часть 1. Технические требования

ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки

ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Общий шум: шум в определенной ситуации в определенное время и в определенном месте, обычно состоящий из шума различных источников как подвижных (средства дорожного, рельсового, водного и воздушного транспорта), так и расположенных стационарно (промышленные предприятия, энергетические и прочие установки, а также инженерно-техническое и прочее оборудование в жилых и общественных зданиях).

3.2. Шум известного источника: часть общего шума, которая может быть определена и приписана конкретному источнику шума.

3.3. Фоновый (остаточный) шум: часть общего шума при отключении одного или нескольких известных источников.

3.4. Внешние источники шума: источники шума, расположенные вне здания с помещениями, в которых измеряются уровни шума, или на территории либо вне ее пределов в помещениях специального назначения или открыто.

3.5. Внутренние источники шума: источники шума внутри здания с помещениями, в которых измеряются уровни шума, в том числе, возможно, и в самих этих помещениях. Внутренними источниками шума могут являться также ограждающие конструкции помещений, если они совершают вынужденные колебания под воздействием источников вибрации, находящихся как внутри здания, так и вне его.

3.6. Постоянный шум: шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБA при измерении на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187.

3.7. Непостоянный шум: шум, не удовлетворяющий условиям 3.6. Непостоянный шум подразделяют на колеблющийся, прерывистый и импульсный.

3.8. Колеблющийся шум: непостоянный шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени, причем за временной интервал измерения изменения корректированного по A уровня звука превышают 5 дБA при измерении на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187.

3.9. Прерывистый шум: непостоянный шум, корректированный по A, уровень звука которого ступенчато изменяется за временной интервал измерения более чем на 5 дБA, причем длительность интервалов, в течение которых уровень звука остается постоянным, составляет не менее 1 с.

3.10. Импульсный шум: шум, состоящий из одного или ряда звуковых сигналов (импульсов), длительностью менее 1 с.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ГОСТ 12.1.003-83, а не ГОСТ 12.01.003.

Примечание. В соответствии с ГОСТ 12.01.003 и другими нормативно-техническими документами к импульсным шумам относят сигналы, длительностью менее 1 с, уровни звука A которых, измеренные соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно" шумомера по ГОСТ 17187, различаются между собой не менее чем на 7 дБA. При такой величине разности сигналы длительностью от 0,2 до 1 с не могут быть отнесены ни к импульсным шумам в силу установленных ГОСТ 17187 временных характеристик шумомера, ни к прерывистым в виду их малой длительности. Для устранения возникающего противоречия необходимо уменьшить указанный числовой критерий до 2 дБA. Однако такое снижение может также привести к отнесению к импульсному шуму отдельных видов прерывистых и колеблющихся шумов. Поэтому данный критерий, несмотря на его очевидную практичность, исключен из определения импульсного шума.

3.11. Тональный шум: шум, характеризуемый единственной частотой или узкополосными компонентами, различаемыми на слух на фоне общего шума.

Примечание. На практике шум считают тональным, если при измерениях в третьоктавных полосах частот превышение уровня звукового давления в одной полосе над соседними больше или равно 10 дБ.

3.12. Диапазон частот измерений: диапазон частот, включающий октавные полосы со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц по ГОСТ 12090 или третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц по ГОСТ 12090.

3.13. Опорное звуковое давление p0: установленное по соглашению опорное значение звукового давления в воздухе, равное 2·10-5 Па.

3.14. Уровень звукового давления Lp, дБ: величина, равная десяти десятичным логарифмам квадрата отношения среднеквадратичного звукового давления, измеренного при стандартных временной и частотной характеристиках измерительной системы по ГОСТ 17187 к квадрату опорного звукового давления.

Примечание. Звуковое давление выражают в паскалях (Па).

3.15. Корректированный уровень звукового давления: уровень звукового давления, корректированный по заданной частотной характеристике шумомера.

Примечание. Корректированный уровень звукового давления называют уровнем звука с указанием частотной характеристики шумомера и выражают в децибелах также с указанием частотной характеристики шумомера. Например, корректированный по частотной характеристике A уровень звукового давления называют уровнем звука A LA и выражают в дБA.

3.16. Эквивалентный уровень звукового давления Leq, дБ: величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного звукового давления на заданном временном интервале, измеренного при стандартных временной и частотной характеристиках измерительной системы по ГОСТ 17187, к квадрату опорного звукового давления.

3.17. Эквивалентный уровень звука A LAeq, дБA: величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного звукового давления на заданном временном интервале, измеренного при стандартной частотной характеристике A шумомера по ГОСТ 17187, к квадрату опорного звукового давления; рассчитывается по формуле

,

где T = t2 - t1 - заданный временной интервал, с;

t1 - начало временного интервала, с;

t2 - конец временного интервала, с;

pA(t) - мгновенное корректированное по частотной характеристике A шумомера по ГОСТ 17187 звуковое давление в момент времени t, Па;

p0 = 2·10-5 Па - опорное звуковое давление.

3.18. Максимальный уровень звука A LAmax, дБA: наибольший корректированный по A уровень звука на заданном временном интервале. На практике максимальный уровень звука A соответствует согласно ГОСТ 31296.1 уровню звука, превышаемому в течение 1% времени измерений.

3.19. Звуковое воздействие E, (Па)2·с: интеграл по времени от квадрата звукового давления за временной интервал наблюдения или за временной интервал измерения

,

где p(t) - мгновенное звуковое давление, Па.

3.20. Опорное звуковое воздействие E0, (Па)2·с: величина, равная произведению квадрата опорного звукового давления p0 = 2·10-5 Па, умноженному на опорный временной интервал длительностью 1 с (E0 = 4·10-10 Па2·с).

3.21. Уровень звукового воздействия LE, дБ: величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения звукового воздействия на заданном временном интервале или на интервале, равном продолжительности звукового события, к опорному звуковому воздействию; рассчитывается по формуле

,

где E - звуковое воздействие на временном интервале T, (Па)2·с.

3.22. Уровень звукового воздействия A LEA, дБA: уровень звукового воздействия, корректированный по частотной характеристике A шумомера по ГОСТ 17187.

Уровень звукового воздействия A, измеренный на временном интервале T, позволяет определить эквивалентный уровень звука с помощью формулы

,

где T0 = 1 с.

3.23. Коррекция: здесь любая величина, положительная или отрицательная, которую прибавляют к измеренному или рассчитанному по результатам измерения значению уровня шума для того, чтобы учесть влияние на него дополнительных факторов, связанных с местом измерения (например, влияние фонового (остаточного) шума, влияние звукопоглощающих свойств помещения и т.п.) или с особенностями источника шума.

3.24. Оценочный уровень: измеренное или рассчитанное значение уровня шума с учетом коррекции.

3.25. Точка измерения (точка наблюдения): место, в котором измеряют шум и размещают измерительный микрофон.

3.26. Временной интервал измерения: промежуток времени, в течение которого проводят единичное (однократное) измерение уровней шума.

3.27. Временной интервал наблюдения: промежуток времени, в течение которого проводят серию измерений уровней шума. Интервал наблюдения может включать в себя несколько интервалов измерения, следующих друг за другом непрерывно или с паузами.

## 4. Общие положения

4.1. Измерения в соответствии с настоящим стандартом должны проводиться для оценки фактического шумового режима:

- на селитебной территории, обусловленного внешними источниками шума, - средствами автомобильного, рельсового (железная дорога, трамвай, метропоезда на открытых линиях метрополитена), водного и авиационного транспорта, вентиляционным и различным технологическим оборудованием промышленных предприятий, энергетическим оборудованием ТЭЦ, котельных, отдельно расположенных тепловых пунктов, насосных, трансформаторов открытых понижающих подстанций и трансформаторных пунктов, а также прочими источниками шума на территории микрорайонов, кварталов и групп жилых зданий;

- внутри помещений жилых и общественных зданий, обусловленного как вышеуказанными внешними, так и внутренними источниками шума (инженерное и санитарно-техническое оборудование зданий, технологическое оборудование встроенных предприятий торговли, общественного питания, насосных, индивидуальных тепловых пунктов, котельных и т.п., аудио-, видеоаппаратура), а также шум, возникающий при передаче на конструкции здания вибраций от линий метро мелкого заложения или иных источников.

4.2. Оценка измеренных уровней шума на соответствие допустимым уровням шума должна проводиться по ГОСТ 12.1.036, по санитарным нормам и действующим нормативно-техническим документам.

4.3. В зависимости от характера шума устанавливаются следующие параметры, подлежащие измерению и дальнейшей оценке:

- для постоянного шума - октавные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц по ГОСТ 12090 или третьоктавные уровни звукового давления, дБ, в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 25 до 10000 Гц по ГОСТ 12090, а также уровень звука LA, дБA, измеренные на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187.

Примечание. Измерение третьоктавных уровней звукового давления может понадобиться для выявления тональных составляющих в спектре шума или для расчетов требуемой звукоизоляции строительных конструкций, или для других целей;

- для непостоянного (колеблющегося во времени и прерывистого) шума - эквивалентный (по энергии) уровень звука LAeq, дБA, и максимальный уровень звука LAmax, дБA, измеренные на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187;

- для непостоянного (импульсного) шума - эквивалентный (по энергии) уровень звука LAeq, дБA, и максимальный уровень звука LAmax, дБA, измеренные на временной характеристике "медленно", а также максимальный уровень звука LAmax, дБAI, измеренный на временной характеристике "импульс" шумомера по ГОСТ 17187;

- для непостоянного шума всех видов допускается дополнительно определять октавные эквивалентные (по энергии) уровни звукового давления Lокт.eq, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц по ГОСТ 12090 или третьоктавные эквивалентные (по энергии) уровни звукового давления L1/3-окт.eq, дБ, в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 25 до 10000 Гц по ГОСТ 12090, измеренные на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187.

## 5. Средства измерения

5.1. Измерение уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней звука следует проводить интегрирующими-усредняющими шумомерами 1-го или 2-го класса по ГОСТ 17187 или измерительными системами с аналогичными характеристиками.

5.2. Измерения уровней звукового воздействия A следует проводить интегрирующими шумомерами 1-го или 2-го класса по ГОСТ 17187 или измерительными системами с аналогичными характеристиками.

5.3. Измерение октавных (третьоктавных) уровней звукового давления или октавных (третьоктавных) эквивалентных уровней звукового давления следует проводить с помощью средств измерения, указанных в 5.1 и 5.2, дополнительно снабженных октавными (третьоктавными) полосовыми фильтрами 1-го или 2-го класса [1].

Примечание. Контролирующие организации (например, органы госнадзора) могут потребовать применения шумомера (комбинированной измерительной системы) только 1-го класса.

5.4. Перед началом каждой серии измерений и после ее окончания должна быть проведена акустическая калибровка средств измерения в соответствии с руководствами по их эксплуатации. Калибровка средств измерения 1-го класса должна проводиться с помощью акустического калибратора звука 1-го класса, а в случае применения средств измерения 2-го класса - с помощью калибратора звука 1-го или 2-го класса.

5.5. Если при калибровке до и после измерения показания шумомера или иного средства измерения отличаются более чем на 1 дБA, выполненные измерения признают недействительными, проводят новую калибровку прибора и повторяют измерения.

5.6. Средства измерений, предназначенные для измерения шума, должны иметь действующие свидетельства о поверке. Межповерочный интервал устанавливает производитель измерительной аппаратуры или ГОСТ 17187.

5.7. Перед проведением измерений шума на открытом воздухе следует определять метеорологические условия (скорость ветра, температуру воздуха, влажность, атмосферное давление) по официальным данным метеослужбы либо с помощью соответствующих средств измерений, имеющих действующие свидетельства о поверке и удовлетворяющих следующим требованиям:

- приборы для измерения скорости ветра (например, анемометр) должны иметь диапазон измерений не менее от 1 до 10 м/с и погрешность не более +/- 0,5 м/с;

- приборы для измерения температуры воздуха (например, термометр) должны иметь погрешность не более +/- 1°;

- приборы для измерения относительной влажности воздуха (например, гигрометр) должны иметь погрешность не более +/- 2%;

- приборы для измерения атмосферного давления (например, барометр) должны иметь погрешность не более +/- 2 мм рт. ст.

## 6. Условия измерений

6.1. Измерение шума на территории следует проводить:

- на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадках детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях больниц и санаториев, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов - не менее чем в трех точках, расположенных на ближайшей к источнику шума границе площадок (вне звуковой тени) и в центре площадок на высоте  над уровнем поверхности площадок и на расстоянии не менее 2 м от зданий, сплошных заборов или других сооружений, препятствующих распространению шума;

- на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям больниц, санаториев, поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек, гостиниц и общежитий не менее чем в трех точках, расположенных на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций зданий на высоте  над уровнем поверхности территории;

- при наличии многоэтажной застройки измерительные точки следует выбирать также на уровне последнего этажа здания в 2 м от его наружных ограждений, а в необходимых случаях и на уровне других этажей;

- на границе санитарно-защитной зоны промышленного предприятия или на границе территории промышленного предприятия с территорией жилой застройки не менее чем в четырех точках, расположенных вне звуковой тени на расстоянии не более 50 м друг от друга и на высоте  над уровнем поверхности территории. При разности эквивалентных уровней звука в соседних точках более 5 дБA выбирают дополнительные промежуточные точки.

Допускается выбор измерительных точек и на других участках селитебной территории в зависимости от целей измерения.

6.2. При проведении измерений с целью последующего составления карты шума данной территории микрофон следует располагать на высоте (4,0 +/- 0,5) м в зоне многоэтажной застройки и на высоте (1,5 +/- 0,1) м в зоне одноэтажной застройки или в зонах отдыха.

6.3. Внутри жилых и общественных зданий измерения шума следует проводить в помещениях, оборудованных в соответствии со своим назначением.

В отдельных случаях допускается проводить измерение шума в необорудованных помещениях. При этом в результаты измерений должна быть внесена поправка в соответствии с 8.5.

6.4. Измерение шума в помещениях жилых и общественных зданий площадью до 20 м2 включительно следует проводить в одной измерительной точке.

В помещениях площадью более 20 м2 (в частности, классы, аудитории и т.п.) необходимо проводить измерение шума не менее чем в трех точках, распределенных по всему помещению, но не ближе 1 м от стен и не ближе 1,5 м от окон помещения на высоте  над уровнем пола.

При невозможности выполнения этого требования допускается проводить измерение в одной точке помещения, предпочтительно в его средней части.

6.5. При измерении шума в помещениях жилых и общественных зданий с целью определения соответствия уровней шума допустимым уровням шума по ГОСТ 12.1.036, санитарным нормам и действующим нормативно-техническим документам окна и двери помещений должны быть закрыты. В том случае, когда источники шума располагаются вне здания с исследуемым помещением, а в помещении отсутствует принудительная механическая вентиляция, то форточки, узкие створки, фрамуги или вентиляционные устройства, обеспечивающие необходимый гигиенический воздухообмен в помещении, должны быть открыты, а окна и двери помещения закрыты.

6.6. В том случае, когда источники шума, являющегося внешним по отношению к территории или жилым и общественным зданиям, расположенным на ней, находятся внутри помещений промышленных цехов или иных зданий, форточки, фрамуги и другие вентиляционные проемы этих цехов или зданий должны быть открыты, если это предусмотрено условиями эксплуатации. Если проветривание помещения промышленного цеха или иного здания проводится с помощью внутренней системы вентиляции, то все его окна, форточки, фрамуги и двери должны быть закрыты.

6.7. Во время измерения шума в помещении должен находиться только персонал, проводящий измерение шума, а действие всех посторонних источников шума (радио, телевизор, бытовая техника и т.п.), должно быть прекращено.

В конфликтных ситуациях допускается присутствие заинтересованных сторон, но не более трех человек, которые обязаны строго соблюдать тишину и своими действиями не мешать проведению измерений.

6.8. При измерении низких уровней шума в помещении предпочтительна организация дистанционных измерений, когда микрофон располагается в заданной точке, а измерительная аппаратура - в соседнем помещении.

6.9. При измерении шума снаружи помещения на расстоянии 2 м от его наружных ограждающих конструкций (например, при измерениях на этажах зданий выше второго) окна, балконные двери, форточки и фрамуги помещения, около которого измеряется шум, должны быть закрыты, а измерительный микрофон должен быть укреплен на штанге, выдвинутой из открытого окна соседнего помещения, и расположен в указанной измерительной точке. При этом в данном соседнем помещении не должны действовать источники, создающие уровни шума выше фоновых значений.

6.10. Если в комплект измерительной аппаратуры не входит всепогодный микрофон, измерение шума на территории не следует проводить во время выпадения атмосферных осадков, при тумане, при температуре и влажности воздуха, не соответствующих паспортным данным на аппаратуру, и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра от 1 до 5 м/с следует применять ветрозащитное устройство, рекомендованное изготовителем шумомера.

Значения других метеорологических параметров (температура воздуха, влажность, атмосферное давление) во время измерений не должны выходить за рамки предельных значений, приведенных в технической документации на соответствующую измерительную аппаратуру.

6.11. При проведении измерения шума измерительная аппаратура не должна подвергаться воздействию вибрации, электрических и магнитных полей, радиоактивного излучения, превышающих пределы, установленные технической документацией на эту аппаратуру.

## 7. Проведение измерений

7.1. При проведении измерений уровней шума предпочтительно закреплять измерительный микрофон или шумомер с микрофоном на штативе, установленном в точке измерения.

При этом главная ось измерительного микрофона должна быть направлена в сторону основного источника шума.

В том случае, если невозможно определить основной источник шума, измерительный микрофон должен быть ориентирован своей лицевой частью (мембраной) вверх перпендикулярно поверхности территории на местности или пола в помещении.

7.2. Во время проведения измерения шума оператор, проводящий измерение, должен находиться от измерительного микрофона на расстоянии не менее 0,5 м для уменьшения нежелательных отражений звука. Между измерительным микрофоном и источником шума не должны находиться какие-либо лица или размещаться посторонние (особенно крупногабаритные) предметы.

7.3. В соответствии с руководством по эксплуатации шумомеров выполняются прямые измерения следующих величин:

LA - средние по времени (непрерывные эквивалентные) уровни звука с частотной коррекцией A;

LAS - уровни звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией A;

LAI - для импульсного шума - уровни звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A;

Lp - средние по времени (непрерывные эквивалентные) уровни звукового давления в октавных или 1/3-октавных полосах частот;

LEA - уровни звукового воздействия, корректированные по частотной характеристике A шумомера по ГОСТ 17187.

Методика выполнения измерений этих величин должна быть включена в руководство по эксплуатации шумомеров и аттестована.

Примечание. Методики выполнения прямых измерений аттестуются при утверждении типа средства измерений.

7.4. При проведении измерения шума шумомерами за максимальный уровень звука LAmax, дБA, следует принимать наибольшее значение уровня за временной интервал измерения, а также за временной интервал наблюдения.

При проведении измерения шума измерительными системами, содержащими анализаторы статистического распределения, за максимальный уровень звука A следует принимать в соответствии с ГОСТ 31296.1 уровень звука LA1, дБA, превышаемый в течение 1% длительности временного интервала измерения или временного интервала наблюдения.

7.5. Перед проведением измерения шума как на селитебной территории, так и в помещениях жилых и общественных зданий необходимо:

- определить, шум от каких источников будет измеряться и оцениваться (общий шум или шум известного источника);

- убедиться в наличии или отсутствии акустических помех, а именно - шума, создаваемого единичными случайными источниками, оценка которых не входит в задачу выполняемых в данный момент измерений (в том числе лай собак, крик птиц, проезд отдельных автомашин и пр.);

- определить категорию шума (постоянный, непостоянный).

7.6. Для определения категории шума проводят предварительно в течение не менее 5 мин наблюдения за показаниями на цифровом дисплее шумомера или иного цифрового прямопоказывающего индикатора применяемого для измерений прибора. Если корректированные по A уровни звука, дБA, и уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот (если таковые необходимо оценить), дБ, при работающих, а затем при отключенных основных источниках шума или, если возможно, в паузах между интервалами действия основных источников шума изменяются в пределах, соответствующих 3.6, шум относится к постоянному, в противном случае - к непостоянному.

В спорных случаях (например, если не вполне ясно, относится ли шум к прерывистому или нет) предварительное наблюдение проводят в течение времени, необходимого для принятия однозначного решения, или в других точках, ближе к источнику шума.

7.7. Предварительные измерения проводят в тех же измерительных точках, в которых будут проводиться и основные измерения шума.

7.8. При проведении измерений уровней шума от известных источников измерения следует проводить сначала при работающих источниках, а затем в тех же точках при выключенных источниках (фоновый шум).

7.9. Если разность между измеренным уровнем шума от известных источников и уровнем фонового шума не превышает 10 дБ (дБA), то необходимо внести поправку в результаты измерения в соответствии с 8.3, 8.4.

7.10. Если разность уровней шума при работающих и при отключенных известных источниках шума менее 3 дБ (дБA), то необходимо перенести измерения на более тихий период суток (с меньшим уровнем фона). При отсутствии возможности в любой период суток обеспечить разность уровней шума при работающих и при отключенных известных источниках не менее 3 дБ (дБA) принимается решение о невозможности корректной оценки влияния данных источников шума. В этом случае допустимо проводить измерение и оценку только общих (суммарных) уровней шума в данной ситуации в данное время, о чем в протоколе измерений должна быть сделана соответствующая запись.

7.11. Время оценки шума T - временной интервал наблюдения - на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий должно определяться исходя из цели измерений.

7.12. Непосредственные измерения шума должны проводиться согласно ГОСТ 31296.2 в такие периоды, чтобы в процессе измерений были зарегистрированы все типичные шумовые ситуации в месте измерений, в том числе и наиболее шумные периоды действия источников шума. Для их выявления должно быть проведено предварительное изучение периодов действия основных источников шума и установлена категория излучаемого ими шума (постоянный или колеблющийся).

7.13. Если источник шума может иметь несколько режимов работы, то измерения проводят при работе на максимальном режиме. Невозможность эксплуатации оборудования в сложившейся ситуации на максимальном режиме должна быть подтверждена технической и эксплуатационной документацией.

7.14. Измерения шума проводятся раздельно для дневного (с 7.00 до 23.00 ч) и для ночного (с 23.00 до 7.00 ч) периодов суток при условии действия основных источников шума в соответствующий период.

Если режим работы источника шума не меняется в течение суток, то допускается проведение измерений только в дневное время при условии распространения полученных результатов и на ночное время. При этом оценка шума должна проводиться раздельно как для дневного, так и для ночного периода суток в соответствии с допустимыми для них уровнями шума.

7.15. Продолжительность отдельного непосредственного измерения шума (длительность временного интервала измерения) Tm должна приниматься в зависимости от характера шума.

Допускается выбирать в течение времени оценки (временного интервала наблюдения) T несколько временных интервалов измерения различной длительности Tmi, которые могут отделяться друг от друга паузами. При этом суммарная длительность временных интервалов измерения Tmi может быть меньше или равняться времени оценки шума T. Измерения в каждой точке измерения должны быть проведены не менее чем для трех временных интервалов.

7.16. При измерении постоянного шума минимальная продолжительность каждого измерения должна быть такой, чтобы изменения эквивалентного уровня звука или изменения эквивалентных уровней звукового давления в каждой октавной или третьоктавной полосе при временной характеристике "медленно" составляли бы в течение 1 мин не более 0,5 дБA (дБ).

7.17. При измерении колеблющегося шума длительность измерительного интервала в каждой измерительной точке должна составлять не менее 5 мин. В отдельных случаях, например когда необходимо измерить шум от инженерного оборудования в квартире, но при этом наблюдается высокий фон от движения транспорта перед домом, допускается выбирать несколько интервалов измерения длительностью менее 5 мин в периоды наименьшего фонового шума. Об этом должна быть сделана запись в протоколе измерений.

7.18. При измерении прерывистого шума длительность измерительного интервала должна охватывать не менее трех следующих подряд друг за другом циклов характерного действия источника прерывистого шума.

7.19. При измерении импульсного шума длительность измерительного интервала должна охватывать не менее десяти следующих подряд друг за другом импульсов шума или фактическое количество импульсов шума при меньшем их числе.

7.20. Уровень звукового воздействия определяется с помощью интегрирующего шумомера по ГОСТ 17187 за время действия единичного события (отдельного источника кратковременного шума). Согласно ГОСТ 31296.2 при единичном звуковом событии (например, шум при проезде отдельного автомобиля или при проходе отдельного поезда и т.п.), когда шум источника действует в течение небольшого времени, а на протяжении большей части временного интервала наблюдения имеет место фоновый шум, измерение каждого звукового события проводят в течение времени, которое достаточно для того, чтобы охватить все основные составляющие шума. Например, для проходящего транспортного средства шум следует измерять до тех пор, пока уровень звука снизится по меньшей мере на 10 дБA относительно наибольшего мгновенного уровня звука, наблюдаемого в момент прохода транспортного средства непосредственно мимо точки измерения.

7.21. Во время проведения измерения шума должна быть зафиксирована вся необходимая информация об источнике (или источниках) шума, о месте, времени и условиях измерения, о применявшейся аппаратуре и о полученных результатах измерений, достаточная для составления протокола проведения измерения шума в соответствии с Приложением А.

7.22. По результатам измерений шума в течение временных интервалов измерения определяют характеристики шума, перечисленные в 4.3, и подвергают их дальнейшей обработке в соответствии с разделом 8.

## 8. Обработка результатов измерений

8.1. При проведении повторных измерений уровней звука, эквивалентных уровней звука, октавных или третьоктавных эквивалентных уровней звукового давления и других параметров шума в той же измерительной точке и при тех же условиях должны быть рассчитаны средние значения измеренных параметров в соответствии с Приложением Б.

8.2. В результаты измерений параметров шума Lизм. должны быть внесены коррекции, учитывающие различную степень раздражения, вызываемого тем или иным источником шума, характером его действия, временем суток. Если для одиночного источника шума существует несколько коррекций, то выбирают наибольшую. Однако коррекцию на период суток используют в любом случае.

Для источников непрерывного шума производят коррекцию эквивалентного уровня звука или эквивалентных уровней звукового давления. Для разовых звуковых событий производят коррекцию уровня звукового воздействия для каждого события.

8.3. Корректированный или оценочный уровень шума LR определяют по формуле

LR = Lизм. + K1 + K2 + K3 + K4 + K5, дБ (дБA), (1)

где K1 - коррекция на влияние фонового (остаточного) шума (если определение уровня фонового шума является невозможным, то поправка на влияние фонового шума не вносится),

K2 - коррекция на влияние звукопоглощения помещения (при измерениях в помещениях),

K3 - коррекция на происхождение шума,

K4 - коррекция на импульсность или на тональность шума,

K5 - коррекция на время суток.

8.4. Коррекцию K1 следует определять по таблице 1, коррекцию K2 - по 8.5, коррекции K3, K4, K5 - по таблице 2.

Таблица 1

Коррекция K1 на влияние остаточного (фонового шума)

| Разность соответствующих параметров измеренного шума основных источников и фонового (остаточного) шума в месте проведения измерения , дБ (дБA) | Коррекция K1, дБ (дБA) |
| --- | --- |
| 3 | -3 |
| 4 - 5 | -2 |
| 6 - 9 | -1 |
| 10 и более | 0 |

Если , то следует руководствоваться указаниями 7.10.

Таблица 2

Коррекции K3, K4, K5 на происхождение шума,

на характер источника шума, на время суток

| Параметр, принимаемый во внимание | Категория источника шума | Коррекция, дБ (дБA) |
| --- | --- | --- |
| Происхождение шума | Автодорожный | 0 |
|  | Воздушный | 3 |
|  | Железнодорожный <*> | -3 |
|  | Промышленный | 0 |
| Характер источника шума | С импульсным шумом | 5 |
|  | С преобладанием тонов | 5 |
| Период суток | День | 0 |
|  | Ночь | 10 |
| <*> Коррекцию для железнодорожного шума не применяют в случае длинных дизельных поездов или поездов, идущих со скоростью свыше 250 км/ч. |

8.5. Коррекцию K2 на влияние звукопоглощения помещения следует применять при обработке результатов измерений шума в необорудованных помещениях жилых и общественных зданий.

Коррекцию K2 следует рассчитывать по формуле

, (2)

где  - эквивалентная площадь звукопоглощения помещения, необорудованного в соответствии со своим назначением, м2; может быть определена расчетом по формуле

, (3)

где V - объем помещения, м3;

Tрев. - время реверберации в октавной или третьоктавной полосе частот, с (при внесении коррекции в уровни звука (эквивалентные уровни звука), корректированные по A, принимают в качестве Tрев. время реверберации в октавной полосе 500 Гц);

A0 = 10 м2 - стандартное значение эквивалентной площади звукопоглощения помещения.

При отсутствии необходимых данных для расчета величины  допускается принимать K2 = -2 дБ (дБA).

8.6. При определении средних значений измеренных и затем откорректированных параметров шума следует определять расширенную неопределенность измерений в соответствии с разделом 9.

8.7. Усредненные результаты измерений, усредненные результаты измерений с внесенными коррекциями Ki и расширенная неопределенность измерений должны быть внесены в протокол проведения измерений шума в соответствии с Приложением А.

8.8. Результат измерения шума соответствует 1-й степени точности в том случае, если измерение проводилось с помощью шумомера 1-го класса с полосовыми фильтрами 1-го или 2-го класса.

8.9. Результат измерения шума соответствует 2-ой степени точности в случае, если измерение проводилось с помощью шумомера 2-го класса с полосовыми фильтрами 2-го класса.

8.10. С нормативными уровнями шума, установленными ГОСТ 12.1.036, санитарными нормами и другими действующими нормативно-техническими документами, следует сопоставлять верхнюю границу одностороннего интервала охвата (см. раздел 9) оценочного уровня шума в той точке измерения внутри помещения или на территории, или в пределах зоны внутри них (при наличии зонирования при разных допустимых значениях уровней шума), в которой зарегистрированы наибольшие значения определяемых уровней звука (уровней звукового давления).

## 9. Метод расчета расширенной неопределенности измерений

Расширенную неопределенность измерений шумовых характеристик транспортных потоков следует определять в соответствии с ГОСТ 31296.2, а также по [3].

В качестве расширенной неопределенности измерений U(N) шумовых характеристик применяют односторонний интервал охвата усредненного уровня звука, дБA (усредненного уровня звукового давления, дБ), с уровнем доверия N в процентах и коэффициентом охвата k.

Расширенную неопределенность измерений U(N) определяют по формуле

U(N) = ku, дБA (дБ), (4)

где k - коэффициент охвата для данного уровня доверия N,

u - стандартная неопределенность измерений, дБA (дБ).

Для целей настоящего стандарта принят односторонний интервал охвата с уровнем доверия N = 95%, что соответствует коэффициенту охвата k = 2. Это означает, что при повторных измерениях 95% полученных значений измеряемой величины будут лежать ниже верхней границы интервала охвата, равной

.

Расчет расширенной неопределенности измерений выполняют в следующем порядке.

По откорректированным результатам нескольких аналогичных измерений уровней звука (уровней звукового давления), выполненных в одной и той же точке измерения, одним и тем же прибором и по одной и той же методике вычисляют среднее значение  измеренных уровней звука (уровней звукового давления) по формуле

, (5)

где Li - значение измеренного и откорректированного уровня звука (уровня звукового давления), полученное для i-го измерения в данной точке измерения, дБA,

i = 1, 2, 3,..., n (n - общее количество измерений в данной точке).

Для полученной серии измерений в данной точке измерения оценивают неопределенность по типу A, связанную с погрешностями методики измерений и влиянием факторов окружающей среды, по формуле

. (6)

Затем оценивают неопределенность по типу B, обусловленную инструментальной погрешностью (измерительные приборы, погрешность калибровки и т.п.), по формуле

, (7)

где  - инструментальная погрешность измерений уровня звука (уровней звукового давления), дБA (дБ), определяется в соответствии с Руководством по эксплуатации шумомера или другого применявшегося для измерений прибора.

При отсутствии таких данных допустимо воспользоваться значением стандартной неопределенности uB = 0,7 дБA для шумомеров 1-го класса и uB = 1,5 дБA для шумомеров 2-го класса, полученным на основании проводившихся специальных экспериментальных исследований.

Расширенную неопределенность измерений U(95%) для уровня доверия 95% рассчитывают по формуле

. (8)

Верхняя граница интервала охвата составляет

. (9)

Это означает, что с вероятностью 95% в качестве шумовой характеристики транспортного потока на данном участке измерений следует принять

. (10)

# Приложение А

(рекомендуемое)

Протокол проведения измерения шума

1. Наименование организации, проводившей измерения, _______________________

2. Дата и время проведения измерения ______________________________________

3. Адрес места проведения измерения _______________________________________

4. Цель проведения измерения ______________________________________________

5. Описание места проведения измерений (ситуационный план территории с

указанием расположения зданий, транспортных дорог, источников шума, точек

измерения и другой подобной информации) ___________________________________

6. Характеристики помещения, в котором проводились измерения (размеры,

объем, оборудование, этаж и т.п.) _________________________________________

7. Основные источники шума, описание режима их работы и характер

создаваемого ими шума на территории или в помещении _______________________

8. Особые условия, влияющие на результаты измерений (в том числе данные о

температуре, относительной влажности воздуха и скорости ветра) ____________

9. Средства измерений (наименование, изготовитель, модель, заводской номер,

сведения о поверке) _______________________________________________________

10. Метод измерений, ссылка на нормативный документ _______________________

11. Измеренные и откорректированные значения уровней звука, эквивалентных и

максимальных    уровней    звука,   октавных/третьоктавных   (эквивалентных

октавных/третьоктавных)   уровней   звукового   давления,  корректированных

уровней звукового воздействия:

для постоянных шумов заполняется таблица А.1;

для непостоянных шумов заполняется таблица А.2.

12. Расширенная неопределенность измерений ________________________________

13. Заключение (оценка результатов измерений) _____________________________

14. Приложения   (в  приложениях  могут  быть  приведены  любые  материалы,

относящиеся  к  предмету  исследований,  необходимость которых определяется

исполнителем или заказчиком).

15. Должности,   фамилии,   инициалы  и  личные  подписи  лиц,  проводивших

измерения,

___________________________________________________________________________

Протокол  должен  быть  подписан  руководителем  организации (испытательной

лаборатории), выполнившей измерения.

Таблица А.1

Постоянный шум

Измеренные, откорректированные и оценочные октавные уровни звукового

давления и уровни звука

Место проведения измерения

___________________________________________________________________________

Дата и время проведения измерения

___________________________________________________________________________

| Величина | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Уровень звука, дБA |
| --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Измеренные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах и измеренные уровни звука, дБA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние по замерам уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах и средний по замерам уровень звука, дБA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция K1, дБ (дБA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция K2, дБ (дБA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция K3, дБ (дБA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция K4, дБ (дБA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция K5, дБ (дБA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откорректированные средние уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах и откорректированный средний уровень звука, дБA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширенная неопределенность измерений, дБ (дБA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах и оценочный уровень звука, дБA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания. 1. Коррекции Ki принимаются согласно 8.3 - 8.5 и таблицам 1 и 2 из раздела 8. 2. При измерениях в третьоктавных полосах частот (например, для выявления тональности шума) составляется аналогичная таблица, |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду столбцы 2 - 10, а не столбцы 3 - 11. |
| в которой вместо столбцов 3 - 11 указываются столбцы, соответствующие среднегеометрическим частотам третьоктавных полос от 25 до 10000 Гц. |

Таблица А.2

Непостоянный шум

Измеренные, откорректированные и оценочные уровни звука

Место проведения измерения

___________________________________________________________________________

Дата и время проведения измерения

___________________________________________________________________________

| Величины | Эквивалентный уровень звука, дБA | Максимальный уровень звука, дБA |
| --- | --- | --- |
| Измеренные уровни звука |  |  |
| Средний по замерам уровень звука |  |  |
| Коррекция K1, дБA |  |  |
| Коррекция K2, дБA |  |  |
| Коррекция K3, дБA |  |  |
| Коррекция K4, дБA |  |  |
| Коррекция K5, дБA |  |  |
| Откорректированный средний уровень звука |  |  |
| Расширенная неопределенность измерений |  |  |
| Оценочный уровень звука |  |  |

Коррекции Ki принимаются согласно 8.3 - 8.5 и таблицам 1 и 2 из раздела 8.

# Приложение Б

(справочное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЕЙ ЗВУКА

(ОКТАВНЫХ/ТРЕТЬОКТАВНЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ)

Б.1. Среднее значение уровней звука (октавных/третьоктавных уровней звукового давления)  вычисляют по формуле:

, (Б.1)

где Li - i-й из измеренных в данной точке октавных/третьоктавных уровней звукового давления, дБ, или уровней звука, дБA;

i = 1, 2, 3,..., n (n - общее количество измерений в данной точке).

Б.2. Для облегчения вычисления величины  могут быть произведены следующие операции:

Б.2.1. Измеренные уровни звука (октавные/третьоктавные уровни звукового давления в каждой полосе частот отдельно) располагают в порядке убывания, начиная с наибольшего значения.

Б.2.2. Вычисляют разность между наибольшим уровнем и следующим за ним уровнем.

Б.2.3. В зависимости от найденной разности определяют по таблице Б.1 поправку, которую прибавляют к наибольшему уровню.

Таблица Б.1

Вспомогательная таблица, применяемая

при энергетическом суммировании уровней звукового

давления, дБ, или уровней звука, дБA

| Разность двух складываемых уровней, дБ (дБA) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка к более высокому уровню, дБ (дБA) | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |

Б.2.4. Далее находят разность между полученной суммой и третьим уровнем и повторяют действия по Б.2.2 и Б.2.3 до тех пор, пока не будут использованы все уровни.

Если разность между наибольшим и наименьшим измеренными уровнями звука Li не превышает 7 дБ (дБA), то среднее значение уровней  может быть найдено по формуле

. (Б.2)

# Приложение В

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА РАСШИРЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

На селитебной территории была выбрана точка измерения, в которой было проведено восемь серий измерений уровней шума с помощью шумомера 1-го класса. Измерения проводились по одной и той методике, одним и тем же оператором. Результаты измерений эквивалентных уровней звука за интервалы измерения с внесенными в них коррекциями по 8.3 - 8.4 приведены в таблице В.1 (столбец 3). По этим результатам по формуле (Б.1) был определен средний эквивалентный уровень звука , который составил 71 дБA.

Таблица В.1

Измеренные и расчетные величины для расчета

расширенной неопределенности измерений

| Номер замера шума в каждой точке измерения | Измеренный и откорректированный эквивалентный уровень звука за интервал измерения, дБA | Расчетная величина, дБA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средний эквивалентный уровень звука по результатам измерений | Неопределенность измерений по типу A uA | Неопределенность измерений по типу B uB | Расширенная неопределенность измерений для уровня доверия 95% U(95%) | Верхняя граница интервала охвата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 68 | 71 | 0,756 | 0,404 | 1,7 | 71 + 1,7 = 72,7 |
| 2 | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | 69 |  |  |  |  |  |
| 4 | 71 |  |  |  |  |  |
| 5 | 73 |  |  |  |  |  |
| 6 | 70 |  |  |  |  |  |
| 7 | 74 |  |  |  |  |  |
| 8 | 73 |  |  |  |  |  |

Далее по формулам (6) и (7) были рассчитаны неопределенности измерений типа A и типа B, а на их основе по формуле (8) была рассчитана расширенная неопределенность измерений для уровня доверия 95% (соответствующий коэффициент охвата k = 2). Согласно таблице В.1 (столбец 7) расширенная неопределенность измерений составляет 1,7 дБA. При этом верхняя граница интервала охвата по формуле (9) равна (71 + 1,7 = 72,7 дБA). Это означает, что с вероятностью 95% эквивалентные уровни звука в данной точке измерения не будут превышать 72,7 дБA.

Расчет 95%-го доверительного интервала по обычной методике дает значение (71 +/- 1,4) дБA, т.е. несколько более узкий интервал.

# БИБЛИОГРАФИЯ

[1] IEC 61260:1995 Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave band filters (МЭК 61160:1995 Электроакустика. Октавные и дробно-октавные полосовые фильтры).

[2] IEC 60942:2003 Electroacoustics - Sound calibrators (МЭК 60942:2003 Электроакустика. Калибраторы звука).

[3] Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения".