СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ

СНиП 3.04.01-87 п.п.4.2; 4.3; 4.24;

СНиП 3.02.01-87 п.п.4.15; 4.26

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовитель- ные работы | Гранулометрический состав грунта, предназначенный для устройства основания под полы | Визуально Лабораторный анализ | До начала работ | Мастер лаборант | Гранулометрический состав грунта, предназначенный для устройства основания под полы должен соответствовать проекту. Выход за пределы диапазона, установленного проектом, допускается не более чем в 20% определений |
|  | Соблюдение температурного режима | Инструментально Термометр | В процессе производства работ | Мастер | Устройство грунтового основания под полы допускается при температуре воздуха в помещении нe ниже 0 °С, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола |
| Устройство грунтовых оснований | Содержание в основаниях растительного грунта, торфа, строительного мусора | Визуально | То же | То же | Растительный грунт, ил, торф, а также насыпные грунты с примесью строительного мусора под грунтовое основание не допускается |
|  | Плотность сухого грунта основания под полы | Инструментально Лабораторный анализ | То же | Мастер лаборант | Средняя по принимаемому участку плотность сухого грунта насыпных грунтовых оснований под полы должна быть не ниже проектной Допускаются значения плотности сухого грунта ниже проектных не более чем в 20% определений (измеряется не реже чем одно определение на 200 м основания при толщине подсыпки до 1 м или 300 мподсыпки - при большей толщине) Где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися средствами, устройство грунтового основания следует выполнять только малосжимаемыми (модуль деформации 20 МПа и более) грунтами (щебнем, гравийно-галечниновыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) или аналогичными промышленными отходами с поливкой водой, если в проекте не предусмотрено другое решение |
|  | Ровность поверхности грунтового основания под полы | Инструментально Двухметровая рейка | В процессе производства работ | Прораб | Просвет между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента грунтового основания не должен превышать 20 мм (измеряется каждые 50-70 м поверхности основания в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем) |
|  | Отклонение плоскости грунтового основания от горизонтали или заданного уклона | Инструментально Уровень строительный | То же | То же | Отклонения плоскости элемента от горизонтали или заданного уклона - 0,2 соответствующего размера помещения, но не более 50 мм (не менее пяти измерений равномерно на каждые 50-70 мповерхности основания или в одном помещении меньшей площади) |