ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОТРЫВКЕ КОТЛОВАНА ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ЭКСКАВАТОРОМ VOLVO EC 140B LC/LCM

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Технологическая карта разработана на основе методов научной организации труда и предназначена для использования при разработке проектов производства работ и организации труда на строительном объекте.

Технологическая карта составлена на производство работ по отрывке котлована при разработке грунта II группы экскаваторами типа VOLVO EC 140B LC/LCM с вместимостью ковша 1,00 м и перевозке грунта автомобилями-самосвалами.

Для транспортировки грунта в данном технологическом процессе приняты автомобили-самосвалы КамАЗ-55111.

Во всех случаях применения технологической карты необходима привязка ее к конкретным условиям производства работ с учетом имеющихся материально-технических ресурсов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. До начала производства земляных работ необходимо:

a) вынести основные разбивочные оси и произвести разбивку контура котлована колышками;

б) установить знаки безопасности;

в) в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасности условиям производства работ, а расположение подземных коммуникаций на местности должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями.

2. Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководствам лица, ответственного за безопасное производство работ, a в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства.

3. При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих органов.

4. Отрывка котлована производится под отметку дна, заданную проектом производства работ ППРк, с учетом вспучивания грунта при забивке свай.

Рис.1

Крутизна откосов определяется по таблице 1.

Таблица 1

| Виды грунта | Крутизна откосов (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| Насыпной, неуплотненный | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Песчаный, гравийный | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |

Отрывка котлованов с вертикальными стенками без креплений выше уровня грунтовых вод при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более:

1,0 м - в насыпных, песчаных и гравийных грунтах,

1,25 м - в супесях,

1,50 м - в суглинках и глинах.

5. Котлованы, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов.

Рис.2

Рис.3

6. Перед допуском рабочих в котлованы глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов.

Для спуска рабочих в котлован необходимо использовать переносные трапы с поручнями.

7. Грунт, извлеченный из котлована следует размещать на расстояние не менее 0,5 м от бровки котлована.

8. Погрузка грунта на самосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.

При этом запрещается нахождение людей в кабине, не оборудованной козырьком, a также между экскаватором VOLVO EC 140B LC/LCM и автомобилем.

9. При работе экскаватора VOLVO EC 140B LC/LCM запрещается производить другие работы со стороны выемки грунта и находиться людям в зоне работы плюс 5 м.

10. Каждая землеройная машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Значения звуковых сигналов должны быть разъяснены всем рабочим, связанным с работой машины.

11. Экскаватор VOLVO EC 140B LC/LCM во время работы должен быть установлен на спланированной площадке. При этом должны быть приняты меры, предупреждающие его опрокидывание и самопроизвольное опрокидывание и самопроизвольное перемещение. Установка экскаватора VOLVO EC 140B LC/LCM разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. Минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса котлована до ближайших опор машины определяется по таблице 2.

Таблица 2

| Глубина выемки, м | Грунт |
| --- | --- |
|  | песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
|  | расстояние по горизонтали от основания откоса котлована до ближайшей опоры машины, м |
| 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 1,0 |
| 2,0 | 3,0 | 2,40 | 2,0 | 1,5 |
| 3,0 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
| 4,0 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,0 |
| 5,0 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,60 |

12. Во время перемещения одноковшового экскаватора VOLVO EC 140B LC/LCM стрелу его необходимо устанавливать строго по направлению хода, а ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м. Запрещается передвижение экскаватора с нагруженным ковшом. Путь, по которому передвигается экскаватор VOLVO EC 140B LC/LCM, в пределах стройплощадки должен быть заранее выровнен, а на слабых грунтах усилен ж/б плитами или деревометаллическими плитами.

13. Во время перерывов в работе экскаватор VOLVO EC 140B LC/LCM должен переместиться от бровки котлована на расстояние не менее 2 м, а ковш опущен на грунт.

14. При разработке транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя и более самоходными или прицепными машинами, идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

15. При отрывке котлована по его периметру вне контура подошвы фундамента выполняется траншея с уклоном 0,002, глубиной 30-40 см и на ширину ковша экскаватора VOLVO EC 140B LC/LCM для отвода грунтовых вод. В местах удобных для сброса воды в существующую канализацию (вблизи канализационных колодцев), устраиваются приямки для сбора и откачки воды. Водоотлив осуществляется электронасосом.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технические требования к разработке котлованов экскаваторами

СНиП 3.02.01-87 табл.4

| Размеры котлованов по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом. Минимальная ширина котлованов должна быть не менее ширины конструкции +0,2 м с каждой стороны, при необходимости передвижения людей в пазухе - не менее 0,6 м. Котлованы следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания. Отклонения отметок дна котлованов в местах устройства фундаментов и укладки конструкций: - при окончательной разработке не должны превышать 5 см; - при черновой разработке не должны превышать данных, приведенных в таблице: |  |
| --- | --- |

| Вид механизма для разработки грунта | Предельные отклонения, см | Число измерений |
| --- | --- | --- |
| 1) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями |  |  |
| а) с механическим приводом по видам оборудования: |  |  |
| - прямая лопата; | +10 | 15 |
| - обратная лопата; | +15 | 10 |
| б) с гидравлическим приводом; | +10 | 10 |
| 2) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным оборудованием и др. специальным оборудованием для планировочных работ, экскаваторами-планировщиками | +5 | 5 |

На устройство оснований под конструкции следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Не допускается:

размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ VOLVO

Модельный ряд "В" экскаваторов шведской компании Volvo насчитывает 15 моделей, но основная идея конструкции едина для всего ряда. Все машины оборудуются надежными и экономичными двигателями собственного производства компании, агрегаты имеют низкий уровень вредных выбросов, а хорошая согласованность с гидравлическими системами обеспечивает малое время цикла копания.

Работа машин возможна в четырех различных режимах мощности, а система распределения приоритетов между стрелой, рукоятью ковша и поворотным механизмом, а также гидронасосы переменной производительности делают их одними из самых эффективных на рынке.

Большое внимание уделено надежности: надстройка и шасси спроектированы таким образом, что нагрузка распределяется равномерно, исключая возможность появления трещин и изломов. Кроме того, многое сделано для обеспечения удобства обслуживания: общий слив масла, централизованная система смазки в сочетании с трехступенчатой системой очистки воздуха делают это обслуживание крайне редким.

Система управления Contronics согласует мощность, развиваемую двигателем, с потребностью в подаче гидравлической жидкости, кроме того, система отслеживает работу машины в реальном времени, оптимизируя работу гидравлического оборудования.

Быстро сменить рабочий орган позволит система Volvo Quick fit, также она позволяет устанавливать навесное оборудование близко к рукояти, минимизируя потерю отрывного усилия. Комфорт кабины сопоставим с комфортом легковых машин компании - кондиционер, низкий уровень шума и вибраций, эргономичный дизайн.

| Модель | EC 140B LC/LCM |
| --- | --- |
| Двигатель | VOLVO D4D |
| Мощность, кВт | 73 |
| Скорость передвижения, км/ч | 5,5/4,3 |
| Скорость поворота надстройки, об./мин | 11,0 |
| Вес, т | 13,4/14,6 |
| Высота кабины, м | 2,77 |
| Ширина, м | 2,59 |
| Длина в транспортном положении, м | 7,63 |
| Макс. вылет, м | 8,82 |
| Макс. глубина копания, м | 6,03/5,88 |
| Макс, объем ковша м | 1,07 |

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования техники безопасности для одноковшовых экскаваторов являются общими и выполняются независимо от типа машин и вида сменного рабочего оборудования. Для работы экскаватор устанавливают на твердом, заранее спланированном основании (площадке) с уклоном, не превышающим допустимой величины, обусловленной техническим паспортом.

Для предупреждения опасности самопроизвольного смещения (откатывания) под гусеницы подкладывают инвентарные упоры.

Ожидающие погрузки транспортные средства должны находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора не ближе 5 м, становиться под погрузку и отъезжать после ее окончания только с разрешающего сигнала машиниста.

Погрузка в автотранспорт производится со стороны заднего или бокового борта.

При погрузке разных по свойствам грунтов в кузов самосвала вначале грузят сухой, затем вязкий грунт. Для предотвращения поломок транспортных средств грунт высыпают с минимальной высоты, допускающей беспрепятственное открывание днища ковша, при этом грунт равномерно распределяют по кузову и следят, чтобы он не пересыпался через борта.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФЕР 81-02-01-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕР-01-2001

Часть 1. Земляные работы

| Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м |
| --- |
|  | Измеритель: 1000 м грунта |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: |
| 01-01-003-02 | 1 (1-1,2) м, группа грунтов 2 | 1896,01 | 53,74 | 1842,27 | 202,37 | 0,00 | 6,89 |
| 01-01-003-03 | 1 (1-1,2) м, группа грунтов 3 | 2357,71 | 66,85 | 2290,86 | 251,64 | 0,00 | 8,57 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2012