ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4

РАЗБОРКА И РА3РУШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БАШЕННОГО ТИПА 
ПРИ ПОМОЩИ НЕВЗРЫВЧАТОГО РАЗРУШАЮЩЕГО СРЕДСТВА (НРС)
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБРУШЕНИЕМ ДВУМЯ ТРАКТОРАМИ

См. Рекомендации по разрушению и разборке строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на выполнение работ по разборке и разрушению промышленных зданий башенного типа при помощи невзрывчатого разрушающего средства с последующим обрушением двумя тракторами.

1.2. Настоящую технологическую карту можно применять для конкретных условий строительства, предварительно уточнив объемы работ и затраты труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала производства работ по разрушению следует обследовать состояние здания бункеров; оформить разрешение на производство работ на территории действующего предприятия; на границе опасной зоны работ вывесить соответствующие предупредительные знаки и надписи; освободить площадку для стоянок грузоподъемных и других необходимых машин и механизмов.

2.2. Каркасы бункеров ниже 18 м разрушают комбинированным способом в следующем технологическом порядке:

в колоннах на высоте 1 м при помощи пневмоперфораторов или станков алмазного сверления ИЭ-1801 высверливают три ряда наклонных шпуров глубиной 300 мм с шагом 200 мм, куда заливают суспензию невзрывчатого разрушающего средства (рис.1);

Рис.1. Схема сверления шпуров в железобетонных колоннах для заливки суспензии НРС

за колонны I, II на отм. 18 м закрепляют способом "на удавку" стальные канаты диаметром 30 мм и присоединяют их к двум тракторам С-100;

после образования трещин в местах заливки НРС (через 24 ч) и ослабления прочности бетона натяжением тросов, закрепленных за колонны (рис.2), при помощи двух тракторов С-100 производят завал здания в зону обрушения. На рис.3 представлена схема выполнения процесса разрушения здания бункеров.

Рис.2. Схема крепления троса для натяжения рамы бункеров тракторами

Рис.3. Схема разрушения здания бункеров: 

1 - разрушаемое здание бункеров; 2 - экскаватор Э-652Б (устанавливается после обрушения); 
3 - компрессор ДК-9; 4 - тракторы С-100; I-VIII - последовательность заполнения шпуров колонн рабочей смесью
 - направление обрушения

2.3. Окончательную разборку здания бункеров выполняют при помощи клин-молота, навешенного на экскаватор Э-10011. Бетонный бой грузят на самосвалы экскаватором Э-652Б.

2.4. Арматурные стержни режут при помощи ацетиленовых резаков. Бетонный бой и строительный мусор сгребают бульдозером ДЗ-24 на базе трактора T-180.

2.5. Работы выполняет звено в количестве 2-3 чел., составленное из рабочих различных специальностей, - в зависимости от вида работ по разрушению строительных конструкций.

2.6. Калькуляция затрат труда составлена на разрушение строительных конструкций при помощи НРС с последующим обрушением двумя тракторами.

2.7. При производстве работ необходимо выполнять требования правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80* и "Руководства по применению невзрывчатых разрушающих средств для разрушения строительныхконструкций при реконструкции промышленных предприятий" (НИИСП Госстроя УССР, 1988 г.).

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

Запрещается заглядывать в шпуры, залитые суспензией НРС, так как возможен самопроизвольный выброс смеси - особенно при работе в жаркое время года.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

| Наименование | Марка, ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Экскаватор | Э-652Б | 1 |
| Трактор | С-100 | 1 |
| Компрессор с пневмоперфораторами | ДК-9, ПР-20Л | 1 |
| Комплект оборудования для газовой резки | РАО-01-55 | 1 |
| Экскаватор с клин-молотом | Э-10011 | 1 |
| Автомобиль-самосвал | КРАЗ-255Б | 1 |
| Захват Шилтенко | РШ-2 | 1 |
| Захватное устройство |  | 1 |
| Универсальный кольцевой строп | ЦНИИОМТП Госстроя СССР | 2 |
| Бак |  | 1 |
| Ведро |  | 2 |
| Настольные весы | ГОСТ 23676-79* | 1 |
| ________________ * Действует ГОСТ 29329-92. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Мерный сосуд |  | 1 |
| Наголовный щиток с бесцветным ударостойким корпусом | НБТ-1; ТУ 64-1-456 | 1 |
| Строительная каска | ГОСТ 12.4.087-84 | 2 |
| Закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией (ЗН) | ГОСТ 12.4.003-74 | 2 |
| Респиратор | ШБ-1 "Лепесток" ГОСТ 12.4.034-85* | 2 |
| ________________ * Действует ГОСТ 12.4.034-2001. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Специальные рукавицы | ГОСТ 12.4.010-75 | 2 |
| Рулетка | РС-1, ГОСТ 7502-80* | 1 |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Слесарное зубило 10, 20, 25 | ГОСТ 7211-86 | 1 |
| Монтажный лом | ЛМ-24, ГОСТ 1405-83* | 1 |
| ________________ * Внимание! ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(на 1 м разрушенных строительных конструкций)

| Продолжительность процесса, смен | 17,6 |
| --- | --- |
| Трудоемкость выполнения работ, чел.-смен* | 18,3 |
| Основная заработная плата, руб.-коп. | 95-10 |
| Выработка одного рабочего в смену, м | 48,50 |

________________

* Показатели принимаются по калькуляции без учета затрат труда и заработной платы на механизацию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА HPC-1

| Водопотребность, % | 27 |
| --- | --- |
| Расширяющее усилие, МПа | 50 |
| Оптимальный диаметр шпуров, мм | 40-50 |
| Максимально допустимое время перемешивания суспензии HPC-1, мин | 8-10 |
| Время для развития максимального усилия, ч | 24 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА РАЗРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

| Обоснование | Вид работ | Единица измере- ния | Объем работ, м | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные отчета Б-562.122-83 | Разрушение железобетонных колонн здания бункеров при помощи НРС и обрушение здания с помощью трактора | м | 50 | 0,93 | 46,50 | 0-75 | 37-50 |
| ЕНиР, § 2-1-3, п.3, к=1,1 | Разборка бетонных, железобетонных конструкций обрушенного здания бункеров клин-молотом массой 1,5 т на экскаваторе | м | 800 | (0,30) | (240) | (0-222) | (177-60) |
| ЕНиР, § 22-11, т.6,3 | Газовая резка арматурных стержней 8-22 мм (10 резов на 1 м) | 10 рез. | 800 | 0,13 | 104 | 0-072 | 57-60 |
| ЕНиР, § 1-3, п.2 | Погрузка бетонного боя и строительногомусора экскаватором =0,65 м | 100 м | 8,5 | (4,6) | (39,10) | (3-05) | (25-925) |
|  | Итого: |  |  |  | 429,60 |  | 298-625 |
|  | В том числе затраты труда машиниста крана |  |  |  | (279,10) |  | (203-525) |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА РАЗРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

| Вид работ | Еди- ница изме- рения | Объем работ, м | Трудоем- кость на единицу измерения, чел.-ч | Трудоем- кость на весь объем работ, чел.-ч | Количественный состав звена и используемые машины | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Разрушение железобетонных колонн здания бункеров при помощи НРС и обрушение здания с помощью трактора | м | 50 | 0,93 | 46,50 | Оператор-бурильщик - 4, 5 разр.-2, маш. компрессора 4 разр.- 1, тракторист 5 разр.- 2 Компрессор ДК-9 Трактор С-100 | __ | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разбивка бетонных и железобетонных конструкций обрушенного здания, бункеров клин-молотом массой 1,5 т на экскаваторе | м | 800 | (0,30) | (240) | Машинист экскаватора 6 разр.- 1, помощник машиниста 5 разр. - 1 Экскаватор Э-10011 с клин-молотом |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |
| Газовая резка арматурных стержней 8-24 мм (10 рез. на 1 м) | 10 рез. | 800 | 0,13 | 104 | Электрогазо- сварщик 3, 4 разр. - 2 |  |  |  |  | __ |  | __ |  | __ |  | __ |  |  |  | __ |  | _ |  |
| Погрузка бетонного боя истроительногомусора экскаватором =0,65 м | 100 м | 8,5 | (4,6) | (39,10) | Машинист экскаватора 6 разр. - 1, помощник машиниста 4 разр. - 1 Экскаватор Э-652Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  | __ |  |  | _ |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:          
ЦНИИОМТП Госстроя СССР