СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ФАСАДА

Ремонтно-строительные работы

УСТАНОВКА ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ФАСАДОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Сертификат, паспорт, общий журнал работ |
|  | - лицевые поверхности лепных изделий соответственно проекту; | Визуальный |  |
|  | - защиту деталей (декора от атмосферных воздействий); | То же |  |
|  | - насечку и очистку поверхности; | " |  |
|  | - влажность поверхности штукатурки; | " |  |
|  | - разметку мест установки; | Измерительный |  |
|  | - наличие заложенной в конструкцию стен арматуры | Визуальный |  |
| Установка изделий | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - наклейку изделий или навешивание их, прикрепление деталей; | Визуальный |  |
|  | - заделку и зачистку швов, стыков, мелких дефектов; | То же |  |
|  | - отсутствие переломов в местах соединения соседних элементов; | " |  |
|  | - совпадение плоскостей элементов сомкнутого рельефа; | " |  |
|  | - горизонтальность и вертикальность лепных деталей; | Измерительный |  |
|  | - смешение осей отдельно стоящих крупных деталей | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическое положение установленных лепных деталей; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - внешний вид элементов | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, отвес, линейка, уровень. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 табл.15

Допускаемые отклонения:

- от горизонтали и вертикали на 1 м погонных лепных изделий - 1 мм;

- смещение осей отдельно стоящих крупных деталей от заданного положения - 10 мм.

Не допускается:

- очищать с лепных деталей старые набелы окраски металлическим инструментом;

- устанавливать лепные гипсовые детали в помещениях с эксплуатационной влажностью более 60%;

- крепить лепные детали мастикой, содержащей гипс, к бетонным поверхностям и к плоскостям, оштукатуренным цементным раствором.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.3.20, 3.67, табл.15

К работам по ремонту лепных деталей или установке новых разрешается приступать только после окончания общестроительных и специальных работ, производство которых может привести к порче лепных изделий. На фасадах зданий исправление и замена лепных деталей производятся после того, как будут отремонтированы настенные желоба, свесы кровли и покрыты карнизы, пояса и сандрики.

Лепные детали для наружных частей зданий должны изготавливаться из цементных растворов. Применение наружных гипсовых деталей разрешается при условии надежной защиты их от воздействия атмосферных осадков водостойкими покрытиями (олифой, парафином и др.).

На лицевой поверхности заранее изготовленных лепных изделий не должно быть раковин, изломов, трещин и наплывов раствора. Части сомкнутого рельефа должны находиться в одной плоскости. Заделанные стыки изделий не должны быть заметны.

Установка лепных изделий на оштукатуренные поверхности должна производиться только после затвердения и просушки штукатурки.

При установке сборных карнизов не должно быть заметных для глаза переломов в местах соединения соседних элементов. Рисунок и размер восстанавливаемых или изготавливаемых вновь деталей должны полностью совпадать с сохранившимися старыми деталями.

Металлические части крепления должны быть предохранены от коррозии или оцинкованы.

При надстройке фасадов или их перекладке лепные детали устанавливают одновременно с кладкой стен.

Ремонт оставшихся на фасаде старых гипсовых изделий в зимних условиях должен производиться гипсом, затворенным на подогретой воде. Во избежание "омоложения" гипса температура воды не должна превышать 30 °С.