Техническое задание

на выполнение текущего ремонта фонтана «Шутиха»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Текущий ремонт фонтана «Шутиха» |
| 2 | Место расположения объекта | Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Красная, 8А |
| 3 | Объем выполняемых работ | Работы по текущему ремонту фонтана должны быть выполнены в объеме, предусмотренном ведомостью объемов работ №36 от 10.04.2018г. и в соответствии с настоящим техническим заданием. |
| 4 | Условия выполнения работ | Работы по текущему ремонту фонтана должны выполняться подрядчиком собственными и / или привлеченными силами и средствами (техника, оборудование, механизмы и инвентарь, товары (материалы). Доставка товаров (материалов) осуществляется транспортом подрядчика самостоятельно и входит в стоимость контракта. С момента начала работ и до их фактического завершения подрядчик обязан вести общий журнал работ, а также специальные журналы работ (при необходимости) и предъявлять их по требованию заказчика (его представителя) для проверки. Указанные журналы, а также исполнительная документация должны соответствовать Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. №1128 (РД-11-02-2006). Подрядчик обязан обеспечить заказчику (его представителю) свободный, непрерывный и безопасный доступ к месту выполнения работ, по требованию заказчика предоставлять в письменной форме сведения о ходе выполняемых работ, обеспечить во время выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечить сохранность строений и коммуникаций. При производстве работ, в случае ограничения движения транспортных средств и (или) пешеходов, подрядчик самостоятельно согласовывает со специализированными организациями схему организации дорожного движения. Работы должны выполняться в светлое время суток. В случае выполнения работ в условиях, затрудняющих видимость объекта (туман, пасмурная погода, иное), места выполнения работ должны быть освещены. Работы должны выполняться с использованием сертифицированных товаров (материалов) и технологического оборудования, предназначенных для выполнения данного вида работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и другими нормативными документами, касающимися качества выполнения подобных работ. При выполнении работ подрядчик должен обеспечить соблюдение Правил благоустройства территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района. |
| 5 | Срок выполнения работ | В течение 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта, в соответствии с графиком выполнения работ |
| 6 | Данные о прохождении экспертизы | Не требуется |
| 7 | Требования при заключении муниципального контракта | В течение 3 календарных дней с момента заключения муниципального контракта (но до начала работ) подрядчик обязан: - предоставить заказчику на согласование сметный расчет на сумму, определенную в результате проведенного электронного аукциона; - предоставить заказчику список работников (а в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков – также список работников субподрядчика), список используемых при выполнении работ машин и механизмов (в случае использования таких машин и механизмов); - предоставить документ о назначении ответственного работника по объекту с указанием его контактных данных |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Оплата производится заказчиком за фактически выполненные подрядчиком в отчетном периоде работы, после предоставления заказчику исполнительной документации (при необходимости), на основании подписанного сторонами акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, документов на оплату, в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в муниципальном контракте. |
| 9 | Перечень документов, подтверждающих соответствие участников электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Не требуется |
| 10 | Требования к качеству выполняемых работ и товарам (материалам), используемым при выполнении работ | Подрядчик обязан при выполнении работ применять современные строительные материалы. Используемые подрядчиком при выполнении работ товары (материалы) должны иметь документы (сертификаты, паспорта и др.), подтверждающие соответствие их качества установленным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии указанных документов предоставляются подрядчиком в отношении товаров (материалов), качество которых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации должно быть подтверждено в т.ч. такими документами (копии предоставляются заказчику (его представителю) до начала использования таких товаров (материалов). |
| 12 | Требования к безопасности выполняемых работ | В соответствии с требованиями СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» подрядчик обеспечивает на объекте необходимые мероприятии по технике безопасности. Подрядчик должен обеспечить допуск к работе лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности. Места выполнения работ, используемая техника, должны быть обеспечены соответствующими направляющими и (или) ограждающими устройствами (при необходимости). Подрядчик обеспечивает содержание и уборку ремонтируемого объекта и прилегающей к нему непосредственно территории, перевозку строительных материалов и отходов способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды, обеспечение во время выполнения работ соблюдения мероприятий по технике безопасности, обеспечение сохранности коммуникаций и строений при выполнении работ возлагается на подрядчика. |
| 13 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по контракту. Срок гарантии на произведенные работы составляет 12 месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ в полном объеме. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия, в состав которой подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. При этом, срок службы или гарантийный срок эксплуатации товаров, используемых при выполнении работ, должен соответствовать технической документации (гарантийный талон, паспорт, иное), сопровождаемой соответствующий товар. |
| 14 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ | При сдаче-приемке объекта после выполнения работ (части работ) подрядчик должен предоставить заказчику (его представителю): 1)Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; 2) Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 3) счет/счет-фактуру; 4) копии сертификатов качества (паспортов, иных документов) на применяемые товары (материалы); 5) исполнительную документацию (при необходимости) |