ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ. РАЗБИВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ РИСУНКА ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ПРОСЛОЙКИ, УСТАНОВКА РАМОК

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на разбивку и закрепление рисунка покрытия на поверхности прослойки, установка рамок при устройстве мозаичных полов.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мозаично-бетонную смесь укладывают на прослойку (после ее схватывания, но до начала твердения) отдельными участками, ограниченными жилками или рамками-шаблонами.

Мозаичное покрытие может быть одноцветным и многоцветным. Для одноцветного пола раствор укладывают на очищенное и промытое основание по маячным рейкам, установленным через 1...1,5 м. Рейки можно заменить газовыми трубами диаметром 25 мм. Раствор разравнивают граблями или кельмой и уплотняют виброрейкой, а также вручную катком или трамбовкой массой не менее 10 кг. Кистью удаляют цементное молоко с поверхности во избежание образования на ней цементной пленки и после проверки правилом окончательно выравнивают и заглаживают. Рейки снимают, заполняя борозды раствором до его схватывания в полосах. Пол в период твердения нужно поддерживать во влажном состоянии в течение пяти-семи дней, укрыв его полиэтиленовой пленкой.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Состав технологических операций. Проверка конфигурации помещения в плане; разбивка и закрепление рисунка покрытия; выверка и закрепление рамок для набивки рисунка.

Схема организации рабочего места. Поверхность подстилающей прослойки должна быть очищена отстроительного мусора и грязи. У входа в помещение раскладывают маячные рейки с отфугованной верхней кромкой, шаблоны, распорки, клинья и сменную тару для раствора.

Последовательность выполнения технологических операций. К работе приступают после твердения раствора прослойки.

Проверка конфигурации покрытия. Форму покрытия контролируют причальным шнуром, натянутым из противоположных углов помещения. При равных диагоналях конфигурация основания прямоугольная; если диагонали не равны - непрямоугольная. Этот дефект покрытия исправляют за счет фриза.

Рулеткой измеряют противоположные короткие стороны основания; их середину закрепляют штырями. Между штырями натягивают шнур, фиксирующий ось покрытия. Приложив рейку Болотина 1 (рис.1) вдоль натянутого шнура, мелом намечают ширину фриза. Направление внутренней стороны фриза определяют деревянным угольником 3относительно продольной оси. Внутренние углы фриза закрепляют стальными штырями 5. В результате непрямоугольность будет скрыта прямоугольной формой поля фона.

Рис.1. Разметка фриза в помещениях с непрямоугольной конфигурацией основания:

1 - рейка Болотина, 2 - линия фриза, 3 - угольник, 4 - шнур, 5 - штырь

Разбивка и закрепление рисунка покрытия. После разметки фриза 2 (рис.2) на поверхность основания наносят цветными мелками рисунок покрытия, предусмотренный проектом. В соответствии с разметкой раскладывают рамки 8для набивки раствора. По границе фриза укладывают рейки, закрепляя их распорками 7.

Рис.2. Разбивка и закрепление рисунка мозаичного покрытия:

а - разметка рисунка на поверхности прослойки, б - установка фризовых реек и набивных рамок; 1 - квадраты (белого или другого цвета), 2 - фриз, 3 - фон, 4 - фризовая рейка, 5 - отметка уровня покрытия пола, 6 - строительный уровень с рейкой, 7 - распорка с клиньями, 8 - рамки для набивки квадратов, 9 - угольник; I-III - последовательность укладки мозаичного раствора

Выверка рамок. По черте, фиксирующей верхний уровень мозаичного покрытия, рейкой и уровнем контролируют положение рамок для набивки раствора. Верхняя кромка рамок должна быть в уровне лицевого покрытия. В ходе выверки рамки и фризовые рейки приподнимают или осаживают. От горизонтального смещения их удерживают распорки с клиньями.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Контроль качества. Разбивка покрытия должна соответствовать заданному рисунку. Горизонтальность фризовых реек и рамок контролируют двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой в различных направлениях; положение пузырька в нуль-пункте уровня соответствует горизонтальности уложенных реек и рамок для набивки рисунка.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Инструменты, приспособления, инвентарь. Ручная тележка со сменными контейнерами для раствора; стальные штыри; молоток; рамки; шаблоны; клинья; распорки для закрепления рисунка покрытия; плиточная лопатка; растворная лопата; разметочный шнур; рулетка; складной метр; правило и уровень; деревянная или резиновая киянка; кисть мочальная - окамелок; ведра; маячные рейки с отфугованной верхней кромкой.

Материалы. Цементный раствор марки 150 подвижностью 2...3 см.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Маячные рейки, рамки устанавливают в рукавицах. При забивке штырей надевают защитные очки.

6.2. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002.

6.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

При работе с цементом, пигментами и сухими растворными смесями необходимо защищать глаза очками.

6.5. Рабочие, выполняющие работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи.

6.6. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

организовать работы в соответствии с проектом производства работ;

не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудовые затраты. Норма времени на 1 м разбивки и закрепления несложного прямолинейного рисунка покрытия - 0,24 чел.-ч, сложного - 0,3 чел.-ч; норма выработки на 1 чел.-дн. соответственно 33,3 и 26,6 м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ТР 79-98 Технические рекомендации по подготовке наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012