УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА БОЛОТАХ I И II ТИПОВ

Условные обозначения:

Нн - толщина насыпи, сооружаемой без выторфовывания или частичным выторфовыванием;

h - толщина остающегося слоя торфа с учетом его уплотнения.

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки продольного профиля | 1: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100(20)* мм, остальные - до ±50(10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.2. |
| Расстояние между осью и бровкой земляного полотна | 2: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20 см, остальные - до ±10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.3. |
| Поперечные уклоны | 3: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030(0,015), остальные - до ±0,010(0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.4. |
| Уменьшение крутизны откосов | 4: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20%, остальные - до 10%. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.5. |
| Продольные уклоны дренажей | 5: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±0,002, остальные - до ±0,001. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.4. |
| Поперечные размеры дренажей | 6: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±10 см, остальные - до ±5 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.3. |
| Положение оси в плане | 7: Предельные отклонения от проектного положения оси ±0,2 м. | СНиП 3.02.01-87 таб.13, п.7. |
| При приемке готового земляного полотна контрольную проверку производят не менее чем в трех местах на каждом километре дороги и дополнительно над трубами и конусами мостов не менее чем на 1/3 от их общего числа путем отбора из специальных буровых скважин или шурфов по три образца с глубины 1-1,5 м. Отбор образцов производится режущими кольцами. Вид, плотность (коэффициент уплотнения), влажность грунта определяется в лаборатории стандартными методами. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.64 |
| Допускается снижение плотности слоев земляного полотна: не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4%, а остальные должны быть не ниже проектных значений. Разница в показателях плотности на одном поперечнике верхнего слоя земляного полотна для дорог с усовершенствованными покрытиями не должна превышать 2%. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.1. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.27. |

________________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин c автоматической системой задания вертикальных отметок.

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При операционном контроле качества значения допускаемых отклонений плотности 1-7 и снижение земляного полотна принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в таблице 1. Измерения проводятся не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике). Кроме параметров, указанных выше, при устройстве земляного полотна контролируют: толщину отсыпаемых слоев; однородность грунта в слоях насыпи; плотность грунта в слоях насыпи: - плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляного полотна и расстоянии 1,5-2 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м - также в промежутках между ними. Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м и не реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3 м. Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м. Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом слое засыпки пазух труб, над трубами, в конусах и в местах сопряжения с мостами. | СНиП 3.06.03-85 п.4.76. п.4.77. |
| Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см. Кроме основного метода (ГОСТ 22733-77) допускается применение экспресс-методов и приборов для ускоренного контроля плотности. При этом не менее 10% всех измерений должны быть произведены стандартным методом с отбором проб. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.28 |
| влажность используемого грунта: - контроль влажности используемого грунта следует производить, как правило, в месте его получения не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков; ровность поверхности: - контролируется нивелированием по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем 50 м; укрепление откосов (контроль качества укрепительных работ приводится в разделе"Укрепление откосов"); полноту выторфовывания; режим отсыпки; величину осадки; геометрические размеры вертикальных прорезей, дрен и коэффициент фильтрации песка в них. | СНиП 3.06.03-85 п.4.78. п.4.81. п.4.76. |

________________

Взамен действует ГОСТ 22733-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| В тех случаях, когда нижняя часть насыпей на болотах погружается ниже уровня поверхности болота на 0,2-0,5 м, ее следует предусматривать, как правило, из дренирующих песчаных или крупнообломочных грунтов (рис.). | СНиП 2.05.02-85 п.6.40. |
| Степень уплотнения грунта рабочего слоя, определяемая величиной коэффициента уплотнения, должна отвечать требованиям таблицы 4. | СНиП 2.05.02-85 п.6.15., таб.22 |

Таблица 4

| Элементы земляного полотна | Глубина расположения слоя от поверхности покрытия, м | Наименьший коэффициент уплотнения грунта При типе дорожных одежд* |
| --- | --- | --- |
|  |  | капитальном | облегченном и переходном |
|  |  | Дорожно-климатические зоны |
|  |  | I | II, III | IV, V | I | II, III | IV, V |
| Рабочий слой | До 1,5 | 0,98-0,96 | 1,0-0,98 | 0,98-0,95 | 0,95-0,93 | 0,98-0,95 | 0,95 |
| Неподтопляемая часть насыпи | Св. 1,5 до 6 | 0,95-0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,90 |
|  | Св. 6 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,90 |
| Подтопляемая часть насыпи | Св. 1,5 до 6 | 0,96-0,95 | 0,98-0,95 | 0,95 | 0,95-0,93 | 0,95 | 0,95 |
|  | Св. 6 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| В рабочем слое выемки ниже зоны сезонного промерзания | До 1,2 | - | 0,95 | - | - | 0,95-0,92 | - |
|  | До 0,8 | - | - | 0,95-0,92 | - | - | 0,90 |

________________

* - большие значения коэффициентов уплотнения грунта следует принимать в случаях применения цементобетонных и цементогрунтовых покрытий и оснований, а также усовершенствованных облегченных покрытий, меньшие значения - во всех остальных случаях.