ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ RUFLEX

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж водосточной системы RUFLEX.

Общие сведения

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Рис.1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Желоб 3, 4 м

2. Воронка

4. Расширительная воронка

6. Соединитель желобов

7. Заглушка

8. Внешний угол 90°

9. Внутренний угол 90°

10. Расширительный элемент

11. Кронштейн желоба металлический

15. Кронштейн желоба пластиковый

16. Клин

17. Труба водосточная 2, 3, 4 м

18. Колено 45°, 60°

19. Переходный элемент для водосборника

21. Крышка водосборника

22. Соединитель труб

24. Водосточный наконечник

25. Отвод для бочки

28. Хомут трубы пластиковый

29. Хомут трубы металлический забивной

30. Хомут трубы металлический

31. Стопорное кольцо

32. Решетка воронки

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

|  | Срок службы более 50 лет |
| --- | --- |
|  | Система адаптирована к суровым климатическим условиям России и Скандинавии |
|  | Высокие прочностные характеристики |
|  | Система желобов монолитная, усиленная методом "холодной сварки" |
|  | Простота монтажа |
|  | Изготовление элементов под заказ |

Рис.2

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОНТАЖА

| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОНШТЕЙНЫ НА ОБРЕШЕТКУ |
| --- |
| 1. Кронштейны могут быть установлены строго горизонтально или с небольшим наклоном в сторону воронки. С помощью линейки и карандаша сделайте отметку на расстоянии не менее 10 мм от заднего выступа. |  |
| 2. Согните крепежные кронштейны с помощью инструмента для сгибания. Кронштейн должен быть согнут таким образом, чтобы после сборки передний край сточного желоба был примерно на 2 мм ниже заднего. |  |
| 3. Оба крайних кронштейна устанавливаются на расстоянии около 150 мм от краев крыши. Далее натяните шпагат между наружными концами этих кронштейнов. Остальные кронштейны устанавливаются с шагом около 600 мм и крепятся гвоздями с гальваническим покрытием. |  |
| ПЛАСТИКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ НА ЛОБОВУЮ ДОСКУ |
| 4. Оба крайних пластиковых кронштейна устанавливаются на расстоянии около 150 мм от краев крыши. Далее натяните шпагат между наружными концами этих кронштейнов. Остальные кронштейны устанавливаются с шагом около 600 мм и крепятся при помощи шурупов с гальваническим покрытием. |  |
| КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВУЮ ДОСКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕУГОЛЬНЫХ КЛИНЬЕВ |
| 5. Оба крайних треугольных клина устанавливаются на расстоянии около 150 мм от краев крыши. По нижнему краю клиньев натяните шпагат. Затем смонтируйте пластиковые кронштейны. |  |
| МОНТАЖ ЗАГЛУШЕК |
| 6. По внутренней части заглушки нанесите полоску клея шириной около 5 мм. Соединение заглушки с желобом начинайте немедленно. |  |
| 7. Установите немедленно заглушку на задний край желоба и заведите ее за передний край желоба. |  |
| УСТАНОВКА ЖЕЛОБА |
| 8. Желоба устанавливаются в кронштейнах так, чтобы расстояние от края крыши до заглушек было около 25 мм. В очень жаркую погоду это расстояние может быть сокращено до 5 мм. |  |
| УСТАНОВКА ВОРОНКИ |
| 9. Установите воронку на нужное место желоба. Отметьте на желобе диаметр отверстия воронки. |  |
| 10. Мелкозубчатым полотном ножовки произведите два косых запила напротив друг друга. Зачистите края распилов. |  |
| 11. По внутренней части периметра воронки нанесите полоску клея шириной около 5 мм, отступив 10 мм от краев. Нанесите еще по 2 полоски клея по краям отверстия. Сборку начинайте немедленно. |  |
| 12. Зацепите кромку воронки за задний край желоба и заведите его за передний край желоба. |  |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
| 13. В результате температурных перепадов пластмассовые стоки изменяют свои линейные размеры. Следовательно, они должны иметь возможность перемещения в кронштейнах. Длина желоба должна быть подобрана таким образом, чтобы расстояние от места стыкового соединения желобов до кронштейна было не менее 90 мм. |  |
| 14. При соединении желоба необходимо следить за плотной стыковкой их концов. Затем на внутреннюю часть соединительного элемента наносятся 4 полоски состава "холодной сварки" шириной 5 мм, отступив примерно 15 мм от краев. |  |
| 15. Немедленно зацепите кромку соединительного элемента за задний край желоба, а затем заведите переднюю кромку элемента за передний край желоба. |  |
| ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГЛЫ ЖЕЛОБА |
| 16. На внутреннюю часть одной половины уголка нанесите две полоски клея шириной около 5 мм. Сборку желобов производите немедленно, задвинув уголок на желоб до упора. Прижмите склеиваемые поверхности. |  |
| 17. Желоб с приклеенным уголком устанавливают в кронштейнах. Далее клей наносят на вторую внутреннюю часть уголка и следующий желоб соединяют с уголком. |  |
| РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА |
| 18. Установите крепежный кронштейн с обеих сторон расширительной воронки. Задвиньте желоб в расширительную воронку до температурной отметки, соответствующей температуре воздуха во время монтажа. Установите защелку на кронштейн посередине между двумя расширительными воронками. Подробные указания по монтажу прилагаются в комплекте поставки. |  |
| РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |
| 19. Если расстояние между углами горизонтальных стоков превышает 8 м, то устанавливается расширительный элемент. Подробные указания по монтажу прилагаются в комплекте поставки. |  |
| КОЛЕНА |
| 20. Между двумя коленами водосточной трубы обязательно устанавливается прямой отрезок трубы длиной не менее 60 мм. Колена устанавливаются по направлению стока. Если длина двойного колена превышает 600 мм, то верхнее колено приклеивается к воронке. |  |
| ХОМУТЫ ТРУБ |
| 21. Верхний хомут устанавливается непосредственно под коленом водосточной трубы. Верхнее крепежное кольцо монтируется так, чтобы оно плотно обхватывало трубу. Нижнее кольцо устанавливается так, чтобы оно свободно обхватывало трубу. Более подробные указания по монтажу - в комплекте поставки. |  |
| СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБ |
| 22. Чтобы соединить две трубы, необходимо использовать соединитель труб. Применяя соединитель труб между концами двух труб, необходимо оставить "воздушную" щель длиной не менее 20 мм. Хомут устанавливайте непосредственно под соединителем труб. |  |
| ПЕРЕХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ВОДОСБОРНИКА С КРЫШКОЙ |
| 23. При организации сброса воды в канализационную систему (водозаборный коллектор) применяют переходной элемент водосборника. Учитывая возможность расширения, труба должна заходить в переходной элемент водосборника не более чем на 100 мм. При необходимости применяется крышка. |  |
| НАКОНЕЧНИК ТРУБЫ |
| 24. При организации сброса воды на отмостку устанавливается водосточный наконечник на расстоянии минимум 20 мм от поверхности. Монтаж осуществляют с помощью состава "холодная сварка". |  |
| РАЗВЕТВЛЕНИЕ |
| 25. Применяйте разветвление труб для соединения двух труб в одну. |  |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА RUFLEX

- Разработана в Дании с учетом климатических условий России и СНГ

- Легко монтируется и не требует обслуживания

- Непревзойденный срок службы в любых погодных и климатических условиях

- Замечательно гармонирует с любым архитектурным решением

- Письменная гарантия 25 лет

- Состав для холодной сварки ПВХ "расплавляет" кромки соединяемых элементов системы, обеспечивая максимально плотное и прочное соединение;

- запатентованная форма кромки желоба RUFLEX гарантирует стабильность и жесткость лотка, придавая системе одновременно элегантность и исключительную прочность;

- термопластичные соединения водосточных труб и кровельных желобов, содержащие дополнительные элементы уплотнения, компенсируют усадку или расширение материала под воздействием температурных колебаний.

Рис.3

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Водосточная система RUFLEX надежно защищает здание от сбегающей с крыши воды, которая за считанные месяцы может разрушить поверхность стен и нарушить гидроизоляцию фундамента.

Оригинальные конструктивные элементы позволяют ей легко переносить любые температурные перепады.

Элегантность и классический стиль RUFLEX позволяют системе легко вписаться как в самые необычные, так и в очень консервативные архитектурные решения.

Конструкционная гибкость позволяет легко смонтировать систему на кровлях любой конфигурации и сложности. Водостоки RUFLEX могут быть установлены на зданиях любого возраста.

Элементы системы RUFLEX сделаны из термопластичного ПВХ, обеспечивающего ее идеальную работу при температурах от -50 °С до +50 °С.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

- Рулетка, линейка, карандаш

- Гвозди, шурупы, молоток, отвертка

- Шпагат

- Состав "холодная сварка"

- Инструмент для сгибания металлических кронштейнов

- Ножовка

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Работы по устройству водоизоляционных слоев должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-03).

5.2. К работам по устройству водоизоляционных слоев из новых материалов допускаются мужчины не моложе 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры, имеющие наряд-допуск.

5.3. Работы по устройству водоизоляционных слоев из новых материалов производятся только при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для защиты тела должны быть использованы брезентовые комбинезоны (ГОСТ 27653-88); для защиты ног - ботинки кожаные (ГОСТ 28507-90); для защиты рук - брезентовые рукавицы (ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ).

5.4. Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после осмотра основания, ограждений и мест страховки прорабом или мастером вместе с бригадиром.

5.5. По окончании работ (смены) материалы и инструменты должны быть убраны с кровли.

5.6. Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи:

| - огнетушитель пенный марки ОХП-10 (ТУ 22-4720-80) из расчета на одну секцию кровли, не менее | 2 шт. |
| --- | --- |
| - ящик с песком емкостью 0,05 м | 1 шт. |
| - лопата | 2 шт. |
| - асбестовое полотно | 1 м |
| - аптечка с набором медикаментов | 1 шт. |

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЖЕЛОБОВ И ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, С УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ КРЫШИ

| ЖЕЛОБА | ТРУБЫ |
| --- | --- |
| Размер | Внешний диаметр |
| N 10 | N 11 | N 12 | 75 мм | 90 мм | 110 мм |
| Площадь поперечного сечения, см | Внутренний диаметр, мм |
| 51 | 64 | 94 | 71,4 | 85,6 | 105,6 |
| Максимальная площадь ската крыши, на которую можно установить водосточную систему, используя 1 водосточный сток, м | Площадь водосбора, м |
| 177 | 235 | 380 | 217 | 355 | 614 |
| 111 | 147 | 238 | 166 | 273 | 471 |
| 89 | 118 | 190 | 149 | 245 | 423 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"

и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,

Санкт-Петербург, 2009