УСТАНОВКА ПОДНОЖНИКОВ ПОД ПОРТАЛЬНЫЕ И ОДНОСТОЕЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ

СОК-BЛ-10

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Отклонение отметки дна котлована (мм) | - |
| 2 | Расхождение отметок дна котлованов (мм) | 10 |
| 3 | Погрешность в положении центра опоры (мм) |  |
|  | для портальных опор | 200 |
|  | для одностоечных опор | 100 |
| 4 | Отклонение отметки верха подножника и разности между ними (мм) | ±20 |
| 5 | Погрешность в расстоянии между центрами подножников (мм) | ±50 |
| 6 | Смещение центров подножников от проектной оси траверсы (мм) | 50 |
| 7 | Толщина уплотняемого слоя (см) | 20-25 |
| 8 | Отклонение продольной оси подножника от проектного положения | ±1°30' |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Подготовка дна котлована | Установка подножников в котлован | Обратная засыпка |
| --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Отметки дна | Разность отметок дна котлованов | Створность | Вертикаль- ность | Расстояние между центрами | Разность отметок верха | Разворот центров относительно оси траверсы | Толщина уплотня- емого слоя | Плотность грунта |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ (чем проверяется) | Геодезическая рейка Нивелир Уровень | Теодолит | Отвес Метр | Рулетка PC-20 | Геодези- ческая рейка Уровень | Теодолит | Метр | Щуп |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работы | Сплошной в процессе работы | Выборочный в процессе работы в 4 местах по периметру засыпки |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Мастер | Мастер | Бригадир |
| ГДЕ РЕГИСТРИ- РУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | Акт на скрытые работы | Акт на скрытые работы |  | Акт на скрытые работы | Журнал работ по устройству железобетонных фундаментов | Акт на скрытые работы |