СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МОНТАЖА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ БАЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Состав операций и средства контроля

Таблица 1

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ |  |
|  |  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |  |
|  |  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид балок; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |  |
|  |  | - очистку опорных поверхностей и монтируемых балок от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |  |
|  |  | - наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ; | То же |  |  |
|  |  | - наличие разметки, определяющей проектное положение балок на опорах. | Измерительный |  |  |
|  | Монтаж плит перекрытий | Контролировать: |  | Общий журнал работ |  |
|  |  | - установку балок в проектное положение (отклонение от симметричности глубины опирания балок в направлении перекрываемого пролета, разность отметок лицевых поверхностей двух смежных балок); | Измерительный, каждый элемент |  |  |
|  |  | - глубину опирания балок; | То же |  |  |
|  |  | - толщину слоя раствора под балками. | " |  |  |
|  | Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования (приемки) выполненных работ, исполнительная геодезическая схема |  |
|  |  | - фактическое положение смонтированных балок (отклонение от разметки, определяющей проектное положение балок на опорах, разность отметок лицевых поверхностей смежных балок, глубину опирания балок); | Измерительный, каждый элемент |  |  |
|  |  | - внешний вид лицевых поверхностей. | Визуальный |  |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир. |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87

Предельные отклонения:

- разности отметок лицевых поверхностей двух смежных балок (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:

св.4 до 8 10 мм;
     св.8 до 16 12 мм.

- от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке балок в  направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:

св.4 до 8 6 мм;
     св.8 до 16 8 мм;

Толщина слоя раствора под балками перекрытий должна быть не более 20 мм.

Марка раствора - по проекту, подвижность  5-7 см.

Поверхности смежных балок перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.

Глубина опирания балок - по проекту.

Не допускается:

- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией;

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов

Отклонения от номинальных размеров балок, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений:

по длине балок:

св. 4 до 8 м 10 мм;
 св. 8 м 12 мм;

по толщине балок:   5 мм;

Неплоскостность нижней поверхности балок не должна превышать для балок длиной:

до 8 м 8 мм;
     св. 8 м 13 мм.

Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не должны превышать:

в плоскости балок 10 мм; 
     из плоскости балок 5 мм.