ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

МОНТАЖ ВЫШКИ-ТУР

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж вышки-тур

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Классификация и назначение

Вышка-тура имеет довольно обширную область применения. Она может использоваться в строительстве для выполнения различных ремонтных или строительно-монтажных работ, для проведения реставрационных или отделочных работ на фасадах зданий. Такие вышки с успехом применяются и внутри различных сооружений или зданий. Здесь область их применения не ограничивается только отделочными работами или ремонтом. Так, на больших складах они могут облегчать доступ к высоким стеллажам. При установке рекламных щитов такие вышки так же будут незаменимы.

Данные вышки могут различаться по высоте и по материалам, использованным для их выполнения. Также их отличие может быть в особенностях конструкции, размере настила и величине грузоподъёмности (рис.1). В большинстве случаев для изготовления тур применяются алюминий, придающий лёгкость сооружению, сталь, обеспечивающая высокую прочность и надёжность туры, но снижающая её мобильность за счёт большего веса всего сооружения. В более редких случаях могут использоваться другие материалы для изготовления составляющих вышки-тура.

Рис.1. Стандартная конструкция вышки туры:

1 - колёса для передвижения вышки; 2 - регулировочный домкрат; 3 - опора для стабилизации вышки; 4 - диагональная связь; 5 - стойка; 6 - основная маршевая рама; 7 - диагональная связь; 8 - гантель; 9 - деревянный настил; 10 - стойки перил; 11 - верхняя диагональная связь; 12 - поручень

Классификация вышек тура представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Классификация вышек тура

| Тип вышки | Особенности конструкции | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Неразборные телескопические вышки туры | наличие специального механизма позволяет выдвигать вышку на нужную высоту, такая вышка отличается небольшими размерами площадки | используются в основном внутри помещений |
| Разборные вышки | более сложная, но быстро монтирующаяся конструкция с диагоналями и опорами; все секции встраивается на втулках в опоры нижнего модуля; большие габариты площадок | такие вышки туры применяются для наружных отделочных работ и ремонта, большие рабочие площадки позволяют одновременно работать нескольким людям |

Все виды данных вышек оснащёны передвижной основой с небольшими удобными колёсами, обеспечивающими мобильность всего сооружения (рис.2-3). Мобильная вышка-тура используются в тех случаях, когда необходимо часто менять место расположения. Для фиксации передвижной вышки-туры применяются специальные тормозные винты.

Рис.2. Передвижная вышка-тура телескопическая

Рис.3. Разборная вышка-тура

2.2. Стандарты

Все параметры вышек-тур должны соответствовать требованиям стандартов к строительным настилам. Так, технические показатели вышек должны отвечать определённым климатическим условиям эксплуатации. Вышка-тура должна нести собственную нагрузку и вес работающих на ней людей и подручных инструментов и материалов. Также вся конструкция должна быть устойчивой к ветровым нагрузкам. При расчёте коэффициента надёжности вышек учитывается вес лебёдок, различных строительных подвесов, а также показатель нагрузки на грунт от вышки.

Каждый отдельный вид вышки имеет свои технические характеристики, которые указываются в сопровождающей документации. Там же упоминается о марке материалов, использованных для изготовления несущих элементов вышки. Допустимые отклонения в габаритах составляющих элементов той или иной вышки регулируются требованиями ГОСТ.

При высоте строительного настила выше 1300 см вышка тура укомплектовывается бортами и перилами. Высота ограды зависит от типа вышки. Расстояние между продольными элементами ограды должно быть не больше 45 см с защитой специальной сеткой. Также в характеристиках для каждого вида указывается допустимая нагрузка на перила и ограду. В ходе службы разрешается превышение нормируемой нагрузки не больше чем на 3%. Если конструкцией вышки предусматривается подъём людей при помощи лебёдки или крана, то сооружение должно быть оснащено строповочными приспособлениями.

Если вышка тура устраивается из стоек коробчатого или трубчатого сечения, то должны предусматриваться способы защиты от накопления воды и конденсата внутри несущих стоек. Также стандартами предусматривается окраска вышек тур при помощи стойких лакокрасочных материалов в сигнальный цвет. Перед окрашиванием все детали вышки обязаны быть огрунтованы. Все стальные детали вышки туры, стыкующиеся с алюминиевыми конструкциями, должны быть защищены от статического электричества посредством полимерного покрытия, не проводящего ток.

2.3. Монтаж

При осуществлении монтажа вышек тур выполняется такая последовательность действий:

1. Прежде всего, необходимо подготовить раму основы вышки. Винтовые опоры устанавливаются на подкладки из древесины.

2. Затем на подготовленное основание монтируются боковые рамы и стойки каркаса, рабочие поверхности и горизонтальные связи.

3. Монтаж следующих секций и стяжек выполняется на штыри каркаса предыдущего ряда.

4. Для достижения необходимой высоты вышки нужно повторить пункт 3.

5. Верхний настил устанавливается на боковины последних секций.

6. После монтажа всех вертикальных и горизонтальных стяжек монтируется защитное ограждение на высоту не менее 1,2 метра.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Вышка-тура

ОПИСАНИЕ Вышка-тур представляет собой каркасную пространственную систему, изготовленную из трубчатых элементов стоек, стяжек, диагоналей, перил, несущих балок, опирающихся на катки с тормозами, и имеющих домкраты на выдвижных балках, а также мостика рабочей площадки, оснащённой настилом и люком.

НАЗНАЧЕНИЕ Вышка-тур предназначена для проведения монтажных, отделочных и ремонтных работ, как снаружи так и внутри строений и размещение рабочих и материалов непосредственно в зоне работ на высоте до 11 м.

ОСОБЕННОСТИ:

- простота сборки;

- лёгкость и быстрота перемещения;

- изменения высоты рабочего мостика с шагом 0,42 м;

- наличие выдвижных телескопических домкратов, увеличивающих опорную поверхность несущей балки.

Технические характеристики

| Высота рабочей зоны, max, м | 11,00 |
| --- | --- |
| Высота настила, max, м | 9,00 |
| Ширина настила, м | 0,63 |
| Длина настила, м | 2,00 |
| Шаг перемещения настила, м | 0,42 |
| Полезная нагрузка на настил, max, Па | 2000,00 |
| Масса установки, кг | 346,30 |

Вышка-тура - комплектация

Несущие балки поз.1 вместе со стяжкой поз.8 и нижней диагональю поз.9 являются опорной рамой и предназначены для установки на них стоек поз.2.

Несущие балки поз.1 опираются на катки, снащённые тормозами балок центральных поз.16 и на винты опор регулируемых поз.15. Стойки поз.2 и стойки верхние поз.3 состоят из вертикальных труб, соединённых горизонтальными поперечинами с шагом 0,42 м, являющихся одновременно лестницами для подъёма на рабочую площадку.

Диагональ поз.10, рама настила поз.4, рама поз.5 и перила поз.11 связывают стойки в единую жёсткую конструкцию.

Рис.4. Вышка-тура:

1 - балка несущая; 2 - стойка; 3 - стойка верхняя; 4 - рама настила; 5 - рама; 6 - настил; 7 - люк; 8 - стяжка; 9 - диагональ нижняя; 10 - диагональ; 11 - перила; 12, 13 - борт; 14, 17 - фиксатор

Рабочий мостик состоит из рамы настила поз.4, на которой установлены настилы поз.6, люк поз.7 и бортовое ограждение поз.12 и поз.13. Как диагонали поз.10, перила поз.11, так и рамы поз.4 и поз.5 оснащены специальными фиксаторами поз.17, позволяющими жёстко закрепить их на поперечинах стоек поз.1 на любой необходимой высоте.

Винты опор регулируемых поз.15 позволяют точную установку лесов-подмостей по вертикали, независимо от неровностей поверхности рабочей зоны.

Элементы конструкции лесов вышки туры

| N п/п | Наименование | Код | Рисунок | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балка несущая | 9378.01.000 |  | L=1360...2060 B=646 | 34,60 |
| 2 | Стойка | 9378.02.000 |  | L=760 H=2300 | 14,37 |
| 3 | Стойка верхняя | 9378.03.000 |  | L=760 H=1100 | 7,34 |
| 4 | Рама настила | 9378.04.000 |  | L=2000 H=630 | 22,72 |
| 5 | Рама | 9378.05.000 |  | L=2000 B=630 | 20,60 |
| 6 | Настил | 9378.06.000 |  | L=652 H=605 | 7,44 |
| 7 | Люк | 9378.07.000 |  | L=652 B=605 | 8,02 |
| 8 | Стяжка | 9378.08.000 |  | L=2118 | 6,08 |
| 9 | Диагональ нижняя | 9378.09.000 |  | L=2254 | 6,90 |
| 10 | Диагональ | 9378.10.000 |  | L=2792 | 4,44 |
| 11 | Перила | 9378.11.000 |  | L=2194 | 3,59 |
| 12 | Борт | 9378.00.001 |  | L=585 H=150 | 1,05 |
| 13 |  | 9378.00.002 |  | L=970 H=150 | 1,75 |
| 14 | Фиксатор | 9378.00.003 |  |  | 0,087 |
| 17 |  |  |  |  |  |

Пошаговая схема сборки вышки-туры

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Сборка вышки-туры и ее последующая установка должны производиться четко в соответствии со всеми строительными нормативами, СНИПами, ГОСТами и, наконец, с технической документацией предприятия-изготовителя.

Монтаж вышки туры начинается с подготовки строительной или рабочей площадки. Ее поверхность должна быть максимально ровной, чтобы обеспечить должный уровень безопасности для людей, работающих с данным оборудованием. Помимо этого, с площадки следует убрать весь строительный мусор. Для сборки одной вышки необходимо расчистить пространство площадью в 6 кв. метров.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| N п/п | Наименование машин, механизмов и оборудования | Тип, марка, ГОСТ | Технические характеристики | Назначение | Количество на звено (бригаду) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень строительный | УС 5-2-П |  |  | 2 шт. |
| 2. | Отвес строительный |  |  |  | 2 шт. |
| 3. | Шуруповерт электрический |  |  |  | 1 шт. |
| 4. | Метр складной | МСМ-82 |  |  | 4 шт. |
| 5. | Молоток строительный |  |  |  | 5 шт. |
| 6 | Очки защитные | ГОСТ 12.4.013-85Е |  | Защита глаз | 2 шт. |
| 7 | Предохранительный пояс | ГОСТ Р 50849-96 |  | Защита рабочего от падения | 2 шт. |
| 8 | Аптечка индивидуальная | ГОСТ 23267-78 |  |  | 1 шт. |
| 9 | Защитная каска | ГОСТ EN 397-2012ССБТ |  | Защита рабочего | 2 шт. |
| 13 | Рулетка | ГОСТ 7502-98 |  | Замеры | 1 шт. |
| 14 | Метр складной металлический | ГОСТ 427-75 |  | Замеры | 1 шт. |
| 18 | Закрытая обувь с нескользящей нетравмирующей подошвой |  |  | Защита рабочего | 2 пары |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Работа должна выполняться исключительно с настила вышки, который должен быть установлен согласно ГОСТу и иметь ограждение. В том случае, если монтировать ограждение не представляется возможным, работа проводится с использованием страховочных поясов и канатов, так же установленных ГОСТом. Согласно технике безопасности проведения высотных работ, рабочий обязательно должен носить каску, указанную в ГОСТе.

Перед монтажом вышки обязательно следует подготовить площадку. Она должна быть ровной и утрамбованной, без наклонов и неровностей, но если вышка укомплектована винтовыми опорами, то допускаются незначительные перепады высот. При этом базовая секция должна быть установлена в горизонтальной плоскости, а все несущие конструкции - вертикально. Колеса вышки туры должны быть оборудованы стопорами хотя бы на 50% от общего числа. Работать без выставленных винтовых опор строго запрещено.

При монтаже вышки, а также перед ежедневным началом работ, следует проверять каждый элемент по паспорту, удостовериться в правильном и надежном соединении элементов, в целостности и прочности настилов. Только после внимательного осмотра можно приступать к эксплуатации туры. Запрещается монтировать вышку, прикрепляя ее к неустойчивым, выступающим и ветхим частям здания.

Если работа проводится на открытой местности, необходимо оборудовать вышку громоотводом и заземлением (не менее 15 Ом). Нагрузка на настил должна быть равномерной, скопление большого количества рабочих или строительного материала в одном месте запрещено. Подъем и спуск следует выполнять только по внутренней стороне несущих конструкций. Подниматься на вышку по внешней стороне маршевых рамок строго запрещено.

Если работы проводятся на высоте более 4 м, допустить вышку к эксплуатации может только комиссия во главе с инженером, рассчитав правила установки и подписав соответствующий акт. При этом необходимо установить стабилизаторы со всех стороны вышки или же с двух сторон, противоположных стене здания. При установке туры выше 6 метров, стабилизаторы должны быть установлены на каждом ярусе, с учетом возможного сильного ветра.

Строго запрещается допускать посторонних к вышке. К работам могут быть допущены лица, достигшие совершеннолетия, прошедшие инструктаж и имеющие допуск к работе на высоте от медицинской комиссии. Строгое соблюдение этих мер позволяет минимизировать риск и сделать работу на вышке максимально безопасной.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов

Состав работ:

для норм с 08-07-001-01 по 08-07-001-03:

01. Планировка места установки наружных лесов. 02. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. 03. Разборка лесов. 04. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. 05. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.

Измеритель: 100 м вертикальной проекции для наружных лесов

|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: |
| --- | --- |
| 08-07-001-01 | трубчатых для кладки облицовки |
| 08-07-001-02 | трубчатых для прочих отделочных работ |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-07-001-01 | 08-07-001-02 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43,4 | 43,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9087 | Детали деревянные лесов | м | 0,006 | 0,009 |
| 101-9093 | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0,037 | 0,035 |
| 203-0514 | Щиты настила | м | 1,1 | 3,4 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ.

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.