СБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР

СОК-BЛ-12

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Допускаемое искривление стойки (мм) на 1 пог.м | 2,5 |
| 2 | Смещение закладных деталей против проектного положения (мм) | 10 |
| 3 | Отклонение от проектных размеров между закладными деталями | ±0,01 В |
| 4 | Отклонение траверсы от горизонтали | 1:100 |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Проверка качества стойки | Сборка металлоконструкций | Присоединение металлоконструкций к стойке |
| --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Прямоли- нейность | Положение закладных деталей в плане | Расстояние между закладными деталями | Прогиб элементов траверс и тросостоек | Затяжка и раскерновка гаек | Качество болтовых соединений | Горизонтальность траверс |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ (чем проверяется) | Шнур Метр | Метр | Метр | Метр | Визуально | Визуально | Угловой шаблон Визуально |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работ | Сплошной в процессе работы | Выборочный в процессе работ 10% от общего количества | Сплошной в процессе работ |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Мастер | Мастер | Бригадир | Мастер |
| ГДЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | Журнал по монтажу железобетонных опор | Журнал по монтажу железобетонных опор | - | Журнал по монтажу железобетонных опор |