"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности при работе на электрических

# шлифовальных машинках

# Обязанности перед началом работы

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок, застегнув или обхватив широкой резинкой обшлага рукава, застегнуть все пуговицы, подготовить защитные очки.

2. Осмотреть рабочее место, убрать все из-под ног и с проходов. Если рабочая площадка скользкая (обледенела, облита маслом), то необходимо посыпать песком или шлаком. Подготовить необходимый инструмент и приспособление.

3. Проверить и убедиться в исправности шлифовальной машинки

4. Проверить правильность установки шлифовального круга на шпинделе. Боковые стороны круга должны быть перпендикулярны к оси шпинделя. Круг должен быть надежно закреплен.

5. Проверить, достаточно ли освещено рабочее место и исправность диэлектрических перчаток. Убедиться в подключении зануления. Проверить на внешний осмотр электрический кабель.

# Обязанности во время работы

1. Следить за исправным состоянием шлифовальной машинки. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

2. Пользоваться защитными очками для предохранения глаз от абразивной и металлической пыли. Надежно и прочно держать в руках шлифовальную машинку. Работать в проверенных диэлектрических перчатках.

3. Не очищать обрабатываемую поверхность руками, пользоваться в этом случае сметкой или щеткой, при выключенной машинке.

4. В случае обнаружения неисправности в работе машинки (надлом или трещина в абразивном круге)  немедленно прекратить работу и сообщить об этом мастеру.

5. При уходе с рабочего места даже на короткое время можно обесточить шлифовальную машинку.

6. Запрещается работать и проходить под подвешенным грузом.

# Обязанности после работы

1. Привести в порядок свое рабочее место. Инструмент и приспособления сдать в инструментальную кладовую.

2. Очистить шлифовальную машинку и сдать ее в кладовую или инструментальщику.

3. Отключить шлифовальную машинку от электросети, собрать электрокабель и уложить в соответствующее место

4. О всех неисправностях, замечаниях во время работы заявить мастеру или сменщику.

5. Вымыть лицо, руки или принять душ.

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________