| [организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] | Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. |
| --- | --- |

Должностная инструкция
монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда
[наименование организации]

ГАРАНТ:

См. Справку по теме: "Должностные инструкции руководителей, специалистов, работников и порядок их составления" и Список должностных инструкций по подразделениям предприятия и отраслям деятельности

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 г. N 243; Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. N 298/П-22; Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.08.2011 г. N 906н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

# 1. Общие положения

1.1. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда принимается лицо, имеющее начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

1.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя].

1.4. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда должен знать:

- основные виды такелажной оснастки;

- виды стропов и захватных приспособлений;

- правила сигнализации при монтаже;

- назначение и правила применения основного инструмента и приспособлений при монтаже строительных конструкций;

- способы выполнения строповки конструкций;

- основные виды деталей стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений;

- виды такелажных узлов;

- способы крепления канатов болтовыми зажимами;

- правила транспортировки и складирования конструкций и изделий;

- способы строповки строительных конструкций и их расстроповки;

- способы временного крепления конструкций с применением приспособлений;

- способы проверки плотности сварных швов;

- основные свойства и марки бетонных смесей;

- правила подготовки поверхностей для изоляции;

- устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ними;

- способы защиты металла от коррозии;

- способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях;

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила санитарной, личной гигиены;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);

- сортамент и маркировку применяемых материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию.

1.5. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда должен уметь:

- затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты;

- пользоваться необходимыми приспособлениями и измерительными приборами;

- читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в процессе работ.

# 2. Должностные обязанности

На монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Строповка стальных, бетонных и железобетонных конструкций.

2.2. Расстроповка конструкций на месте монтажа.

2.3. Прогонка резьбы болтов и гаек.

2.4. Выполнение работ с применением ручной лебедки.

2.5. Очистка поверхностей для изоляции.

2.6. Расконсервация метизов и высокопрочных болтов.

2.7. Пробивка отверстий и борозд вручную в бетонных и железобетонных конструкциях.

2.8. Установка и снятие болтов.

2.9. Сортировка строительных конструкций по маркам.

2.10. Укладка простых блоков при устройстве фундаментов.

2.11. Зачистка стыков собираемых конструкций.

2.12. Затяжка монтажных болтовых соединений.

2.13. Установка самонарезающих болтов.

2.14. Промазка керосином и мелом сварных швов при проверке их плотности.

2.15. Правка фасонной стали на ручных винтовых прессах.

2.16. Укладка плит дорожных покрытий.

2.17. Временное крепление конструкций.

2.18. Утепление бетонных и железобетонных конструкций.

2.19. Замоноличивание бетоном стыков и некратных мест.

2.20. Заделка кирпичом или бетоном концов балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий.

2.21. Монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров.

2.22. Установка прокладок.

2.23. Монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых панелей на металлическом каркасе.

2.24. Герметизация стыков специальными герметиками путем нанесения их кистью или шпателем.

2.25. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки из готовых щитов.

2.26. Приготовление тиоколовых и акриловых герметиков вручную.

2.27. Вязка такелажных узлов.

2.28. Разматывание и наматывание канатов.

2.29. Крепление стальных канатов болтовыми зажимами.

2.30. Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т.

2.31. Выполнение работ по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также содержанию их в надлежащем состоянии, чистке оборудования, ведению установленной технической документации.

2.32. [Другие должностные обязанности].

# 3. Права

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.

3.2. На дополнительный отпуск.

3.3. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.7. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.9. На другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

# 4. Ответственность

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[должность]

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]