ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) ВЛ 35-330 кВ

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ CBОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35-330 кВ

К-1-18-1

См.  Общую часть.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1-18-1 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных свободностоящих стальных опор ВЛ 35-330 кВ.

Карта разработана для подножников, устанавливаемых в общий котлован.

Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ ОДНОГО КОТЛОВАНА

(на одну опору)

| NN пп | Наименование | В летнее время | В зимнее время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоемкость, чел.-дней | 0,305 | 0,35 |
| 2 | Работа механизмов, машино-смен | - | - |
| 3 | Расход дизельного топлива, кг | - | - |
| 4 | Численность бригады, чел. | 3 | 3 |
| 5 | Производительность бригады в смену, котлованов (опор) | 10 | 8 |
| 6 | Продолжительность разбивки одного котлована (на опору), смен | 0,1 | 0,12 |

Организация и технология разбивки котлована

Разбивка котлована производится в следующей последовательности:

а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры), направленной на центр соседних опор,, определяется ось поворота ВЛ (А-А), забиваются колья (2) на расстоянии 4,0 м от верхних границ будущего котлована;

б) ось траверсы (Б-Б) определяется с помощью теодолита, повернув его трубу на 90°. На этой оси забиваются колья (3), см. рис.1;

в) определяются границы верхнего контура котлована, для чего откладываются размеры: а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль трассы и б/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована поперек трассы. В полученных точках забиваются колышки.

Проведя через эти точки линии параллельно осям Б-Б и А-А, получается верхний контур котлована.

В пересечениях по контуру котлована забиваются колышки.

Нижний контур котлована находится аналогичным образом.

г) закрепляются оси центров верха подножников, для чего в соответствии с разбивочным чертежом откладываются от кольев (2) параллельно оси Б размеры: г/2 - половина расстояния между центрами верха подножников и oт кольев (3), в/2 - половина расстояния между центрами верха подножников параллельно оси А.

Пересечение осей 4-4 и 5-5 соответствуют центрам верха подножников, см. рис.1.

Условные обозначения:

Центр опоры (пикетный столб)

Колышки

Колья

Рис.1 Разбивка котлована для фундаментов унифицированных промежуточных свободностоящих стальных опор ВЛ 35-330 кВ

Условные обозначения:

Центр опоры (пикетный столб)

Колышки

Колья

1.  - отклонение оси ВЛ - не более 10'

Рис.2 Допускаемые отклонения при разбивке котлована

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
на разбивку котлована для фундаментов унифицированных промежуточных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ

| NN пп | Основание норм | Состав работы | Состав бригады | Ед. изм. | К-во | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профессия и разряд | К-во |  |  | Норма времени на разб. 1 котл. в час | На весь объем в чел.-днях | В зимних условиях К=1,15 в чел.-днях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | § 23-3-1, п.3а для зимн. усл. К=1,15 по примеч.1 | Разбивка контура котлована с забивкой кольев и шпилек при числе подножников, равном 4 | Электролинейщик 5 раз. 2 раз. | 1 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики |  |  | Опора | 1 | 2,5 | 0,305 | 0,35 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0,305 | 0,35 |
|  |  | Затраты времени, бригадо-дней: | а) летом 0,305:3=0,10 б) зимой 0,35:3=0,12 |  |  |
| 2 | § 23-3-1 примеч.2 | Заготовка деревянных колышков (из расчета 30 колышков на один котлован) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чел.-часа |  | Опора | 1 | 0,72 | 0,088 |  |

Примечание: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление 
по строительству. Всесоюзный институт по проектированию 
и организации энергетического строительства  "Оргэнергострой". -
М., 1975