"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности при работе с ручным

# электрифицированным инструментомм

1. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие производственное обучение.

2. Ручной электрифицированный инструмент должен выдаваться для работы только исправным, лицам, имеющим соответствующее удостоверение на право пользования им и прошедшим инструктаж.

3. Установку рабочего инструмента, регулировку, а также ремонт можно производить только при его полной остановке и отключении.

4. Запрещается работать с механизированным инструментом с приставных лестниц, работа со стремянки допускается при наличии только на всей рабочей площадке ограждения и соответствующих упоров на ножках стремянки.

5. При перерывах в работе, при переноске электрифицированного инструмента на другое место инструмент необходимо отключить. Запрещается оставлять без надзора электрифицированный инструмент, подключенный к э/сети.

6. Запрещается во время работы натягивать, перегибать подводящие кабели электроинструмента. Не допускается пересечение их с тросами, электрокабелями, эл. сварочными проводами, находящимися под напряжением.

7. При перерывах в работе, обрыве эл. проводов и всякого рода неисправностях нужно немедленно электроинструмент отключить от э/сети.

8. Во время дождя и снегопада работа с электроинструментом на открытых площадках допускается лишь как исключение при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением диэлекгрических перчаток.

Не допускается производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных деталей.

9. В помещениях особо опасных и с повышенной опасностью при работе с ручным электроинструментом напряжение должно быть не выше 36 в.

В помещениях без повышенной опасности допускается напряжение 127-220 в, но с обязательным применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков.

Корпуса электроинструментов, работающих при напряжении свыше 36 в, должны быть заземлены (независимо от частоты тока).

10. Выдача эл. инструмента из кладовой непосредственно для работы производится с обязательной записью в соответствующий журнал с росписью получившего инструмент.

11. Передавать эл. инструмент из рук в кури на рабочем месте запрещается.

Работать с электроинструментом должен только тот, кто получил его из инструментальной кладовой.

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________