ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ВИТРАЖА ИЗ ТРЕХКАМЕРНЫХ ПВХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ В ПЕРЕГОРОДКЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ при монтаже витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу.

Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:

- типовые чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - дать рекомендуемую нормативными документами схему технологического процесса при производстве строительно-монтажных работ по монтажу витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижения себестоимости работ;

- сокращения продолжительности строительства;

- обеспечения безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рационального использования трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ (СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства") по монтажу витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монтажу витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

| - площадь витража | - S=6,72 м. |
| --- | --- |

Рис.1. Схема размещения помещений с гипсокартонными перегородками

РИС.25 - операторная; РИС.26 - кабинет мастера; РИС.27 - раздевалка; РИС.28 - электрощитовая; РИС.29 - техническое помещение; РИС.30 - коридор; РИС.31 - санузел; РИС.32 - расчетная зона; В-1 - витраж

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу.

2.2. Работы по монтажу витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, выполняемых при монтаже витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу, входят:

- разбивка мест установки перегородок;

- крепление нижних и верхних направляющих профилей;

- монтаж стоечных профилей;

- устройство теплозвукоизоляционного слоя;

- обшивка каркаса панелями ГКЛО;

- устройство витража.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA DDF343SHE LiION (n=1300 об./мин, диаметр патрона 10 мм, вес дрели Р=5 кг); электрический лобзик MAKITA 4329 (глубина реза по дереву - 65 мм, по металлу - 6 мм, N=450 Вт, n=3100 об./мин); пистолет монтажный поршневой ПЦ-52-1.

Рис.2. Пистолет монтажный поршневой ПЦ-52-1

2.5. Для монтажа витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу в качестве основных материалов используются: горизонтальный направляющий профиль ПН 75/40, вертикальный стоечный профиль ПС 75/50, соответствующие ТУ 400-28-287-81; гипсокартонные листы ГКЛО-А-УК-3000х1200х14,0 (размер листа 3000х1200х14 мм) соответствующие ГОСТ 6266-97; плиты минераловатные на синтетическом связующем П 125-1000.500.50 (размер плиты 1000х500х50 мм), соответствующие ГОСТ 9573-96; стекла класса стойкости А2 по ГОСТ 51136-2008; дюбель-гвозди ДГП 4,5Х50 (диаметр шляпки  10 мм; L - длина дюбеля 50 мм; d - диаметр шайбы 12 мм, диаметр дюбеля 4,5 мм), соответствующие ТУ 14-4-1731-92;самосверлящие самонарезающие винты СМ1-25 с потайной головкой (диаметр 7 мм, длина =25 мм), соответствующие ГОСТ 10621-80, самоклеящаяся армированная лента Дихтунгсбанд (шириной 70 мм, длина упаковки 30 м).

Рис.5.* Металлические профили для монтажа гипсокартона

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.6. Монтажный дюбель-гвоздь

Рис.7. Самонарезающий самосверлящий винт

2.6. Работы по монтажу витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- ГОСТ 6266-97. Листы гипсокартонные. Технические условия;

- ГОСТ 9573-96. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия;

- ГОСТ 51136-2008. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия;

- ГОСТ 9272-81*. Блоки стекольные пустотелые. Технические условия;

- ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия";

- ГОСТ 30673-99. "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия";

- ГОСТ 30971-2002. "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия";

- ГОСТ 23166-99. "Блоки оконные. Общие технические условия";

- ТР 152-05. "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков";

- ГОСТ 24866-99. Стеклопакеты клееные. Технические условия;

- ГОСТ 21992-83. Стекло строительное профильное. Технические условия;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по монтажу витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать ППР на строительство АГНКС и согласовать его с Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- укомплектовать бригаду монтажников конструкций, ознакомить их с проектом и технологией производства работ;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудование и доставить их на объект;

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь;

- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.

3.3. Общие положения

3.3.1. Каркасно-обшивные перегородки применяют при строительстве и реконструкции зданий гражданского и промышленного назначения, в которых постоянная относительная влажность воздуха не превышает 70%, т.е. в зданиях и сооружениях с сухим и нормальным влажностным режимом и температурой не ниже +15°С.

3.3.2. Листы гипсокартонные - листовые изделия, состоящие из несгораемого гипсового сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику.

3.3.3. Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) обладают большей сопротивляемостью огневому воздействию, чем обычные, за счет специальной пропитки, состоят из слоя гипса, армированного стекловолокном с пенообразующими поверхностно-активными добавками, оклеенного с двух сторон картоном.

3.3.4. Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками (ППЖ) предназначаются для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений, изготавливают из гидромассы по технологии мокрого формования.

3.3.5. Металлические профили для монтажа гипсокартона изготавливают холоднопрокатным способом из тонколистовой оцинкованной стали, соответствующей ГОСТ 14918-80*, в виде стальной ленты. Толщина ленты варьируется от 0,56 до 0,6 мм.

3.3.6. Гипсокартонные перегородки поэлементной сборки собираются в построечных условиях и состоят из каркаса, обшиваемого с двух сторон гипсокартонными листами. В зависимости от количества слоев обшивки перегородки могут быть одно- или двухслойными.

Для повышения тепло- и звукоизоляции между гипсокартонными листами устанавливаются полужесткие минераловатные плиты.

3.3.7. Каркас перегородок собирается из верхних и нижних направляющих и стоек. Верхние направляющие пристреливаются дюбель-гвоздями к конструкции потолка с интервалом в 50-60 см. Для компенсации возможных неровностей потолка между направляющей и потолком устанавливают упругие прокладки в виде полосы пористой резины толщиной 4 мм.

Нижние направляющие укладываются на выравнивающую стяжку и крепятся подобно верхним направляющим посредством пристрелки дюбель-гвоздями. При необходимости между нижней направляющей и стяжкой устанавливается прокладка из резиновой полосы.

Стойки каркаса устанавливаются между верхней и нижней направляющими с шагом 600 мм и крепятся к ним посредством просечки.

Гипсокартонные листы обшивки крепятся к стойкам каркаса с помощью самосверлящих самонарезающих винтов.

Силовая и слаботочная проводки, выполненные скрыто, пропускаются через отверстия в стенках стоек каркаса.

- кромки листов по линии реза зачищают с помощью наждачной бумаги;

- для увеличения шумопоглощающих характеристик металлического каркаса на него приклеиваютсамоклеящуюся армированную ленту Дихтунгсбанд. Выполненные работы по наклейке ленты необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;

- крепление листов к каркасу самосверлящими самонарезающими винтами с потайной головкой производят с помощью дрели-шуруповерта MAKITA DDF343SHE LiION, начиная от центра и далее к их краям с шагом 20-25 см;

Рис.14. Крепление гипсокартонных листов к стойкам каркаса

- первый лист укладывают так, чтобы он закрыл половину ширины профиля;

- стыки гипсокартонных листов должны быть уложены плотно друг к другу;

- установку гипсокартонных листов в проектное положение производят с зазором в пределах 10 мм от пола;

- винты необходимо завинчивать, соблюдая перпендикулярность положения их стержня к поверхности листа, с незначительным погружением их головок в толщу листа на глубину 0,8-1 мм, но так, чтобы не повредилась бумажная облицовка листа;

- во время завинчивания винтов листы в месте крепления необходимо плотно прижимать к каркасу;

- после закрепления листа необходимо, нажимая на него рукой, проверить плотность крепления и укрепить его, если требуется;

- во всех угловых соединениях и примыканиях гипсокартонных листов к наружным кирпичным стенам крепят специальные угловые профили методом просечки с отгибом;

Рис.15. Обшивка каркаса гипсокартонными листами:

а) разметка гипсокартонного листа; б) резка листа по размеру; в) вырезанные в листе с помощью насадки круглого отверстия под розетку; г) установка шаблона под лист; д) подноска и установка листа; е) крепление листа к каркасу с помощью самосверлящих винтов. 1 - шаблон; 2 - гипсокартонный лист; 3 - шуруповерт

Рис.16. Узел крепления перегородки к полу

Рис.17. Узел примыкания перегородки к стене и рядовой стык

1 - стойка; 2 - пористая резина; 3 - кирпичная стена; 4 - дюбель-гвоздь; 5 - гипсовая шпатлевка; 6 - армирующая лента; 7 - самосверлящий винт СМ1-25; 11 - гипсокартонный лист; 12 - минераловатная плита

Рис.18. Узел крепления наружных и внутренних углов перегородок

1 - стойка; 5 - гипсовая шпатлевка; 6 - армирующая лента; 7 - самосверлящий винт СМ1-25

3.6.3. Необходимо смещать торцевые стыки гипсокартонных листов на 0,4 м и более.

Торцы листов гипсокартона в обязательном порядке должны быть зачищены обдирочным рубанком, а с помощью кромочного рубанка осуществляется снятие фасок. Угол наклона режущего лезвия рубанка должен составлять 30° и заходить на  толщины гипсокартонной панели. Все кромки на стыках обрабатываются наждачной бумагой.

3.6.4. К устройству теплозвукоизоляции приступают после обшивки с одной стороны каркаса гипсокартонными листами и прокладки скрытой проводки. В межкаркасное пространство укладывают плиты минеральной ваты, что увеличивает звукоизоляционные и теплосберегающие свойства конструкции, а после этого производится обшивка металлического каркаса гипсокартонными панелями.

Рис.19. Схема крепления звукоизоляционных плит

3.6.5. Разметка и нарезка минераловатных плит производится по деревянному шаблону с помощьюэлектрического лобзика MAKITA 4329. Так как толщина теплоизоляционных плит меньше толщины перегородки, их закрепляют от смещения кусками гипсокартонных листов, набранных в пакет, толщиной, равной величине зазора между теплоизоляционной плитой и полкой швеллера направляющей. Фиксация осуществляется самосверлящим самонарезающим винтом, проходящим через полку швеллерной стойки.

3.6.6. Выполненные работы по устройству теплозвукоизоляции перегородок необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по обшивке каркаса гипсокартонными листами.

3.6.7. После принятия звукоизоляции по акту перегородку обшивают с другой стороны гипсокартонными листами.

3.6.8. Выполненные работы по монтажу перегородок из ГКЛО необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по чистовой отделке перегородок.

3.7. Монтаж стеклопакетов

3.7.1. Монтаж стеклопакетов допускается при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С. Температура внутреннего воздуха помещений, остекленных стеклопакетами, в зимний период строительства должна быть не ниже +5°С.

3.7.2. При установке витринных блоков из поливинилхлоридных профилей в каркас перегородки принята следующая последовательность основных технологических операций:

- приемка-сдача подготовленного к монтажу перегородочного проема;

- установки пароизоляционного внутреннего слоя;

- установка паропроницаемой уплотняющей ленты Робибанд ПСУЛ;

- установка и крепление витринного блока в проем;

- устройство монтажного шва (центральный, наружный, внутренний слои).

3.7.3. При установке стеклопакетов в переплеты и их креплении не допускаются перекосы и чрезмерное обжатие стеклопакетов штапиками или накладками.

Рис.20. План схемы витража В-1

3.7.4. Последовательность работ по остеклению перегородки стеклопакетами с использованием прокладок и нетвердеющих мастик:

- подготовка стеклопакетов и комплектующих материалов (прокладок, штапиков, мастик);

- наклейка боковых и торцовых прокладок на фальцы переплета (см. рис.21, а);

- нанесение на поверхность фальцев слоя нетвердеющей мастики (см. рис. 21, б);

- установка стеклопакета в переплет и плотное его прижатие к боковым прокладкам (см. рис.21, в);

- установка в зазоры между торцами стеклопакета и переплета фиксирующих торцовых прокладок, наклейка на края стеклопакета или на штапики боковых прокладок, заполнение нетвердеющей мастикой зазоров между торцами стеклопакетов и переплетом (см. рис.21, г);

- закрепление штапиков (см. рис.21, д);

- заполнение нетвердеющей мастикой или герметиками зазоров между переплетом и стеклопакетом и выравнивание поверхности швов (см. рис.21, е).

Рис.21. Установка, крепление и уплотнение стеклопакета в переплете

1 - переплет; 2 - фиксирующая боковая прокладка; 3 - опорная прокладка; 4 - герметизатор; 5 - нетвердеющая мастика; 6 - стеклопакет; 7 - штапик

3.7.5. Монтаж стеклопакетов следует производить с помощью ручных вакуум-присосок или траверс, снабженных вакуум-присосками. Надежность соединения вакуум-присосок с поверхностью стекла каждый раз должна проверяться пробным подъемом стеклопакета на высоту 5-10 см. Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении, углы и торцы стекол следует оберегать от ударов. Запрещается опирать стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание.

3.7.6. Опорные и фиксирующие прокладки следует предусматривать из морозостойкой резины по ТУ 38.105.376-72. Для фиксирующих торцовых и боковых прокладок предусматривают резину мягкую и средней твердости, для опорных - резину повышенной твердости. Опорные прокладки могут быть также предусмотрены из полимера "агат" по ТУ 6-05-964-72.

3.7.7. Для заполнения и уплотнения зазоров между стеклопакетами и переплетами следует применять нетвердеющую мастику, обладающую хорошей адгезией к стеклу и стойкостью к атмосферным воздействиям. Мастика не должна содержать минеральных и растительных масел и не должна иметь компонентов, оказывающих разрушающее воздействие на клеевые соединения стеклопакетов.

3.7.8. Эластичные профили для уплотнения и крепления стеклопакетов в переплетах окон могут изготавливаться из светоозоностойкой резины по ТУ 38.005.204-71, резины групп В и М по ТУ 38.105-376-72, губчатой резины по ТУ 38.005.204-71 или герметика профильного нетвердеющего "Бутэпрол-2" по ТУ 21-29-26-74.

3.7.9. Для наклейки резиновых прокладок и профилей применяют клей 88-НП по ТУ 38-105268-71, а прокладок "Бутэпрол-2" - уайт-спирит по ГОСТ 3134-52.

Рис.22. Размещение прокладок при установке стеклопакета в переплет

1 - стеклопакет; 2 - переплет или створка; 3 - опорная прокладка; 4 - фиксирующая торцовая прокладка; 5 - фиксирующая боковая прокладка; 6 - нетвердеющая мастика; 7 - внутреннее стекло стеклопакета

3.7.10. Работы по монтажу витринных блоков и устройству монтажных швов производят после сдачи помещения операторной под монтаж по акту сдачи-приемки витринного проема.

3.7.11. Перед монтажом витринного блока в проем производят установку паропроницаемой уплотняющей ленты "Робибанд" ПСУЛ (Предварительно сжатая Саморасширяющаяся Уплотнительная Лента), представляющей собой самоклеющуюся пенополиуритановую ленту, пропитанную специальным неопреновым составом. Лента имеет две клеевые полосы с разных сторон. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Помещенная в шов лента самостоятельно расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от всех неблагоприятных климатических воздействий.

Лента приклеивается к одной из поверхностей шва, либо к раме витринного блока, либо непосредственно к поверхности проема. Вначале ленту ПСУЛ приклеивают на вертикальные поверхности, затем на горизонтальную верхнюю. При этом тщательно выполняется заделка мест нахлеста лент. Ленту при наклеивании запрещается вытягивать и перегибать на углах проема. Все угловые и продольные соединения выполняются встык. Стыкуемые отрезки ленты плотно прижимаются друг к другу. При наклеивании ленты с липкого слоя удаляют защитную бумажную полоску, опережая отслоение защитной полосы от приклеиваемого материала примерно на 5-10 см. При этом сохраняется защитная полоска, закрывающая клеящий слой, предназначенный для крепления лент к коробке витринного блока.

Наклеивать и прикатывать ленту следует плотно по всей ее длине. Поверхность ленты должна быть ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей.

Допускается стыковка лент по длине внахлест сверху вниз. Длина стыковки должна быть не менее ширины ленты, количество стыковок на одной стороне шва не более одного.

Скорость расширения ленты зависит от температуры воздуха и поверхностей. При температуре 0°С лента расширяется за 48 часов, при температуре +30°С - за 0,5 часа.

Выполненные работы по установке ленты ПСУЛ в проемы перегородки необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по установке в проемы витринных блоков.

3.7.12. Следующим этапом является установка и крепление витринного блока в проем в соответствии с рабочими чертежами проектной документации и нормативными требованиями к номинальным размерам монтажных зазоров (см. рис.23). Монтажный зазор - пространство между поверхностью проема и коробкой витринного блока.

Витринные блоки имеют полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, стекла, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку поверхности.

Витринные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов.

Нижние плоскости проемов следует выравнивать до базовых отметок и получения монтажных зазоров не более 60 мм.

При установке витринных блоков в проемах следует наряду с их привязкой к базовым вертикальным линиям помещения обеспечивать размеры вертикальных монтажных зазоров в пределах 20-25 мм.

При установке блока в проем следует следить за тем, чтобы не повредить ранее установленные на откосы пароизоляционную и паропроницаемую ленты.

Рис.23. Размеры монтажных зазоров (швов) при установке витринных блоков

3.7.13. После установки и временной фиксации коробку витринного блока крепят к стене через вертикальную стойку каркаса перегородки при помощи универсальных пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами, а к каркасу перегородки при помощи монтажных шурупов.

Узел примыкания витринного блока к стене - конструктивная система, обеспечивающая сопряжение стены с коробкой витринного блока, включающая в себя монтажный шов, облицовочные и крепежные детали. Минимальное расстояние между крепежными элементами составляет 600 мм. Для заделки дюбелей в стеновом проеме выполняют сверление отверстий при помощи дрели-шуруповерта MAKITA DDF343SHE LiION. Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра самого дюбеля, при этом отверстие должно быть прочищено от отходов сверления.

Головки дюбелей и стопорных шурупов следует заглублять во внутреннем фальце профиля коробки, посадочные отверстия должны быть закрыты декоративными колпачками (заглушками).

Выполненные работы по установке витринных блоков в проемы необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по устройству монтажных швов, их уплотнению и герметизации.

3.7.14. После установки и закрепления в проеме перегородки витринных блоков выполняют работы по устройству монтажных швов, их уплотнению и герметизации. Монтажный шов - элемент узла примыкания, представляющий собой комбинацию из различных изоляционных материалов, используемых для заполнения монтажного зазора и обладающих заданными характеристиками.

Номинальные размеры монтажных зазоров для устройства швов устанавливают в рабочих чертежах узлов примыканий витринных блоков к стене.

3.7.15. Монтажный шов состоит из трех слоев, которые подразделяют по основному функциональному назначению:

- наружный - паронепроницаемый;

- центральный - теплоизоляционный;

- внутренний - пароизоляционный.

3.7.16. Устройство монтажного шва начинают с заполнения монтажной пеной центрального слоя шва. Этот процесс является наиболее ответственной операцией, обеспечивающей теплоизоляционные, звукоизоляционные качества шва и его долговечность. Заполнение монтажного шва пеной должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером более 10 мм не допускаются.

3.7.17. До полного расширения пены следует завершить устройство изоляции внутреннего слоя. Для этого свободный край установленной в проем паропроницаемой уплотняющей ленты "Робибанд" ПСУЛ наклеивают липкой стороной слоем на внутренние вертикальные и верхнюю горизонтальную поверхности витринного блока на ширину не менее 10 мм.

3.7.18. Устройство паронепроницаемого наружного слоя заключается в нанесении ленты из синтетического нетканого материала мембранного типа Робибанд НЛ шириной 60 мм, которая одним краем приклеивается к поверхности витринного блока, а другим - к поверхности стены (перегородки) в следующем порядке:

- от ролика отрезается необходимый кусок ленты;

- лента с обоих сторон (вдоль посередине) надрезается на длину, равную половине своей ширины;

- с клеевого состава снимается адгезивная бумага;

- лента приклеивается к витражной конструкции в четверть;

- надрезанные концы загибаются и приклеиваются к стенке;

- следующий кусок отрезанной ленты приклеивается к нижней поверхности перегородки, при этом надрезанные концы загибаются на стену, нахлестываясь на те загибы ленты, которые уже приклеены.

Приклеивать ленту необходимо плотно по всей длине со стыковкой внахлест "по сырой пене" для того, чтобы монтажная пена после расширения приклеила к себе ленту и немного её натянула.

Выполненные работы по устройству, уплотнению и герметизации монтажных швов необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по удалению защитной пленки с лицевых поверхностей витринных профилей.

3.7.19. Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажных проемов, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десяти дней.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при производстве работ по монтажу витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- ГОСТ 6266-97. Листы гипсокартонные. Технические условия;

- ГОСТ 9573-96. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, теплоизоляционные. Технические условия;

- ГОСТ 51136-2008. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия;

- ГОСТ 9272-81*. Блоки стекольные пустотелые. Технические условия;

- ГОСТ 30674-99. "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия";

- ГОСТ 30673-99. "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия";

- ГОСТ 30971-2002. "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия";

- ГОСТ 23166-99. "Блоки оконные. Общие технические условия";

- ТР 152-05. "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков";

- ГОСТ 24866-99. Стеклопакеты клееные. Технические условия;

- ГОСТ 21992-83. Стекло строительное профильное. Технические условия.

4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по устройству перегородок с витражом.

4.3. Строительный контроль качества работ включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Транспортирование и хранение

4.4.1. Гипсокартонные листы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке.

Транспортирование листов осуществляют в пакетированном виде. Транспортные пакеты формируют из листов одного вида, группы, типа продольных кромок и размеров с использованием поддонов или подкладок, которые изготавливают из древесины, гипсокартонных листов и других материалов. В качестве обвязок применяют стальную ленту или синтетическую ленту. Транспортные пакеты могут быть также упакованы в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Число обвязок, их сечение, размеры подкладок и поддонов устанавливают технологическим регламентом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку).

Габариты пакетов не должны превышать по длине 4100 мм, по ширине 1300 мм, по высоте 800 мм; масса пакета не должна быть более 3000 кг. При перевозке в открытых автомобильных транспортных средствах пакеты должны быть защищены от увлажнения.

4.4.2. Листы следует хранить в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом раздельно по видам и размерам. Хранение листов осуществляет в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и сохранности продукции. Транспортные пакеты листов при хранении могут быть установлены друг на друга в штабели в соответствии с правилами техники безопасности. При этом общая высота штабеля не должна превышать 3,5 м.

4.4.3. При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам.

4.4.4. Каждое грузовое место должно иметь транспортную маркировку, на него должны быть нанесены манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно" и "Беречь от влаги".

4.4.5. Минераловатные плиты перевозят в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Транспортная маркировка должна быть выполнена с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги". Плиты должны поставляться, как правило, в виде транспортных пакетов.

4.4.6. Плиты упаковывают в деревянные ящики, обрешетки, щиты по ГОСТ 18051. При формировании технологических пакетов для упаковки плит применяют: пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354; пленку полиэтиленовую термоусадочную по ГОСТ 25951; бумагу упаковочную битумированную и дегтевую поГОСТ 515; бумагу мешочную по ГОСТ 2228.

При формировании технологического пакета плиты должны быть обернуты со всех сторон упаковочным материалом таким образом, чтобы при хранении и транспортировании не происходило его самопроизвольное раскрытие.

Для формирования транспортных пакетов применяют многооборотные средства пакетирования: плоские поддоны с обвязкой по ГОСТ 9078, стоечные поддоны типа ПС-0,5Г, ящичные поддоны по ГОСТ 9570, а также одноразовые средства пакетирования: плоские поддоны одноразового использования с обвязкой по ГОСТ 26381, подкладные листы с обвязкой.

В качестве обвязки (средств скрепления транспортных пакетов) применяют следующие материалы: проволоку стальную по ГОСТ 3282, ленту стальную по ГОСТ 3560, ГОСТ 6009 и ГОСТ 503, катанку алюминиевую марок АКЛП-5Т, АКЛП-5ПТ по ГОСТ 13843, ленту полиэтиленовую с липким слоем по ГОСТ 20477, пленку полиэтиленовую термоусадочную по ГОСТ 25951.

Масса технологического пакета при ручных погрузочно-разгрузочных операциях не должна превышать 20 кг.

4.4.7. Высота штабеля плит, упакованных в бумагу или пленку, при хранении не должна превышать 2 м. Срок хранения плит - не более 6 мес с момента их изготовления. При истечении срока хранения плиты могут быть использованы по назначению только после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям стандарта.

4.4.8. Хранить стеклопакеты перед монтажом следует в положении "на ребро" в ящиках или стеллажах в отапливаемых помещениях. Между ящиками необходимо оставлять зазоры шириной 20 мм для проветривания. Основания стеллажей должны оклеиваться войлоком или резиной и иметь наклон 5-6°. Стеклопакеты в стеллажах устанавливаются перпендикуляр к плоскости основания. Между стеклопакетами в местах расположения распорных рамок следует устанавливать прокладки из войлока, картона и резины. На стеллаже следует хранить стеклопакеты одинаковых размеров. Стеклопакеты со склада к месту монтажа следует доставлять в ящиках или специальных кассетах.

4.4.9. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь:

- при хранении и транспортировании изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, значительных колебаний температуры и прямых солнечных лучей;

- при хранении и транспортировании изделий не допускается ставить их друг на друга, между изделиями рекомендуется устанавливать прокладки из эластичных материалов;

- изделия хранят в вертикальном положении под углом 10-15° к вертикали на деревянных подкладках, поддонах или в специальных контейнерах в крытых помещениях без непосредственного контакта с нагревательными приборами;

- не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или в другой упаковочный материал, обеспечивающий их сохранность, прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями;

- открывающиеся створки изделий перед упаковкой и транспортированием должны быть закрыты на все запирающие приборы;

- изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.5. Входной контроль

4.5.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий осуществляется:

- регистрационным методом путём анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);

- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;

- контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

4.5.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, Производственно-технического отдела и линейных ИТР. Организация входного контроля закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:

- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".

4.5.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.

Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.5.4. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;

- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот) соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы;

- наличие согласований и утверждений;

- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;

- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;

- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.

4.5.5. На строительной площадке в процессе входного контроля:

- должны быть проверены документы о качестве и маркировка конструкций, изделий, деталей с целью определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также с целью определения соответствия поступивших конструкций, деталей и крепежных элементов требованиям проекта и нормативных документов;

- также проверяется наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки, соответствие сроку годности;

- должно быть проверено наличие на конструкциях, изделиях и деталях штампа ОТК;

- должен быть произведен внешний осмотр конструкций, изделий, деталей и требуемые замеры с целью проверки соответствия их требованиям нормативно-технической документации и обнаружения недопустимых дефектов на поверхностях конструкций;

- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших конструкций, изделий, деталей должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку элементов перегородок.

4.5.6. Входной контроль листов гипсокартонных ГКЛО осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

Листы гипсокартона поставляют на объект в маркированных транспортных пакетах или отдельными маркированными листами. Маркировку транспортных пакетов листов производят при помощи ярлыков, прикрепляемых к пакету любым способом, обеспечивающим его сохранность при транспортировании. На ярлыке должно быть указано:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

- условное обозначение листов;

- номер партии и дата изготовления;

- количество листов в квадратных метрах и (или) в штуках;

- штамп службы технического контроля.

Маркировку листов производят на тыльной стороне каждого изделия несмываемой краской красного цвета при помощи трафаретов, штампов или другим способом, обеспечивающим необходимое качество маркировки. Маркировка должна быть отчетливой и содержать:

- товарный знак или (и) наименование изготовителя;

- условное обозначение листов.

Приемочный контроль осуществляют проведением приемосдаточных испытаний по следующим показателям с допускаемыми отклонениями от размеров, которые не превышают указанные в таблице 1.

Допускаемые отклонения для гипсокартонных листов

Таблица 1

| Наименование показателей | Величина допускаемых отклонений для листов |
| --- | --- |
|  | высшей категории качества | первой категории качества |
| Отклонения от прямоугольной формы: |  |  |
| по длине | ±4 мм | ±8 мм |
| по ширине | 0-4 | 0-5 |
| по толщине | ±0,5 мм | ±0,5 мм |
| Разность диагоналей | ±3 мм | ±3 мм |
| Серповидность кромки | 1 мм на метр, но не более 3 мм на всю длину |  |
| Отбитости углов в количестве более 2 по длине ребра, мм | Не допускаются | 20 |
| Повреждение продольных кромок в количестве не более двух: |  |  |
| длиной, мм | 10 | 20 |
| глубиной, мм | 3 | 5 |

- внешний вид - на лицевой поверхности листов не допускаются загрязнения, масляные пятна;

- форма и размеры - не допускаются волнистость, отбитость углов и повреждения продольных кромок;

- влажность листов не должна превышать 1%;

- сцепление гипса с картоном должно быть прочнее, чем сцепление слоев картона;

- прочность листов должна быть не менее 350 кгс;

- средняя плотность листов при нормируемой влажности должна быть не более 950 кг/м.

Длину и ширину листа измеряют рулеткой на расстоянии (65±5) мм от соответствующих кромок и посередине листа; место измерения может быть смещено от середины соответствующей стороны листа не более чем на 30 мм. При измерении длины и ширины листа показание средства измерения округляют до 1 мм.

Толщину листа измеряют толщиномером (штангенциркулем) по каждой торцевой кромке в трех местах: на расстоянии (65±5) мм от продольных кромок и посередине торцевой кромки; место измерения может быть смещено от середины торцевой кромки не более чем на 30 мм. При измерении толщины листа показание средства измерения округляют до 0,1 мм.

Отклонение от прямоугольности определяют по разности длин диагоналей. Длину каждой диагонали измеряют рулеткой один раз. При измерении диагоналей листа показание средства измерения округляют до 1 мм.

Погрешность средств измерений не должна быть более: ±0,1 мм - при измерении толщины, ±1,0 мм - при измерении других размеров листа.

4.5.7. Входной контроль металлических профилей осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

Металлические профили, поставляемые на стройку, должны соответствовать следующим требованиям:

- сталь листовая оцинкованная для металлических профилей по ГОСТ 19903-74*, 08кп-ВГ-2 ГОСТ 14918-80*;

- отклонения боковых стоек от перпендикулярности должна быть не более 3°;

- пропеллерность профиля длиной 3000 мм должна быть не более 10°;

- толщина профилей ПС10ПС14 длиной более 3000 мм должна быть =0,3 мм.

4.5.8. Входной контроль плит минераловатных осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

Плиты минираловатные поставляют на объект в транспортных пакетах. Приемочный контроль осуществляют проведением приемосдаточных испытаний по следующим показателям с допускаемыми отклонениями от размеров, которые не превышают указанные:

- разность длин диагоналей плит ППЖ и ППЖ-ГС не должна превышать 10 мм;

- образующие гофров в плитах должны быть расположены вдоль длины плиты;

- плотность минераловатных плит должна находиться в пределах 200±25 кг/м;

- теплопроводность не более 0,054 Вт/(мК).

4.5.9. Входной контроль стеклопакетов осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок, наличие и расположение подкладок, функциональных отверстий, приборов, крепежных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в сварных соединениях профилей ПВХ, наличие защитной пленки, маркировку и упаковку проверяют визуально.

Готовые витринные блоки должны иметь установленные приборы, стеклопакеты, уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях.

Внешний вид и цвет витринных блоков оценивают путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными проектом. Открытые пузыри не допускаются. Закрытые пузыри на лицевой поверхности размером до 3 мм включительно - не нормируются, размером свыше 3 до 8 мм допускаются не более 20 шт. на 1 м длины стекла; на боковой поверхности не нормируются. Инородные разрушающие включения (непроваренные частицы огнеупорных материалов) не допускаются. Инородные неразрушающие включения (непроваренные частицы шихты) размером до 1 мм не нормируются; свыше 1 до 2 мм допускается не более 6 шт. на 1 м длины стекла. Стекло должно поставляться в комплекте с уплотнителями и герметиками.

Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать полный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах.

Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками не должна быть менее 14 мм.

Поверхности стекол и стеклопакетов должны быть чистыми, не допускаются загрязнения, масляные пятна. Отклонение размеров стекла не должно превышать:

- по длине и ширине - ±5 мм;

- по высоте - 3 мм.

Стекло может быть бесцветным и цветным, армированным и неармированным, с гладкой, рифленой или узорчатой поверхностью.

Бесцветное стекло может иметь желтоватый, голубоватый или зеленоватый оттенок.

Отклонение от прямого угла, образуемого лицевыми и боковыми поверхностями, не должно превышать ±2 мм.

Отклонение от прямого угла, образуемого плоскостью торцов стекла с его лицевыми и боковыми поверхностями, не должно превышать ±2 мм.

Разность высот боковых поверхностей стекла не должна превышать 3 мм.

Отклонение от прямолинейности в плоскости (выпуклость или вогнутость) лицевых поверхностей стекла не должно превышать на 1 мм длины:

- по ширине - 2 мм;

- по длине - 4 мм.

4.5.10. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложении 1, ГОСТ 24297-87.

4.6. Операционный контроль

4.6.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.6.2. Контроль устройства витража осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера) и должен осуществляться систематически от начала до полного завершения работ.

4.6.3. При приемке законченной перегородки необходимо поверять:

- толщину шов и заполнение;

- горизонтальность и вертикальность установки перегородки;

- геометрические размеры.

4.6.4. Перед установкой в конструкции необходимо произвести тщательный визуальный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие трещины или сколы в торцах стекол, отслоения в клеевых швах, повреждения обрамляющих рамок.

4.6.5. При подготовке проемов под монтаж витринных блоков производят с учетом требований ГОСТ 30971-2002. "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия". При этом проверяют:

- подготовку поверхности проемов с оформлением акта сдачи-приемки проемов;

- размеры (предельные отклонения) проемов и витринных блоков;

- отклонения от размеров при установке витринных блоков;

- отклонения от размеров монтажных зазоров.

4.6.6. Результаты операционного контроля заносятся в Общий журнал работ (Рекомендуемая формаприведена в РД-11-05-2007).

4.7. Приемочный контроль

4.7.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД 11-02-2006.

4.7.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:

- строительного управления;

- технического надзора заказчика;

- авторского надзора.

4.7.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:

- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;

- документы о согласовании с проектными организациями - разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;

- журналы работ;

- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);

- другие документы, указанные в рабочих чертежах.

4.7.4. При приемке работ по устройству перегородок следует проверить надежность крепления ГКЛО к каркасу винтами (их головки должны быть углублены в листы в пределах 0,51,0 мм), отсутствие трещин, поврежденных мест, надрывов картона, отбитости углов, отсутствие зыбкости у перегородок.

4.7.5. Уступы между смежными листами, включая стыки прямых кромок ГКЛО, не должны превышать 1,0 мм, зазор между смежными листами должен быть в пределах 1,0 мм. Поверхность ГКЛО должна быть ровной, гладкой, без загрязнений и масляных пятен.

4.7.6. Проверить установку и закрепление накладных обрамляющих элементов на всех внешних углах и открытых торцах ГКЛО в перегородках.

4.7.7. Проверить герметизацию всех узлов сопряжения перегородок со строительными конструкциями (герметик должен быть уложен без разрывов по всему контуру сопряжения на всю глубину стыка).

4.7.8. При приёмочном контроле готовых перегородок необходимо руководствоваться предельно допускаемыми отклонениями, приведенными на рис.24.

- плоскости стеклопанели в верхнем сечении по вертикали на всю высоту - 10 мм;

- толщина шва - ±2 мм;

- прогиб в плоскости остекления элементов, на которые опирается профильное стекло, должен быть не более - 15 мм.

Не допускаются:

- трещины, выколы, пробоины в стеклопанелях;

- следы замазки, мастики, раствора, краски, жировые пятна на поверхности стеклоконструкций;

- жесткое соединение элементов профильного стекла с несущими или ограждающими конструкциями зданий, а также между собой, не допускается.

Рис.24. Предельные отклонения при устройстве перегородок

4.8. Инспекционный контроль

4.8.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

4.8.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.

4.8.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.

4.8.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.9. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 2).

Схема операционного контроля качества

Таблица 2

| Наименование контролируемых показателей | Допускаемые предельные отклонения | Способы контроля | Периодичность контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж металлического каркаса | Смещение направляющих от разбив. осей <3 мм | Измерит. рулетка, метр | В процессе пр-ва работ | Прораб |
|  | Расстояние между осями стоек ±2 мм | " | " | " |
|  | Расстояние между деталями крепления направляющих к несущим конструкциям ±5 мм | " | " | " |
| Заполнение перегородок минераловатными плитами | Зазоры между звукоизоляционными плитами, а также между ними и элементами каркаса 2 мм | " | " | " |
| Обшивка каркаса гипсокартонными листами | Минимальная величина нахлеста листа обшивки на стойку 10 мм | " | " | " |
|  | Размер шва между стыкуемыми листами - 1 мм, ±2 мм | " | " | " |
|  | Углубление головки винта или шурупа в обшивку каркаса 0,5-1 мм | " | " | " |
|  | Уступ между смежными листами вдоль шва ±1 мм | " | " | " |
| Отклонения от вертикали верха плоскости перегородок | Не более 15 мм на всю высоту помещения | Измерит. отвес, метр | " | " |
| Неровности поверхности | Не более 3 неровностей глубиной или h до 5 мм | Измерит. шаблон =2 м | " | " |
| Отклонение по ширине и высотных отметок низа оконных и дверных проемов | 10 мм на весь элемент | Нивелир, рейка, уровень | " | Геодезист |
| Готовые проемы под монтаж витражного блока | Высота и ширина +15 мм | Метр | " | Прораб |
|  | Вертикаль и горизонталь 4,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту и ширину проема | Нивелир, рейка, уровень | " | Геодезист |
|  | Смещение вертикальных осей не более 20 мм | " | " | " |
| Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных витринных блоков | 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия | Измерит. отвес, метр | " | Прораб |
| Изоляция внутреннего слоя монтажного шва (наклейка пароизоляционной ленты) | Наклейка ленты, заделка мест нахлеста лент. Ровность ленты, отсутствие складок, вздутий, воздушных пузырей | Визуально с расстояния 400-600 мм | " | " |
| Устройство центрального слоя монтажного шва (теплоизоляция монтажной пеной) | Плотность заполнения пеной, внешний вид и качество заполнения | " | " | " |
| Изоляция наружного слоя монтажного шва (наклейка паронепроницаемой ленты) | Наклейка ленты, заделка мест нахлеста лент. Ровность ленты, отсутствие складок, вздутий, воздушных пузырей | " | " | " |

4.10. По окончании выполнения работ по монтажу перегородки с витражом производится её визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности возведения перегородки с витражом путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- рабочие (КЖ) чертеж перегородки с витражом;

- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;

- акт геодезической разбивки мест установки перегородки в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;

- акты освидетельствования скрытых работ по устройству каркаса перегородки, наклейке на каркас самоклеящейся армированной ленты, установке теплоизоляционных плит в каркас, установку витринных блоков в каркас перегородки, устройство монтажного шва, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;

- паспорта и сертификаты качества на элементы каркаса, гипсокартонные листы, минераловатные плиты, армированную ленту, гипсополимерцементную шпаклевку, дюбели-гвозди, самонарезающие винты, витринные блоки, ленту ПСУЛ, ленты мембранного типа, монтажной пены;

- исполнительную схему смонтированной перегородки с витражом, с нанесёнными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперёк осей стен и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в виде отдельного чертежа в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.

Вся приемосдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006, Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002.

4.11. На объекте строительства должен вестись следующие журналы:

- Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);

- Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 3.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 3

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA | DDF343SHE LiION | шт. | 1 |
| 2. | Электрический лобзик MAKITA | 4329 | " | 1 |
| 3. | Пистолет монтажный поршневой | ПЦ-52-1 | " | 1 |
| 4. | Шпатель штукатурный |  | " | 2 |
| 5. | Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой | SDL50 | " | 1 |
| 6. | Штангенциркуль |  | " | 1 |
| 7. | Отвес стальной строительный | ОТ-600 | " | 1 |
| 8. | Метростат 300 |  | " | 1 |
| 9. | Метр складной, металлический |  | " | 2 |
| 10. | Рулетка металлическая, 20,0 м | ЗПК-30-АНТ/1 | " | 1 |
| 11. | Уровень строительный | УЗС-500 | " | 1 |
| 12. | Шнур разметочный в корпусе |  | " | 1 |
| 13. | Инвентарные подмости |  | " | 2 |
| 14. | Столик-стремянка |  | " | 2 |

5.2. Потребность в основных строительных материалах на указанный объём работ приведена в таблице 4.

Потребность в строительных материалах

Таблица 4

| N п/п | Наименование применяемых строительных материалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование ЭСН-2001 | Норма на 100 м | Потребность на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Листы гипрокартона ГКЛО-А-УК | 3000х1200х14,0 | м | проект |  | 6,048 |
| 2. | Плиты минераловатные П-125 | 1000х500х50 | " | " |  | 3,024 |
| 3. | Направляющий профиль | ПН 75/40 | м.п. | " |  | 16,8 |
| 4. | Стоечный профиль | ПС 75/50 | " | " |  | 16,05 |
| 5. | Дюбель-гвозди | ДГП 4,5х50 мм | шт. | 15-01-051-2 | 100 | 3,024 |
| 6. | Самонарезающие винты | СМ1-25 | " | " | 500 | 15,12 |
| 7. | Лента армированная | Дихтунгсбанд | м | " | 294 | 8,89 |
| 8. | Гипсополимерцементная шпатлевка | сухая смесь | кг | " | 100 | 3,024 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по монтажу витража из трехкамерных ПВХ профилей с одинарным стеклопакетом в перегородке по металлическому каркасу следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности.

6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.

6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;

- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.

6.9. К работам по монтажу перегородок допускаются лица:

- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа перегородок из панелей ГКЛО;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:

6.10.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.

6.10.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.

6.10.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.

6.10.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).

6.10.5. Электрифицированный инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.

6.10.6. Применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

6.10.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.

6.10.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети. Во время длительных перерывов в работе, при обрыве проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено.

6.10.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать кабели электроинструментов; не допускается пересечение кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.

6.10.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энергоприводу.

6.10.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

6.10.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.

6.10.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.

6.10.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.

6.10.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.

6.10.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.

6.10.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.

6.11. Работа электрифицированным инструментом

6.11.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.

6.11.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт. Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.

6.11.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.

6.11.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки.

Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.

6.11.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.

6.11.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:

- неисправности заземления;

- заедания или заклинивания рабочих частей;

- перегрева электродвигателя или редуктора;

- пробоя изоляции;

- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;

- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;

- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;

- возникновения угрозы несчастного случая.

6.11.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.

6.11.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.

6.11.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).

6.12. Работа немеханизированным инструментом

6.12.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.

6.12.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.

6.12.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.

При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.

Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.

Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 5

| Характер работ | Предельно допустимая масса груза, кг |
| --- | --- |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой | 15 |
| Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м | 10 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 10 |
| Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены | Не более 7000 |
| Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки. |

6.13. Требования безопасности при работе с монтажно-поршневым пистолетом

6.13.1. К работе с монтажно-поршневым пистолетом допускаются лица не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж и имеющие наряд-допуск на право производства работ с монтажно-поршневым пистолетом, имеющие квалификацию не ниже 3 разряда, проработавшие на монтаже не менее двух лет, прошедшие специальный курс обучения и имеющие удостоверение на право пользования пистолетом.

При работе с монтажно-поршневым пистолетом оператор должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

6.13.2. Меры безопасности до начала работ:

- убедиться в исправности и надеть спецодежду, волосы убрать под берет или кепку;

- проверить исправность пистолета и приспособлений.

6.13.3. Монтажно-поршневой пистолет применяют с разрешения главного инженера строительного управления с оформлением наряда-допуска на производство работ. Пистолет должен храниться в местах, установленных приказом по управлению. Выдавать для работы и сдавать пистолет на хранение следует ежедневно и с регистрацией в книге выдачи пистолета. Ответственными за исправное состояние пистолета ПЦ-52-1 являются лица, выдающие инструмент (инструментальщик), а также рабочий, его использующий.

6.13.4. Вместе с мастером или прорабом:

- ознакомиться с конкретным расположением мест пристрелки, весом пристреливаемых деталей;

- осмотреть строительные конструкции здания для определения пригодности к пристрелке и подбора дюбелей и заряда;

- получить инструктаж на рабочем месте, патроны и дюбеля для работы в течение смены;

- получить разрешение мастера на начало работ;

- убедиться, что мастер работ провел разметку мест забивки дюбелей;

- удалить посторонних людей из зоны работы.

6.13.5. При работе с пистолетом оператор обязан:

- подбирать дюбеля и патроны в соответствии с таблицей, помещенной на внутренней стороне металлического ящика;

- применять дюбеля и патроны только заводского изготовления;

- работать только исправным пистолетом и заряжать его только у места забивки после полной подготовки к выстрелу;

- при забивке дюбелей в железобетонные конструкции использовать арматуроискатель;

- руку, поддерживающую пристреливаемую деталь, в момент выстрела держать не ближе 150 мм от точки забивки дюбеля;

- разряжать пистолет не ранее чем через 60 сек после спуска курка, если выстрела не произошло;

- удалять патрон при несрабатывании выбрасывателя только с помощью шомпольного извлекателя;

- при работе на высоте прикреплять пистолет специальным ремнем, что исключает случайное падение пистолета.

6.13.6. Если выстрел не произошел, не открывая пистолета, следует повторить оттягивание спускового рычага 2-3 раза, если опять произошла осечка, выдержать пистолет прижатым минуту, затем открыть и удалить патрон.

6.13.7. Если дюбель зашел не полностью и возвышается над поверхностью пристреливаемой детали, следует забить его вторым выстрелом.

6.13.8. Оператору пистолета запрещается:

- забивать дюбели в хрупкие и легкопробиваемые строительные конструкции, а также в крупнофракционные бетонные конструкции (крупность зерен инертных свыше 40 мм);

- выполнять работу неисправным пистолетом;

- использовать пистолет не по назначению;

- направлять пистолет независимо от того, заряжен он или нет, на себя или других лиц;

- оставлять заряженный пистолет без надзора даже на непродолжительное время, а также переносить его заряженным с места на место;

- передавать пистолет другому лицу, за исключением ИТР, имеющих удостоверение на право руководства работами по пристрелке, для проверки исправности пистолета;

- работать без индивидуальных средств защиты - очков, противошумных наушников, перчаток и каски;

- производить выстрел без дюбеля;

- работать во взрыво- и пожароопасных помещениях;

- изменять блокировки пистолета;

- производить ремонт пистолета.

6.13.9. При креплении металлических направляющих дюбель-гвоздями к полу и потолку с помощью монтажно-поршневого пистолета возникает опасная зона в радиусе 10 м от места пристрелки и 5 м в глубину от поверхности забивки. Опасную зону следует оградить и обозначить хорошо видимыми предупредительными надписями и знаками.

6.13.10. При забивке дюбелей пистолетом надлежит удалить от рабочего места всех посторонних лиц на расстояние не менее 10 м.

Производство работ в помещениях, смежных с поверхностью, в которую производится забивка дюбелей, запрещается. Люди из этих помещений должны быть удалены, помещения закрыты и вывешена надпись: "Вход запрещен, работают с монтажно-поршневым пистолетом".

6.13.11. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- при получении травмы оказать медицинскую помощь и поставить в известность мастера.

6.13.12. Требования безопасности по окончании работы:

- сдать пистолет и патроны в соответствии с приказом по организации;

- привести в порядок свое рабочее место;

- сообщить мастеру о всех недостатках, которые имели место во время работы, и о принятых мерах по их устранению;

- снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.

6.14. При устройстве каркасно-обшивных перегородок запрещается:

- работать электроинструментом с приставных лестниц;

- натягивать и перегибать провода переносного электроинструмента;

- не допускать пересечения электропроводов с тросами, проводами, находящимися под напряжением, со шлангами для подачи кислорода, ацетилена и других газов;

- передавать переносный электроинструмент другим лицам;

- разбирать и производить самим ремонт электроинструмента;

- держаться при работе за питающий электропровод;

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электросети.

6.15. Обрезку теплоизоляционных плит необходимо производить в специально оборудованном помещении, где смонтирована вентиляция. Выполнение других работ в помещении запрещено. Работы по резке и установке теплоизоляционных плит проводят в респираторах и резиновых перчатках.

6.16. При работе с минераловатными плитами запрещается их бросать во избежание разрыва оболочки и пыления. При попадании на кожу минеральных волокон их необходимо осторожно удалить, не втирая.

6.17. Лица, работающие с минераловатными плитами, перед употреблением мыла должны промыть кожу проточной водой, не растираясь.

6.18. Категорически запрещается хранить и принимать пищу на рабочих местах. Перед приемом пищи следует снять спецодежду, вымыть руки с мылом и прополоскать рот.

6.19. При монтаже стеклопакетов должны применяться инвентарные леса, подмости или подвесные люльки. Монтаж стеклопакетов с приставных лестниц не допускается.

Монтаж стеклопакетов одновременно на нескольких ярусах (один над другим) не допускается.

6.20. Ежедневно по окончании работы все механизированные инструменты должны быть сданы лицу, ответственному за их исправность и хранение.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 4 чел., в том числе:

| Оператор монтажного пистолета 5 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Монтажник конструкций 4 разряда | - 1 чел. |
| Монтажник конструкций 3 разряда | - 1 чел. |
| Маляр строительный 4 разряда | - 1 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 15,80 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 0,16 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 4,5 м/см.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 2,6 смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 6

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Н на ед. изм. | Н на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 15-01-051-2 | Монтаж гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу | 100 м | 0,03024 | 178,70 | 1,40 | 5,40 | 0,04 |
| 15-05-021-2 | Остекление металлических переплетов стеклопакетами | " | 0,0672 | 154,81 | 1,72 | 10,40 | 0,12 |
|  | ИТОГО: | м | 6,72 |  |  | 15,80 | 0,16 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 15, Отделочные работы).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 7

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу с витражом | м | 6,72 | 15,96 | Рабочие - 4 чел. |  |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.