ВСН 34.70.072-91

Группа Е02

ЦЕННИК НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Оборудование тепловых и гидравлических электростанций

Часть 1

Оборудование тепловых электрических станций

ОКСТУ 0103

Дата введения 1991-01-01

РАЗРАБОТАН фирмой ОРГРЭС, пусконаладочными управлениями трестов "Теплоэнергомонтаж", "Южтеплоэнергомонтаж", "Центроэнергомонтаж", "Севзапэнергомонтаж", трестом "Сибэнергомонтаж", центром "Энергостройтруд" Минэнерго СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ Н.А.Акулинин, А.Ш.Вассерман, Н.Г.Гусар, А.В.Жуйков, А.Б.Зотиков, А.В.Лебедев, Е.Н.Певчева, В.И.Старцев, А.А.Федоришин (ОРГРЭС), В.И.Галкин, Л.А.Овсеев (ПНУ треста "Центроэнергомонтаж"), Г.И.Хатетовский, А.А.Елизаров; Н.Ф.Макаренко (ПНУ треста "Севзапэнергомонтаж"), О.И.Максюта, В.Б.Кузнецов, В.Л.Фейгин (ПНУ треста "Теплоэнергомонтаж"), А.А.Нестеров (ПНУ треста "Южтеплоэнергомонтаж"), В.Н.Зимбовский (трест "Сибэнергомонтаж"), Б.Я.Гуревич, Н.П.Коровин (центр "Энергостройтруд")

СОГЛАСОВАН с Госстроем СССР (Письмо от 19 декабря 1990 г N ЛЗ/2351-10), с Промстройбанком СССР (Письмо от 14 декабря 1990 г. N 11-12/501)

УТВЕРЖДЕН Приказом Минэнерго СССР от 20 марта 1991 г. N 25а

Заместитель министра А.Н.Макухин

ВНЕСЕН фирмой ОРГРЭС Минэнерго СССР

ВЗАМЕН: ВСН-40-85

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Ценник предназначен для составления смет и расчетов на выполнение пусконаладочных работ по теплосиловому оборудованию на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых энергопредприятиях, а также для расчетов с исполнителями работ.

2. Ценник может применяться всеми организациями - исполнителями пусконаладочных работ на предприятиях системы Минэнерго СССР.

3. Расценки на пусконаладочные работы определены исходя из сложности серийно выпускаемого промышленностью теплосилового оборудования в соответствии с требованиями 3-й части СНиП "Правила производства и приемки работ", действующих нормативных документов на поставку оборудования, стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, правил технической эксплуатации электростанций и сетей (ПТЭ), правил и указаний органов государственного надзора, правил производства пусконаладочных работ на ТЭС.

4. В расценках на пусконаладочные работы учтен следующий состав работ:

подготовительные работы - ознакомление с заданием; изучение проектной, заводской и нормативно-технической документации; составление и согласование технической программы и договора; составление, согласование и корректировка графика проведения пусконаладочных работ; проверка соответствия технологической схемы и основных характеристик оборудования техническим условиям (ТУ) заводов-изготовителей, СНиП, ПТЭ, правилам Госгортехнадзора СССР, техники безопасности (ПТБ), охраны труда, пожарной безопасности, безопасности в газовом хозяйстве; разработка предложений и рекомендаций для устранения обнаруженных в проектной документации отклонений и недоработок в целях обеспечения нормального ввода оборудования в эксплуатацию; разработка и согласование программ и схем промывки, продувки, пробных пусков, индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов установки (системы); разработка и согласование технологических схем-заданий на проектирование временных трубопроводов и приспособлений для пусконаладочных работ; составление спецификаций на временные элементы и трубопроводы схем промывок, продувок и индивидуальных испытаний; составление перечня и определение расхода реагентов, материальных и энергоресурсов, необходимых для проведения пусконаладочных работ, включая комплексное опробование; выполнение поверочных расчетов; определение режима работ, обеспечивающего испытания системы; разработка необходимых для производства пусконаладочных работ мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности;

наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний - внешний и внутренний осмотр всех элементов установки (системы) по отдельным технологическим узлам; проверка соответствия выполненных монтажных работ проекту, СНиП, ПТЭ, правилам Госгортехнадзора СССР, ГОСТ, ОСТ; составление ведомостей выявленных дефектов и недоделок с указанием мероприятий по их устранению; контроль за устранением выявленных дефектов и недоделок; контроль за монтажом временных схем и приспособлений, обеспечивающих проведение промывок, продувок и индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов в требуемом режиме; проверка готовности и работоспособности отдельных элементов и технологических узлов установки (системы) и сметных систем для проведения промывок, продувок и индивидуальных испытаний; наладка вспомогательных систем, оборудования, аппаратуры, приборов и устройств, обеспечивающих проведение промывок, продувок и индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов установки (системы); инструктаж монтажного персонала о порядке проведения промывок, продувок и индивидуальных испытаний; проверка правильности установки, комплектности, исправности и работоспособности запорно-регулирующей арматуры;

наладочные работы, проводимые в период индивидуальных испытаний - техническое руководство проведением промывок, продувок и индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов установки (системы); технический контроль за восстановлением штатных схем технологических систем после выполнения работ по промывке, продувке и индивидуальным испытаниям; техническое руководство проведением гидравлических испытаний после восстановления постоянных трубопроводов; техническое руководство пробными пусками установки (системы) по проектной схеме; проверка работоспособности вхолостую и в рабочем диапазоне нагрузок; проверка технологических защит и блокировок, систем управления, регулирования, контрольно-измерительных приборов; составление ведомостей недоделок и неисправностей, выявленных в период проведения промывок, продувок и индивидуальных испытаний, с указанием мероприятий по их устранению; контроль за устранением выявленных недоделок и неисправностей;

наладочные работы, проводимые в период комплексного опробования - разработка и согласование программы комплексного опробования; инструктаж монтажного и эксплуатационного персонала на рабочих местах о порядке проведения комплексного опробования; техническое руководство опробованием установки (системы) по штатной схеме в целях достижения проектных показателей; проверка, наладка и настройка оборудования в рабочих условиях; техническое руководство проведением комплексного опробования; составление ведомостей недоделок и неисправностей, выявленных при комплексном опробовании, с указанием мероприятий по их устранению; контроль за устранением выявленных недоделок и неисправностей; составление отчетной технической документации.

Примечание. Дополнительный или принципиально отличающийся от перечисленного в п.4 Технической части состав работ по отдельным группам и позициям приведен во вводных указаниях к соответствующим разделам.

5. В расценках не учтены затраты на энергетические и материальные ресурсы; содержание эксплуатационного персонала заказчика, выделяемого на время проведения пусконаладочных работ; проведение лабораторных физико-технических и химических анализов; специальные испытания, в том числе и гарантийные, не предусмотренные действующими нормативными документами; проведение шеф-наладки, осуществляемой заводом-изготовителем; проведение технического осмотра и ремонта оборудования; устранение дефектов монтажа оборудования и систем; осуществление необходимых мер для проведения пусконаладочных работ по технике безопасности и охране труда; проведение расчетов на ЭВМ; командировочные расходы (предусматриваются дополнительно в сметах на пусконаладочные работы в статье "Прочие затраты").

Средства на покрытие указанных затрат должны предусматриваться в сводных сметах на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений в порядке, предусмотренном ведомственными инструкциями по составлению этих смет.

6. В Ценнике приведены: прямые затраты (основная заработная плата, рассчитанная на основе тарифных ставок и среднемесячных должностных окладов инженеров и техников в соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР от 16 сентября 1987 г. N 562/26-43) и трудозатраты.

В случае, если на работников пусконаладочной организации распространяются другие должностные оклады, расценки следует корректировать.

7. К расценкам на пусконаладочные работы должны применяться районные и другие поправочные коэффициенты, утвержденные в установленном порядке.

При выполнении пусконаладочных работ в условиях, снижающих производительность труда, к расценкам следует применять поправочные коэффициенты:

- при наличии в зоне производства работ действующего оборудования (станков, установок, кранов, разгрузочных ковшей и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям - 1,1-1,2;

- при температуре воздуха на рабочем месте в помещении свыше 40 °С - 1,15-1,25;

- при работе в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, - 1,15.

Примечания:

1. Применение указанных коэффициентов при составлении смет должно обосновываться проектом производства работ, согласованным с заказчиком, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими условия производства работ.

2. При наличии нескольких условий, предусмотренных п.8, может быть принят только один из приведенных коэффициентов.

9. При выполнении пусконаладочных работ на опытно-промышленном (неосвоенном) оборудовании, на энергетических установках с головными образцами основного оборудования, а также на первых энергетических установках расценку на эти работы следует определять по расценке на пусконаладочные работы на аналогичном оборудовании (близком по конструкции и техническому назначению), предусмотренном Ценником, с коэффициентом 1,2.

10. В случае отсутствия в Ценнике отдельных видов оборудования расценка на пусконаладочные работы на этом оборудовании должна определяться в соответствии с действующей Инструкцией о порядке составления смет на пусконаладочные работы, утвержденной Госстроем СССР.

11. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до сдачи объекта в эксплуатацию по дополнительному соглашению с заказчиком, а также при опробовании оборудования на другом (резервном, аварийном) виде топлива, расценка определяется с коэффициентом 0,5.

Примечание. Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы технологического оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна быть подтверждена обоснованным заданием (письмом) заказчика.

12. Затраты рабочего времени производственного персонала организации-исполнителя на дорогу к месту работ и обратно (время в пути) в расценку на пусконаладочные работы не включены и учитываются по фактическим затратам.

13. При составлении смет к прямым затратам (основной заработной плате) следует применять поправочный коэффициент 1,8 , учитывающий компенсацию заработной платы, не учтенной расценками.

На итоговые прямые затраты в смете начисляются предельные нормы накладных расходов и плановых накоплений в установленном порядке.

14. Настоящий Ценник не может применяться для определения стоимости технического обслуживания и ремонта теплосилового оборудования электростанций.

РАЗДЕЛ 1

ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

1. В расценке на пусконаладочные работы поз.43 учтен состав работ, перечисленных в Технической части, а также наладка воздушной и тепловой схем.

2. В расценке на пусконаладочные работы поз.44 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также наладка тепловой схемы.

3. В расценках на пусконаладочные работы поз.90-92 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также настройка сбросных предохранительных клапанов и наладка регуляторов поддержания заданных параметров давления газа (механическая часть).

4. Расценка на пусконаладочные работы поз.1-3 определена для однопутного приемо-разгрузочного устройства (УПР) в составе: вагоноопрокидыватель, дробильно-фрезерные машины, питатели. Для двухпутного УПР расценка на пусконаладочные работы определяется с коэффициентом 1,77. Расценка на пусконаладочные работы на каждое последующее УПР определяется с коэффициентом 0,77. При наличии на электростанции узла приема топлива (вместо УПР) расценка на пусконаладочные работы определяется по поз.3.

5. Расценка на пусконаладочные работы поз.4-7 определена для конвейерной автоматизированной линии (ЛКА) для подачи топлива от УПР до бункеров сырого угля, состоящей из: семи ленточных конвейеров, двухблочного дробильного устройства, устройств для перегрузки топлива, двух ступеней металлоулавливания, устройства для отбора и разделки проб топлива, двух устройств для щепоулавливания и шести устройств для промежуточной разгрузки конвейера.

6. Расценка на пусконаладочные работы поз.8-11 определена для автоматизированной линии для подачи топлива на склад и со склада (ЛКАС), состоящей из трех ленточных конвейеров до шести качающихся питателей, до шести устройств для промежуточной разгрузки конвейера, до шести телескопических труб. Расценка на каждый последующий однотипный элемент структурной схемы ЛКАС свыше указанного определяется с коэффициентом 0,1. При выполнении пусконаладочных работ на перегружателях и других грузоподъемных механизмах, находящихся на складе, расценка на пусконаладочные работы определяется с коэффициентом 0,3 для каждого механизма.

7. Расценка на пусконаладочные работы поз.41 определена для установки, состоящей из вакуум-насоса, циклона пластинчатого фильтра, трубопроводов и арматуры в пределах установки. Расценка на каждую последующую установку для механизированной пневмоуборки тракта топливоподачи определяется с коэффициентом 0,75.

8. Расценка на пусконаладочные работы поз.42 определена для установки, состоящей из перекачивающих и дренажных насосов, резервуаров гидросмыва, трубопроводов и арматуры в пределах системы.

9. Расценка на пусконаладочные работы поз.43 определена для размораживающей секции комбинированного типа на 2 полувагона грузоподъемностью 69 т, состоящей из вентиляционной установки, потолочных и боковых экранов, воздухораспределительных коробов, пароконденсатопроводов и арматуры в пределах секции. Расценка на пусконаладочные работы на каждую последующую размораживающую секцию комбинированного типа определяется с коэффициентом 0,68.

10. Расценка на пусконаладочные работы поз.44 определена для размораживающей секции радиационного типа на 2 полувагона грузоподъемностью 69 т, состоящей из потолочных, боковых и нижних излучающих экранов, бака-расширителя конденсата, пароконденсатопроводов и арматуры в пределах секции. Расценка на каждую последующую секцию радиационного типа определяется с коэффициентом 0,61.

11. Расценка на пусконаладочные работы поз.45 определена для установки, состоящей из пылеуловителей, побудителя тяги, трубопроводов и арматуры в пределах установки. Расценка на каждую последующую аспирационную установку определяется с коэффициентом 0,75.

РАЗДЕЛ 2

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

1. В группе 1 в расценках на пусконаладочные работы учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство опрессовкой топки, газоходов и пылепроводов котла, растопкой котла, включением котла в магистраль для параллельной работы или набором нагрузки турбогенератором при блочной схеме. При проведении пусконаладочных работ на газоплотных котлах к расценке следует применять коэффициент 1,25.

2. В расценках на пусконаладочные работы поз.190-197 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство очисткой маслосистемы смазки тягодутьевых машин.

3. В расценках на пусконаладочные работы поз.198-203 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство очисткой маслосистемы смазки мельниц.

4. В расценках на пусконаладочные работы поз.204-211 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство настройкой предохранительных клапанов.

5. В расценках на пусконаладочные работы поз.212 и 213 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство очисткой маслосистемы смазки опор и гидропривода, регулировкой уплотнения РВП.

6. В расценках на пусконаладочные работы поз.231-238 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство регулировкой предохранительных клапанов и регуляторов давления греющего пара.

7. Расценка на пусконаладочные работы поз.190-197 определена для газовоздушного тракта, состоящего из дутьевых вентиляторов, дымососов, рекуперативного трубчатого воздухоподогревателя, трубопроводов и арматуры в пределах газовоздушного тракта. При отсутствии в тракте рекуперативного воздухоподогревателя к расценкам следует применять коэффициент 0,9.

8. Расценка на пусконаладочные работы поз.198-200 определена для системы, состоящей из углеразмольных мельниц, питателей сырого угля, сепараторов, трубопроводов и арматуры в пределах системы. Расценка определена для системы пылеприготовления с молотковыми мельницами или мелющими вентиляторами, при наличии в системе валковых среднеходных мельниц к расценке следует применять коэффициент 1,10. При сушке топлива с присадкой топочных газов к расценке следует применять коэффициент 1,25.

9. Расценка на пусконаладочные работы поз.201-203 определена для системы, состоящей из углеразмольных мельниц, мельничных вентиляторов, пылевых циклонов, сепараторов, трубопроводов и арматуры в пределах системы.

10. Расценка на пусконаладочные работы поз.204-211 определена для устройства, состоящего из обдувочных приборов, аппаратов дробеочистки, трубопроводов и арматуры в пределах устройства. При наличии в устройстве только обдувочных приборов или аппаратов дробеочистки к расценке следует применять коэффициент 0,6. При зольности топлива на сухую массу  более 35% к расценке следует применять коэффициент 1,2.

11. Расценка на пусконаладочные работы поз.230 определена для системы, состоящей из конденсаторов-теплообменников, эжекторов, форсунок-распылителей, защитных рубашек, трубопроводов и арматуры в пределах системы.

12. Расценка на пусконаладочные работы поз.231-238 определена для системы, состоящей из парового калорифера, теплообменников, конденсатного бака, конденсатных и сетевых насосов, трубопроводов и арматуры в пределах системы.

13. Расценка на пусконаладочные работы поз.239 определена для установки, состоящей из бака промывки РВП, емкости обмывочных вод РВП, насоса промывки РВП, погружных насосов перекачки обмывочных вод РВП, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

14. Расценка на пусконаладочные работы поз.240 определена для системы, состоящей из расширителей непрерывной и периодической продувки, барботера, трубопроводов и арматуры в пределах системы.

15. Расценка на пусконаладочные работы поз.241 определена для системы, состоящей из бака слива из котла, расширителя бака слива из котла, насоса бака слива из котла, трубопроводов и арматуры в пределах системы.

| N позиции | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Прямые затраты (основная заработная плата), руб. | Затраты труда. чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 ПАРОВЫЕ КОТЛЫ |
|  | Котел паровой энергетический, работающий на пылеугольном топливе, паропроизводительностью (т/ч) до: |  |  |  |
| 150 | 220 | шт. | 5150 | 5086 |
| 151 | 320 | " | 7180 | 7275 |
| 152 | 500 | " | 10900 | 10821 |
| 153 | 820 | " | 12200 | 12182 |
| 154 | 1000 | " | 13100 | 13195 |
| 155 | 1650 | " | 17300 | 17169 |
| 156 | 2650 | " | 20100 | 19905 |
| 157 | 3950 Котел паровой энергетический, работающий на жидком или газообразном топливе, паропроизводительностью (т/ч) до: | " | 22700 | 22466 |
| 158 | 220 | " | 3510 | 3460 |
| 159 | 320 | " | 4730 | 4737 |
| 160 | 500 | " | 7390 | 7406 |
| 161 | 820 | " | 8370 | 8352 |
| 162 | 1000 | " | 9280 | 9269 |
| 163 | 1650 | " | 12100 | 12215 |
| 164 | 2650 | " | 14200 | 14264 |
| 165 | 3950 | " | 16000 | 16074 |
| Группа 2 ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|  | Тракт газовоздушный для котлов паропроизводительностью (т/ч) до: |  |  |  |
| 190 | 220 | компл. | 1920 | 1734 |
| 191 | 320 | " | 2530 | 2363 |
| 192 | 500 | " | 3170 | 2967 |
| 193 | 820 | " | 4110 | 3942 |
| 194 | 1000 | " | 5500 | 5053 |
| 195 | 1650 | " | 7060 | 6428 |
| 196 | 2650 | " | 8210 | 7432 |
| 197 | 3950 Система пылеприготовления индивидуальная с прямым вдуванием расчетной производительностью (т/ч) до: | " | 9530 | 8539 |
| 198 | 30 | " | 2490 | 2278 |
| 199 | 60 | " | 3220 | 2952 |
| 200 | 90 Система пылеприготовления с пылевым промежуточным бункером расчетной производительностью (т/ч) до: | " | 3940 | 3614 |
| 201 | 32 | " | 3520 | 3230 |
| 202 | 50 | " | 4510 | 4146 |
| 203 | 100 Устройство для очистки наружных поверхностей нагрева котла паропроизводительностью (т/ч) до: | " | 5480 | 5042 |
| 204 | 220 | " | 675 | 606 |
| 205 | 320 | " | 881 | 798 |
| 206 | 500 | " | 1170 | 1063 |
| 207 | 820 | " | 1340 | 1219 |
| 208 | 1000 | " | 1510 | 1372 |
| 209 | 1650 | " | 1630 | 1489 |
| 210 | 2650 | " | 1780 | 1625 |
| 211 | 3950 Регенеративный воздухоподогреватель диаметром (м) до: | " | 1870 | 1713 |
| 212 | 6,8 | шт. | 742 | 654 |
| 213 | 14,0 Газопроводы с арматурой, горелочными и защитно-запальными устройствами для котла паропроизводительностью (т/ч) до: | " | 1180 | 1045 |
| 214 | 220 | компл. | 671 | 587 |
| 215 | 320 | " | 764 | 669 |
| 216 | 500 | " | 887 | 779 |
| 217 | 820 | " | 979 | 861 |
| 218 | 1000 | " | 1100 | 966 |
| 219 | 1650 | " | 1190 | 1052 |
| 220 | 2650 | " | 1310 | 1162 |
| 221 | 3950 Паромазутопроводы с арматурой, горелочными и защитно-запальными устройствами для котла паропроизводительностью (т/ч) до: | " | 1410 | 1251 |
| 222 | 220 | " | 1050 | 927 |
| 223 | 320 | " | 1150 | 1008 |
| 224 | 500 | " | 1370 | 1197 |
| 225 | 820 | " | 1410 | 1229 |
| 226 | 1000 | " | 1590 | 1383 |
| 227 | 1650 | " | 1780 | 1550 |
| 228 | 2650 | " | 2080 | 1801 |
| 229 | 3950 | " | 2170 | 1880 |
| 230 | Система впрысков котла Система подогрева дутьевого воздуха парового котла паропроизводительностыо (т/ч) до: | " | 600 | 526 |
| 231 | 220 | " | 485 | 466 |
| 232 | 320 | " | 521 | 502 |
| 233 | 500 | " | 652 | 628 |
| 234 | 820 | " | 778 | 748 |
| 235 | 1000 | " | 827 | 796 |
| 236 | 1650 | " | 887 | 852 |
| 237 | 2650 | " | 948 | 912 |
| 238 | 3950 | " | 1030 | 988 |
| 239 | Установка обмывки РВП | " | 1030 | 913 |
| 240 | Система дренажная котельного отделения | " | 487 | 428 |
| 241 | Система слива из котлов | " | 367 | 325 |

РАЗДЕЛ 3

ОБОРУДОВАНИЕ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

Вводные указания

1. Расценка на пусконаладочные работы поз.298-305 определена для установки, состоящей из осадительных и коронирующих электродов, механизмов встряхивания, направляющих решеток.

2. Расценка на пусконаладочные работы поз.306-309 определена для системы, состоящей из золосмесительных аппаратов, шлакоудаляющих устройств, устройств транспорта золошлакового материала внутри котельного отделения (каналов, коллекторов), золошлакоудаляющих устройств для транспорта пульпы до золоотвала (багерной насосной), насосной станции оборотного водоснабжения.

3. Расценка на пусконаладочные работы поз.310-313 определена для системы, состоящей из золового бункера, распределительного устройства, насосов, пневмоподъемников, золопровода с запорно-регулирующей арматурой в пределах системы, переключательных устройств, промбункера, циклонов, рукавных фильтров, дымососов, узла питания сжатым воздухом с регуляторами давления и расхода, влагомаслоотделителей.

4. Расценка на пусконаладочные работы поз.314-317 определена для системы, состоящей из питателя, вакуум-насадки, осадительной камеры, циклонов, ротоклонов, трубопроводов воды с запорно-регулирующей арматурой в пределах установки, золопровода.

5. Расценка на пусконаладочные работы поз.318-321 определена для системы, состоящей из аэрожелобов, вентиляторов, золораспределителей, промбункеров, золосмесителей, аэраторов или виброрыхлителей, трубопроводов аэрации, воздухоснабжения, отсоса воздуха.

6. Расценка на пусконаладочные работы поз.322-326 определена для золошлакоотвала, состоящего из напорных золошлакопроводов, пульповыпусков, ограждающих дамб, дренажных устройств, противофильтрационных устройств, водосбросных сооружений, бассейнов осветленной воды, насосной станции осветленной воды.

7. Расценка на пусконаладочные работы поз.327-329 определена для склада, состоящего из одного силоса (бункера), пневмозагрузчиков, аспирационных вентиляторов, виброворошителей, аэрирующих устройств, ресиверов, очистителей воздуха от влаги, масла и пыли, регуляторов давления и расхода воздуха, осадительных камер, циклонов, ротоклонов (мокрых фильтров), дымососов (пылевых вентиляторов).

Для второй и каждой последующей системы аспирации к расценке следует применять коэффициент 0,3. Для второго и каждого последующего силоса (бункера) к расценке следует применять коэффициент 0,85. При выполнении пусконаладочных работ на складе с системой аспирации с рукавным фильтром или полуавтоматизированными установками С-926 и С-925 для загрузки железнодорожных вагонов или автозоловозов к расценке следует применять коэффициент 1,2.

| N позиции | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Прямые затраты (основная заработная плата), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка электрическая золоулавливающая котла паропроизводительностью (т/ч) до: |  |  |  |
| 298 | 220 | компл. | 1150 | 1052 |
| 299 | 320 | " | 1440 | 1338 |
| 300 | 500 | " | 1740 | 1593 |
| 301 | 820 | " | 2000 | 1832 |
| 302 | 1000 | " | 2260 | 2080 |
| 303 | 1650 | " | 2800 | 2545 |
| 304 | 2650 | " | 3020 | 2746 |
| 305 | 3950 Система гидрозолошлакоудаления производительностью (по сухому золошлаку) (т/ч) до: | " | 3200 | 2906 |
| 306 | 30 | " | 3500 | 3142 |
| 307 | 100 | " | 3720 | 3352 |
| 308 | 250 | " | 4080 | 3687 |
| 309 | 1200 Система пневмозолоудаления напорная производительностью (т/ч) до: | " | 4390 | 3979 |
| 310 | 20 | " | 1760 | 1590 |
| 311 | 40 | " | 2350 | 2165 |
| 312 | 60 | " | 2850 | 2603 |
| 313 | 100 Система пневмозолоудаления вакуумная производительностью (т/ч) до: | " | 3280 | 2985 |
| 314 | 5 | " | 1540 | 1374 |
| 315 | 10 | " | 1980 | 1801 |
| 316 | 20 | " | 2400 | 2176 |
| 317 | 50 Система пневмозолоудаления с аэрожелобами производительностью (т/ч) до: | " | 2720 | 2467 |
| 318 | 20 | " | 1670 | 1506 |
| 319 | 40 | " | 2180 | 2011 |
| 320 | 60 | " | 2730 | 2490 |
| 321 | 100 Золошлакоотвал объемом, млн. м | " | 3260 | 2968 |
| 322 | 10 | " | 1500 | 1302 |
| 323 | 20 | " | 1730 | 1499 |
| 324 | 30 | " | 2070 | 1810 |
| 325 | 40 | " | 2590 | 2225 |
| 326 | 50 Склад для сбора, хранения и передачи золы с целью ее дальнейшего использования с одним бункером (силосом) и при одной системе аспирации вместимостью (т) до: | " | 2940 | 2517 |
| 327 | 500 | " | 1800 | 1594 |
| 328 | 1500 | " | 2270 | 2030 |
| 329 | 3000 | " | 2750 | 2460 |

PA3ДЕЛ 4

ПАРОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

1. В группах 1 и 2 в расценках на пусконаладочные работы учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство опробованием валоповоротного устройства, пробным набором вакуума и пробным пуском турбоагрегата, опробованием автомата безопасности; контроль за вибрационным состоянием турбоагрегата с измерением вибрации при пробном пуске и наборе мощности.

2. В группе 3 в расценках на пусконаладочные работы учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также наладка, испытания и снятие характеристик системы регулирования на остановленной турбине, при работе турбин на холостом ходу и под нагрузкой; подготовка экспериментальной аппаратуры и электрических цепей к проведению динамических испытаний; техническое руководство подготовкой и проведением динамических испытаний со сбросом паровой нагрузки с номинальной мощности турбины, со сбросом электрической нагрузки с номинальной мощностью до холостого хода или собственных нужд, с импульсной разгрузкой энергоблока.

5. Расценка на пусконаладочные работы поз.810-812 определена для системы, состоящей из поста газового управления с трубопроводами, арматурой, средствами измерения; осушителя газа с холодильно-компрессорным агрегатом, испарителем, трубопроводами и арматурой.

6. Расценка на пусконаладочные работы поз.813 определена для системы, состоящей из бака для дистиллята, насосов, фильтров охладителей, теплообменников, арматуры и трубопроводов в пределах системы.

7. Расценка на пусконаладочные работы поз.814 определена для системы, состоящей из компенсационного бака, насосов, водоводяных теплообменников, арматуры и трубопроводов в пределах системы.

8. Расценка поз.815 определена для системы, состоящей из насосов, водоводяных теплообменников, трубопроводов и арматуры в пределах системы.

9. Расценка поз.816 и 817 определена для станции, состоящей из компрессора для водорода на давление 15 МПа с вспомогательной аппаратурой, ресивера низкого давления водорода, системы автоматизации.

10. Расценка поз.818-822 определена для установки, состоящей из одного электролизера фильтр-прессного типа, разделительной колонки, газоотделителей, регуляторов давления, совмещенных с промывателем, теплообменника для электролита, насоса-дозатора, ресиверов, трубопроводов и арматуры в пределах установки. Для установки, состоящей из двух и более электролизеров, расценка пусконаладочных работ для второго и каждого последующего электролизера определяется с коэффициентом 0,8.

| N позиции | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Прямые затраты (основная заработная плата), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система водородного охлаждения турбогенератора (синхронного компенсатора) мощностью (МВт) до: |  |  |  |
| 810 | 215 | компл. | 908 | 844 |
| 811 | 500 | " | 1230 | 933 |
| 812 | 800 | " | 1470 | 1117 |
| 813 | Система водяного охлаждения обмоток статора или ротора турбогенератора | " | 1560 | 1556 |
| 814 | Система водяного охлаждения газоохладителей турбогенератора при замкнутой схеме охлаждения | " | 1130 | 1128 |
| 815 | Система водяного охлаждения газоохладителей турбогенератора при разомкнутой схеме охлаждения Станция водородонаполнительная с одним водородным компрессором при давлении до 15 МПа производительностью (м/ч) до: | " | 979 | 982 |
| 816 | 50 | " | 981 | 948 |
| 817 | 150 Установка электролизная для получения водорода с одним электролизером производительностью (м/ч) до: | " | 1540 | 1247 |
| 818 | 20 | " | 988 | 947 |
| 819 | 40 | " | 1020 | 970 |
| 820 | 100 | " | 1050 | 981 |
| 821 | 200 | " | 1200 | 1063 |
| 822 | 300 | " | 1300 | 1118 |

РАЗДЕЛ 10

ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вводные указания

1. В группе 1 в расценках на пусконаладочные работы учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство приемом и приготовлением технического реагента и подачей его в контур котла или бак кислотной промывки.

2. В расценках на пусконаладочные работы по поз.890-893 учтен следующий состав работ: ознакомление с заданием; изучение технической документации; составление и согласование технической программы и договора; участие в проведении вырезки контрольных образцов труб из различных поверхностей нагрева для определения исходной загрязненности труб окислами железа; травление образца; выбор схемы и методики химической очистки; разработка и согласование календарного плана; проведение поверочных химико-технологических расчетов для уточнения расхода реагентов; участие в составлении и разработке подробной технологической карты предпусковой химической очистки; разработка схемы нейтрализации отработанного раствора; составление перечня мероприятий по обеспечению техники безопасности и охраны труда; внешний осмотр оборудования и трубопроводов, подлежащих химической очистке; контроль за монтажом пробоотборных устройств с холодильниками, относящихся к схеме химической очистки; техническое руководство приготовлением реактивов, необходимых для проведения химических анализов; инструктаж монтажного и эксплуатационного персонала; участие в гидравлических испытаниях временных трубопроводов кислотной промывки; проверка готовности и исправности арматуры, наличия и правильности врезки КИП; участие в приготовлении рабочего раствора реагента, пассивирующего и нейтрализующего растворов, определение концентрации реагента, участие в организации химического контроля; техническое руководство водной промывкой контура технической водой, проведением кислотной очистки, вытеснением кислотного раствора технической водой, обменом технической воды на обессоленную; обеспечение непрерывного химического контроля; участие в нейтрализации моющего и пассивирующего раствора; участие в проведении вырезки контрольных образцов труб из различных поверхностей нагрева; определение остаточной загрязненности труб окислами железа; составление и согласование акта о результатах проведения химической очистки; составление отчетной технической документации.

3. В расценках на пусконаладочные работы поз.894-897 учтен следующий состав работ: ознакомление с заданием; изучение технической документации; составление и согласование технической программы, договора и графика проведения пусконаладочных работ; разработка и согласование средств дополнительного теплотехнического контроля для проведения парокислородной очистки (ПКО); разработка и согласование рабочих программ гидроиспытания схемы ПКО, очистки трубопроводов кислорода, проведения ПКО; осмотр схемы ПКО; техническое руководство очисткой трубопроводов кислорода, проведением гидравлических испытаний схемы ПКО; проверки работы установки измерения и регулирования расхода кислорода; участие в опробовании арматуры с ручным и электрическим управлением в схеме ПКО; составление ведомости выявленных дефектов и недоделок с указанием мероприятий по их устранению, контроль за устранением дефектов; контроль за прогревом схемы ПКО собственным или сторонним паром и контролем давления и температуры по всему тракту ПКО; техническое руководство продувкой тракта ПКО без подачи и с подачей кислорода, продувкой тракта после прекращения подачи кислорода; контроль за расхолаживанием схемы ПКО; организация вырезки образцов и вскрытия камер котла; исследование образцов и осмотр камер; контроль за восстановлением штатной схемы очищенного тракта; составление отчетной документации.

4. В расценках на пусконаладочные работы поз.902-916 учтен следующий состав работ: ознакомление с заданием, составление и согласование технической программы и договора; изучение и анализ заводской документации; составление и согласование рабочей программы и календарного графика выполнения очистки; определение удельной загрязненности и состояния внутренней поверхности маслопроводов; оперативно-техническое руководство механической очисткой маслопроводов; составление и ведение формуляра механической очистки маслопроводов и оборудования; разметка точек врезок КИПиА во время контрольной сборки на блоках маслопроводов; контроль за монтажом временных схем; участие в приготовлении раствора кислоты; организация отбора проб; контроль за загрузкой маслопроводов в ванну и временем выдержки; контроль за выемкой маслопроводов из ванны, продувкой, консервацией, за температурой раствора, концентрацией железа в растворе; ведение формуляра очистки блоков маслопроводов; составление технической документации.

5. В расценке на пусконаладочные работы поз.927 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство приготовлением и подачей консервирующего раствора реагента, химическим контролем за проведением консервации с отбором проб из пробоотборных точек.

6. Расценка на пусконаладочные работы поз.870 и 871 определена для реагентного хозяйства, состоящего из емкости для реагента, вакуум-насоса, насосов для перекачки реагентов, баков запаса воды, разгрузчиков реагентов, арматуры и трубопроводов в пределах хозяйства.

7. Расценка на пусконаладочные работы поз.872 и 873 определена для реагентного хозяйства, состоящего из емкости для реагента, вакуум-насосов, насосов для перекачки реагента, мешалки, насоса мешалки, разгрузчика реагента, баков запаса воды, трубопроводов и арматуры в пределах хозяйства.

8. Расценка поз.890-893 определена для проведения предпусковой химической очистки промываемого контура в составе: экранные поверхности нагрева, пароперегреватели, экономайзеры, трубопроводы в пределах котла, паропроводы свежего пара и пара промперегрева, конденсатно-питательный тракт, деаэратор с трубопроводами и арматурой.

9. Расценка поз.894-897 определена для проведения предпусковой парокислородной очистки парового котла и главных станционных трубопроводов: экранных поверхностей, экономайзера, пароперегревателя, трубопроводов в пределах котла, паропроводов свежего пара и пара промперегрева, РОУ и БРОУ.

10. Расценка на пусконаладочные работы поз.925 и 926 определена для установки, состоящей из насосов кислотной промывки, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

11. Расценка на пусконаладочные работы поз.927 определена для установки, состоящей из баков для приготовления концентрированного и рабочего консервирующих растворов, насоса, механического фильтра, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

| N позиции | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Прямые затраты (основная заработная плата), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО ХИМИЧЕСКИХ ОЧИСТОК ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|  | Реагентное хозяйство для одного жидкого химического реагента, применяемого в химической очистке котла паропроизводительностью (т/ч) до: |  |  |  |
| 870 | 500 | компл. | 704 | 740 |
| 871 | 3950 Реагентное хозяйство для одного твердого химического реагента, применяемого в химической очистке котла паропроизводительностью (т/ч) до: | " | 762 | 808 |
| 872 | 500 | " | 866 | 896 |
| 873 | 3950 | " | 974 | 1020 |
| Группа 2 ПРЕДПУСКОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|  | Предпусковая химическая очистка (промывка) пароводяного тракта энергоблока: С барабанным котлом паропроизводительностью (т/ч) до: |  |  |  |
| 890 | 500 | Комплекс работ на одном котле | 2130 | 2174 |
| 891 | 670 | То же | 2190 | 2240 |
|  | с прямоточным котлом паропроизводительностью (т/ч) до: |  |  |  |
| 892 | 1000 | " | 2400 | 2452 |
| 893 | 3950 Предпусковая парокислородная очистка пароводяного тракта: барабанного котла паропроизводительностью (т/ч) до: | " | 2450 | 2504 |
| 894 | 500 | " | 2990 | 2691 |
| 895 | 670 прямоточного котла паропроизводительностью (т/ч) до: | " | 3410 | 3072 |
| 896 | 1000 | " | 4120 | 3704 |
| 897 | 3950 | " | 4840 | 4362 |
|  | Предпусковая химическая очистка маслосистемы смазки турбоагрегата энергоблока мощностью (МВт) до: |  |  |  |
| 902 | 50 | Комплекс работ | 890 | 789 |
| 903 | 110 | То же | 954 | 845 |
| 904 | 215 | " | 1040 | 923 |
| 905 | 500 | " | 1120 | 990 |
| 906 | 800 Предпусковая химическая очистка маслосистемы уплотнения вала турбогенератора энергоблока мощностью (МВт) до: | " | 1210 | 1067 |
| 907 | 300 | " | 579 | 516 |
| 908 | 800 | " | 805 | 714 |
| 909 | Предпусковая химическая очистка маслосистемы гидроподъема ротора турбогенератора Предпусковая химическая очистка маслосистемы питательного насоса с электроприводом энергоблока мощностью (МВт) до: | " | 305 | 270 |
| 910 | 215 | " | 454 | 403 |
| 911 | 800 | " | 511 | 454 |
| 912 | Предпусковая химическая очистка маслосистемы питательного насоса с турбоприводом | " | 425 | 378 |
| 913 | Предпусковая химическая очистка маслосистемы конденсатного насоса | " | 465 | 414 |
| 914 | Предпусковая химическая очистка маслосистемы циркуляционного насоса | " | 468 | 416 |
| 915 | Предпусковая химическая очистка системы очистки, заполнения и опорожнения маслосистем машинного зала | " | 336 | 298 |
| 916 | Предпусковая химическая очистка маслоснабжения системы регулирования турбоагрегата | " | 676 | 601 |
| Группа 3 УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|  | Установка для химической очистки котлов паропроизводительностью (т/ч) до: |  |  |  |
| 925 | 800 | компл. | 656 | 562 |
| 926 | 3950 | " | 838 | 718 |
| 927 | Установка подачи реагентов для консервации котла | " | 579 | 604 |

6. В расценках на пусконаладочные работы поз.1156-1161 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также контроль за приготовлением рабочих растворов реагентов.

7. В расценках на пусконаладочные работы поз.1310-1321 учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство подготовкой регенерирующих растворов кислоты и щелочи, контроль за загрузкой, отмывкой и регенерацией фильтрующих материалов.

8. В группе 8 в расценках на пусконаладочные работы учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также проверка качества антикоррозионных покрытий на оборудовании, контактирующем с агрессивными средами.

9. В группе 9 в расценках на пусконаладочные работы учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также техническое руководство приготовлением рабочих растворов реагентов требуемой концентрации.

10. В группе 10 в расценках на пусконаладочные работы учтен следующий состав работ: ознакомление с заданием; получение и изучение технической и проектной документации; составление и согласование технической программы, договора и графика пусконаладочных работ; разработка технологических схем-заданий на проектирование временных трубопроводов и приспособлений, необходимых для обеспечения пусконаладочных работ; внешний и внутренний осмотр оборудования и отдельных технологических узлов; техническое руководство сборкой системы отбора и подготовки проб и дозирования корректирующих реагентов; определение соответствия выполненных монтажных работ проекту; составление перечня дефектов с указанием мероприятий по их устранению; контроль за устранением выявленных дефектов; разработка графика химического контроля; проверка правильности монтажа внутрикотловых устройств, устройств подготовки проб, приборов химического контроля, узла дозирования корректирующих реагентов; техническое руководство пробным пуском механизмов узла дозирования корректирующих реагентов; техническое руководство режимом водных промывок пароводяного тракта; обеспечение требуемого качества питательной воды при паровом опробовании; участие в продувке паропроводов и пробных пусках котла (энергоблока); регулирование продувочного режима котла; настройка насосов-дозаторов и подбор режима коррекционной обработки теплоносителя; техническое руководство организацией химического контроля; контроль качества воды, пара, конденсата в пароводяном тракте; проверка качества потоков, составляющих питательную воду; выявление источников загрязнения питательной воды; регулирование водного режима направлением потоков, составляющих питательную воду, в тракт или на сброс в зависимости от их качества; корректировка инструкции по ведению водного режима; обработка и анализ полученных материалов; составление отчетной технической документации.

11. В группе 11 в расценках на пусконаладочные работы учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также определение биоорганизмов, вызывающих загрязнение трактов технического водоснабжения; определение качества подпиточной и циркуляционной воды; выполнение гидрохимических расчетов по установлению накипеобразующих свойств воды; определение дозы реагента; контроль за установлением стабильного гидрохимического режима в циркуляционной системе (наблюдение за достижением предельной концентрации солей; обработка данных химических анализов добавочной и циркуляционной воды; определение степени упаривания, расхода продувки, подпитки и т.д.); определение фактического режима обработки воды.

12. Расценка на пусконаладочные работы поз.1030-1031 определена для установки, состоящей из электродиализной установки, баков исходной воды, рассола, дилюата; механических ловушек, декарбонизаторов; фильтров тонкой очистки; бака-мерника кислоты, насосов исходной воды, рассола, дилюата, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

13. Расценка на пусконаладочные работы поз.1032-1035 определена для установки, состоящей из электродиализной обессоливающей установки, баков исходной воды, рассола, дилюата, декарбонизатора, механических ловушек, фильтров тонкой очистки, насосов исходной воды, рассола, дилюата, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

14. Расценка на пусконаладочные работы поз.1036 и 1037 определена для установки, состоящей из электродиализной концентрирующей установки, осветлителя, баков исходной воды, рассола (концентрата), дилюата, механических ловушек, фильтров тонкой очистки, узла обработки воды активными пылевидными углями, насосов исходной воды, рассола (концентрата), трубопроводов и арматуры в пределах установки.

15. Расценка на пусконаладочные работы поз.1038 и 1039 определена для установки, состоящей из электродиализной установки для получения кислоты и щелочи, механических ловушек, фильтров тонкой очистки, узла повторного использования кислоты и щелочи, насосов исходной воды, щелочи, дилюата, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

16. Расценка на пусконаладочные работы поз.1057-1059 определена для установки, состоящей из пароводяных и водоводяных теплообменников, насосов сырой воды, конденсатных насосов, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

17. Расценка на пусконаладочные работы поз.1060-1065 определена для установки, состоящей из механических и сорбционных фильтров, баков, насосов, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

18. Расценка на пусконаладочные работы поз.1066-1071 определена для установки, состоящей из осветлителей, мерников коагулянта, дозаторов рабочего раствора коагулянта, баков, насосов, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

19. Расценка на пусконаладочные работы поз.1072-1083 и 1090-1095 определена для установки, состоящей из осветлителей, мерников, мешалок и дозаторов рабочих растворов, насосов, баков осветленной воды, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

20. Расценка на пусконаладочные работы поз.1084-1089 определена для установки, состоящей из осветлительных (механических) фильтров, мерников и дозаторов рабочего раствора коагулянта, баков, насосов, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

21. Расценка на пусконаладочные работы поз.1120-1149 определена для установки, состоящей из фильтров, эжекторов раствора соли, насосов, баков, насосов-дозаторов, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

22. Расценка на пусконаладочные работы поз.1150-1155 определена для установки, состоящей из аппаратов магнитных или акустических, насосов, баков, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

23. Расценка на пусконаладочные работы поз.1156-1161 определена для установки, состоящей из декарбонизаторов, насосов-дозаторов раствора кислоты, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

24. Расценка на пусконаладочные работы поз.1162-1167 определена для установки, состоящей из узлов приготовления и дозирования раствора силиката натрия, смешения обрабатываемой воды с силикатом, подщелачивания обработанной воды, насосов-дозаторов силиката натрия, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

25. Расценка на пусконаладочные работы поз.1189-1236 и 1260-1262 определена для установки, состоящей из фильтров, декарбонизаторов, насосов, баков, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

26. Расценка на пусконаладочные работы поз.1280-1291 определена для установки, состоящей из фильтров, насосов, баков очищенной воды, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

27. Расценка на пусконаладочные работы поз.1310-1313 определена для установки, состоящей из электромагнитных фильтров, фильтров смешанного действия, фильтров-регенераторов, насосов, насосов-дозаторов, баков, трубопроводов и арматуры в пределах установки. При наличии в установке только фильтров смешанного действия к расценке следует применять коэффициент 0,7.

28. Расценка на пусконаладочные работы поз.1314-1317 определена для установки, состоящей из механических насыпных фильтров, фильтров смешанного действия, фильтров-регенераторов, баков растворов реагентов, насосов-дозаторов, насосов, трубопроводов и арматуры в пределах установки. Для установки с катионитными фильтрами и фильтрами смешанного действия к расценке следует применять коэффициент 1,1.

29. Расценка на пусконаладочные работы поз.1318-1321 определена для установки, состоящей из фильтров катионитных и анионитных, насосов, насосов-дозаторов, баков, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

30. Расценка на пусконаладочные работа поз.1350 определена для установки, состоящей из баков-нейтрализаторов отмывочных вод, бака сброса обводненного шлама, узла приготовления и дозирования нейтрализующего реагента, насосов осветленной воды и обводненного шлама, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

31. Расценка на пусконаладочные работы поз.1354-1356 определена для установки, состоящей из баков-нейтрализаторов, узлов приготовления и дозирования нейтрализующих реагентов, бака обводненного шлама, насосов осветленной воды и рециркуляции, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

32. Расценка на пусконаладочные работы поз.1357-1368 определена для установки, состоящей из баков-нейтрализаторов, узлов приготовления и дозирования нейтрализующих реагентов, насосов рециркуляции, осветленной воды и обводненного шлама, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

33. Расценка на пусконаладочные работы поз.1369-1372 определена для установки, состоящей из баков-усреднителей, насосов, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

34. Расценка на пусконаладочные работы поз.1375 и 1377 определена для установки, состоящей из осветлителей (сатураторов), насосов, дозаторов рабочих растворов, баков, мешалок, мерников, трубопроводов и арматуры в пределах установки.

35. Расценка на пусконаладочные работы поз.1390-1393 определена для установки, состоящей из разгрузчиков сыпучих (твердых) реагентов, ячеек, сухого хранения реагента, насосов рециркуляции реагента, мерников и мешалок концентрированного реагента, удалителей осадка.

36. Расценка на пусконаладочные работы поз.1394-1397 определена для устройства, состоящего из разгрузчиков жидких реагентов, вакуумных насосов, перекачивающих насосов, мерников, баков-хранилищ концентрированного раствора, цистерны-вытеснителя реагента.

РАЗДЕЛ 14

СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС

Вводные указания

1. В группе 1 в расценках на пусконаладочные работы учтен следующий состав работ: ознакомление с заданием, изучение и анализ технической документации (проектной, заводской, технологической, нормативной); составление технической программы и календарного графика выполнения пусконаладочных работ с увязкой его с графиком выполнения строительно-монтажных работ; корректировка графика в период проведения строительно-монтажных работ с учетом сложившейся технологической обстановки на пусковом комплексе; составление пооперационных программ на проведение пусконаладочных работ, участие в комплектовании пружинных подвесок и опор; проверка геометрических размеров пружин и блоков пружин в соответствии с ОСТ; снятие характеристик пружин, составление таблиц и графиков; осмотр трубопроводов и опорно-подвесной системы на соответствие проекту; составление ведомостей выявленных дефектов и недоделок с указанием мероприятий по их устранению; контроль за устранением выявленных недостатков; проверка затяжек пружин на монтажных стяжках и после их срезки; проведение расчетов для корректировки затяжек пружин по фактической массе трубопровода и тепловой изоляции в холодном состоянии, руководство подрегулировкой пружин в опорах и подвесках с учетом расчета; составление формуляров в холодном состоянии; приемка указателей температурных перемещений паропровода с отметкой исходного положения на фиксирующих пластинах; проведение расчетов для корректировки тепловых перемещений паропроводов с учетом фактической установки указателей тепловых перемещений; проверка правильности уклонов паропроводов; проверка работоспособности опорно-подвесной системы в горячем состоянии; определение значений подрегулировки пружин в опорах и руководство их регулировкой; проверка отсутствия защемлений и правильности тепловых расширений трубопроводов, нагрузок пружин в рабочем состоянии; техническое руководство подрегулировкой пружин после расхолаживания трубопроводов по результатам измерений; составление и согласование программы комплексного опробования; проверка и регулировка опорно-подвесной системы трубопроводов; составление ведомостей выявленных дефектов с указанием мероприятий по их устранению; контроль за их устранением; составление технической отчетной документации.

2. В группе 2 в расценках на пусконаладочные работы учтен состав работ, перечисленных в технической части, а также проверка работоспособности и первичная регулировка предохранительных клапанов на стенде, техническое руководство регулировкой предохранительных клапанов на паропроводах, отборах, расширителях и др.

3. При проведении пусконаладочных работ на опорно-подвесной системе трубопровода с ограничением реакций на присоединенное оборудование в случаях, оговоренных в проектной документации, к расценкам на пусконаладочные работы поз.1680-1699 следует применять коэффициент 1,4.

4. Расценка на пусконаладочные работы поз.1691-1699 определена для энергоблоков с газомазутными котлами. При проведении работ на пылеугольных котлах к расценке следует применять коэффициент 1,2.

5. Расценка на пусконаладочные работы поз.1731-1737 определена для комплекса операций на промываемом контуре, состоящем из паропроводов свежего пара, пара горячего и холодного промперегрева, собственных нужд, питательных и вспомогательных трубопроводов с арматурой.

| N позиции | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Прямые затраты (основная заработная плата), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 ОПОРНО-ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС |
|  | Система опорно-подвесная питательных трубопроводов энергоустановок мощностью (МВт) до: |  |  |  |
| 1680 | 50 | компл. | 615 | 536 |
| 1681 | 100 | " | 853 | 734 |
| 1682 | 140 | " | 1030 | 882 |
| 1683 | 215 | " | 1190 | 1018 |
| 1684 | 300 | " | 1380 | 1178 |
| 1685 | 500 | " | 1600 | 1368 |
| 1686 | 800 Система опорно-подвесная паропроводов свежего пара энергоустановок ТЭС с поперечными связями мощностью (МВт) до: | " | 1850 | 1586 |
| 1687 | 50 | " | 1130 | 960 |
| 1688 | 110 | " | 1710 | 1454 |
| 1689 | 140 | " | 1970 | 1668 |
| 1690 | 175 Система опорно-подвесная паропроводов свежего пара энергоблоков мощностью (МВт) до: | " | 2130 | 1806 |
| 1691 | 215 | " | 3090 | 2640 |
| 1692 | 300 | " | 4260 | 3632 |
| 1693 | 800 Система опорно-подвесная паропроводов горячего промперегрева энергоблоков мощностью (МВт) до: | " | 6930 | 5888 |
| 1694 | 215 | " | 3280 | 2800 |
| 1695 | 300 | " | 4480 | 3824 |
| 1696 | 800 Система опорно-подвесная паропроводов холодного промперегрева энергоблоков мощностью (МВт) до: | " | 7300 | 6200 |
| 1697 | 215 | " | 1370 | 1160 |
| 1698 | 300 | " | 1880 | 1592 |
| 1699 | 800 | " | 2910 | 2464 |
| Группа 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОДУВОК И ПРОМЫВОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | энергоустановки мощностью (МВт) до: |  |  |  |
| 1731 | 50 | Комплекс работ | 8950 | 9132 |
| 1732 | 100 | То же | 9850 | 10058 |
| 1733 | 140 | " | 11000 | 11236 |
| 1734 | 215 | " | 12700 | 12976 |
| 1735 | 300 | " | 14400 | 14736 |
| 1736 | 500 | " | 13400 | 13648 |
| 1737 | 800 | " | 14200 | 14476 |

Приложение

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ЭТАПАМ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

| N раздела, группы, позиции | Прямые затраты по этапам пусконаладочных работ, % |
| --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Наладочные работы, проводимые до индиви- дуальных испытаний | Наладочные работы, проводимые в период индиви- дуальных испытаний | Наладочные работы, проводимые в период комплексного опробования | Дополнительные виды наладочных работ |
| РАЗДЕЛ 1 Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 30 | 12 | 15 | 43 |  |
| 4-7 | 30 | 15 | 15 | 40 |  |
| 8-11 | 30 | 13 | 14 | 43 |  |
| Группа 2 |  |  |  |  | Наладка воздушной схемы | Наладка тепловой схемы | Состав- ление отчетной докумен- тации |
| 41 | 25 | 26 | 24 | 25 |  |  |  |
| 42 | 23 | 14 | 30 | 33 |  |  |  |
| 43 | 8 | 12 | 27 | - | 18 | 21 | 14 |
| 44 | 10 | 15 | 32 | - | - | 26 | 17 |
| 45 Группа 3 | 25 | 26 | 24 | 25 | - | - | - |
| 71 | 20 | 14 | 23 | 43 |  |
| 72-77 | 23 | 17 | 24 | 36 |  |
| 78-83 | 25 | 13 | 22 | 40 |  |
| 84-89 | 17 | 17 | 21 | 45 |  |
| 90-92 | 32 | 12 | 17 | 39 |  |
| 93 РАЗДЕЛ 2 Группа 1 | 39 | 11 | 18 | 32 |  |
| 150-157 | 22 | 18 | 34 | 26 |  |
| 158-165 Группа 2 | 23 | 24 | 19 | 34 |  |
| 190-195 | 20 | 18 | 25 | 37 |  |
| 196, 197 | 23 | 34 | 23 | 20 |  |
| 198-200 | 20 | 28 | 36 | 16 |  |
| 201-203 | 16 | 24 | 45 | 15 |  |
| 204-211 | 23 | 41 | 20 | 16 |  |
| 212, 213 | 14 | 36 | 22 | 28 |  |
| 214-221 | 32 | 22 | 21 | 25 |  |
| 222-229 | 41 | 12 | 15 | 32 |  |
| 230 | 40 | 11 | 16 | 33 |  |
| 231-238 | 21 | 20 | 18 | 41 |  |
| 239 | 54 | 7 | 29 | 10 |  |
| 240 | 50 | 13 | 20 | 17 |  |
| 241 РА3ДЕЛ 3 | 64 | 12 | 16 | 8 |  |
| 298-305 | 16 | 23 | 28 | 33 |  |
| 306-309 | 10 | 18 | 46 | 26 |  |
| 310-313 | 23 | 5 | 55 | 17 |  |
| 314-317 | 27 | 6 | 47 | 20 |  |
| 318-321 | 24 | 6 | 53 | 17 |  |
| 322-326 | 14 | 51 | 35 | - |  |
| 327-329 РА3ДЕЛ 4 Группа 1 | 24 | 11 | 43 | 22 |  |
| 330-398 Группа 2 | 44 | 13 | 20 | 23 |  |
| 420, 421 | 48 | 14 | 19 | 19 |  |
| Группа 3 |  |  |  |  | Подготовка экспериментальной аппаратуры и электрических сетей к проведению динамических испытаний | Динами- ческие испытания системы регули- рования |
| 440-454 | 28 | 16 | 23 | 9 | 12 | 12 |
| Группа 4 |  |  |  |  |  |
| 470-473 | 35 | 20 | 33 | 12 |  |
| 474 | 36 | 12 | 41 | 11 |  |
| 475, 476 | 41 | 16 | 23 | 20 |  |
| 477, 478 | 29 | 10 | 24 | 37 |  |
| 479, 480 | 25 | 17 | 58 | - |  |
| 481, 482 | 28 | 18 | 14 | 40 |  |
| 483 | 29 | 19 | 36 | 16 |  |
| 484 | 26 | 19 | 35 | 20 |  |
| 485-487 РАЗДЕЛ 5 Группа 1 | 38 | 19 | 21 | 22 |  |
| 530-533 | 28 | 8 | 53 | 11 |  |
| 534-538 | 21 | 22 | 22 | 35 |  |
| 539, 540 | 31 | 20 | 32 | 17 |  |
| Группа 2 |  |  |  |  | Подготовка экспериментальной аппаратуры и электрических сетей к проведению динамических испытаний | Динами- ческие испытания системы регули- рования |
| 580, 581 | 26 | 20 | 36 | 5 | 2 | 11 |
| 582 | 24 | 22 | 36 | 6 | 2 | 10 |
| РАЗДЕЛ 6 |  |  |  |  |  |
| 640-644 РАЗДЕЛ 7 | 25 | 23 | 24 | 28 |  |
| 700-704 | 60 | 12 | 22 | 6 |  |
| 705, 706 | 47 | 12 | 27 | 14 |  |
| 707 | 38 | 13 | 26 | 23 |  |
| 708, 709 | 39 | 14 | 28 | 19 |  |
| 710 | 54 | 16 | 19 | 11 |  |
| 711 | 36 | 14 | 31 | 19 |  |
| 712 РАЗДЕЛ 8 | 38 | 17 | 22 | 23 |  |
| 760 | 46 | 8 | 32 | 14 |  |
| 761 РАЗДЕЛ 9 | 47 | 10 | 23 | 20 |  |
| 810-812 | 20 | - | 50 | 30 |  |
| 813 | 22 | 19 | 33 | 26 |  |
| 814 | 25 | 16 | 26 | 33 |  |
| 815 | 27 | 16 | 29 | 28 |  |
| 816, 817 | 20 | - | 50 | 30 |  |
| 818-822 РАЗДЕЛ 10 Группа 1 | 23 | - | 46 | 31 |  |
| 870, 871 | 32 | 20 | 36 | 12 |  |
| 872, 873 | 34 | 18 | 31 | 17 |  |
| Группа 2 |  |  |  |  | Наладочные работы, проводимые до химической очистки | Участие наладочного персонала в химической очистке маслопроводов |
| 890-893 | 34 | 20 | 13 | 33 |  |  |
| 894-897 | 14 | 26 | 22 | 38 |  |  |
| 902-906 | 34 | - | - | - | 39 | 27 |
| 907, 908 | 28 | - | - | - | 44 | 28 |
| 909 | 42 | - | - | - | 37 | 21 |
| 910, 911 | 48 | - | - | - | 32 | 20 |
| 912 | 45 | - | - | - | 33 | 22 |
| 913 | 49 | - | - | - | 31 | 20 |
| 914 | 49 | - | - | - | 31 | 20 |
| 915 | 21 | - | - | - | 40 | 39 |
| 916 | 33 | - | - | - | 35 | 32 |
| Группа 3 |  |  |  |  | Наладочные работы при проведении химической очистки |
| 925, 926 | 28 | 22 | 25 | - | 25 |
| 927 | 33 | 24 | 14 | 29 | - |
| РАЗДЕЛ 11 |  |  |  |  |  |
| 971, 972 | 31 | 13 | 39 | 17 |  |
| 973-975 | 34 | 19 | 38 | 9 |  |
| 976 | 27 | 19 | 14 | 40 |  |
| 977 | 23 | 25 | 28 | 24 |  |
| 978 | 37 | 15 | 27 | 21 |  |
| 979, 980 | 43 | 12 | 14 | 31 |  |
| 981 | 27 | 16 | 24 | 33 |  |
| РАЗДЕЛ 12 Группа 1 |  |  |  |  | Наладочные работы, проводимые в период пуска установки |
| 1030-1039 Группа 2 | 17 | 24 | 28 | - | 31 |
| 1057-1059 | 25 | 18 | 32 | - | 25 |
| 1060-1095 Группа 3 | 20 | 35 | 25 | - | 20 |
| 1120-1167 Группа 4 | 20 | 35 | 25 | - | 20 |
| 1189-1236 Группа 5 | 20 | 35 | 25 | - | 20 |
| 1260-1262 Группа 6 | 20 | 35 | 25 | - | 20 |
| 1280-1291 Группа 7 | 20 | 35 | 25 | - | 20 |
| 1310-1321 Группа 8 | 16 | 25 | 32 | - | 27 |
| 1350-1372 | 18 | 27 | 28 | - | 27 |
| 1373-1377 Группа 9 | 20 | 35 | 25 | - | 20 |
| 1390-1397 Группа 10 | 20 | 35 | 25 | - | 20 |
| 1420-1427 Группа 11 | 15 | 55 | - | - | 30 |
| 1450-1455 РАЗДЕЛ 13 Группа 1 | 26 | 15 | 29 | - | 30 |
| 1500-1505 | 17 | 32 | 26 | 25 | - |
| 1506-1508 | 10 | 34 | 19 | 37 | - |
| Группа 2 |  |  |  |  | Составление отчетной документации |
| 1530-1532 | 12 | 43 | 40 | - | 5 |
| 1533-1535 | 10 | 25 | 34 | 31 | - |
| 1536-1538 | 14 | 25 | 36 | 25 | - |
| 1539 | 10 | 28 | 36 | 26 | - |
| 1540, 1541 | 13 | 33 | 23 | 31 | - |
| Группа 3 |  |  |  |  |  |
| 1560-1566 | 10 | 30 | 35 | 25 |  |
| РАЗДЕЛ 14 Группа 1 |  |  |  |  | Составление отчетной документации |
| 1680-1686 | 12 | - | 55 | 20 | 13 |
| 1687-1690 | 10 | - | 65 | 17 | 8 |
| 1691-1693 | 8 | - | 61 | 23 | 8 |
| 1694-1696 | 8 | - | 65 | 20 | 7 |
| 1697-1699 | 7 | - | 67 | 20 | 6 |
| Группа 2 |  |  |  |  |  |
| 1731-1737 | 22 | 18 | 27 | 33 |  |