ВСН 182-91
-----------------------
Минтрансстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Нормы на изыскания дорожно-строительных материалов, проектирование
и разработку притрассовых карьеров для автодорожного строительства

Дата введения 1992-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Союздорнии и Союздорпроектом Минтрансстроя СССР.

Исполнители: инж. А.А.Матросов, кандидаты технических наук В.М.Юмашев, В.С.Исаев, М.А.Зимин, инженеры Ф.В.Панфилов, А.И.Полякова, И.А.Афонина (Союздорнии), инженеры В.Р.Силков, М.П.Лапшов, С.А.Корнев (Союздорпроект).

ВНЕСЕНЫ Союздорнии, Союздорпроектом Минтрансстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным научно-техническим управлением Минтрансстроя СССР.

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР N А4-333-7 от 26.04.91.

УТВЕРЖДЕНЫ Минтрансстроем СССР 16 мая 1991 г. N МО-72

ВЗАМЕН ВСН 182-74

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы разработаны в развитие СНиП 1.02.07-87 и ОНТП 18-85 Минстрой материалов СССР с учетом специфики изысканий, проектирования и разработки притрассовых карьеров для автодорожного строительства.

1.2. Настоящие Нормы распространяются на изыскания месторождений в притрассовой полосе проектируемой автомобильной дороги, на проектирование и разработку притрассовых карьеров в целях получения дорожно-строительных материалов.

1.2.1. Притрассовые месторождения, включающие месторождения природного камня, песчаных, песчано-гравийных отложений; отвалы шлаков и отходов горно-обогатительных комбинатов; отвалы вскрышных и безрудных пород и золошлаковые отвалы ТЭС разведываются и согласовываются в установленном порядке.

1.2.2. Притрассовые карьеры - это предприятия, формируемые на базе притрассовых месторождений, разрабатываемых экскаваторами и находящихся на балансе дорожно-строительных организаций.

1.2.3. Притрассовые карьеры подразделяются на собственно карьеры, где разрабатывается горная масса, и карьеры, в которых, кроме разработки горной массы, производится также ее переработка по технологическим схемам, предусматривающим дробление, грохочение и обогащение.

1.3. При создании притрассовых карьеров должны соблюдаться следующие условия:

увязка производительности и длительности функционирования притрассовых карьеров с объемами и сроками строительства дорожных объектов в целях своевременной поставки последним дорожно-строительных материалов;

преимущественное применение передвижного горнодобывающего и дробильно-сортировочного оборудования при максимальном сокращении технологического транспорта;

широкое применение способов, улучшающих качество дорожно-строительных материалов;

полное использование продуктов, получаемых при вскрышных работах, добыче и переработке горной массы.

1.4. Притрассовые карьеры предназначены для разработки месторождений в целях получения дорожно-строительных материалов на период строительства или реконструкции определенного участка автомобильной дороги. Мощность карьера и номенклатура выпускаемой им продукции зависят от типа исходной горной породы, конструкции автомобильной дороги, вида дорожно-строительных работ и определяются на стадии проектирования карьера.

По окончании строительства или реконструкции автомобильной дороги крупные притрассовые карьеры при условии их дополнительной разведки заинтересованными организациями и утверждения запасов территориальной (ТКЗ) или государственной комиссией по запасам (ГКЗ) могут перейти в категорию базисных (для длительного использования).

1.5. Горные породы притрассовых месторождений - скальные (природный камень), рыхлые осадочные - должны отвечать требованиям соответственно ГОСТ 23845-86 и ГОСТ 24100-80.

1.6. Притрассовые карьеры в зависимости от вида разрабатываемого сырья (горные породы, отвалы) и потребностей в нерудных материалах дорожного строительства могут выпускать щебень из природного камня по ГОСТ 8267-82, ГОСТ 23254-78, гравий - по ГОСТ 8736-85, щебень из гравия - по ГОСТ 10260-82, песок - по ГОСТ 8736-85, песчано-гравийные смеси - по ГОСТ 3735-79, щебень и готовые песчано (гравийно)-щебеночные смеси - по ГОСТ 25607-83, щебень и песок шлаковые - по ГОСТ 3344-83.

1.7. В соответствии с Основными законодательствами Союза ССР и союзных республик о недрах, утвержденными Верховным Советом СССР 9 июля 1975 г., для разработки притрассовых карьеров должны быть получены горный и земельный отводы. При этом оформляется горноотводный акт, который является единственным документом, дающим право на пользование недрами.

Местоположение горного отвода отмечается на плане и в других графических документах (геологических разрезах и т.д.) и дополнительно уточняется списком координат угловых точек.

Инструкция, определяющая порядок предоставления горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, утверждена постановлением Госгортехнадзора СССР от 24 октября 1986 г. Горные отводы для разработки месторождений предоставляются исполнительными комитетами Советов народных депутатов и подлежат обязательной регистрации в соответствующих управлениях округов (гостехнадзорах) независимо от ведомственной подчиненности и подконтрольности предприятий, получивших такие горные отводы.

Горные отводы предоставляются для разработки только тех запасов полезных ископаемых, которые разведаны и утверждены в ГКЗ или ТКЗ.

1.8. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 декабря 1986 г. "О порядке проектирования и строительства притрассовых карьеров для сооружения и реконструкции автомобильных дорог в РСФСР"* министерствам и ведомствам РСФСР предоставлено право для сооружения и реконструкции автомобильных дорог в РСФСР осуществлять проектирование и строительство притрассовых карьеров сметной стоимостью до 500 тыс.руб. на базе месторождений, для чего привлекаются общераспространенные и утвержденные геологоразведочные и проектно-изыскательские организации указанных министерств и ведомств без утверждения их ТКЗ.

______________

* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

1.9. Местоположение и площадь земельного отвода устанавливают в соответствии с контуром и площадью горного отвода. В зависимости от ценности земель и срока службы карьера земельный отвод обычно предоставляется частями на очередной или ближайшие годы. Земельный отвод оформляется в порядке, предусмотренном Основами земельного законодательства Союза ССР и союзных республик и положениями о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков в пользование, утверждаемыми советами министров республик.

1.10. Все действующие и предусматриваемые к введению в действие притрассовые карьеры в соответствии с приказами Минтрансстроя СССР (N МО-654 от 31.08.88 г. и др.) должны быть перерегистрированы или зарегистрированы в районных горнотехнических инспекциях (РГТИ) Минтрансстроя и включены в договоры на обслуживание горно-техническим надзором.

1.11. Режим работы притрассового карьера в зависимости от вида и объемов дорожно-строительных материалов, климатических и гидрогеологических условий, оборудования, применяемого для добычи и переработки, принимается как круглогодичный, так и сезонный.

1.12. К техническому руководству горными работами на карьере допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее горно-техническое образование или право ответственного ведения горных работ. У руководящих и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой месторождений полезных ископаемых в карьерах, не реже 1 раза в три года следует проверять знание ими "Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом", утвержденных Госгортехнадзором СССР в 1987 г.

1.13. На карьерах производительностью менее 10 тыс. м горной массы в год без производства взрывных работ могут быть допущены к техническому руководству горными работами лица, не имеющие права ответственного ведения горных работ, но со стажем работы в карьерах не менее двух лет.

1.14. Запрещается производство работ в карьере без технического руководителя, ответственного за производство данных работ в течение смены.

1.15. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие на предприятии, а также вне его, при выполнении работ по заданию администрации предприятия, несут лица, которые не обеспечили выполнения правил техники безопасности и производственной санитарии, инструктажа и обучения рабочих безопасным методам работы и не приняли должных мер к предупреждению несчастных случаев.

2. ИЗЫСКАНИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

2.1. Цель поисково-разведочных работ - найти и разведать месторождения, содержащие дорожно-строительные материалы, которые удовлетворяют по запасам и качеству потребности строительства проектируемой дороги и разработка и транспортировка которых потребует наименьших затрат труда, средств и времени.

2.2. Для устройства карьеров следует выбирать участки, непригодные для сельскохозяйственного использования, либо сельскохозяйственные угодья низкого качества, а из лесного фонда - участки с малоценными насаждениями.

Инженерно-геологические изыскания должны производиться с целью изучить возможности получения дорожно-строительных материалов с учетом использования различных отвалов и отходов промышленности.

2.3. Участки выемок, на которых предполагается разрабатывать грунты для сооружения земляного полотна или других строительных целей, должны быть обследованы с учетом всех требований к притрассовым месторождениям дорожно-строительных материалов.

2.4. Дорожно-строительные материалы подразделяются на две группы: грунтовые строительные материалы и местные строительные материалы.

Для сооружения земляного полотна следует использовать грунты скальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые. При достаточном техническом и экономическом обосновании для сооружения земляного полотна и дорожной одежды следует максимально широко применять отходы промышленных и горнорудных предприятий. Изыскания отходов этих предприятий проводятся по методикам, разработанным с учетом особенностей их размещения.

2.5. В результате выполнения всего комплекса поисково-разведочных работ должны быть решены следующие задачи:

выявлены на всем протяжении трассы автомобильной дороги месторождения необходимых материалов;

детально разведаны и определены запасы для удовлетворения потребностей строительства;

проведено опробование месторождений и определены физико-механические характеристики материалов;

установлены горнотехнические условия разработки месторождений и доставки материалов к месту назначения, а также схема рекультивации отработанных карьеров в соответствии с требованиями землепользователей.

Эти задачи решают на основе технических заданий и программ, составляемых главным геологом экспедиции для каждой стадии проектирования.

2.6. Поисково-разведочные работы должны выполняться инженерно-геологической или специальной партией (отрядом), работающей в составе комплексной экспедиции или самостоятельно. Работы производят в строгом соответствии с действующими СНиПами на инженерные изыскания и с правилами техники безопасности.

2.7. На отвод земель под разработку месторождений в начале полевых работ необходимо получить принципиальное письменное согласие землепользователей:

на землях колхозов и совхозов - руководителей указанных хозяйств с последующим утверждением их решений районными исполкомами;

на землях гослесфонда - руководителей лесничеств с последующим утверждением их решения республиканскими, краевыми (областными) управлениями лесного хозяйства;

в руслах рек и акваториях других водоемов - начальников бассейновых инспекций рыбоохраны и водоохранных органов;

на территории населенных пунктов - представителей дорожно-эксплуатационных управлений;

на территории действующих карьеров предприятий - руководителей организации, которой этот карьер принадлежит.

2.8. Принципиальное согласие землепользователей на отвод земель оформляется на крупномасштабной схеме расположения месторождения (или месторождений), составленной на основе имеющихся карт масштаба 1:2000-1:10000.

Документы согласований утверждаются областным (краевым), районным исполкомом Совета народных депутатов, куда представляется мелкомасштабная (1:25000, 1:100000) схема размещения всех месторождений на участке проложения трассы автомобильной дороги по территории данной области (края).

Для окончательного согласования отвода земель под карьеры представляют копии схем расположения или планов месторождений, входящих в состав их паспортов. По требованию согласовывающих организаций может быть представлен проект горных разработок или технико-экономическое обоснование принятых проектных решений. Отвод земель в натуре для организации карьерного хозяйства оформляет заказчик в установленном порядке.

Поисково-разведочные работы на стадии подготовки ТЭО (ТЭР)

2.9. Изыскания притрассовых карьеров для дорожного строительства выполняются в строгом соответствии со СНиП 1.02.07-87.

2.10. Перед началом поисково-разведочных работ на стадии подготовки технического задания следует собрать в необходимом объеме исходные данные о возможности использования природных и техногенных минеральных ресурсов в качестве дорожно-строительных материалов.

Эта задача решается на основе широкого использования архивных и фондовых материалов по району проложения трассы проектируемой автомобильной дороги.

2.11. Прежде всего необходимо выяснить предпосылки распространения в районе изысканий месторождений дорожно-строительных материалов и возможных их запасов в данных конкретных условиях геологического региона.

Затем собирают сведения об имеющихся мощностях промышленности строительных материалов, ресурсах и возможности их использования в дорожном строительстве с учетом всех вариантов проложения трассы проектируемой автомобильной дороги.

2.12. Задачу изысканий дренирующих и каменных материалов (см. п.2.29) следует решать на основе изучения геологической, а также физико- и экономико-географической литературы и фондовых материалов территориальных геологических управлений, плановых, дорожных и изыскательских организаций.

2.13. При наличии материалов аэрофотосъемки необходимо произвести их камеральное инженерно-геологическое дешифрирование и на его основе выявить участки возможного залегания местных дорожно-строительных материалов.

2.14. В связи с тем что при изысканиях автомобильных дорог на стадии подготовки ТЭО в настоящее время широко применяются полевые методы, на перспективных участках, выявленных по результатам дешифрирования аэрофотоснимков, проводят геолого-поисковые маршруты и проходят единичные расчистки, шурфы, канавы и скважины. Из выработок отбирают пробы для лабораторных исследований. При назначении состава последних следует учитывать результаты полевой визуальной оценки качества дорожно-строительных материалов.

2.15. Объем и характер полевых работ определяет старший исполнитель в зависимости от условий проложения вариантов автомобильной дороги, потребности в дорожно-строительных материалах и их качества.

2.16. Поисковые работы следует вести, как правило, в полосе проложения трассы автомобильной дороги шириной 10 км. При необходимости ширина этой полосы может быть значительно увеличена в зависимости от потребности в материалах и условий их доставки. В процессе поисков устанавливают землепользователей, качество перспективных площадей с точки зрения их использования в народном хозяйстве и производят предварительное согласование вопроса об отводе земель. Кроме того, выявляют действующие карьеры строительных материалов, выясняют их принадлежность, годовую производительную мощность и возможность применения материалов для строительства дороги; одновременно выявляют разведанные месторождения дорожно-строительных материалов и их запасы; обследуют отвалы горнорудных предприятий и минеральные отходы перерабатывающей промышленности и решают вопрос об использовании их в строительстве.

В состав агрегата входят: дробилка ЩДС-2-4х9 (СМД-109А), питатель пластинчатый, рама с ходовыми тележками и системой тормозов, электрооборудование с пультом дистанционного управления.

Технические характеристики агрегата мелкого дробления и сортировки СМД-187

| Производительность, м/ч, не менее | 27 |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования выходной щели дробилки, мм | 12-35 |
| Размер готового продукта, мм | 0-5; 5-20; 20-40 |
| Наибольший размер исходного материала, мм | 60 |
| Предел прочности дробимого материала, МПа (кгс/см), не более | 300 (3000) |
| Мощность электродвигателя, кВт, не более | 50 |
| Скорость транспортирования, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 12000 |
| ширина | 3700 |
| высота | 4400 |
| Масса агрегата, кг, не более | 14000 |

В состав агрегата входят: дробилка конусная СМД-119 (КСД-600Гр, СМ-561А), грохот вибрационный ГСС-32, загрузочный и возвратный транспортеры, рама с ходовыми тележками и системой тормозов, электрооборудование с пультом для дистанционного управления.

Приложение 12
Справочное

Технические характеристики агрегатов ПДСУ-85

Технические характеристики загрузочного агрегата ТК-16

| Производительность, м/ч | 75-150 |
| --- | --- |
| Длина ленты питателя, мм | 6000 |
| Ширина ленты питателя, мм | 1000 |
| Скорость движения ленты, м/с | 0,08; 0,16 |
| Максимальный размер куска транспортируемого материала, мм | 600 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,8/6,7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 8300 |
| ширина | 3810 |
| высота | 4700 |
| Масса агрегата, кг | 16000 |

Технические характеристики агрегата крупного дробления СМД-133А

| Производительность при рекомендуемой ширине выходной щели, м/ч, не менее | 85 |
| --- | --- |
| Рекомендуемая ширина выходной щели для работы агрегатов в составе ПДСУ, мм | 130 |
| Наибольший размер загружаемого куска, мм, не более | 500 |
| Предел прочности дробимого материала, МПа (кгс/см), не более | 300 (3000) |
| Мощность двигателя, кВт, не более | 75 |
| Скорость транспортирования, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 10550 |
| ширина | 3500 |
| высота | 4500 |
| Масса агрегата, кг | 30000 |

В состав агрегата входят: дробилка щековая ЩДС-1-6х9 (СМ-110); рама с ходовыми тележками и системой тормозов, электрооборудование с пультом дистанционного управления.

Технические характеристики агрегата среднего дробления СМД-131А

| Производительность при номинальной ширине выходной щели, м/ч, не менее | 44 |
| --- | --- |
| Ширина выходной щели (номинальная), мм | 40 |
| Максимальный размер куска дробимого материала, мм | 210 |
| Мощность двигателей, кВт, не более | 90 |
| Скорость транспортирования, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 8600 |
| ширина | 3200 |
| высота | 3300 |
| Масса агрегата, кг | 25500 |

В состав агрегата входят: дробилка щековая СМД-108А (2 шт.), рама с ходовыми тележками и системой тормозов, электрооборудование с пультом дистанционного управления.

Технические характеристики агрегата сортировки СМД-174

| Производительность при самостоятельном использовании (ориентировочная), м/ч | 125 |
| --- | --- |
| Производительность в составе ПДСУ (при производстве щебня до 40 мм), м/ч | 98 |
| Наибольший размер куска исходного материала, мм | 150 |
| Размер готового продукта, мм | 0-40; 40-70; >70 или 0-5; 5-20; >20 |
| Мощность двигателя, кВт, не более | 15 |
| Скорость транспортирования, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| длина | 9500 |
| ширина | 4000 |
| высота | 4000 |
| Масса агрегата, кг, не более | 11000 |

В состав агрегата входит грохот СМД-148.

Приложение 13
Справочное

Технические характеристики
стационарного дробильно-сортировочного оборудования и промывочных машин

Технические характеристики щековых дробилок

| Характеристика | СМД-108А | СМД-109А | СМД-110А | СМД-111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер | ЩДС-11-2,5х9 | ЩДС-11-4х9 | ЩДС-1-6х9 | ШДС-9х12 |
| Размер приемного отверстия, мм | 250х900 | 400х900 | 600х900 | 900х1200 |
| Наибольший размер кусков исходного материала, мм | 210 | 340 | 500 | 750 |
| Ширина выходной щели, мм | 20-60 | 40-90 | 75-125 | 90-165 |
| Производительность при номинальной величине выходной щели, м/ч | 22 | 35 | 75 | 180 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| длина | 1700 | 2200 | 2700 | 5000 |
| ширина | 2300 | 2600 | 2500 | 6000 |
| высота | 1700 | 2200 | 2600 | 4000 |
| Масса дробилки без электрооборудования, кг | 8500 | 12000 | 18500 | 76000 |

Технические характеристики роторных дробилок

| Характеристика | СМД-75А | СМД-86А |
| --- | --- | --- |
| Размеры ротора, мм: |  |  |
| диаметр | 1000 | 1250 |
| длина | 1000 | 1000 |
| Размеры приемного отверстия, мм: |  |  |
| продольный | 1000 | 1000 |
| поперечный | 500 | 875 |
| Производительность дробилки, м/ч | 125 | 135 |
| Максимальный размер куска загружаемого материала, мм | 300 | 600 |
| Окружная скорость ротора, м/с | 20,0; 24,0 | 20,0 |
|  | 28,8; 34,6 | 26,5 |
|  | 41,5; 50,0 | 35,0 |
| Регулируемые размеры выходных щелей, мм | 16-200 | 25-250 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 125 | 100 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| длина | 2700 | 3200 |
| ширина | 2800 | 2350 |
| высота | 2100 | 2800 |
| Масса без электрооборудования, кг | 10000 | 15000 |

Технические характеристики конусных дробилок

| Характеристика | КСД-600 Гр (СМД-119) | КСД-900Гр (СМД-120) | КСД-1200 | КМД-1200 | КСД-1750 | КМД-1750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т | Гр | Т | Гр | Т | Гр | Т | Гр |
| Диаметр основания дробящего конуса, мм | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Ширина приемной щели, мм | 75 | 130 | 125 | 185 | 50 | 100 | 200 | 250 | 80 | 130 |
| Наибольший размер кусков в питании, мм | 60 | 105 | 100 | 150 | 40 | 80 | 160 | 200 | 70 | 100 |
| Размер разгрузочной щели, мм | 12-35 | 15-40 | 10-25 | 20-50 | 3-12 | 5-15 | 15-30 | 25-60 | 5-15 | 9-20 |
| Производитель- ность на материале средней твердости, м/ч | 19-40 | 30-70 | 35-85 | 70-105 | 24-110 | 40-130 | 100-190 | 170-320 | 40-120 | 100-240 |
| Мощность электродвига- теля, кВт | 30 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 1650 | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 |
| ширина | 1460 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| высота | 1460 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 |
| Масса дробилки, без электрообору- дования и смазочной системы, кг | 3930 | 12500 | 24000 | 24000 | 24000 | 53000 | 47000 |

Технические характеристики грохотов

| Характеристика | СМД-121А- (ГИС52) | СМД-125А- (ГИС62) | СМД-148А- (ГИС42) | СМД-225 (ГИС32) | CM-742 (ГСС32) | ГИЛ-32А | ГИЛ-42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер просеивающей поверхности, мм | 1770х5000 | 2000х6000 | 1520х4250 | 1250х3500 | 1250х3000 | 1250х2500 | 1500х3750 |
| Площадь просеивающей поверхности, м | 8,85 | 20,0 | 6,45 | 4,37 | 3,75 | 3,12 | 5,6 |
| Производитель- ность, м/ч | 210 | 250 | 150 | 90 | 50 | 100 | 180 |
| Амплитуда колебаний, мм | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 2,5 | 3; 3,5 |
| Частота колебаний, мин | 970 | 970 | 970 | 970 | 760 | 1200 | 900;1000 |
| Мощность электродвига- теля, кВт | 15 | 22 | 11 | 7,5 | 5,5 | 4 | 10 |
| Угол наклона просеивающей поверхности, град | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | Гориз. | 10-15 | 10-15 |
| Число ярусов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Масса, кг | 4500 | 7000 | 4130 | 2500 | 2040 | 970 | 1000 |

Технические характеристики корытных моек К-12, К-14, К-7 и вибромойки СМД-88

| Характеристика | Корытные мойки | Вибромойка СМД-88 |
| --- | --- | --- |
|  | К-12 | К-14 | К-7 |  |
| Производительность, т/ч | 100 | 150 | 60; 40; 30 | 100 |
| Максимальная крупность промываемого материала, мм | 100 | 100 | 40 | 150 |
| Диаметр окружности, описываемой лопастями вала, мм | 1200 | 1400 | 750 | - |
| Угол установки лопастей к оси вала, град | 65 | 65 | 65 | - |
| Угол установки мойки, град | 8-12 | 8-12 | - | 2,5 |
| Число заходов лопастной спирали | 2 | 2 | 2 | - |
| Шаг лопастей спирали, мм | 660 | 700 | - | - |
| Частота вращения лопастных валов, мин | 15; 12; 9,4 | 15; 12; 9,4 | 32; 21,5; 5 | - |
| Параметр сливного порога, м | 6 | 7 | 31,9; 26; 24 | - |
| Мощность электродвигателя, кВт | 55 | 75 | - | 44 |
| Размеры ванны, мм: | 9050 | 9050 | - | - |
| длина | 2936 | 3346 | - | - |
| ширина |  |  |  |  |
| Габаритные размеры мойки, мм: |  |  |  |  |
| длина | 11810 | 12048 | 8950 | 4000 |
| ширина | 3463 | 3684 | 2840 | 2800 |
| высота | 1941 | 2156 | 1000 | 3100 |
| Масса, кг: |  |  |  |  |
| без материала | 23050 | 30883 | 10500 | 8400 |
| с материалом и водой | 40000 | 31000 | 15000 | - |

Приложение 14
Справочное

Технические характеристики 
и схема сушильно-очистительного барабана

| Производительность, м/ч | 30 |
| --- | --- |
| Скорость вращения, мин | 7,8 |
| Крупность обогащаемого материала, мм | 5-70 |
| Содержание комовой глины в исходном материале, % | До 1,5 |
| Размер отверстий сита, мм | 5 |
| Параметры барабана: |  |
| диаметр, мм | 1800 |
| длина, мм | 8000 |
| угол наклона, град | 5 |
| Параметры внутреннего барабанного грохота: |  |
| диаметр, мм | 1600 |
| длина, мм | 6000 |
| размер отверстий сита, мм | 5 |
| Рабочее топливо | Мазут |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 66,0 |
| Максимальные установочные габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 17000 |
| ширина | 8000 |
| высота (без трубы) | 6000 |
| Масса установки, кг | 20000 |

Принципиальная схема сушильно-очистительного барабана представлена на рисунке настоящего приложения.

Принципиальная схема сушильно-очистительного барабана:

1 - форсунка; 2 - топка; 3 - загрузочный бункер; 4 - корпус барабана; 
5 - барабанный грохот; 6 - вентилятор; 7 - циклон; 8 - дымовая коробка

Приложение 15
Справочное

Методика определения производительности 
спиральных классификаторов

Технические характеристики спирального классификатора 
и ковшового классификатора-обезвоживателя

Производительность  (т/ч) спирального классификатора по пескам (при истинной плотности песка 2,7 т/м) определяется по формуле

,

где  - поправочный коэффициент на угол наклона классификатора (табл.1);

- число спиралей;

- частота вращения спирали, мин;

- диаметр спирали, м.

Таблица 1

| Угол наклона классификатора, град | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение К | 1,12 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 |

Технические характеристики спиральных классификаторов представлены в табл.2.

Таблица 2

| Характеристика | Тип классификатора |
| --- | --- |
|  | 1-КСН-5 | 1-КСН-7,5 | 1-КСН-10 | 1-КСН-12 | 1-КСН-15 |
| Диаметр спирали, мм | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Производительность по твердому материалу, т/сут: |  |  |  |  |  |
| по песку | 54-260 | 100-445 | 160-1000 | 960-1940 | 1100-2700 |
| по сливу | 13,5-77 | 31-163 | 50-250 | 155 | 240 |
| Частота вращения спирали, мин | 12,0 | 7,8 | 5,0 | 4,1-8,3 | 2,9-5,8 |
| Угол наклона корыта, град | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 12-15 | 12-18 |
| Длина корыта, мм | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 | 8200 |
| Мощность привода, кВт: |  |  |  |  |  |
| вращения спирали | 1,0 | 2,8 | 7,0 | 5,0 | 10,0 |
| подъема спирали | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| длина | 5430 | 6730 | 7810 | 8200 | 9855 |
| ширина | 934 | 1077 | 1620 | 1586 | 1933 |
| высота | 1275 | 1575 | 1934 | 3858 | 4650 |
| Масса, кг | 1470 | 2900 | 3870 | 6655 | 12710 |

Технические характеристики ковшового классификатора-обезвоживателя приведены ниже:

| Диаметр ковшового колеса, мм | 2500 |
| --- | --- |
| Производительность по песку, м/ч | 25 |
| Число ковшей | 20 |
| Вместимость одного ковша, л | 30 |
| Частота вращения колеса, мин | 1; 1,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 3700 |
| ширина | 2800 |
| высота | 3460 |
| Масса, кг | 3460 |

Схема ковшового классификатора-обезвоживателя представлена на рисунке настоящего приложения.

Схема ковшового классификатора-обезвоживателя:

1 - вата;

2 - элеваторное колесо; 3 - перфорированные ковши; 4 - загрузочная воронка; 5 - течка; 6 - сливные желоба; 7 - перегородки; 8 - боковые отсеки

Приложение 16
Справочное

Выбор и расчет 
прудов-отстойников для осветления промывочной воды

Предприятие по "мокрому" обогащению каменных материалов должно иметь пруды-отстойники соответствующей вместимости, предназначенные для осветления промывочной воды и организации оборотного водоснабжения.

Пруды-отстойники можно устраивать в замкнутых котлованах (в выработанном пространстве карьера), а также в оврагах и логах (путем перегораживания их дамбами).

Местоположение отстойников выбирают на основании технико-экономического сопоставления вариантов в увязке с компоновкой сооружений и устройств карьера и в зависимости от топографических, инженерно-геологических и гидрологических условий района строительства.

При определении вместимости отстойника  (м) учитывают объем зоны, предназначенной для складирования осевших минеральных частиц,  (м) и объем рабочей зоны, предназначенной для осветления воды,  (м):

;         ,

где  - количество грунта поступающего в отстойники с водой за определенный период, м;

- количество грунта, удаленного из отстойника за определенный период, м;

- коэффициент набухания; принимается равным для супеси 1,05-1,15, суглинка - 1,2-1,5, глины - 1,5-2.

Длину отстойника  (м) непрерывного действия определяют по формуле

,

где  - коэффициент несовершенства отстойника; ;

- скорость течения воды в отстойнике, м/с;

;

- количество воды, поступающей в отстойник в единицу времени, м/с;

- ширина активной зоны осветления, м; ;

- расчетная мощность слоя воды в зоне осветления, м; задается равной 2-3 м и уточняется при проектировании;

- гидравлическая крупность оседающих частиц, м/с.

При выборе размеров пруда-отстойника следует также учитывать следующее:

количество загрязняющих примесей, содержащихся в оборотной воде, не должно превышать 2 г/л;

крупность частиц загрязняющих примесей, находящихся в оборотной (осветленной) воде, не должно превышать 0,03-0,05 мм; более крупные частицы вызывают быстрый износ насосов для подачи оборотной воды.

Приложение 17
Справочное

Технические характеристики и схема тонкослойного отстойника

| Производительность по исходной суспензии, м /ч | 40,0 | 100,0 | 300,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности слива, м | 0,92 | 4,3 | 6,4 |
| Площадь поверхности подачи воды, м | 0,37 | 0,56 | 0,8 |
| Вместимость ванны, м | 2,75 | 5,8 | - |
| Количество пластин | 14 | 180 | 600 |
| Расстояние между пластинами, мм | 40 | 20 | 15 |
| Угол наклона пластин, град | 55 | 55 | 55 |
| Рабочая площадь одной пластины, мм | 2000х 700 | 1500х 800 | 1430х 800 |
| Вместимость бункера-накопителя, м | 0,9 | 2,9 | - |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| высота | 5500 | 4260 | 5000 |
| длина | 4100 | 4400 | 3500 |
| ширина | 1700 | 1880 | 3200 |
| Масса, кг | 3000 | 6820 | 7000 |

Схема тонкослойного отстойника приведена на рисунке настоящего приложения.

Схема тонкослойного отстойника:

1 - приемная воронка; 2 - камера осветления; 3 - патрубок для слива осветленной воды; 4 - пластины; 5 - бункер для сгущенного осадка; 6 - вибратор; 7 - система автоматизированного контроля за уровнем осадка включением и выключением насоса; 8 - насос

Приложение 18
Справочное

Технические характеристики 
виброочистителя и установки ВНИИнеруда

Вибрационный очиститель для песчаных материалов

Для очистки отсевов дробления от пылевато-глинистых частиц при влажности до 2% рекомендуется использовать вибрационный очиститель, представляющий собой вибрационный грохот, оснащенный дополнительным оборудованием (рис. 1 данного приложения).

Рис.1. Общий вид виброочистителя песчаных материалов:

1 - виброгрохот; 2 - пружина; 3 - дезинтегратор; 4 - загрузочная воронка;
5 - воздуховоды; 6 - приемный лоток; 7 - вибратор; 8 - электродвигатель

К дополнительному оборудованию относятся: загрузочная воронка с центробежным дезинтегрирующим устройством (рис. 2 данного приложения); уступообразное пластинчатое сито (рис. 3 данного приложения) с проемами для прохода воздуха; аспирационное устройство для удаления запыленного воздуха из дезинтегратора и полости грохота, включающее воздуховоды, пылеулавливающее оборудование и вентилятор.

Рис.2. Схема дезинтегрирующего устройства:

1 - загрузочная воронка; 2 - отсос; 3 - корпус; 4 - отражательные пластины;
5 - направляющие пластины; 6 - привод; 7 - электродвигатель

Рис.3. Уступообразное днище:

1 - пластина; 2 - проем для воздуха

Для переоборудования в виброочистители наиболее подходят инерционные грохота ГИС-32 и ГИС-42; производительность виброочистителей на базе этих грохотов равна соответственно 15 и 20 м/ч.

Для переоборудования грохота необходимо:

снять нижнее сито, оставив для жесткости конструкции его опорные элементы;

снять верхнее сито, а на его место установить новое уступообразное пластинчатое сито;

закрыть грохот пылеизолирующим кожухом, к верхней части которого подсоединить воздуховод;

к полости, образованной пылеизолирующим кожухом и уступообразным ситом, присоединить с помощью эластичного соединения дезинтегратор;

подсоединить к дезинтегратору воздуховод;

для предотвращения подсоса воздуха через разгрузочную течку виброочистителя установить в ней клапан, выполненный из листа резины.

Отсос пыли из корпуса дезинтегратора возможен как из верхней его части, так и из нижней. В последнем случае необходимо предусмотреть защиту от выноса в воздуховод крупных частиц. Скорость воздушных потоков внутри корпусов дезинтегратора и виброочистителя - 1,0-1,5 м/с из условия выноса частиц мельче 0,14 мм.

При конструировании и изготовлении уступообразного пластинчатого сита необходимо обратить внимание на обеспечение достаточной жесткости без существенного утяжеления конструкции.

Основные параметры виброочистителя 
(на базе виброгрохота ГИС-32)

| Производительность, м/ч | 15 |
| --- | --- |
| Диаметр диска дезинтегратора, мм | 450 |
| Частота вращения диска, мин | 1000 |
| Площадь поверхности сита виброгрохота, м | 3,6 |
| Амплитуда вибрации, мм | 3 |
| Частота вибрации, мин | 1200 |
| Мощность электродвигателя, кВт: |  |
| дезинтегратора | 3 |
| грохота | 7 |
| вентилятора | 15 |

Установка ВНИИнеруда для "сухой" очистки отсевов дробления

Установка состоит из виброгрохота, вертикального пневмоклассификатора, вентилятора и системы очистки от пыли загрязненного воздуха. В основу работы пневмоклассификатора положен принцип разделения мелкозернистых материалов по крупности и очистки их от пыли в восходящем воздушном потоке (рис.4 данного приложения).

Рис.4. Схема технологической линии ВНИИнеруда для переработки отсевов дробления "сухим" способом:

1 - виброгрохот; 2 - ленточные конвейеры; 3 - вертикальный пневмоклассификатор; 4 - циклоны; 5 - вентилятор

Технические характеристики установки

| Производительность по питанию, м/ч | 11 |
| --- | --- |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 10 |
| Влажность исходного материала, %, не более | 3 |
| Граница разделения, мм | 0,14-5,0 |
| Удельный расход воздуха, м на 1 м исходного материала, не более | 700 |
| Установленная мощность, кВт | 19 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1950 |
| ширина | 2400 |
| высота | 4950 |
| Масса установки, кг | 1300 |

Приложение 19
Справочное

Технические характеристики двухбарабанных классификаторов

Классификатор ДБК-20

| Производительность, м/ч | 20 |
| --- | --- |
| Крупность обогащаемого материала, мм | 5-40 |
| Наибольшее количество получаемых продуктов обогащения | 3 |
| Количество разделительных барабанов | 2 |
| Диаметр разделительных барабанов, мм | 820 |
| Длина разделительного барабана, мм | 4000 |
| Частота вращения разделительного барабана, мин | 250 |
| Мощность электродвигателей, кВт | 6,2 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 5660 |
| ширина | 3270 |
| высота | 3270 |
| Масса, кг | 8200 |

Классификатор БК-40

| Производительность, м/ч | 40 |
| --- | --- |
| Крупность обогащаемого материала, мм | 5-40 |
| Количество разделительных барабанов | 2 |
| Длина разделительного барабана, мм | 4000 |
| Частота вращения разделительных барабанов, мин | 250 |
| Мощность электродвигателя, кВт: |  |
| для привода разделительных барабанов | 3,2 |
| для привода плиты питателя | 5,5 |
| Амплитуда колебания плиты питателя, мм | 30 |
| Число ходов плиты питателя в 1 с | 1,6 |

Схема ДБК-20 приведена на рисунке настоящего приложения.

Схема двухбарабанного механического классификатора ДБК-20:

1 - питающие накопительные бункеры (2 шт.); 2 - вибратор; 3 - виброблоки-питатели (2 шт.); 4 - механизм регулировки лотка; 5 - рессоры; 6 - подвижная распределительная направляющая воронка; 7 - перекидная заслонка; 8, 9 - верхний и нижний разделительные барабаны; 10 - транспортеры для продуктов обогащения; 11 - механизм изменения углов настройки; 12, 13 - подвижная и неподвижная воронки

Приложение 20
Справочное

Оценка обогатимости материала с применением 
лабораторного однобарабанного классификатора

На основе опыта работы с классификаторами ДБК-20 и исследований установлено, что на разделение каменного материала влияют однородность каменного материала по прочности, крупность и форма зерен материала, влажность и т.п. Для решения вопроса о применимости способа обогащения на барабанных классификаторах ДБК-20 или БК-40 и определения режимов их работы с учетом указанных выше факторов оценивают обогатимость исходного материала с использованием лабораторного однобарабанного классификатора по разработанной методике.

Технические характеристики лабораторного однобарабанного классификатора

| Производительность при крупности обогащаемого материала 5-40 мм, м /ч | 2 |
| --- | --- |
| Размер обогащаемого материала, мм | 5-40 |
| Количество разделительных барабанов | 1 |
| Количество получаемых продуктов | 2 |
| Диаметр разделительного барабана, мм | 820 |
| Длина разделительного барабана, мм | 500 |
| Частота вращения разделительного барабана, мин | 250 |
| Общая мощность, кВт | 2 |

Методика основана на раздельном пропуске прочностных разностей, содержащихся в исходном материале, через лабораторный однобарабанный классификатор.

Для оценки обогатимости гравия и щебня из гравия через лабораторный однобарабанный классификатор пропускают раздельно прочностные разности каждой петрографической составляющей, так как петрографические составляющие одной прочности разделяются на классификаторе неодинаково.

После пропуска устанавливают зависимость выхода прочностных разностей в продукты обогащения от угла настройки классификатора и содержания прочностных разностей в исходном материале. С учетом пределов их изменения рассчитывают качественно-количественные показатели обогащения материалов на барабанных классификаторах и определяют режим работы последних.

Приложение 21
Справочное

Оборудование для дробления мелкого гравия 
и производства дробленого песка

Технические характеристики конусных инерционных дробилок

| Характеристика | КИД-300 | КИД-600 | КИД-1750 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр дробящего конуса, мм | 300 | 600 | 1750 |
| Максимальная крупность загружаемого продукта, мм | 20 | 50 | 90 |
| Производительность, м/ч, не более | 1 | 13 | 90 |
| Номинальная крупность дробленого материала (по 5%-ному остатку на ситах), мм | 2 | 8 | 10 |
| Мощность электропривода, кВт | 10 | 75 | 500 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| длина | 1300 | 2270 | 6500 |
| ширина | 800 | 1280 | 4000 |
| высота | 1450 | 2170 | 5400 |
| Масса дробилки (без электропривода), кг | 1000 | 5500 | 90000 |

Технические характеристики пневмоударной установки

| Производительность по исходному продукту, м/ч | 12 |
| --- | --- |
| Крупность исходного гравия, мм | До 20 |
| Расход сжатого воздуха, м/мин | 45 |
| Давление воздуха, кгс/см | 0,8-15 |
| Масса установки, кг | 3600 |
| Источник сжатого воздуха | Трубовоздуходувка ТВ-50-1,9 |

Схема пневмоударной установки приведена на рисунке настоящего приложения.

Схема пневмоударной дробилки:

1 - загрузочная воронка; 2 - патрубок для подачи сжатого воздуха; 
3 - пневмосмеситель; 4 - отсос пыли; 5 - камера дробления; 6 - дробящая плита

Технические характеристики стержневых мельниц типа МСЦ

| Характеристика | Тип мельницы |
| --- | --- |
|  | МСЦ 2100х2200 | МСЦ 2100х3000 | МСЦ 2700х3600 |
| Диаметр барабана, мм | 2100 | 2100 | 2700 |
| Длина барабана, мм | 2200 | 3000 | 3600 |
| Нормативная вместимость мельницы, м | 6,5 | 8,8 | 18,0 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 160 | 200 | 400 |
| Скорость вращения барабана, мин /% критической | 18,7/61,6 | 19,7/64,9 | 15,6/58,4 |
| Производительность (ориентировочная), т/ч | 10-20 | 20-60 | 70-160 |
| Рекомендуемая масса стержневой загрузки, т | 15 | 20 | 41 |
| Масса вращающихся частей со стержневой загрузкой, т | 52 | 60 | 101 |
| Общая масса, т | 46 | 52 | 81 |

Приложение 22
Справочное

Нормы использования отходов производства

На притрассовых карьерах отходами производства являются вскрышные породы, отсевы дробления и шламы после промывки.

Оценка использования и складирования вскрышных пород производится в соответствии с "Едиными правилами охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых" (Госгортехнадзор. М., 1985).

Область использования отходов приведена в таблице настоящего приложения.

| Вид отходов | Область использования отходов |
| --- | --- |
|  | без обогащения | с обогащением (переработкой) |
| Вскрышные породы | Рекультивация карьерных выработок. Устройство земляного полотна автомобильных дорог | - |
| Отсевы дробления изверженных горных пород | Устройство щебеночных и укрепленных оснований и покрытий автомобильных дорог. Приготовление асфальто- и цементобетона | Приготовление асфальто- и цементобетона |
| Отсевы дробления скальных осадочных горных пород | Устройство щебеночных и укрепленных оснований и покрытий, земляного полотна автомобильных дорог. Рекультивация карьерных выработок. Приготовление известняковой муки для сельского хозяйства | Приготовление минерального порошка для асфальтобетона |
| Шламы после промывки каменных материалов | Рекультивация карьерных выработок | - |

Приложение 23
Справочное

Нормы расхода материалов при работе перерабатывающей установки

Нормы расхода воды на промывку и классификацию следует принимать по табл.1 настоящего приложения.

Таблица 1

|  |  |  | Требования к качеству воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологический процесс и тип машины | Расход воды, м /т | Давление воды, МПа | Допустимое содержание взвешенного вещества в воде, г/л | Содержание частиц крупностью 50 мкм, % |
| Промывка щебня, гравия на виброгрохоте с брызгальными устройствами | 1,0-1,5 | 0,15-0,20 | 2* | 20 |
| Ополаскивание щебня, гравия на виброгрохоте с брызгальными устройствами | 0,25-0,5 | 0,10-0,15 | 2* | 20 |
| Промывка щебня, гравия в корытной мойке | 1,5-2,5 | 0,10-0,15 | 2* | 20 |
| То же, в скруббере | 1,5-3,0 | 0,20-0,30 | 2* | 20 |
| Классификация песка в спиральном классификаторе | <1,0-1,5 | 0,10-0,15 | 2* | 20 |
| Ополаскивание песка в спиральном классификаторе | 0,25 | 0,10-0,15 | 2* | 20 |
| Классификация песка в гидроклассификаторе | < 5,5** | 0,15-0,20 | 2* | 20 |

__________________

* Допускается увеличение содержания взвешенных веществ в воде для промывки и классификации до 35 г/л, если экспериментальными данными подтверждено качество готовой продукции согласно ГОСТу.

** Определяется расчетом.

Нормы расхода основных и вспомогательных материалов и запасных частей

Расход основных эксплуатационных материалов принимается с учетом условий эксплуатации в соответствии с заводскими инструкциями и данными технологических испытаний сырья.

Рекомендуемый годовой расход основных эксплуатационных материалов принят при трехсменном режиме работы оборудования, коэффициенте его использования по времени 0,85, производительности, равной 0,9 паспортной.

Нормы расхода брони (т в год) для щековых и конусных дробилок, тяжелых инерционных грохотов следует принимать из условия применения брони из стали 110Г-13Л (по ГОСТ 2176-77):

для дробящих плит и футеровок щековых дробилок марок:

|  | ЩДС-11-6х9 (СМД-110А) | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ШДП-9х12 (СМД-111) | 20 |  |

для конусов дробилок конусных среднего и мелкого дробления марок:

|  | КСД и КМД-1200 Гр и Т | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КСД и КМД-1750 Гр и Т | 15 |  |

Нормы расхода баббита для заливки рабочей поверхности сферических подшипников и цинка или цинкового сплава для заливки футеровок дробилок КСД и КМД принимаются по табл. 2 настоящего приложения.

Нормы расхода (т в год) стали для футеровок спирали спирального классификатора и лопастей корытной мойки принимаются следующие (при условии изготовления футеровок и лопастей из стали ГЛ-6):

Спиральные классификаторы:

|  | 1-КСН-12 | 0,6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-КСН-15 | 1,4 |  |
|  | 1-KCH-20 | 2,1 |  |
|  | Корытная мойка К-14 | 4,8 |  |

Таблица 2

|  | Расход, т в год |
| --- | --- |
| Марка дробилки | баббита | цинка или цинкового сплава |
| КСД-1200 (Гр и Т), КМД-1200 (Гр и Т) | 0,15 | 0,60 |
| КСД-1750 (Гр и Т), КМД-1750 (Гр и Т) | 0,30 | 1,20 |
| КСД-2200 (Гр и Т), КМД-2200 (Гр и Т) | 0,45 | 1,80 |

Примечания: 1. Для заливки подшипников применяется баббит марок Б83 и БИ.

2. Цинковый сплав рекомендуется применять следующего химического состава: Сu - 4-6%; А - 4-6%; Р - 2-3%; остальное - цинк.

Нормы расхода металлических сит следует принимать по табл. 3 настоящего приложения.

Таблица 3

|  | Расход сит, шт. в год, на породах |
| --- | --- |
| Граница разделения, мм | абразивных | малоабразивных |
| 70 | 12 | 5 |
| 40 | 12 | 5 |
| 20 | 18 | 7 |
| 10 | 18 | 7 |
| 5 (3) | 25 | 10 |

Нормы резиновых сит принимают по табл. 4 настоящего приложения.

Таблица 4

| Граница разделения, мм | Рекомендуемый тип резинового сита | Изготовитель-разработчик | Расход сит, шт. в год, на породах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абразивных | малоабразивных |
| 70 | Резино- троссовое колосниковое | ВНИИЖТ Гипротранспуть | 4 | 2 |
| 40 | Прокатное | Икшинское опытно-производственное предприятие ВНИПИИстромсырье | 2 | 1 |
| 20 | То же | То же | 3 | 2 |
| 10 | Тонколистовое перфорирован- ное | Ворошиловградский машиностроительный завод | 4 | 2 |
| 5 | То же | То же | 8 | 4 |
| 10 | Резонирующее ленточно-струнное | Опытно-производственное предприятие СКТБ ИГТМ АН УССР | 4 | 2 |
| 5 | То же | То же | 6 | 3 |
| 5 | Струнное со шнуром овального и круглого сечения | Икшинское опытно-производственное предприятие ВНИПИИстромсырье | 8 | 4 |

Нормы расхода полиуретановых сит следует принимать по табл. 5 настоящего приложения.

Таблица 5

| Граница разделения, мм | Расход сит, шт. в год, на породах |
| --- | --- |
|  | абразивных | малоабразивных |
| 10 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 2 |

Нормы расхода резинотканевых конвейерных лент следует принимать по табл. 6 данного приложения.

Таблица 6

| Тип и крупность транспортируемого материала | Расход конвейерных лент, доли длины ленты в год |
| --- | --- |
| Дробленая порода крупностью, мм, менее: |  |
| 300 | 0,60 |
| 150 | 0,50 |
| Щебень крупностью, мм: |  |
| 20-70 | 0,33 |
| 5-20 | 0,25 |
| Гравий крупностью, мм: |  |
| более 20 | 0,25 |
| 5-20 | 0,20 |
| Песок влажный | 0,25 |
| Отходы крупностью 0-5(0-10) мм | 0,20 |

Примечание. Ленты конвейерные резинотканевые должны соответствовать ГОСТу. Для лент карьерных конвейеров, работающих на открытом воздухе, вводятся поправочные коэффициенты: северный пояс - 1,35, средний пояс - 1,25, южный пояс - 1,10.

Приложение 24
Справочное

Перечень действующих стандартов

ГОСТ 24100-80 "Сырье для производства песка, гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний".

ГОСТ 23845-86 "Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний".

ГОСТ 8267-82 "Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия".

ГОСТ 8268-82 "Гравий для строительных работ. Технические условия".

ГОСТ 10260-82 "Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия".

ГОСТ 25607-83 "Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия".

ГОСТ 23735-79 "Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия".

ГОСТ 8736-85 "Песок для строительных работ. Технические условия".

ГОСТ 3344-83 "Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия".

ГОСТ 23254-78 "Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий. Технические условия".

ГОСТ 26873-86 "Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия".

ГОСТ 26193-84 "Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия".

ГОСТ 8269-87 "Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний".

ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний".