"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для плотника-инструментальщика

# Общие положения

1. Плотник инструментальщик назначается из квалифицированных рабочих, прошедших вводный инструктаж на рабочем месте, прошедших обучение по типовой программе плотничных работ и работ с электроинструментом (дрель, эл.пила и др.) и имеющих письменное разрешение (допуск) на производство этих работ.

2. При получении новой (незнакомой) работы требуйте от мастера дополнительного инструктажа по ТБ.

3. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта, и выполнять их,

б) не находиться под поднятым грузом;

в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;

г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;

д) не заходить за ограждения опасных зон;

е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, т.к. возможно случайное падение предметов с высоты;

ж) не смотреть на пламя электросварки, т.к. это может вызвать заболевание глаз;

з) не прикасаться к электрооборудованию и электропроводам, не снимать ограждений защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;

и) не устраняйте сами неисправности электрооборудования, вызывайте электрика;

к) не работайте на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;

л) при н/случае немедленно обратитесь за медицинской помощью и одновременно сообщите мастеру (прорабу) о н/случае;

м) заметив нарушение правил ТБ другими рабочими или опасность для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

# Обязанности перед началом работы

4. Проверьте исправность и подготовьте к выдаче инструмент. Все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток (напильники, ножовки и т.д.), должны иметь ручки по размерам инструмента с бандажными кольцами. Рукоятки всех употребляемых в работе инструментов, молотков, кувалд и т.д. должны иметь, гладкую поверхность и сделаны из твердых и вязких пород дерева (бук, береза и т.д.). Употребление для изготовления рукояток деревьев хвойных пород, а также сырого материала запрещается.

Пневматический ударный инструмент (пневматические молотки, зубила и т.д.) должен быть снабжен приспособлением, не допускающим вылета бойка. Пневматические молотки должны быть хорошо отрегулированы и не иметь слишком сильной отдачи. Шланги должны быть проверенные, крепление их к инструменту и трубопроводу должно быть выполнено способом, не допускающем срыва шланга давлением воздуха (хомутами).

Переносный электрофицированный инструмент (дрели, гайковерты, пилы, паяльники) может применяться лишь при условии полной его исправности и напряжением не свыше 36 в.

Ввиду исключения может быть допущено применение электрифицированного инструмента напряжением до 220 в включительно при соблюдении следующих требований:

а) наличие надежного заземления корпуса и инструмента;

б) применение при работе резиновых перчаток, диэлектрических галош или резинового коврика;

Заземление корпуса электрифицированного инструмента должно быть выполнено проводом достаточного сечения, имеющим отличительное обозначение или расцветку и подключенным к корпусу с помощью болта или клеммы. Электрифицированный инструмент должен иметь шланговый провод и включаться в сеть с помощью штепсельных соединений.

5. Проверьте исправность защитных предохранительных приспособлений на эл. пилы, рубанке и точильном станке. Обнаружив их неисправность, к работе на этом инструменте не приступайте, а доложите мастеру о ремонте защитных приспособлений.

6. Внимательно осмотрите эл. кабели, питающие эл. инструмент, и в случае обнаружения оголенных мест или обрыва кабеля срочно вызовите дежурного электрика. Самому к исправлению электропроводки не приступать.

7. Запрещается самому подключать и отключать эл. инструменты и др. эл. приборы к источнику питания.

8. Подготовьте и наденьте положенную спецодежду. Работать в легкой обуви (тапочках, босоножках и др.) запрещается.

# Обязанности во время работы

9. Следите за исправностью плотничного и эл. инструмента. Не допускайте применять дисковые пилы с трещинами, с двумя подряд выломанными зубьями с выщербленными или отпавшими от зубьев пластинками из быстрорежущей стали или твердого сплава с выпучинами на диске и с зубьями, прижженными при заточке.

10. Работу на эл. пиле, эл. рубанке, точильном станке производите только при наличии на них защитных приспособлений.

11. Не производите ремонта или смены точильных кругов и ножовочного полотна при включенном в сеть эл. инструменте. Перед каждой установкой на станок режущего инструмента должна производиться тщательная проверка его состояния (исправности).

12. Не допускайте посторонних лиц к работе на эл. инструменте.

13. При выдаче режущего, ударного и др. инструмента рабочим проверьте исправность насадки черенка этого инструмента. Выдавайте инструмент только исправный.

14. Для переноски инструмента выдавайте рабочие специальные ящики или чехлы.

15 Следите за сроками годности предохранительных эл. средств (резиновые перчатки, коврики и др.) и монтажных поясов.

16. При выдаче эл. инструмента проверьте, имеется ли у рабочего допуск к работе на эл. инструменте и если нет, то эл. инструмент не выдавайте. Выдача эл. инструмента производится с обязательной проверкой инструмента и с записью в специальный журнал.

17. Вместе с эл. инструментом выдайте рабочим предохранительные защитные приспособления (резиновые перчатки, коврики, диэлектрические галоши).

18. При работе на универсально-заточном станке следует руководствоваться специальной инструкцией. Перед установкой круг должен быть тщательно осмотрен и проверен на отсутствие трещин легким простукиванием деревянным молотком. Храниться круги должны в металлических стеллажах, ячейки которых должны быть обшиты деревом или прочным мягким материалом. Инструмент должен быть предохранен от мороза, влаги и ударов. Хранить круги в стеллажах, пачках, ящиках в вертикальном положении. Возможность скатывания кругов должна быть исключена.

# Обязанности по окончании работы

19. Принимая от рабочих эл. инструмент, узнайте от них о дефектах инструмента во время работы и сообщите о выявленных дефектах электрослесарю.

20. Уложите весь инструмент в отдельные ящики или гнезда по типу инструмента. Не допускайте хранения инструмента навалом. Для хранения инструмента неисправного в кладовой должно быть выделено особое место.

21. Производите уборку на рабочем месте.

22. Обесточьте эл. инструмент путем выключения рубильника.

23. Закройте инструментальное помещение на замок и сдайте его под охрану.

"__"______________  ____ года

Инженер по технике безопасности   _______________