ВСН 33-3.02.01-84

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ для нужд орошения, емкостью до 10 млн. м

Дата введения 1984-07-01

ВНЕСЕНА В/О "Союзводпроект"

УТВЕРЖДЕНА Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР от 16 апреля 1984 г., N 145

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ емкостью до 10 млн. м для нужд орошения составлена В/О "Союзводпроект" и институтами: САНИИРИ им.  В.Д.Журина, Средазгипроводхлопок, Южгипроводхоз, Укргипроводхоз, ВНИИГиМ им. А.Н.Костякова.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции должны соблюдаться всеми организациями Минводхоза СССР, осуществляющими проектирование, строительство и эксплуатацию водохранилищ емкостью до 10 млн. м для нужд орошения (без гидроэлектростанции в составе их основных сооружений).

1.2. Положения настоящей Типовой инструкции являются основой составления "Правил эксплуатации малых водохранилищ для нужд орошения" и распространяются на периоды как постоянной, так и временной эксплуатации отдельных водохранилищ. Причем под временной эксплуатацией подразумевается эксплуатация сооружений (пускового комплекса) в период строительства и начального наполнения водохранилища, осуществляемых, как правило, генеральной подрядной организацией при авторском надзоре проектной организации.

Началом постоянной эксплуатации водохранилища и сооружений является дата утверждения акта государственной комиссии по приемке сооружений в постоянную эксплуатацию, определяющая момент завершения начального наполнения водохранилища и ввода его в нормальный режим работы.

Эксплуатация мелиоративных прудов и малых водохранилищ сезонного регулирования с выращиванием в них товарной рыбы в настоящей работе не рассматривается.

"Правила эксплуатации конкретного водохранилища" являются основным документом, на основании которого должно вестись использование его водных и других природных ресурсов при соблюдении требований охраны природной среды.

1.3. Особенности и характер эксплуатационной службы водохранилищ для орошения определяются размерами и объемом водохранилища, составом основных сооружений, условиями и задачами регулирования речного стока, инженерно-геологическими и морфометрическими условиями ложа и береговой линии водохранилища и др.

По размерам площади водного зеркала и объему водохранилища можно подразделить на следующие группы (см. таблицу):

Таблица

| Наименование | Полный объем, млн. м | Площадь водного зеркала, км |
| --- | --- | --- |
| Пруды | Менее 1 | Менее 1 |
| Водохранилища (малые) | 1-10 | 1-2 |

1.4. Для действующих водохранилищ емкостью до 10 млн. м, не имеющих инструкций по эксплуатации, эти инструкции разрабатываются проектными институтами системы Минводхоза СССР в соответствии с приказом N 500 от 03.11.1978 г. и списками, составленными Минводхозами и Госкомитетами союзных республик системы Минводхоза СССР.

Для действующих малых водохранилищ инструкции по эксплуатации составляются на основе настоящей Типовой инструкции за счет средств, выделяемых эксплуатационной организации, в подчинении которой находится водохранилище.

Для проектируемых водохранилищ инструкции по эксплуатации разрабатываются в составе проектов водохранилищ (рабочей документации) к моменту сдачи водохранилища в постоянную эксплуатацию за счет средств, предусмотренных в сметах на проектирование водохранилищ.

Разработчики согласовывают инструкцию по эксплуатации конкретного водохранилища с учреждениями, заинтересованными в использовании его водных ресурсов, а также с бассейновым территориальным управлением по регулированию использования и охране вод.

Инструкции по эксплуатации конкретного водохранилища утверждаются Минводхозами (Госкомитетами) союзных республик.

В некоторых случаях утверждение инструкции по эксплуатации малых водохранилищ по согласованию с Минводхозами (Госкомитетами) союзных республик осуществляется республиканскими органами по регулированию использования и охране вод или областными производственными управлениями мелиорации и водного хозяйства.

1.5. Об обнаруженных недостатках работы сооружений служба эксплуатации обязана доводить до сведения проектной организации.

При значительных повреждениях или нарушениях нормальной работы сооружений и оборудования, происшедших по вине проектной организации, завода-изготовителя, генподрядчика, управление водохранилищ должно предъявить рекламации этим организациям.

1.6. В состав инструкции по эксплуатации водохранилища должны включаться следующие разделы:

общие сведения о водохранилище;

организация службы эксплуатации;

мероприятия по поддержанию надлежащего технического состояния водохранилища и его сооружений;

уход за металлоконструкциями и механическим оборудованием;

эксплуатационные наблюдения за чашей водохранилища и состоянием сооружений;

приложения.

В состав инструкций могут быть включены вопросы техники безопасности при производстве работ на акватории водохранилища и ремонте объектов эксплуатации, а также другие вопросы.

По усмотрению республиканских органов по регулированию использования и охране вод для малых водохранилищ, эксплуатируемых в сходных условиях, могут быть разработаны и утверждены типовые правила эксплуатации.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОДОХРАНИЛИЩЕ

2.1. История водохранилища, в которой приводятся следующие сведения: кем и когда составлен проект, начало и конец строительства, начало наполнения водохранилища, даты приемки во временную и постоянную эксплуатацию, дата достижения отметки НПУ.

2.2. Задачи и характер осуществляемого регулирования речного стока. Заявка на попуски воды из водохранилища или заборы воды из него, покрытие которых гарантируется с заявленной надежностью.

Водохранилища для нужд орошения ориентируются проектной организацией на следующие виды регулирования речного стока: многолетнее, сезонное.

При этом водохранилище может работать изолированно  или в каскаде с выше- и нижерасположенными водохранилищами, включая компенсированное регулирование речного стока.

2.3. Местоположение, краткая характеристика природных условий, характеристика водных ресурсов. Источник питания водохранилища и характер питания. Основные гидрологические характеристики естественного водотока в створе плотины, степень регулирования стока водохранилищем.

По характеру питания водохранилища для нужд орошения делятся на следующие группы:

русловые, размещаемые в пойме (русле) реки, сток которой предназначается перерегулированию;

наливные, располагаемые вне русла реки, являющейся источником питания, в естественных понижениях, суходолах, редкодействующих оврагах и т.д.

2.4. Основные параметры водохранилища (полный, полезный и мертвые объемы, площади зеркала, длина, ширина, глубина, длина береговой линии, площадь мелководий, нормативные уровни).

2.5. Состав сооружений водохранилищного узла (их краткая техническая характеристика, расчетная пропускная способность водосбросного и водозаборных сооружений).

2.6. Экономические показатели водохранилища (полная сметная стоимость, фактическая балансовая стоимость - принятая по акту приемки в постоянную эксплуатацию, эксплуатационные затраты - проектные и фактические за последние годы эксплуатации на содержание водохранилища, без амортизационных отчислений, на 1 м полезной емкости, на 1 м выданной воды из водохранилища).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Задачи эксплуатации

3.1. Главной задачей эксплуатации водохранилища для нужд орошения является выдерживание требуемых гарантий покрытия заявок на воду, определенных проектной организацией.

Заявка на воду предъявляется к створу плотины рассматриваемого водохранилища или к нижерасположенному от этой плотины створу реки, или к створам каскада гидроузлов, в составе которого работает эта плотина.

3.2. Эксплуатация отдельного водохранилища для нужд орошения производится по правилам общеоперативной и технической эксплуатации.

В задачи общеоперативной эксплуатации входит решение вопросов, затрагивающих интересы бассейна реки в целом; ее осуществляют органы, которые управляют водными ресурсами реки; в чрезвычайных условиях эти органы могут временно отменять положения как настоящей Инструкции, так и инструкций конкретных водохранилищ, осуществляющих регулирование и перераспределение стока данного бассейна реки.

Вопросы общеоперативной эксплуатации в настоящей Инструкции не рассматриваются.

Техническая эксплуатация водохранилища и его сооружений осуществляется непосредственно службой эксплуатации водохранилища и включает:

повседневное оперативное управление техническими устройствами водохранилища с целью создания необходимого запаса воды в водохранилище и подачи ее на орошение;

техническую эксплуатацию и поддержание надлежащего технического состояния всех сооружений - средств связи, транспорта, жилых и производственных зданий и других вспомогательных устройств и оборудования согласно проекту, действующим нормам, стандартам и методическим указаниям;

выполнение эксплуатационных планов по наполнению и опорожнению водохранилища в соответствии с утвержденным диспетчерским графиком режима водохранилища;

производство наблюдений и исследований, связанных непосредственно с эксплуатацией водохранилища;

надзор и контроль за состоянием сооружений и поддержание их в рабочем состоянии;

разработку мероприятий по приведению в надлежащее техническое состояние сооружений и чаши водохранилища с указанием состава работ, сроков их выполнения и исполнителей;

выполнение ремонтных работ (собственными силами или с привлечением специализированных организаций);

ведение технической документации по эксплуатации, внедрение достижений науки, техники и передового опыта;

осуществление благоустройства территории и архитектурного оформления;

паспортизацию сооружений и водохранилища в целом;

охрану сооружений водохранилища;

повышение квалификации штата ИТР.

3.3. В задачи технической эксплуатации малых водохранилищ (прудов), обслуживающих колхоз или совхоз, входят:

наполнение и опорожнение водохранилища по согласованию с областным производственным управлением мелиорации и водного хозяйства и под его контролем темпами, установленными проектом;

поддержание сооружений в рабочем состоянии;

учет воды на входе и выходе из водохранилища;

наблюдения за состоянием сооружений, оборудованием и всеми устройствами.

Створ

| Дата | N | N | N | N | N | N | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расстояние до г.в., м | отметка г.в., м | рас. до г.в., м | отм. г.в., м | рас. до г.в., м | отм. г.в., м | рас. до г.в., м | отм. г.в., м | рас. до г.в., м | отм. г.в., м | рас. до г.в., м | отм. г.в., м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| N Пьезометров | Внутренний диаметр, мм | Глубина пьезометров, м | Тип | Отметки | Примечание | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | устья | заложения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

В журнал вписываются данные из полевой книжки наблюдений за уровнем воды в пьезометрах, причем, если наблюдение по какому-либо из пьезометров выполнено в несколько приемов, вписывают среднее значение. Пьезометры в графах журнала группируют по пьезометрическим створам, начиная от верхнего бьефа.

Ведомость пьезометров является приложением к журналу. В ведомость вносятся все пьезометры независимо от того, работают они или нет. В гр.4 отмечаются точечные пьезометры, в гр.7 дается: краткое описание состояния пьезометра, время контрольных нивелировок устья (если нивелировкой установлено, что отметка устья изменилась более чем на 1 см, то в гр.5 вписывается новая отметка).

Записи в журнале проверяет инженер-гидротехник 1 раз в 5 дней.

Приложение 10 
(образец)

| МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР Областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства Управление эксплуатации _____________________ водохранилища ЖУРНАЛ N расходов воды по балансовым гидропостам _____________водохранилища |
| --- |
|  |  | Начат _______________ |
|  |  | Окончен _____________ |
| Инженер-диспетчер ___________________ Проверил: ст. инженер-диспетчер _______________________________ 198 год |

| Дата и время | N или наименование гидропостов | Горизонт по рейке | Расход | Сток, тыс. м | Примечание | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наблюдаемый | средне- суточный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Журнал предназначен для записи обработанных результатов наблюдений расходов воды по балансовым гидропостам водохранилища.

Объем журнала рассчитан на гидрологический год (с 1 октября по 30 сентября) отдельно для каждого гидропоста.

Среднесуточньй расход подсчитывается как среднеарифметическое значение. По истечении декады подсчитываются сумма среднесуточных расходов и среднедекадный расход. Сток воды в тыс. м получают умножением расхода воды на 86,4.

Записи в журнале проверяются ст. инженером-диспетчером 1 раз в месяц.

Приложение 11 
(образец)

| МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР Областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства Управление эксплуатации _____________________ водохранилища ЖУРНАЛ N баланса водных ресурсов__________________водохранилища |
| --- |
|  |  | Начат _______________ |
|  |  | Окончен _____________ |
| Инженер-диспетчер ___________________ Проверил: ст. инженер-диспетчер _______________________________ 198 год |

| Да- та | От- мет- ки уров- ня, м | Объ- ем вод- ща, млн. м | Пло- ща- дь зер- ка- ла, км | Приход, тыс. м | Расход, тыс. м | Изменение объема воды | Навязка баланса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по ос- нов- ному ис- точ- нику | боко- вая при- точ- ность | при- ток под- зем- ных вод | осад- ки | сум- ма | во- до- за- бор | по- пус- ки | ис- па- ре- ние | по- те- ри на фи- льт- ра- цию | сум- ма | в чаше водо- хра- нили- ща | во всплыв- шем (осев- шем) льду | объ- ем, млн. м | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Для эффективной эксплуатации водохранилища рекомендуется составлять оперативные ежемесячные водные балансы. Декадные балансы составляются для периодов высокой водности и только для тех объектов, где сокращение расчетного интервала до декады не приводит к недопустимому возрастанию погрешностей расчета баланса.

Средний уровень на первое число расчетного месяца (графа 2) для участка (или водохранилища) вычисляется как средневзвешенный (или среднеарифметический) из данных постов, расположенных в пределах участка (или водохранилища). При этом за расчетный уровень на постах принимается средний из двух среднесуточных: последнего дня предыдущего месяца и первого числа расчетного. По уровню воды с помощью высотных характеристик водохранилища определяется объем водохранилища и площадь водного зеркала (графы 3 и 4). Разность значений объема двух соседних строк таблицы дает изменение объема водохранилища (графа 15). В зимний и весенний периоды следует учитывать изменение объема воды в результате оседания (всплытия) льда и покрывающего его снега (графа 16).

Объем осадков, поступающих на зеркало водохранилища, подсчитывается умножением среднего по акватории месячного слоя осадков на среднюю за месяц площадь зеркала (графа 8).

После окончания календарного года в пояснениях к таблице приводятся особенности расчета составляющих водного баланса и дается объяснение возможных причин невязок, превышающих установленные пределы.

Приложение 12 
(образец)

| МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР Областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства Управление эксплуатации _____________________ водохранилища ЖУРНАЛ N систематизации вертушечных замеров на гидропостах |
| --- |
|  | Начат _______________ |
|  | Окончен _____________ |
| Техник-гидротехник ______________ Инженер-гидрометр _____________ 198 год |

| N гидро- поста | Дата | Уровни воды | Ширина , м | Глубина | Пло- щадь живого сече- ния, м | Скорость, м/с | Расход воды , м/с | Тип и но- мер инст- ру- мен- та | Приме- чание | Под- пись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отс- чет по рей- ке | при- ве- ден- ный |  | сред- няя , м | мак- сима- льная , м |  | сред- няя | наи- боль- шая |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Журнал предназначен для систематизации результатов вертушечных замеров на гидропостах, определяющих источники поступления воды в чашу водохранилища и водовыпуска.

При внесении в журнал сведений об очистке поста, перестройке рейки, контрольной нивелировке нуля и т.д. заполняются графы 1, 2, 3, 4, а содержание записи заносится в графы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Уровни воды по рейке фиксируются перед началом и после окончания работы.

В журнале производится также запись о внесении поправок в тарировочные кривые.

Приложение 13 
(образец)

| МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР Областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства Управление эксплуатации _____________________ водохранилища ЖУРНАЛ N наблюдений за осадками глубинных марок Сооружение _____________________________ |
| --- |
|  | Начат _______________ |
|  | Окончен _____________ |
| Наблюдатель _____________________ Инженер-гидротехник _____________ 198 год |

| Пикет__________ | Глубинная марка N _________________ |
| --- | --- |
| Дата | Отметка глубинной марки | Ближайшая к глубинной поверхностная марка | Осадка, мм | Подпись |
|  | головки | верха плиты | N | отметка | основания (верха плиты) | поверхности марки | тела плотины |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Обработка результатов проводится на месте с целью оценки правильности и точности измерений. При резких расхождениях с предшествующими измерениями провести контрольную нивелировку.

По результатам периодических нивелировок составляется сводная ведомость осадок и строятся графики интенсивности осадок сооружения по профильным и поперечным створам (горизонт. ось - время, 1 см - 1 месяц; вертикальная - осадки марок - мм).

Приложение 14
(образец)

| МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР Областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства Управление эксплуатации _____________________ водохранилища ЖУРНАЛ N осадок высотных марок, установленных в плотине ______________________________водохранилища |
| --- |
|  | Начат _______________ |
|  | Окончен _____________ |
| Ст. инженер-гидротехник _________________ 198 год |

| Местоположение марки (пикет) | N марки | Поперечник | Исполнительные абсолютные отметки | Период нивелирования и величина осадок, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | период с _______ по ______ | суммарная осадка от начала наблюд. | период с _______ по ______ | суммарная осадка от начала наблюд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 15
(образец)

| МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР Областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства Управление эксплуатации _____________________ водохранилища ЖУРНАЛ N анализа проб суффозионного выноса грунта |
| --- |
|  | Начат _______________ |
|  | Окончен _____________ |
| Наблюдатель _______________________ Инженер-гидротехник ________________ 198 год |

| Дата | Расход, л/с | N пробы | Подпись отобравшего пробу | Объем пробы, л | Масса сухого фильтра, т | Масса остатка, т | Мутность, г/л | Масса вынесенного грунта за сутки, т | Подпись, выполнившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Для  каждого места отбора проб в журнале выделяют по нескольку листов.

При этом используются только правые страницы листов. На левых страницах наблюдатель, отбирающий пробы, и исполнитель анализа записывают при необходимости характеристики выноса грунта и примечание к выполняемому анализу.

Журнал ведется в случаях наличия суффозионного выноса грунта.

Приложение 16
(образец)

| МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР Областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства Управление эксплуатации _____________________ водохранилища ЖУРНАЛ N систематизации химанализов проб воды |
| --- |
|  | Начат _______________ |
|  | Окончен _____________ |
| Наблюдатель _______________________ Ст. инженер-гидротехник ________________ 198 год |

| Дата | Место отбора пробы | N пробы | Подпись | Объем пробы, л | Плотный осадок, г/л | Содержание компонентов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Журнал предназначен для систематизации сведений о минерализации воды в точках отбора проб. Пробы отбираются для анализа в мелиоративной лаборатории ОблУОС.

При отборе проб в журнале заполняются 1, 2, 3 и 4 графы, причем в графе 4 расписывается лицо, отбирающее пробы.

Полученные результаты анализа заносятся в остальные графы журнала.

На этикетке пробы, приклеиваемой на бутылке объемом 0,5 л, указываются дата, номер пробы и место отбора пробы.

Приложение 17
(образец)

| МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР Областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства Управление эксплуатации _____________________ водохранилища ПОЛЕВАЯ КНИЖКА наблюдений уровней воды в пьезометрах __________________водохранилища |
| --- |
|  | Начата _______________ |
|  | Окончена _____________ |
| Инженер-гидротехник ______________________ Наблюдатель _____________________________ 198 год |

| Дата | Расстояние от устья до уровня воды в пьезометрах, м | Подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Номера пьезометров |  |