# Свод правил по проектированию и строительству
СП 35-107-2003
"Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства"
(одобрен постановлением Госстроя РФ от 6 июня 2003 г. N 55)

# Temporary residential facilities for persons with no fixed abode

Введен впервые

# Введение

Одной наиболее нерешенной проблемой современного общества является проблема создания учреждений социального обслуживания для временного пребывания лиц без определенного места жительства и занятий.

Существующие учреждения для рассматриваемого контингента располагаются, как правило, в плохо приспособленных зданиях, не имеющих соответствующего оборудования.

Правительством России принят Закон "Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации" N 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4872), который одной из главных задач ставит оказание всесторонней помощи социально не защищенным гражданам.

В настоящее время в стране отсутствует нормативная база для проектирования учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства.

Свод правил разработан в соответствии с контрактом N 24-03-05/00 от 17.09.2000 г. между Минтрудом России и Госстроем России о сотрудничестве по выполнению мероприятий федеральной целевой программы "Старшее поколение", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2000 г. N 706.

В основу разработки нормативного документа положены законы Российской Федерации, а также рекомендации и положения, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации:

- Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" N 4530-1 от 19 февраля 1993 г. (в редакции Федеральных законов от 20.12.1995 г. N 202-ФЗ и от 07.08.2000 г. N 122-ФЗ);

- Приложение к приказу Минсоцзащиты России от 11 мая 1995 г. N 96 "Примерное положение о социальной гостинице"; "Примерное положение о социальном приюте";

- Приложение к приказу Минсоцзащиты Российской Федерации от 25 января 1996 г. N 10 "Временное положение о доме ночного пребывания";

- Положение о центре социальной адаптации при психоневрологическом интернате N 5, 2001 г. (поселок Филимонки Московской обл.);

- Постановление Правительства Российской Федерации N 670 от 8 июня 1996 г. "Примерное положение "Об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий" (в редакции Постановления Правительства РФ от 06.07.99 N 750).

Свод правил разработан в составе базового блока нормативных документов 35-го комплекса. В нем содержится минимальный объем наиболее обязательных требований на проектирование зданий учреждений системы органов социальной защиты населения, в которых оказываются различные услуги, в том числе социально-бытовые, санитарно-гигиенические, медицинские, психолого-педагогические, юридические, а также материальная помощь для лиц без определенного места жительства. В зависимости от назначения и продолжительности времени пребывания они подразделяются на: социальные гостиницы, приюты, дома ночного пребывания, центры социальной адаптации.

Свод правил выполнен в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения" и является документом федерального уровня.

# 1. Область применения

1.1 Настоящий Свод правил (далее - СП) предназначается для проектирования зданий самостоятельных учреждений в системе органов социальной защиты для временного пребывания лиц без определенного места жительства и занятий (далее - учреждения временного пребывания), в которые входят:

- социальная гостиница - предназначена для временного пребывания иногородних граждан и, в первую очередь, для пенсионеров и инвалидов в течение 10 сут.;

- социальный приют (далее - приют) - предназначен для местных граждан без определенного места жительства (время пребывания в приюте - до 30 сут.);

- дом ночного пребывания - предназначен для пребывания в ночное время лиц без определенного места жительства на 12 ч;

- центр социальной адаптации (далее - ЦСА) - предназначен для местных граждан без определенного места жительства и занятий, для привлечения к активной жизни дезадаптированных групп населения рассматриваемого контингента.

Определение контингента, размещаемого в учреждениях временного пребывания, дано в приложении А.

1.2 Требования данного документа следует учитывать при проведении проектирования новых объектов, реконструкции и модернизации существующего фонда, при обустройстве помещений учреждений временного пребывания, при экспертизе, приемке приемочной комиссией.

1.3 Настоящий СП предназначен для применения органами архитектуры и градостроительства, органами социальной поддержки населения, общественными фондами, собственниками объектов.

# 2. Нормативные ссылки

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем СП, приведен в приложении Б.

# 3. Основные положения

3.1 При проектировании учреждений временного пребывания следует учитывать требования СНиП 2.08.02.

3.2 В Своде правил рассматриваются по своему физическому состоянию две группы людей:

- свободно передвигающиеся;

- частично нуждающиеся в посторонней помощи социального работника.

3.3 Во всех учреждениях временного пребывания количество жилых ячеек с учетом бытовых потребностей для людей, частично нуждающихся в посторонней помощи, ориентировочно рекомендуется принимать 20%.

В жилых ячейках для людей, частично нуждающихся в посторонней помощи социального работника, рекомендуется предусматривать увеличение площади уборных и умывальных комнат (с учетом размещения приспособлений, облегчающих движение) согласно таблицам В.1 - В.4 приложения В.

3.4 Расчетную вместимость учреждений временного пребывания рекомендуется принимать согласно таблице 1.

В каждом отдельном случае показатели вместимости могут уточняться по заданию на проектирование.

# Земельный участок

3.5 Площадь земельного участка определяется в соответствии с таблицей 1 с учетом местных условий.

На территории земельного участка проектируются следующие зоны (без учета площади застройки): отдыха, хозяйственная, озеленения. Площадь озеленения рекомендуется принимать не менее 25% территории участка.

3.6 В условиях сложившейся, затесненной застройки для учреждений временного пребывания (кроме ЦСА) земельные участки возможно не предусматривать.

3.7 При размещении учреждений временного пребывания в загородных условиях на территории участка возможно предусматривать квартиры для обслуживающего персонала - директора, старшей медсестры, вахтера-охранника.

3.8. Земельный участок должен иметь ограждение высотой не менее 1,6 м, тип и материал ограждения уточняются при составлении задания на проектирование.

# Объемно-планировочное решение

3.9 Функциональная структура зданий учреждений временного пребывания включает пять основных групп помещений: жилую, питания, санитарно-гигиеническую с санпропускником, административно-бытовую и помещения охраны порядка, хозяйственные и технические, а также другие помещения в соответствии с таблицами В.1 - В.4 и 3.10.

Для групп помещений проектируются удобные связи с помещениями, расположенными рядом с вестибюлем: охраны, санпропускником и помещением общественного питания (рисунок 3.1).

3.10 При формировании объемно-планировочной структуры зданий следует проектировать удобные функциональные связи вестибюля с помещениями милиции и охраны порядка; санпропускника с жилыми группами через вестибюль; помещений общественного питания с санитарно-гигиеническими и административно-бытовыми помещениями (рисунок 3.1).

Санпропускник следует размещать обособленно с раздельными входом и выходом.

Требования к площадям и оборудованию этих помещений представлены в таблицах В.1 - В.4 и на рисунках 3.2, 3.3.

3.11 Жилые группы с жилыми ячейками для лиц, нуждающихся в посторонней помощи, рекомендуется размещать на 1-м этаже.

Если по заданию на проектирование предусматривается посещение учреждения инвалидом на коляске, то помещение для общения следует предусматривать на 1-м этаже и выполнять требование СНиП 35-01.

3.12 Этажность зданий учреждений временного пребывания рекомендуется не более 4 этажей. Допускается снижать этажность при наличии участка и специфики местных условий.

3.13 Здания учреждений временного пребывания следует проектировать, как правило, отдельно стоящими.

3.14 В случае реконструкции или приспособления зданий для учреждений временного пребывания следует учитывать требования настоящего СП.

3.15 Высоту жилых помещений от пола до потолка следует принимать не менее 2,5 м согласно СНиП 31-01, а высоту общественных помещений от пола до потолка - не менее 3 м (СНиП 2.08.02). Высоты жилых и общественных помещений, расположенных в одном этаже здания, должны быть увязаны друг с другом.

3.16 В здании проектируется один контролируемый вход в вестибюле, который соединяется через коммуникационное пространство с выделенной для вновь прибывших зоной санитарных помещений - осмотра и дезинфекции, расположенной в санпропускнике (рисунки 3.4 и 3.1).

3.17 Группы помещений жилого и общественного назначения должны быть разделены между собой несгораемыми перегородками типа 1 с пределом огнестойкости EI 45 (ГОСТ 12.1.004, СНиП 21-01).

# Жилые помещения

3.18 Жилые группы следует проектировать вместимостью 25-50 мест с жилыми ячейками, раздельными для мужчин и женщин.

Таблица 1

┌───────────────┬────────┬────────────────────────────────────┬─────────┐

│  Учреждение   │Вмести- │   Площади зон участка, м2/место    │  Общая  │

│               │ мость, ├───────┬─────────────────┬──────────┤ площадь │

│               │  мест  │ Зона  │  Хозяйственная  │   Зона   │участка, │

│               │        │отдыха │      зона       │озеленения│м2/место │

│               │        ├───────┼────────┬────────┼──────────┤         │

│               │        │Площад-│Хозпло- │Площадка│ Зеленые  │         │

│               │        │ки для │ щадки  │  для   │насаждения│         │

│               │        │отдыха │  для   │автома- │          │         │

│               │        │       │мусорос-│  шин   │          │         │

│               │        │       │борника │        │          │         │

│               │        │       │   и    │        │          │         │

│               │        │       │пожарно-│        │          │         │

│               │        │       │   го   │        │          │         │

│               │        │       │ стенда │        │          │         │

├───────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│       1       │   2    │   3   │   4    │   5    │    6     │    7    │

├───────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│Социальная     │   50   │   3   │   3    │  0,35  │    4     │  10,5   │

│гостиница      │        │       │        │        │          │         │

│               │        │       │        │        │          │         │

│               │  100   │   3   │  2,5   │  0,25  │    4     │   9,7   │

│               │        │       │        │        │          │         │

│Приют          │  200   │  2,5  │   2    │  0,25  │    3     │   8,1   │

│               │        │       │        │        │          │         │

│Дом     ночного│   25   │   3   │  2,5   │   -    │    4     │   9,8   │

│пребывания     │   50   │   3   │   2    │   -    │    4     │   9,0   │

│               │        │       │        │        │          │         │

│               │  100   │  2,5  │   2    │  2,5   │    3     │   9,0   │

│               │        │       │        │        │          │         │

│Центр          │  100   │   3   │   3    │  0,25  │    5     │  13,5   │

│социальной     │        │       │        │        │          │         │

│адаптации      │  200   │   3   │  2,5   │  0,25  │    5     │  10,7   │

│               │        │       │        │        │          │         │

│               │  300   │  2,5  │  2,5   │  0,25  │    4     │   8,9   │

├───────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┤

│Примечание - Площадь  участка  промежуточной  вместимости  определяется│

│             интерполяцией.                                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.19 Вместимость жилых ячеек предусматривается на 10-12-15 мест в зависимости от контингента и вместимости жилых комнат (таблицы В.1 - В.4).

# Санитарно-гигиенические помещения

3.20 В учреждениях временного пребывания проектируются санитарно-гигиенические помещения, уборные, умывальные комнаты, душ из расчета для жилых ячеек: 1 унитаз на 6 чел., 1 умывальник на 6 чел., душ на 12 чел. При проектировании уборной и умывальной для лиц, частично нуждающихся в посторонней помощи социального работника, следует учитывать место для размещения приспособлений (палок, крючков), способствующих удобному передвижению. Площадь уборной следует принимать согласно таблицам В.1 - В.4 соответственно с параметрами уборных 1,1х1,6 м и 0,9х1,2 м.

3.21 В учреждениях временного пребывания для персонала проектируются на 1-м этаже 2 санитарных узла по 3  каждый (раздельно для мужчин и женщин) с умывальником в шлюзе и со шкафом для уборочного инвентаря площадью 2 , гардероб для рабочей и домашней одежды в соответствии с таблицами В.1 - В.4.

# Помещения общественного питания

3.22 Во всех рассматриваемых учреждениях следует предусматривать помещения общественного питания (столовые или буфеты), работающие, как правило, на полуфабрикатах или получающие горячие блюда в бачках и термосах централизованным путем.

В зависимости от характера и вместимости учреждения рассчитывается количество посадок и посадочных мест в учреждении согласно таблице 2.

Состав и площади помещений общественного питания следует принимать в соответствии с таблицами В.1 - В.4 с учетом СанПиН (СП) 2.3.6.1079.

Помещения общественного питания работают по принципу самообслуживания.

# Административные хозяйственные и бытовые помещения

3.23 Рекомендуемый состав и площади административных, хозяйственных и бытовых помещений представлены в таблицах В.1 - В.4.

3.24 При расчете административных групп помещений рекомендуется использовать штатные нормативы, приведенные в справочном материале настоящего документа.

Расчетное количество сотрудников (штатное расписание) для учреждений социальной защиты уточняется при составлении задания на проектирование.

# Помещения охраны и безопасности

3.25 При проектировании учреждений временного пребывания следует учитывать требования по безопасности, предусматривать установку контроля доступа в учреждение при круглосуточном дежурстве милиционера (см. 3.10). Состав и площади помещений поста милиции проектируются в соответствии с таблицами В.1 - В.4 и требованиями СП 12.

# Изолятор

3.26 В составе помещений учреждений временного пребывания следует проектировать изолятор для нарушителей порядка и дисциплины. Изолятор следует размещать рядом с постом надзора (вахтера), постом милиции, проход через изолятор не допускается.

Изолятор следует проектировать в виде общей комнаты, площадь которой определяется по числу временно изолированных лиц из расчета 4 . На площади общей комнаты размещается уборная и умывальник площадью 3 .

Отделку изолятора следует осуществлять из негорючих материалов, пол в палате следует предусматривать деревянным, кровать следует прикреплять к полу. В помещении, где находится нарушитель порядка, следует предусматривать окно 60х90 см, на котором устанавливается решетка. Дверь в изолятор следует проектировать с глазком и наружным замком.

3.27 Расчетное число мест в изоляторе принимается до 6 мест в зависимости от вместимости учреждения из расчета 1 место на 50 чел. Площадь общей комнаты изолятора следует принимать согласно таблицам В.1 - В.4.

Таблица 2

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наимено- │  Вместимость учреждения временного пребывания (посадочных   │

│  вание  │                            мест)                            │

│помещений│                                                             │

│         ├───────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤

│         │  Социальная   │    Приют     │ Дом ночного  │     Центр     │

│         │   гостиница   │              │  пребывания  │  социальной   │

│         │               │              │              │   адаптации   │

│         ├────┬────┬─────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┼─────┬────┬────┤

│         │ 50 │100 │ 200 │ 50 │100 │200 │ 25 │ 50 │100 │ 100 │200 │300 │

├─────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│Буфет    │ 25 │ -  │  -  │ 16 │ -  │ -  │ 8  │ 12 │ 25 │  -  │ -  │ -  │

├─────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│Столовая │ -  │ 50 │ 100 │ -  │ 32 │ 64 │ -  │ -  │ -  │ 50  │100 │150 │

└─────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘

# Санпропускник

3.28 Санпропускник предназначается для санитарной обработки вновь прибывших лиц без определенного места жительства и занятий в учреждениях временного пребывания, в которых необходимо обеспечивать обязательное прохождение лиц через санпропускник при следовании из вестибюля в жилые и общественные помещения.

3.29 Площадь санпропускника с проведением процедур по санобработке рекомендуется принимать согласно таблицам В.1 - В.4.

В санпропускнике предусматриваются следующие помещения: комната для осмотра и дезинфекции, помещение для прохождения санобработки с душевой, кабинет фельдшера или врача, дезинфектора и медсестры (рисунок 3.4).

В санпропускнике количество душевых рожков следует устанавливать из расчета пропускной способности 10 чел. в день на 1 душевой рожок. Помещение санобработки с душевой проектируется из расчета 2,5-3,0  на одну душевую сетку.

Состав и площади помещений, количество душевых рожков определяются заданием на проектирование с учетом местных условий и по согласованию с Госсанэпиднадзором.

# Обрядовые помещения

3.30 В учреждениях временного пребывания допускается предусматривать помещения для проведения религиозных обрядов, которые следует проектировать по специальному заданию (СП 31-103).

# 4. Архитектурно-планировочное решение зданий

# Социальная гостиница

4.1 Социальные гостиницы следует проектировать на селитебной территории городской застройки в отдельно стоящем здании.

Допускается проектирование социальных гостиниц и приютов отдельно стоящих и пристроенных к общественным зданиям социального назначения (реабилитационным центрам, домам-интернатам и другим зданиям), при этом должны обеспечиваться взаимная планировочная изоляция и автономное функционирование встраиваемых помещений от основных помещений здания.

4.2 Объемно-планировочное решение социальной гостиницы должно иметь четкое зонирование групп жилых и общественных помещений - санпропускника, санитарно-гигиенических и административно-бытовых - с организацией коротких связей между ними. Связующим звеном групп помещений следует принимать вестибюльную группу помещений с коммуникационным пространством.

4.3 Соотношение жилых ячеек и жилых комнат в жилых группах определяется заданием на проектирование с учетом требований таблицы В.1.

4.4 Жилые комнаты в социальных гостиницах проектируются на 5 и 6 мест из расчета жилой площади 4,5 .

4.5 Организующим помещением в жилой ячейке является передняя, в которой размещаются индивидуальные закрывающиеся на замок шкафчики, кладовая для хозинвентаря и санитарно-гигиенические помещения согласно таблице В.1.

Примечание - Индивидуальные шкафчики возможно проектировать выходящими в жилую комнату.

4.6 Помещения общественного питания - буфет или столовая - должны иметь функциональную связь с вестибюлем (рисунок 4.1).

Столовая проектируется согласно 3.22 и таблицам 2 и В.1.

4.7 Группы помещений дежурного персонала и помещения бытового обслуживания с вестибюлем следует соединять через коридор.

# Приют

4.8 Площади и состав жилых и общественных помещений приюта следует принимать согласно таблице В.2.

4.9 Для социальных работников, занимающихся распределением одежды и обуви, следует предусматривать помещение площадью не менее 12 , оборудованное шкафом.

4.10 В коммуникационных пространствах на этажах возможно проектировать холлы из расчета один холл - 12  на две жилые группы по 50 мест.

4.11 Состав и площади жилых и общественных помещений следует принимать согласно таблице В.2. Площадь обеденного зала буфета или столовой рассчитывается исходя из трех посадок в обеденном зале согласно таблице 2.

# Дом ночного пребывания

4.12 Планировка этажей с помещениями для проживания рекомендуется коридорного типа.

4.13 В домах ночного пребывания, кроме жилых ячеек на 10-12-15 мест, рекомендуется проектировать жилые ячейки на 20 мест с 2-ярусными кроватями, холлы отдыха (комнаты для ночлега) на 25 мест, которые оборудуются складными креслами или скамейками согласно СП 35-115.

Рядом с холлом для отдыха (комнатой для ночлега) рекомендуется размещать санузел (таблица В.3).

4.14 В доме ночного пребывания предусматривается помещение общественного питания - буфет при количестве 4 посадок в обеденном зале с упрощенным составом помещений в соответствии с таблицей В.3, 3.22, таблицей 2.

# Центр социальной адаптации

4.15 Здания ЦСА рекомендуется проектировать не выше 4 этажей, при загородном размещении ЦСА с учетом местных условий его высоту возможно снизить до 2 этажей. Как правило, на 1-м этаже следует проектировать жилые группы с помещениями для лиц ослабленных, нуждающихся в посторонней помощи.

4.16 В вестибюльной группе помещений, кроме помещений охраны и поста милиции, предусматривается комната для паспортистки и бюро заказов согласно таблице В.4.

4.17 Жилые ячейки следует проектировать с 5-6-местными жилыми комнатами (рисунок 4.3).

4.18 Площадь жилых комнат следует принимать из расчета 6 .

4.19 При проектировании функциональных связей помещений следует учитывать потребности прибывших свободно передвигающихся и частично нуждающихся в посторонней помощи социального работника. Для нуждающихся в посторонней помощи необходимо обеспечивать свободный доступ к месту получения услуг и к оборудованию в помещениях учреждений временного пребывания. В местах отдыха и санитарно-гигиенических помещениях следует предусматривать приспособления и место для крючков, костылей, поручней в уборной и умывальной комнатах в соответствии со СНиП 35-01 и таблицей В.4.

4.20 В центре социальной адаптации следует проектировать столовую на 2 посадки в обеденном зале в соответствии с требованиями таблиц В.4 и 2.

Площадь и состав помещений общественного питания, столовой следует принимать в соответствии с таблицей В.4.

4.21 Функционально столовую ЦСА следует связывать с вестибюлем через коммуникационное пространство (рисунок 4.1).

4.22 В административно-бытовой группе помещений кабинет директора следует принимать площадью 24 .

Площадь рабочих помещений следует принимать из расчета 4  на сотрудника, при оборудовании компьютером - 6 .

4.23 Гардероб для персонала рекомендуется проектировать при вестибюле (0,08 ).

4.24 В ЦСА следует проектировать мастерские трудотерапии, которые размещаются обособленно от других групп помещений.

4.25 Мастерские трудотерапии следует проектировать в соответствии с СП 35-104. Примерный состав мастерских трудотерапии предусмотрен в таблице В.4.

Мастерские трудотерапии следует отделять от других помещений противопожарными стенами или размещать в отдельном корпусе, соединенным с основным зданием теплым переходом.

4.26 Культурно-информационные помещения включают универсальный зал (для собраний, лекций, просмотра телепередач) и комнату для работы с компьютером. Состав помещений культурно-информационной группы в каждом отдельном случае определяется заданием на проектирование и требованиями таблицы В.4, универсальный зал проектируется изолированно от жилой группы помещений в непосредственной связи с вестибюлем и коммуникационным пространством.

4.27 При разработке программ и заданий на проектирование ЦСА для определения состава и площади помещений рекомендуется пользоваться таблицей В.4 и 3.24 данного СП.

# 5. Инженерное оборудование

5.1 Системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.

5.2 Системы отопления помещений рассматриваемых учреждений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05.

5.3 В жилых помещениях следует принимать только нагревательные приборы водяного отопления, которые должны закрываться экранами.

5.4 В качестве нагревательных приборов системы водяного отопления следует принимать радиаторы или конвекторы.

5.5 Расчетную температуру теплоносителя для системы отопления учреждений следует принимать согласно СНиП 2.04.05 (приложение 11, п.1), СП 41-104.

5.6 В помещениях рассматриваемых учреждений в зависимости от их назначения следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию согласно СНиП 2.04.05.

5.7 Вентиляционные системы, обслуживающие специальные помещения (санпропускник, кухню-столовую, помещения бытового обслуживания), следует предусматривать самостоятельными.

5.8 Систему противодымной защиты следует проектировать согласно СНиП 2.04.05.

5.9 Системы противопожарной защиты помещений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05, НПБ 88.

5.10 По степени надежности электроснабжения электроприемники рассматриваемых учреждений вместимостью до 50 мест следует принимать третьей категории, а вместимостью свыше 50 мест до 300 мест - второй категории надежности (ВСН 59).

5.11 При проектировании учреждений временного пребывания следует предусматривать различные виды искусственного освещения в соответствии с требованиями СНиП 23-05:

- рабочее - искусственное освещение во всех помещениях учреждений и при входе в помещения постов милиции и надзора, изоляторов нарушителей порядка, помещений служб МВД;

- аварийное - для эвакуации людей при экстремальных условиях, в переходах и проходах здания, на лестницах, в вестибюлях, лестничных площадках.

5.12 Электрооборудование рассматриваемых учреждений следует проектировать в соответствии с требованиями ВСН 59.

5.13 Учреждения временного пребывания должны быть оборудованы сетями проводного вещания (радиотрансляция), телефонами и антенными телевизионными сетями, пожарной и охранной сигнализацией.

5.14 Установку телефонов следует предусматривать на посту милиции, охранника-вахтера, в кабинете директора, в помещениях столовой, комнате фельдшера и кабинете врача (в ЦСА), а также в помещениях, определяемых заданием на проектирование.

5.15 При проектировании пожарной охранной и тревожной сигнализации и средств связи следует руководствоваться требованиями НПБ-88.

5.16 В зданиях учреждений временного пребывания следует предусматривать при входе в здание систему контроля и наблюдения согласно таблицам В.1 - В.4.

Приложение А

(справочное)

# Термины и определения

Жилая ячейка - элемент жилой группы учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства, состоящий из жилых комнат, подсобных помещений, санузла, передней.

Жилая группа - составная часть здания учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства, включающая несколько жилых ячеек, коммуникационных пространств и необходимых подсобных помещений общественного назначения внутригруппового пользования.

Санпропускник - совокупность бытовых, медицинских помещений с санитарно-гигиеническим оборудованием в учреждении временного пребывания для медицинского осмотра прибывших лиц, проведения их санитарной обработки и обеспечения чистой одеждой.

Приложение Б

(справочное)

# Перечень
документов, на которые даны ссылки в настоящем СП

СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения";

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"

СП 31-103-99 "Здания, сооружения и комплексы православных храмов";

СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов";

СП 35-115-2002 "Обустройство помещений социального и медицинского обслуживания пожилых людей";

СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения";

СП 12-95 "Инструкция по проектированию объектов ОВД (милиция) МВД России";

ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования";

СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья";

ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования".

Приложение В

(рекомендуемое)

# Минимальный состав
помещений и оборудования помещений учреждений временного пребывания

Таблица В.1 - Социальная гостиница

┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│  Помещения  │ Количество │   Площадь, м2, при   │    Оборудование     │

│             │            │  вместимости, мест   │      помещений      │

│             ├────────────┼───────┬──────┬───────┤                     │

│             │            │  50   │ 100  │  200  │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────┤

│      1      │     2      │   3   │  4   │   5   │          6          │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────┤

│                 Жилая группа помещений на 25-50 мест                  │

├─────────────┬────────────┬───────┬──────┬───────┬─────────────────────┤

│Жилая  ячейка│Количество  │       │      │       │Металлические     или│

│на   10-12-15│жилых  ячеек│       │      │       │деревянные кровати  с│

│мест         │принимается │       │      │       │прикроватными        │

│             │по   заданию│       │      │       │тумбочками,     стол,│

│             │на          │       │      │       │стулья,  вешалка  для│

│             │проектирова-│       │      │       │одежды               │

│             │ние         │       │      │       │                     │

│             │            │       │      │       │                     │

│5-местная    │По   заданию│ 22,5  │ 22,5 │ 22,5  │5-6 металлических или│

│жилая комната│на          │       │      │       │деревянных кроватей с│

│             │проектирова-│       │      │       │прикроватными        │

│             │ние         │       │      │       │тумбочками, стол, 5-6│

│             │            │       │      │       │стульев              │

│             │            │       │      │       │                     │

│6-местная    │По   заданию│ 27,0  │ 27,0 │ 27,0  │                     │

│жилая комната│на          │       │      │       │                     │

│             │проектирова-│       │      │       │                     │

│             │ние         │       │      │       │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┴──────┴───────┼─────────────────────┤

│Прихожая     │На  1  жилую│   0,9-1,50 м2/чел.   │Полка   для   уличной│

│             │ячейку      │                      │обуви,       зеркало,│

│             │            │                      │вешалка для одежды   │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Встроенный   │В           │     0,6 м2/чел.      │Одно   отделение   со│

│шкаф      для│зависимости │                      │штангой и полкой  для│

│одежды,      │от          │                      │одежды   и   головных│

│белья, личных│вместимости │                      │уборов,        второе│

│вещей        │жилой       │                      │отделение оборудуется│

│(индивидуаль-│комнаты     │                      │полками для  белья  и│

│ный)         │            │                      │личных вещей         │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Уборная      │1  на  жилую│         1,1*         │Унитаз               │

│             │ячейку      │        -----         │                     │

│             │            │         1,8          │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Умывальная   │1  на  жилую│         0,8*         │Умывальник           │

│             │ячейку      │        ------        │                     │

│             │            │         1,2          │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ          │1  на  жилую│         1,2*         │Душ                  │

│             │ячейку      │        ------        │                     │

│             │            │         1,8          │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────┬───────────┼─────────────────────┤

│Кладовая  для│На     жилую│   1,2    │    2,0    │-                    │

│уборочного   │ячейку      │          │           │                     │

│инвентаря    │            │          │           │                     │

├─────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────┤

│                Группа помещений бытового обслуживания                 │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Комната      │На здание   │         8,0          │По         заданию на│

│дежурного    │            │                      │проектирование       │

│обслуживающе-│            │                      │                     │

│го персонала │            │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│Кладовая  для│То же       │         3,0          │Встроенный шкаф      │

│грязного     │            │                      │                     │

│белья        │            │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│Комната      │"           │         12,0         │-                    │

│отдыха    для│            │                      │                     │

│персонала    │            │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│Хозяйственное│"           │         2,0          │-                    │

│помещение    │            │                      │                     │

│уборочного   │            │                      │                     │

│инвентаря    │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┬──────┬───────┼─────────────────────┤

│Комната   для│На здание   │  4,0  │  -   │  6,0  │1  стол,   2   стула,│

│чистки      и│            │       │      │       │тумбочка             │

│глажения     │            │       │      │       │                     │

│одежды       │            │       │      │       │                     │

│             │            ├───────┴──────┴───────┤                     │

│Гигиеническая│То же       │         3,0          │Душ, биде, умывальник│

│кабина       │            │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│Кладовая  для│"           │         3,0          │Встроенный шкаф      │

│чистого белья│            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ         и│На          │         6,0          │-                    │

│санитарные   │учреждение  │                      │                     │

│узлы      для│            │                      │                     │

│персонала,   │            │                      │                     │

│мужские     и│            │                      │                     │

│женские     с│            │                      │                     │

│умывальником │            │                      │                     │

│в шлюзе      │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Постирочная с│На          │     0,3 м2/чел.      │-                    │

│сушильной   и│учреждение  │                      │                     │

│гладильной   │            │                      │                     │

│комнатой     │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Бельевая     │То же       │         8,0          │-                    │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Ремонт одежды│"           │         6,0          │-                    │

│и обуви      │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Помещение    │"           │         10,0         │-                    │

│дежурного    │            │                      │                     │

│персонала,   │            │                      │                     │

│технического │            │                      │                     │

│обслуживания │            │                      │                     │

│(слесарь,    │            │                      │                     │

│электрик,    │            │                      │                     │

│сантехник)   │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Комната      │"           │         8,0          │-                    │

│сестры-хозяй-│            │                      │                     │

│ки           │            │                      │                     │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│                     Вестибюльная группа помещений                     │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Вестибюль    │На          │     2,5 м2/чел.      │Стойка,    журнальный│

│             │учреждение  │                      │столик               │

│             │            ├──────────────────────┤                     │

│Пост  надзора│То же       │         8,0          │Стол, стул, топчан   │

│с вахтером   │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Пост милиции │"           │         12,0         │Стол,  стул,  топчан,│

│             │            │                      │пожарная сигнализация│

│             │            │                      │                     │

│Комната      │1         на│        13,0+7        │1 стол работника  МВД│

│службы МВД  с│учреждение  │                      │с компьютером, 1 стол│

│хозяйственной│            │                      │помощника,           │

│кладовой     │            │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│При     посте│То же       │         3,0          │4 стула,  сейф,  шкаф│

│милиции может│            │                      │для документов,  шкаф│

│быть         │            │                      │для      канцелярских│

│предусмотрена│            │                      │принадлежностей      │

│уборная     с│            │                      │                     │

│умывальником │            │                      │                     │

│в шлюзе      │            │                      │                     │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│             Изолятор для нарушителей порядка и дисциплины             │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Изолятор  для│1         на│                      │                     │

│нарушителей  │учреждение  │                      │                     │

│порядка      │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┬──────┬───────┼─────────────────────┤

│Общая комната│1           │   4   │  8   │  12   │Кровати,             │

│             │            │       │      │       │прикрепленные к полу,│

│             │            │       │      │       │табуреты   по   числу│

│             │            │       │      │       │мест                 │

├─────────────┼────────────┼───────┴──────┴───────┼─────────────────────┤

│Уборная     с│1           │         3,0          │1           унитаз, 1│

│умывальником │            │                      │умывальник           │

├─────────────┼────────────┼───────┬──────┬───────┼─────────────────────┤

│Всего        │            │   7   │  11  │  15   │                     │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────┤

│            Помещения санитарно-гигиенического обслуживания            │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Комната      │На          │         10,0         │Стол, стул, кушетка  │

│фельдшера    │учреждение  │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Комната      │То же       │         8,0          │Стол, стул, шкаф     │

│медсестры    │            │                      │                     │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│                             Санпропускник                             │

├─────────────┬────────────┬───────┬──────┬───────┬─────────────────────┤

│Комната      │     1      │       │      │ 12,0  │Стол, стул, кушетка  │

│фельдшера    │            │       │      │       │                     │

│             │            │       │      │       │                     │

│Комната      │     1      │       │      │ 12,5  │Стол, стул, шкаф  для│

│санобработки │            │       │      │       │чистого        белья,│

│и дезинфекции│            │       │      │       │рукомойник,      шкаф│

│             │            │       │      │       │дезинфицирующих      │

│             │            │       │      │       │средств              │

│             │            │       │      │       │                     │

│Раздевальная │     1      │       │      │  8,0  │Скамейка,            │

│комната      │            │       │      │       │крючки-вешалки       │

│             │            │       │      │       │                     │

│Грязное      │     1      │       │ 14,0 │       │Стол, стул, шкаф  для│

│отделение    │            │       │      │       │грязного       белья,│

│             │            │       │      │       │емкость  для  грязных│

│             │            │       │      │       │вещей                │

│             │            │       │      │       │                     │

│Дезкамера    │     2      │  3,0  │ 3,0  │       │Тип ВФЭ 2/09-0.1     │

│             │            │       │      │       │                     │

│Шлюз      для│     1      │ 4,01  │      │       │Смеситель            │

│сотрудников  │            │       │      │       │                     │

│             │            │       │      │       │                     │

│Чистое       │     1      │ 14,0  │      │       │Стол, стул, шкаф  для│

│отделение    │            │       │      │       │чистого белья        │

│             │            │       │      │       │                     │

│Душевая   для│     1      │  2,5-3,0 м на одну   │Душевая по расчету   │

│санобработки │            │    душевую сетку     │                     │

│             │            │       │      │       │                     │

│Комната   для│     1      │ 12,7  │      │       │Скамейка,            │

│одевания     │            │       │      │       │крючки-вешалки       │

│             │            │       │      │       │                     │

│Бытовая      │     1      │  9,0  │      │       │Индивидуальные       │

│комната   для│            │       │      │       │шкафчики,    стеллажи│

│сотрудников, │            │       │      │       │для размещения моющих│

│в  том  числе│            │       │      │       │средств              │

│для          │            │       │      │       │                     │

│дезинфектора │            │       │      │       │                     │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────┤

│  Группа административных помещений и служебно-бытового обслуживания   │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Комната      │     1      │         12,0         │Стол,   стул,   шкаф,│

│директора    │            │                      │столик для компьютера│

│             │            │                      │и телефона           │

│             │            │                      │                     │

│Комната      │     1      │         12,0         │2  стола,  2   стула,│

│бухгалтера   │            │                      │сейф, шкаф           │

│             │            │                      │                     │

│Комната      │     1      │         9,0          │Стол, стул, шкаф     │

│юриста       │            │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│Комната      │     1      │         12,0         │Стол, 3 стула и шкаф │

│инженерно-   │            │                      │                     │

│технических  │            │                      │                     │

│работников   │            │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│Комната      │     1      │         10,0         │Стол, стул           │

│завхоза      │            │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│Санузел   для│На          │         6,0          │2          унитаза, 2│

│обслуживающе-│учреждение  │                      │умывальника, зеркало,│

│го  персонала│            │                      │вешалка для полотенец│

│(раздельные  │            │                      │                     │

│для мужчин  и│            │                      │                     │

│женщин)      │            │                      │                     │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│                               Столовая                                │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Обеденный зал│На          │         0,8          │Столы,   стулья    по│

│             │учреждение  │                      │заданию            на│

│             │            │                      │проектирование       │

├─────────────┼────────────┼───────┬──────┬───────┼─────────────────────┤

│Производстве-│            │       │      │       │                     │

│нные         │            │       │      │       │                     │

│помещения:   │            │       │      │       │                     │

│             │            │       │      │       │                     │

│кухня        │То же       │  10   │  12  │  15   │4-конфорочная        │

│             │            │       │      │       │электроплита,       1│

│             │            │       │      │       │мойка, 1 стол, шкаф  │

│             │            │       │      │       │                     │

│помещение для│"           │   6   │  7   │   7   │                     │

│приема      и│            │       │      │       │                     │

│хранения     │            │       │      │       │                     │

│продуктов    │            │       │      │       │                     │

│             │            │       │      │       │                     │

│кладовая    и│"           │   4   │  4   │   6   │                     │

│мойка тары   │            │       │      │       │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┴──────┴───────┼─────────────────────┤

│Бытовое      │"           │          7           │                     │

│помещение при│            │                      │                     │

│кухне     для│            │                      │                     │

│санитарки    │            │                      │                     │

└─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

──────────────────────────────

* В числителе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для лиц, нуждающихся в посторонней помощи социального работника.

Таблица В.2 - Приют

┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│  Помещения  │ Количество │   Площадь, м2, при   │    Оборудование     │

│             │            │  вместимости, мест   │      помещений      │

│             │            ├───────┬──────┬───────┤                     │

│             │            │  50   │ 100  │  200  │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────┤

│      1      │     2      │   3   │  4   │   5   │          6          │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────┤

│                        Жилая группа помещений                         │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Жилые ячейки на 10-12-15 мест проектируются в соответствии с таблицей │

│                 В.1 и рисунками 4.1 и 4.2 данного СП                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                Группа помещений бытового обслуживания                 │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Помещение    │     1      │ 8,0  │      │        │Телевизор,      стол,│

│дежурного    │            │      │      │        │стулья (4 шт.), шкафы│

│обслуживающе-│            │      │      │        │                     │

│го персонала │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Бельевая     │     1      │ 4,0  │      │  6,0   │Шкафы   для   чистого│

│             │            │      │      │        │белья                │

│             │            │      │      │        │                     │

│Кладовая     │     1      │ 3,0  │ 3,0  │  4,0   │Шкаф   для   грязного│

│грязного     │            │      │      │        │белья                │

│белья        │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Ремонтные    │     1      │ 6,0  │ 8,0  │  10,0  │По         заданию на│

│мастерские   │            │      │      │        │проектирование       │

│             │            │      │      │        │                     │

│Склад  мебели│     1      │ 10,0 │ 10,0 │  12,0  │-                    │

│и инвентаря  │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Комната      │     1      │ 12,0 │ 12,0 │  14,0  │-                    │

│отдыха       │            │      │      │        │                     │

│персонала    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│                     Вестибюльная группа помещений                     │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Вестибюль    │     1      │     0,25 м2/чел.     │Стойка            для│

│             │            │                      │регистрации, стол,  2│

│Пост милиции │    1 на    │          12          │стула                │

│             │ учреждение │                      │Настольная           │

│             │            │                      │сигнализация         │

│Пост  надзора│   То же    │         8,0          │Стол, стул, кровать  │

│-      вахтер│            │                      │Стойка,  стол,  стул,│

│(охранник)   │            │                      │раздвижное кресло для│

│             │            │                      │дежурного            │

│Помещение для│     "      │         13+7         │Оборудование и мебель│

│служб  МВД  с│            │                      │принимаются  согласно│

│хозяйственной│            │                      │таблице В.1          │

│кладовой     │            │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│При     посте│     "      │                      │                     │

│милиции может│            │                      │                     │

│быть         │            │                      │                     │

│предусмотрена│            │                      │                     │

│уборная     с│            │                      │                     │

│умывальником │            │                      │                     │

│в шлюзе      │            │                      │                     │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│            Помещения санитарно-гигиенического обслуживания            │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Комната      │    1 на    │         10,0         │Стол, стул, кушетка  │

│фельдшера    │ учреждение │                      │                     │

│             │            │                      │                     │

│Комната      │   То же    │         8,0          │Стол, шкаф, стул     │

│медсестры    │            │                      │                     │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│                             Санпропускник                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Санпропускник проектируется в соответствии с таблицей В.1 данного СП  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Изолятор для нарушителей порядка и дисциплины             │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Изолятор  для│    1 на    │                      │                     │

│нарушителей  │ учреждение │                      │                     │

│порядка      │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┬─────┬────────┼─────────────────────┤

│Общая комната│     1      │  4,0  │ 8,0 │  16,0  │Кровати,             │

│             │            │       │     │        │прикрепленные к полу,│

│             │            │       │     │        │табуреты   по   числу│

│             │            │       │     │        │мест                 │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Уборная     с│     1      │       │ 3,0 │        │1           унитаз, 1│

│умывальником │            │       │     │        │умывальник           │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Всего        │     1      │  7,0  │11,0 │  19,0  │                     │

├─────────────┴────────────┴───────┴─────┴────────┴─────────────────────┤

│  Группа административных, медицинских помещений и служебно-бытового   │

│                             обслуживания                              │

├─────────────┬────────────┬───────┬─────┬────────┬─────────────────────┤

│Кабинет      │     1      │  12   │ 12  │   12   │Стол   с   телефоном,│

│директора    │            │       │     │        │стул, шкаф, кресло   │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│     1      │  7,0  │ 7,0 │  8,0   │Стол,        телефон,│

│хранения     │            │       │     │        │компьютер, картотека │

│документов   │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │  12   │ 12  │   12   │Стол, стул, кушетка  │

│фельдшера    │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │   8   │  8  │   8    │Стол, стул,  кушетка,│

│медсестры    │            │       │     │        │шкаф                 │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │  12   │ 12  │   12   │1 стол, 2 стула, шкаф│

│юриста       │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │  7,0  │ 7,0 │  7,0   │2 стола с  телефоном,│

│бухгалтера   │     1      │  7,0  │ 7,0 │  7,0   │стул, шкаф, кресло   │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│     1      │   8   │  8  │   12   │2  стола,  2   стула,│

│завхоза      │            │       │     │        │сейф, шкаф           │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение    │     1      │   8   │ 12  │   12   │Стол, шкаф, три стула│

│инженерно-те-│            │       │     │        │                     │

│хнических    │            │       │     │        │                     │

│работников   │            │       │     │        │                     │

│(электрик,   │            │       │     │        │                     │

│техник,сле-  │            │       │     │        │                     │

│сарь)        │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая  при│     1      │   8   │ 10  │   12   │-                    │

│помещении    │            │       │     │        │                     │

│инженерно-те-│            │       │     │        │                     │

│хнических    │            │       │     │        │                     │

│работников   │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая  для│     1      │   2   │  3  │   3    │-                    │

│уборочного   │            │       │     │        │                     │

│инвентаря    │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Уборная      │     1      │   4   │  4  │   4    │Унитаз,   умывальник,│

│персонала для│            │       │     │        │писсуар              │

│мужчин       │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│То  же,   для│     1      │   4   │  4  │   4    │Унитаз,   умывальник,│

│женщин       │            │       │     │        │гигиеническая кабина │

│             │            │       │     │        │                     │

│Помещение для│     На     │  9+6  │     10+6     │Стол,   шкаф,   стул,│

│социального  │ учреждение │       │              │сейф                 │

│работника   с│            │       │              │                     │

│кладовой  для│            │       │              │                     │

│хранения     │            │       │              │                     │

│пожертвований│            │       │              │                     │

│             │            │       │              │                     │

│Комната      │   То же    │       │ 7,0 │        │Шкаф, стол           │

│сестры-хозяй-│            │       │     │        │                     │

│ки           │            │       │     │        │                     │

│             │            │       │              │                     │

│Постирочная с│     "      │       │ 0,3 м2/чел.  │По         заданию на│

│сушкой      и│            │       │              │проектирование       │

│гладильной   │            │       │              │                     │

│комнатой     │            │       │              │                     │

│             │            │       │              │                     │

│Бельевая     │     "      │  8,0  │      10      │То же                │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────────────┴─────────────────────┤

│                               Столовая                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Обеденный зал проектируется  в  соответствии  с  таблицей  В.1   и 3.22│

│данного СП                                                             │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица В.3 - Дом ночного пребывания

┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│Помещения    │ Количество │   Площадь, м2, при   │Оборудование         │

│             │            │  вместимости, мест   │помещений            │

│             │            ├──────┬──────┬────────┤                     │

│             │            │  50  │ 100  │  200   │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│1            │     2      │  3   │  4   │   5    │          6          │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│                        Жилая группа помещений                         │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Жилые ячейки на 10-12-15 мест проектируются в соответствии с таблицей │

│                 В.1 и рисунками 4.1 и 4.2 данного СП                  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Жилая  ячейка│ По заданию │ 45,0 │ 45,0 │  45,0  │Металлические     или│

│на  20   мест│     на     │      │      │        │деревянные  2-ярусные│

│(вариант    с│проектирова-│      │      │        │кровати             с│

│2-ярусными   │    ние     │      │      │        │прикроватными        │

│кроватями)   │            │      │      │        │шкафами, стол, стул  │

│             │            │                      │                     │

│Прихожая     │ 1 на жилую │        0,9           │Вешалка  для  одежды,│

│             │   ячейку   │                      │зеркало,  полка   для│

│             │            │                      │обуви                │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Уборная      │   То же    │         1,1*         │2 унитаза            │

│             │            │        -----         │                     │

│             │            │         1,8          │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Умывальная   │     "      │         0,8*         │2 умывальника        │

│             │            │        -----         │                     │

│             │            │         1,2          │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ          │     "      │         1,2*         │Душ                  │

│             │            │        -----         │                     │

│             │            │         1,8          │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│Холл      для│     1      │ 45,0 │ 45,0 │  45,0  │25  складных   кресел│

│отдыха на  25│            │      │      │        │(или  скамеек),  стол│

│чел. (комната│            │      │      │        │журнальный,      стол│

│для ночлега) │            │      │      │        │дежурного,      стул,│

│             │            │      │      │        │телевизор           с│

│             │            │      │      │        │подставкой           │

├─────────────┼────────────┼──────┴──────┴────────┼─────────────────────┤

│Уборная      │     1      │         1,1*         │2 унитаза            │

│             │     1      │        -----         │                     │

│             │            │         1,8          │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Умывальник   │     1      │         0,8*         │2 умывальника        │

│             │     1      │       -------        │                     │

│             │            │         1,2          │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ          │     1      │         1,2*         │Душ                  │

│             │            │        -----         │                     │

│             │            │         1,8          │                     │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│                                 Буфет                                 │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Обеденный зал│            │         0,8          │По         заданию на│

│             │            │                      │проектирование       │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│     На     │         7,0          │2-конфорочная        │

│разогрева    │ учреждение │                      │электроплита,       1│

│пищи (с элек-│            │                      │мойка, 1 стол-шкаф   │

│троплитой,   │            │                      │                     │

│мойкой  и хо-│            │                      │                     │

│лодильником) │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Кладовая  для│   То же    │         4,0          │-                    │

│уборочного   │            │                      │                     │

│инвентаря   и│            │                      │                     │

│мойки тары   │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│Бытовая      │     "      │  7   │      │   7    │Стол, стул, шкаф  для│

│комната   для│            │      │      │        │одежды 0,6 м2        │

│санитарки    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│  Группа административных помещений и служебно-бытового обслуживания   │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Кабинет      │     1      │  12  │  12  │   14   │Стол,          стул с│

│директора    │            │      │      │        │телефоном,    кресло,│

│             │            │      │      │        │шкаф                 │

│             │            │      │      │        │                     │

│Комната      │     1      │  12  │  12  │   12   │Стол, стул, шкаф     │

│юриста       │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Комната      │     1      │ 8,0  │ 8,0  │  10,0  │Стол, стул, шкаф     │

│бухгалтера   │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Комната      │     1      │ 8,0  │ 8,0  │  9,0   │Стол, стул, диван    │

│дежурного    │            │      │      │        │                     │

│персонала    │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Комната      │     1      │  12  │  12  │   15   │                     │

│отдыха       │            │      │      │        │                     │

│персонала    │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Санузел   для│     1      │  6   │  6   │   10   │                     │

│персонала,   │            │      │      │        │                     │

│раздельный   │            │      │      │        │                     │

│для мужчин  и│            │      │      │        │                     │

│женщин      с│            │      │      │        │                     │

│умывальником │            │      │      │        │                     │

│в шлюзе      │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Кладовая  для│     1      │ 3,0  │ 3,0  │  4,0   │2          санузла, 2│

│уборочного   │            │      │      │        │рукомойника          │

│инвентаря    │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Комната      │     1      │ 7,0  │ 7,0  │  7,0   │Стол,           стул,│

│сестры-хозяй-│            │      │      │        │встроенный шкаф      │

│ки           │            │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Бельевая     │     1      │ 8,0  │ 8,0  │  8,0   │                     │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│                   Изолятор для нарушителей порядка                    │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Изолятор  для  нарушителей  порядка  проектируется  в    соответствии с│

│таблицей В.1                                                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Вестибюльная группа помещений с постом милиции             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Вестибюльную группу помещений следует принимать согласно таблице В.1  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Помещения санитарно-гигиенического обслуживания            │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Комната      │     На     │      │ 10,0 │        │Стол, стул, кушетка  │

│фельдшера    │ учреждение │      │      │        │                     │

│             │            │      │      │        │                     │

│Комната      │   То же    │      │ 8,0  │        │Стол, стул, шкаф     │

│медсестры    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│                             Санпропускник                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Санпропускник следует принимать согласно таблице В.1 и 3.29 данного СП │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│* В числителе обозначены  площади  уборной  и  умывальной   комнаты для│

│свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади  уборной│

│и  умывальной  комнаты  для  лиц,  нуждающихся  в    посторонней помощи│

│социального работника.                                                 │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица В.4 - Центр социальной адаптации

┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│  Помещения  │ Количество │   Площадь, м2, при   │    Оборудование     │

│             │            │  вместимости, мест   │      помещений      │

│             │            ├──────┬──────┬────────┤                     │

│             │            │  50  │ 100  │  200   │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│      1      │     2      │  3   │  4   │   5    │          6          │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│                 Жилая группа помещений на 25-50 мест                  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Жилая  ячейка│            │      │      │        │                     │

│на   10-12-15│            │      │      │        │                     │

│мест         │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Жилая комната│ По заданию │ 30,0 │ 30,0 │  30,0  │5  металлических  или│

│на 5 мест    │     на     │      │      │        │деревянных кроватей с│

│             │проектирова-│      │      │        │прикраватными#       │

│             │    ние     │      │      │        │тумбочками,     стол,│

│             │            │      │      │        │стулья               │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Жилая комната│   То же    │ 36,0 │ 36,0 │  36,0  │То же                │

│на 6 мест    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┴──────┴────────┼─────────────────────┤

│Прихожая     │  На жилую  │     1,0 м2/чел.      │По         заданию на│

│             │   ячейку   │                      │проектирование       │

│             │            │                      │вешалка,     зеркало,│

│             │            │                      │полка для обуви      │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Встроенный   │     1      │     0,6 м2/чел.      │-                    │

│шкаф         │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Уборная      │     1      │         1,1*         │Унитаз               │

│             │            │        -----         │                     │

│             │            │         1,8          │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│Умывальная   │     1      │      │ 0,8* │        │Умывальник           │

│             │            │      │------│        │                     │

│             │            │      │ 1,2  │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Душ          │     1      │      │ 1,2* │        │Душ                  │

│             │            │      │----- │        │                     │

│             │            │      │ 1,8  │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая     │  На жилую  │      │ 1,2  │        │-                    │

│уборочного   │   ячейку   │      │      │        │                     │

│инвентаря    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│                Группа помещений бытового обслуживания                 │

├─────────────┬────────────┬───────┬─────┬────────┬─────────────────────┤

│Комната      │     На     │  8,0  │ 8,0 │   10   │По         заданию на│

│обслуживающе-│ учреждение │       │     │        │проектирование       │

│го персонала │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Санитарные   │  На этаж   │  6,0  │ 6,0 │  6,0   │По расчету           │

│узлы      для│            │       │     │        │                     │

│персонала,   │            │       │     │        │                     │

│раздельные   │            │       │     │        │                     │

│для мужчин  и│            │       │     │        │                     │

│женщин      с│            │       │     │        │                     │

│умывальником │            │       │     │        │                     │

│в шлюзе      │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая     │   То же    │  3,0  │ 3,0 │  6,0   │                     │

│грязного     │            │       │     │        │                     │

│белья        │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая     │     "      │  3,0  │ 3,0 │  6,0   │                     │

│чистого белья│            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Гладильня    │     "      │  7,0  │ 7,0 │  7,0   │Гладильная     доска,│

│             │            │       │     │        │тумбочка             │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     На     │  12   │ 12  │   15   │                     │

│отдыха       │ учреждение │       │     │        │                     │

│персонала    │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Парикмахерс- │     "      │ 10+4  │12+6 │  12+6  │                     │

│кая         с│            │       │     │        │                     │

│подсобными   │            │       │     │        │                     │

│помещениями  │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Приемный     │     "      │  4,0  │ 6,0 │  6,0   │2 шкафа, стол, стул  │

│пункт        │            │       │     │        │                     │

│химчистки   и│            │       │     │        │                     │

│прачечной    │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Пункт ремонта│     "      │  6,0  │ 6,0 │  8,0   │По         заданию на│

│обуви        │            │       │     │        │проектирование       │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Телефон-авто-│    1 на    │       │ 0,9 │        │То же                │

│мат          │ учреждение │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая     │     1      │  4,0  │ 4,0 │  6,0   │"                    │

│уборочного   │            │       │     │        │                     │

│инвентаря    │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Пункт проката│     1      │  8,0  │ 8,0 │   12   │"                    │

│предметов    │            │       │     │        │                     │

│быта        и│            │       │     │        │                     │

│спортинвента-│            │       │     │        │                     │

│ря           │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│     1      │  10   │ 10  │   12   │Стол, стул, шкаф     │

│социального  │            │       │     │        │                     │

│работника    │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┴────────┼─────────────────────┤

│Гигиеническая│  На жилую  │  3,2  │    3,0х2     │                     │

│кабина    для│ группу 50  │       │              │                     │

│женщин       │    мест    │       │              │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┬────────┼─────────────────────┤

│Комната      │   То же    │  10   │ 12  │   18   │По         заданию на│

│общения    по│            │       │     │        │проектирование       │

│интересам    │            │       │     │        │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┴────────┼─────────────────────┤

│Центральная  │     На     │  8+4  │     10+6     │В             составе│

│бельевая    с│ учреждение │       │              │хозяйственных        │

│помещением   │            │       │              │помещений            │

│для   починки│            │       │              │                     │

│одежды       │            │       │              │                     │

├─────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Постирочная  │   То же    │  10   │      12      │                     │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────────────┴─────────────────────┤

│                               Столовая                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Обеденный зал проектируется  в  соответствии  с  таблицей  В.1   и 3.22│

│данного СП                                                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                             Санпропускник                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Санпропускник с дезкамерой следует принимать согласно таблице В.1, 3.28│

│                           и 3.29 данного СП                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                       Изолятор для заболевшего                        │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Палата  на  1│     1      │         7,0          │Кровать             с│

│койку        │            │                      │прикроватной         │

│             │            │                      │тумбочкой, стол, стул│

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Передняя     │     1      │         4,0          │Встроенный  шкаф  для│

│             │            │                      │одежды               │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Уборная     с│     1      │         3,0          │Один          унитаз,│

│умывальником │            │                      │умывальник           │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ          │     1      │         1,2          │Душевой поддон       │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│                      Медико-социальные помещения                      │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Пост         │    1 на    │  10  │  12  │   12   │Стол, стул,  кушетка,│

│медсестры    │ учреждение │      │      │        │шкаф                 │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Кабинет врача│   То же    │  12  │  12  │   14   │Стол,  стул,  кресло,│

│             │            │      │      │        │шкаф                 │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     "      │  10  │  12  │   12   │Стол,   стул,   шкаф,│

│старшей      │            │      │      │        │кушетка              │

│медсестры    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     "      │  10  │  14  │   14   │То же                │

│психолога    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     "      │  10  │  14  │   14   │"                    │

│нарколога    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната    по│     "      │ 8,0  │  10  │   12   │Стол,           шкаф,│

│урегулирова- │            │      │      │        │компьютер, 2 стула   │

│нию          │            │      │      │        │                     │

│социально-бы-│            │      │      │        │                     │

│товых        │            │      │      │        │                     │

│ситуаций     │            │      │      │        │                     │

│прибывших лиц│            │      │      │        │                     │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│                     Помещения трудовой адаптации                      │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Помещение    │     На     │  12  │  12  │   12   │                     │

│инструктора  │ учреждение │      │      │        │                     │

│             │ по расчету │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Мастерские   │            │      │      │        │По         заданию на│

│трудотерапии │            │      │      │        │проектирование       │

│или          │            │      │      │        │                     │

│лечебно-тру- │            │      │      │        │                     │

│довые        │            │      │      │        │                     │

│мастерские   │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┴──────┴────────┼─────────────────────┤

│Учебно-произ-│            │          40          │То же                │

│водственные с│            │                      │                     │

│инвентарными │            │                      │                     │

│и  подсобными│            │                      │                     │

│помещениями  │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Швейные,     │ По заданию │          36          │"                    │

│обувные,     │     на     │                      │                     │

│мастерские   │проектирова-├──────────────────────┼─────────────────────┤

│ручных       │    ние     │          18          │                     │

│ремесел      │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│             │            │          10          │                     │

│             │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Картонажно-  │            │          60          │"                    │

│переплетные  │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Гончарные    │            │          54          │"                    │

│             │            │                      │                     │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│                   Группа административных помещений                   │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Кабинет      │     1      │  24  │  24  │   24   │2  стола,  2   стула,│

│директора    │            │      │      │        │кресло, шкаф         │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │ 6,0  │ 7,0  │  7,0   │                     │

│секретаря    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │  10  │  12  │   12   │Стол,   стул,   шкаф,│

│юриста       │            │      │      │        │сейф, компьютер      │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │  12  │  16  │   16   │2 стола, 2  стула,  2│

│главного     │            │      │      │        │шкафа, сейф          │

│бухгалтера   │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната  зам.│     1      │  12  │  12  │   14   │Стол, стул, диван    │

│директора  по│            │      │      │        │                     │

│чрезвычайным │            │      │      │        │                     │

│ситуациям    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение    │     1      │ 8,0  │  10  │   12   │Стол, стул, шкаф     │

│социального  │            │      │      │        │                     │

│работника    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │ 8,0  │  10  │   10   │Стол,           стул,│

│дежурного    │            │      │      │        │умывальник, шкаф     │

│персонала    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │  10  │  10  │   10   │Стол, стул, шкаф     │

│социального  │            │      │      │        │                     │

│педагога     │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │  12  │  12  │   14   │3 стола, 3  стула,  2│

│инж.-техн.   │            │      │      │        │шкафа                │

│персонала    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │ 8,0  │ 8,0  │   10   │Стол, стул, шкаф     │

│завхоза      │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая     │     2      │ 3,0  │ 6,0  │  6,0   │То же                │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│                     Вестибюльная группа помещений                     │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Вестибюль   с│     1      │     0,3 м2/чел.      │Стойка,    журнальный│

│местом    для│            │                      │столик               │

│бюро заказов │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│Пост милиции │    1 на    │  12  │  12  │   12   │1     стул,     стол,│

│             │ учреждение │      │      │        │настольная           │

│             │            │      │      │        │сигнализация,        │

│             │            │      │      │        │кровать,     пожарная│

│             │            │      │      │        │сигнализация         │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Пост  надзора│   То же    │ 8,0  │ 8,0  │  8,0   │Стойка,  стул,  шкаф,│

│(вахтер)     │            │      │      │        │охранная сигнализация│

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│     "      │ 8,0  │  12  │   12   │Стол, стул, шкаф     │

│регистрации  │            │      │      │        │                     │

│паспортов    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│     "      │ 13+7 │ 13+7 │  13+7  │Оборудование и мебель│

│служб  МВД  с│            │      │      │        │следует     принимать│

│хозяйственной│            │      │      │        │согласно таблице В.1 │

│кладовой     │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│При     посте│     "      │      │      │        │                     │

│милиции может│            │      │      │        │                     │

│быть         │            │      │      │        │                     │

│предусмотрена│            │      │      │        │                     │

│уборная     с│            │      │      │        │                     │

│умывальником │            │      │      │        │                     │

│в шлюзе      │            │      │      │        │                     │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│                   Изолятор для нарушителей порядка                    │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Общая комната│            │ 4,0  │ 8,0  │  12,0  │Кровати,             │

│             │            │      │      │        │прикрепленные к полу,│

│             │            │      │      │        │табуреты   по   числу│

│             │            │      │      │        │мест                 │

├─────────────┼────────────┼──────┴──────┴────────┼─────────────────────┤

│Уборная     с│     1      │         3,0          │Унитаз, умывальник   │

│умывальником │            │                      │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│Всего        │            │ 7,0  │ 11,0 │  15,0  │                     │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│            Группа помещений культурно-массового назначения            │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Универсальный│     На     │  50  │ 100  │  120   │По         заданию на│

│зал       для│ учреждение │      │      │        │проектирование       │

│просмотра    │            │      │      │        │                     │

│кино,        │            │      │      │        │                     │

│организацион-│            │      │      │        │                     │

│ных   лекций,│            │      │      │        │                     │

│выставок     │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение   с│     1      │  12  │  18  │   20   │Стол для компьютера  │

│компьютером  │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната      │     1      │  12  │  18  │   25   │По         заданию на│

│общения    по│            │      │      │        │проектирование       │

│интересам    │            │      │      │        │                     │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Холл-гостиная│     На     │  18  │  24  │   35   │По         заданию на│

│             │ учреждение │      │      │        │проектирование       │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│* В числителе обозначены  площади  уборной  и  умывальной   комнаты для│

│свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади  уборной│

│и  умывальной  комнаты  для  лиц,  нуждающихся  в    посторонней помощи│

│социального работника.                                                 │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Справочный материал

# Назначение и примерный штатный состав учреждений временного пребывания

Социальная гостиница - учреждение для лиц без определенного места жительства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социальная гостиница рассчитана на временное пребывание в течение 10 дней местных и иногородних лиц и, в первую очередь, пенсионеров и инвалидов - им оказываются бесплатные бытовые, санитарно-гигиенические, юридические услуги и материальная помощь для решения вопросов личного или общественного характера.

Прием в социальную гостиницу производится по направлению органов социальной защиты населения, на основании личного заявления, при наличии документа, удостоверяющего личность.

В социальной гостинице для лиц без определенного места жительства оказывается доврачебная помощь, санитарная обработка, а также обеспечивается безопасность пребывания.

(Приложение к приказу Минсоцзащиты России от 11 мая 1995 г. N 96 "Примерное положение о социальной гостинице".)

Таблица 1 - Примерные штатные нормативы социальной гостиницы

┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│  N  │          Наименование должности          │ Количество ставок в  │

│п.п. │                                          │социальной гостинице с│

│     │                                          │     числом мест      │

│     │                                          ├───────────┬──────────┤

│     │                                          │   До 50   │  50-100  │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  1  │                    2                     │     3     │    4     │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  1  │Директор                                  │    1,0    │   1,0    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  2  │Бухгалтер                                 │    1,0    │   1,0    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  3  │Кассир                                    │    0,5    │   0,5    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  4  │Сестра-хозяйка                            │    1,0    │   1,0    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  5  │Юрисконсульт                              │    0,5    │   0,5    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  6  │Социальный работник                       │    1,0    │   1,0    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  7  │Заведующий хозяйством                     │    1,0    │   1,0    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  8  │Плотник                                   │    0,5    │   1,0    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  9  │Слесарь-электрик        по         ремонту│    0,5    │   1,0    │

│     │электрооборудования                       │           │          │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 10  │Слесарь-сантехник                         │    0,5    │   1,0    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 11  │Горничная                                 │    8,0    │   12,0   │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 12  │Администратор                             │    4,0    │   6,0    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 13  │Водитель автомобиля*                      │    1,5    │   1,5    │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 14  │Сторож (вахтер)                           │     1     │    1     │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 15  │Милиционер                                │     1     │    1     │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 16  │Работник МВД                              │    1/2    │   1/2    │

├─────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┤

│* Должность водителя автомобиля устанавливается при наличии автомобиля.│

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приюты - предназначаются для различных категорий лиц, но, в первую очередь, для пожилых людей и инвалидов. Приют рассчитан на лиц из местного населения, оказавшихся в сложной ситуации и вынужденных просить помощи у организаций социальной защиты населения. Право для прибывших лиц на временное проживание в приюте предоставляется бесплатно в течение не более 30 сут подряд и не более 60 сут в году. В приют принимаются лица, получившие направление от органов социальной защиты населения, выданное на основании личного заявления и при наличии документа, удостоверяющего личность.

В приютах в необходимых случаях по решению администрации лицам предоставляется одежда и обувь. Администрация приюта обеспечивает для лиц без определенного места жительства доврачебную помощь, санитарную обработку, консультативную помощь в вопросах бытового, трудового устройства и пенсионного обеспечения. В приюте для сохранения общественного порядка предусматривается круглосуточный пост милиции.

(Приложение к приказу Минсоцзащиты России от 11 мая 1995 г. N 96 "Примерное положение о социальном приюте".)

Таблица 2 - Примерные штатные нормативы приюта

┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│  N  │    Наименование должности    │  Количество ставок в социальном  │

│п.п. │                              │       приюте с числом мест       │

│     │                              ├───────┬────────┬────────┬────────┤

│     │                              │ До 25 │ 26-40  │ 41-80  │ 81-100 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │              2               │   3   │   4    │   5    │   6    │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │Директор                      │  1,0  │  1,0   │  1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  2  │Главный бухгалтер             │  1,0  │  1,0   │  1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  3  │Кассир                        │  0,5  │  0,5   │  0,5   │  0,5   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  4  │Заведующий хозяйством         │ 1,0/2 │ 1,0/2  │ 1,0/2  │ 1,0/2  │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  5  │Заведующий складом            │ 1,0/2 │ 1,0/2  │ 1,0/2  │ 1,0/2  │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  6  │Сестра-хозяйка                │  1,0  │  1,0   │  1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  7  │Социальный работник           │  0,5  │  0,5   │  1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  8  │Юрисконсульт                  │  0,5  │  0,5   │  0,5   │  0,5   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│  9  │Фельдшер                      │  1,0  │  1,0   │  1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 10  │Медицинская сестра            │  4,5  │  4,5   │  9,0   │  11,5  │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 11  │Санитарка-банщица             │  1,0  │  1,0   │  1,0   │  1,5   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 12  │Санитарка-уборщица            │  1,0  │  1,0   │  2,0   │  2,5   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 13  │Дезинфектор                   │  0,5  │  0,5   │  1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 14  │Рабочий по стирке и ремонту   │  1,0  │  1,0   │  1,5   │  2,0   │

│     │одежды                        │       │        │        │        │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 15  │Повар                         │  1,0  │  1,0   │  1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 16  │Санитарка-буфетчица           │  1,0  │  1,0   │  1,5   │  2,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 17  │Водитель автомобиля*          │  1,5  │  1,5   │  1,5   │  1,5   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 18  │Плотник                       │  0,5  │  0,5   │  1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 19  │Слесарь-электрик  по   ремонту│  0,5  │  0,5   │  1,0   │  1,0   │

│     │электрооборудования           │       │        │        │        │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 20  │Слесарь-сантехник             │  0,5  │  0,5   │  1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 21  │Сторож (вахтер)               │  2,5  │  2,5   │  2,5   │  2,5   │

├─────┴──────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│* Должность водителя автомобиля устанавливается при наличии автомобиля.│

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Дом ночного пребывания - предусматривается для лиц, не имеющих возможности или не желающих обеспечить себе даже минимальный прожиточный минимум и не имеющих определенного места жительства. В дом ночного пребывания принимаются лица, в первую очередь, пожилые и инвалиды, обратившиеся в учреждение самостоятельно.

Прием лиц в дом ночного пребывания осуществляется сотрудником, назначенным директором дома ночного пребывания, совместно с медицинским работником учреждения. Право для вновь прибывших лиц на временное проживание в доме ночного пребывания предоставляется бесплатно сроком на 12 ч, также выдается одноразовый талон на питание. При поступлении в учреждение лица могут получить также консультации по вопросам бытового и трудового устройства, пройти санитарную обработку и получить доврачебную помощь. Бесплатное проживание в доме ночного пребывания может быть продлено до 10 дней, а сверх того лишь за плату при наличии свободных мест в учреждении.

Для обеспечения общественного порядка в учреждении предусматривается круглосуточный пост милиции.

(Приложение к приказу Минсоцзащиты Российской Федерации от 25 января 1996 г. N 10 "Временное положение о доме ночного пребывания".)

Таблица 3 - Примерные штатные нормативы дома ночного пребывания

┌─────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│  N  │            Наименование должности            │Количество ставок │

│п.п. │                                              │  в доме ночного  │

│     │                                              │   пребывания с   │

│     │                                              │   числом мест    │

│     │                                              ├─────────┬────────┤

│     │                                              │  До 50  │ 50-100 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  1  │                      2                       │    3    │   4    │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  1  │Директор                                      │   1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  2  │Главный бухгалтер                             │   1,0   │  1.0   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  3  │Администратор                                 │   4,5   │  3,5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  4  │Фельдшер                                      │   4,5   │  3,5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  5  │Юрисконсульт                                  │   0,5   │  0,5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  6  │Кассир                                        │   0,5   │  0.5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  7  │Сестра-хозяйка                                │   1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  8  │Заведующий хозяйством                         │   1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│  9  │Милиционер                                    │   1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 10  │Вахтер-сторож                                 │   1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 11  │Работник МВД                                  │   1,0   │  1,0   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 12  │Дезинфектор                                   │   1,0   │  0,5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 13  │Плотник                                       │   1,0   │  0,5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 14  │Слесарь-сантехник                             │   1,0   │  0,5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 15  │Слесарь-электрик                    по ремонту│   1,0   │  0,5   │

│     │электрооборудования                           │         │        │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 16  │Санитарка                                     │  12,0   │  3,0   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 17  │Водитель автомобиля                           │   1,5   │  1,5   │

└─────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘

Центр социальной адаптации - учреждение, осуществляющее социальную адаптацию лиц без определенного места жительства, которым оказываются бесплатные бытовые, санитарно-гигиенические, юридические услуги и материальная помощь. Временное проживание этим лицам в учреждении центра предоставляется бесплатно на срок не свыше 6 мес.

В центре социальной адаптации проводится распределение лиц по соответствующим учреждениям временного пребывания социальной защиты населения. В учреждение - центр социальной адаптации - принимаются лица по направлению органов социальной защиты населения при наличии документа, удостоверяющего личность. Администрация центра социальной адаптации обеспечивает лицам доврачебную помощь, услуги психолога и юриста, санитарно-гигиеническую обработку, трудовую адаптацию и досуг.

Проживание в учреждении свыше 6 мес допускается по письменному разрешению органов социальной защиты населения и за плату, установленную органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при наличии свободных мест в учреждении. Контроль за соблюдением санитарно-эпидеомиологического режима в учреждении осуществляют в установленном порядке органы здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора. Для осуществления общественного порядка в здании предусматривается круглосуточный пост милиции.

(Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 1996 г. N 670 в ред. Постановления Правительства РФ от 6 июля 1999 г. N 750 "Примерное положение об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий".)

Таблица 4 - Примерные штатные нормативы центра социальной адаптации на 400 мест

┌─────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│  N  │          Наименование должности           │  Количество ставок  │

│п.п. │                                           │                     │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  1  │                     2                     │          3          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  1  │Директор                                   │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  2  │Заместитель директора                      │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  3  │Главный бухгалтер                          │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  4  │Заместитель главного бухгалтера            │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  5  │Кассир                                     │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  6  │Технический работник                       │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  7  │Юрисконсультант                            │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  8  │Заведующий хозяйством                      │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  9  │Заведующий складом                         │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10  │Делопроизводитель                          │         1,5         │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11  │Слесарь-электрик                           │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12  │Слесарь-сантехник                          │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13  │Шофер                                      │          2          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14  │Подсобный рабочий                          │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15  │Инструктор по труду                        │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16  │Сторожевая охрана:                         │                     │

│     │                                           │                     │

│     │милиционер                                 │          1          │

│     │                                           │                     │

│     │вахтер                                     │          1          │

│     │                                           │                     │

│     │работник МВД                               │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17  │Повар                                      │          3          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18  │Врач, зав. отделением                      │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19  │Психолог                                   │          2          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20  │Медсестра палатная                         │          5          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21  │Фельдшер                                   │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22  │Сестра-хозяйка                             │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23  │Санитарка-буфетчица                        │          2          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24  │Санитарка-уборщица                         │          2          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25  │Специалист по социальной работе            │          1          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26  │Социальный педагог                         │         1,5         │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27  │Социальный работник                        │         1,5         │

├─────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤

│Примечание - Примерное штатное расписание центра  социальной  адаптации│

│принято по аналогу действующих учреждений.                             │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Бомж - лицо без определенного места пребывания или жительства, нуждающееся в социальной, медицинской и иной помощи.

(Указ Президента Российской Федерации "О мерах по предупреждению бродяжничества и попрошайничества" от 2 ноября 1993 г. N 1815).

Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший постоянное место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по различным признакам или массовых нарушений общественного порядка.

(Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" в редакции федеральных законов от 20.12.1995 г. N 202-ФЗ и от 7.08.2000 г. N 122-ФЗ.)