ВСН 23-75
-----------------------------------
МИНАВТОДОР РСФСР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКАЗАНИЯ 
ПО РАЗМЕТКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Дата введения 1977-01-01

ВНЕСЕНЫ Государственным дорожным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом Гипродорнии

СОГЛАСОВАНЫ с Управлением Госавтоинспекции МВД СССР 12 мая 1975 г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 8 апреля 1975 г.

Разметка автомобильных дорог является эффективным средством улучшения организации и повышения безопасности движения транспорта и пешеходов. Она помогает водителю выбирать правильное положение автомобиля на проезжей части дороги, особенно в случаях сложных пересечений и примыканий, скорость движения, а также служит для обозначения на дороге опасных участков. При этом очень важно обеспечить строгое соответствие разметки и устанавливаемых на дороге знаков, светофоров и других средств организации движения. Для улучшения видимости разметки в темное время суток она дополняется светоотражающими элементами.

В Указаниях изложены основные принципы проектирования разметки автомобильных дорог и даны схемы разметки наиболее характерных участков. Приведены линии, символы и другие обозначения, используемые для этой цели, и указаны условия их применения.

Указания предназначены для дорожных и других организаций, осуществляющих проектирование, строительство и эксплуатацию автомобильных дорог.

Указания разработаны в соответствии со стандартом "Разметка дорожная" (ГОСТ 13508-74) и с использованием результатов научных исследований, выполненных за последние годы Гипродорнии, МАДИ и ВНИИБД МВД СССР.

Указания составлены сотрудниками Гипродорнии кандидатами техн. наук В.Д.Беловым (руководитель темы) и Н.П.Мининым, при участии канд. техн. наук А.П.Васильева, инж. Л.И.Волгиной и ст. техника И.А.Тереховой.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ РАЗМЕТКИ

1.1. Разметкой следует считать линии, надписи и другие обозначения на проезжей части, бордюрах, элементах дорожных сооружений и обстановке дорог, устанавливающие порядок дорожного движения, показывающие габариты дорожных сооружений или указывающие направление дороги, выполненные в соответствии с действующим стандартом "Разметка дорожная". Разметка может применяться самостоятельно или в сочетании с дорожными знаками и светофорами.

1.2. Регламентируемые разметкой условия движения являются обязательными для водителей и пешеходов. Если назначения дорожных знаков и линии разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться знаками.

1.3. Разметка делится на две группы: горизонтальную и вертикальную. Каждому виду разметки присвоен номер, состоящий из цифр. Первое число - номер группы, к которой принадлежит разметка (1 - горизонтальная, 2 - вертикальная); второе - порядковый номер разметки в группе; третье - разновидность разметки. Числа в номере разделены точками.

В горизонтальную разметку входит продольная, поперечная и другие виды разметки (островки, надписи, обозначающие названия населенных пунктов, маршрутов следования, светоотражающие элементы и т.п.), наносимые на поверхность проезжей части дорог. В вертикальную разметку входят линии, наносимые на элементы дорожных сооружений, обстановки дорог и бордюры, а также светоотражающие элементы.

1.4. Горизонтальная разметка используется для нанесения обозначений на проезжей части и имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17, которые должны быть желтого цвета.

Вертикальная разметка используется для обозначения бордюров, элементов дорожных сооружений и обстановки дорог и представляет собой сочетание черного и белого цветов.

Номера, форма, размеры и назначение каждого вида разметки приведены в приложении 1.

II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ

2.1. Горизонтальная разметка наносится на проезжую часть дорог, имеющих усовершенствованное покрытие.

2.2. ПРОДОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

2.2.1. Разделение транспортных потоков противоположных направлений необходимо производить на дорогах, имеющих ширину проезжей части 6 м и более при интенсивности движения 1000 и более транспортных средств в сутки, а также в других случаях, когда этого требуют условия движения, следующим образом:

а) прерывистой линией 1.5 на двух- и трехполосных дорогах. Штрих  длиной 1 м применяется только в населенных пунктах;

б) сплошной линией 1.1 на дорогах, имеющих две или три полосы для движения в обоих направлениях, перед железнодорожными переездами, в местах сужения проезжей части, на участках, где фактическая видимость меньше минимального расстояния видимости, обеспечивающего безопасность движения (табл.1), а при необходимости перед перекрестками и в других опасных местах. Отдельные участки сплошной линии не должны быть менее 20 м. При изменении ширины проезжей части (перед препятствием, при уменьшении количества полос движения в данном направлении и т.д.) должна наноситься переходная линия 1.1, наклон которой не должен быть более 1/20 при  60 км/ч и более 1/50 при > 60 км/ч.

Таблица 1

| Скорость движения, км/ч | Минимальное расстояние видимости, обеспечивающее безопасность движения при данной скорости, м |
| --- | --- |
| 30 | 80 |
| 40 | 100 |
| 50 | 120 |
| 60 | 150 |
| 80 | 200 |
| 100 | 280 |
| 120 | 350 |

Примечание. Под расстоянием видимости подразумевается расстояние, на котором предмет, установленный на высоте 1,2 м над уровнем проезжей части, виден наблюдателю, глаз которого также находится на высоте 1,2 м.

Наклонной переходной линии должна предшествовать сплошная линия, параллельная оси проезжей части, длина которой равняется 20 м при  60 км/ч или 40 м при > 60 км/ч.

в) двойной сплошной линией 1.3 на дорогах, имеющих четыре и более полос для движения в обоих направлениях;

г) двойной линией 1.11, состоящей из параллельных сплошной и прерывистой линий, на участках дорог, где необходимо запретить для транспортных средств, движущихся в одном из направлений, выезд на проезжую часть, предназначенную для движения в противоположном направлении.

2.2.2. Полосы движения должны обозначаться на проезжей части, имеющей две или более полос для движения в одном направлении.

На вновь сооружаемых дорогах ширина полосы должна приниматься с учетом категории дороги по действующим строительным нормам и правилам.

На существующих дорогах ширина полосы не должна быть менее 3 м. В исключительных случаях ширина полосы, предназначенной для движения легковых автомобилей, может быть уменьшена до 2,75 м. Обозначение полос движения осуществляется следующим образом:

а) прерывистой линией 1.5;

б) прерывистой линией 1.7 в пределах перекрестка при криволинейной траектории движения;

в) при необходимости сплошной линией 1.1 перед перекрестками, железнодорожными переездами, при изменении ширины проезжей части, перед препятствиями, а также в других опасных местах; отдельные участки сплошной линии не должны быть менее 20 м. В местах изменения ширины полосы движения наклон переходных сплошных линий должен соответствовать требованиям пункта 2.2.1б;

г) двойной линией 1.11, состоящей из параллельных сплошной и прерывистой линий, на участках, где в соседних полосах движения разрешено перестроение только из одной полосы;

д) двойными прерывистыми линиями 1.9 в тех случаях, когда направление движения по полосе может изменяться на противоположное (реверсивная полоса).

2.2.3. Полоса ускорения или замедления (переходно-скоростная полоса) должна отделяться от основной полосы проезжей части прерывистой линией 1.8 (на пересечениях и примыканиях ширина линии - 0,4 м, а в других случаях - 0,2 м).

2.2.4. Сплошной линии продольной разметки, разделяющей встречные или попутные транспортные потоки, должна предшествовать прерывистая линия приближения 1.6 общей длиной 50 м и более при  60 км/ч, 100 м и более при  > 60 км/ч.

2.2.5. Край проезжей части как со стороны обочины, так и со стороны разделительной полосы, должен обозначаться сплошной линией 1.1 на участках дорог, где интенсивность движения составляет 1000 и более транспортных средств в сутки, а также в других случаях, когда этого требуют условия движения. На дорогах, где установлены дорожные знаки 4.3 "Скоростная дорога"*, край проезжей части должен обозначаться сплошной линией 1.2 независимо от интенсивности движения. Расстояние от края проезжей части до линии 1.1 или 1.2 должно быть не более 0,2 м. При наличии бордюра краевую линию можно не наносить.

____________________

* Здесь и далее номера дорожных знаков указаны по ГОСТ 10807-71 "Знаки дорожные".

2.3. ПОПЕРЕЧНАЯ РАЗМЕТКА

2.3.1. Стоп-линию 1.12 следует наносить для обозначения места обязательной остановки при наличии перед перекрестком дорожного знака 2.15 "Проезд без остановки запрещен" и в местах, где движение регулируется светофором или регулировщиком.

Стоп-линию необходимо наносить возможно ближе к пересекаемой проезжей части с учетом наилучшей видимости движущихся по ней транспортных средств и условий пешеходного движения.

Стоп-линия может наноситься как сразу по всей ширине проезжей части данного направления дороги, так и отдельно на каждой полосе движения.

Если на регулируемых перекрестках стоп-линия наносится перед пешеходным переходом, то расстояние между ними не должно быть менее 1 м.

2.3.2. Поперечную линию 1.13, образованную рядом треугольников, необходимо наносить при наличии дорожного знака 1.6 "Пересечение с главной дорогой", как правило, в тех случаях, когда знак в зависимости от местных условий не может быть установлен непосредственно перед перекрестком и когда необходимо точно указать место, где водитель должен уступить дорогу.

Разметка 1.13 должна наноситься как можно ближе к пересекаемой проезжей части с учетом наилучшей видимости движущихся по ней транспортных средств и условий пешеходного движения.

Разметку 1.13 можно наносить по всей ширине проезжей части данного направления и отдельно на каждой полосе движения.

2.3.3. Разметка 1.14 "зебра" (широкие линии, параллельные оси проезжей части) в сочетании со знаком 4.14 "Пешеходный переход" или самостоятельно должна применяться для обозначения пешеходного перехода при интенсивности движения 2000 и более транспортных средств в сутки, а также в других случаях, когда этого требуют условия движения. Разметка пешеходного перехода может быть дополнена стрелами (рис.1), при этом ширина перехода не должна быть менее 4 м.

Примечание. Расчеты выполнены для автомобилей, имеющих ширину не более 2,6 м.

7.2.5. В зоне перехода автомобилей с основной полосы движения на полосу для левых поворотов граница разделительной полосы может иметь форму двух обратных кривых одинакового радиуса (схема 2.Б.1), двух обратных кривых, из которых первая имеет вдвое больший радиус, чем вторая (схема 2.Б.2), и двух кривых одинакового радиуса с прямой вставкой между ними длиной /3 (схема 2.Б.3). Предпочтительной является схема 2.Б.3. Меньшие величины  и радиусов принимаются при меньших значениях скорости движения по основным полосам в стесненных условиях.

7.2.6. Ширина разделительной полосы, окаймленной бордюром, в месте ее сужения дополнительной полосой для левого поворота не должна быть менее 1,2 м. В случае, когда разделительная полоса обозначена разметкой на покрытии дороги, она целиком может быть использована для выделения дополнительной полосы для левого поворота.

7.2.7. В зависимости от ширины разделительной полосы  ее конец, суженный дополнительной полосой, может иметь различную форму. Так, при 5 м он может быть закруглен по радиусу (схема 2.В.1); при >5 м ее конец может быть скошен со стороны встречного потока автомобилей на величину 0,6 м, а оставшаяся часть закруглена по радиусу (схема 2.В.2); при >5,5 м он может иметь пулевидную или иную форму (схема 2.В.3).

7.2.8. В случаях, когда разделительная полоса имеет ширину более 6 м, дополнительная полоса для левых поворотов может быть защищена от основного потока с правой стороны с помощью островка клиновидной формы (схемы 2.В.4 и 2.В.5).

7.2.9. Построение конца пулевидной формы осуществляется в соответствии со схемой 2.Г.2 по размерам, указанным в табл.20, которые зависят от ширины разделительной полосы  и скорости движения поворачивающего автомобиля .

Таблица 20

|  | Параметры конца, м |
| --- | --- |
| Ширина разделительной полосы , м | при = 32 км/ч, = 27,5 м | при = 40 км/ч, = 45,8 м | при = 48 км/ч, = 70,2 м |
| 6,10 | 17,7 | 19,8 | 20,2 | 23,8 | 21,6 | 27,5 |
| 9,15 | 14,6 | 20,7 | 17,4 | 25,9 | 19,2 | 30,8 |
| 12,20 | 12,2 | 21,6 | 15,2 | 27,5 | 17,4 | 33,3 |
| 15,25 | - | - | 13,4 | 29,0 | 15,5 | 35,1 |
| 18,30 | - | - | - | - | 14,0 | 37,2 |
| 21,35 | - | - | - | - | 12,5 | 39,1 |

Примечание. =15 м; .

7.3. ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ РАЗМЕТКИ НА 
ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫХ ПОЛОСАХ

7.3.1. Переходно-скоростные полосы, применяемые для обеспечения безопасного съезда и выезда на дорогу, отделяются от основных полос движения с помощью разметки 1.8, а в зоне кривых и не менее чем на 20 м за их пределами с помощью разделительной полосы шириной 0,75 м для дорог I и II категорий и 0,5 м для дорог III категории.

7.3.2. Разметка, отделяющая переходно-скоростные полосы от основных полос движения, должна наноситься таким образом, чтобы ее граница, обращенная в сторону основной полосы, была на одной линии с внутренней границей краевой разметки, наносимой до переходно-скоростной полосы, и тем самым не снижалась ширина основной полосы движения (схема 3.А).

7.3.3. Начало и конец разделительной полосы между переходно-скоростной и основной полосой движения должны быть оформлены в виде разделительных островков и иметь разметку 1.16.2 и 1.16.3, которая может быть продолжена и на самой разделительной полосе (схемы 3.Б.1 и 3.Б.2).

7.3.4. Граница разделительного островка со стороны переходно-скоростной полосы должна иметь уклон по отношению к основным полосам не более 1:20.

7.3.5. Длина разделительных островков в начале и в конце разделительной полосы для величины =1:20 составляет 13 м для полос шириной 0,75 м и 8 м для полос шириной 0,5 м.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИДИМОСТИ РАЗМЕТКИ 
В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

8.1. Для улучшения видимости разметки и зрительной ориентации водителей в темное время суток на участках дорог, не имеющих искусственного освещения, разметка может выполняться из светоотражающих материалов или дополняться светоотражающими элементами - катафотами.

8.2. Установку светоотражающих элементов на проезжей части рекомендуется производить на многополосных дорогах для обозначения границы между встречными потоками транспорта и края проезжей части.

8.3. Расстояние между катафотами, устанавливаемыми на проезжей части, должно составлять 4-12 м при скорости движения равной или менее 60 км/ч, а при большей скорости - 12-16 м.

8.4. На дорогах, обозначенных дорожным знаком 4.3 "Скоростная дорога", горизонтальная разметка должна быть преимущественно светоотражающей.

8.5. Белые полосы 2.1-2.3 должны быть на 2/3 их ширины покрыты белой светоотражающей пленкой или светоотражающей краской, наносимой посредине этих полос по всей их длине.

8.6. Черные полосы 2.4, наносимые на направляющие и ограждающие устройства, должны иметь светоотражающие элементы в виде прямоугольника шириной 4 и высотой не менее 10 см, расположенного вертикально в верхней части столбика (схема II.4).

Допускается применение аналогичных элементов для маркировки в неосвещенных местах деревьев, расположенных в непосредственной близости от проезжей части дороги.

8.7. Ограждающие устройства, размечаемые с помощью черных и белых полос 2.5 и 2.6, должны иметь светоотражающие элементы, форма и размеры которых зависят от их конструкции (схемы II.1 и II.2).

Расстояния между светоотражающими элементами, применяемыми совместно с разметкой 2.4-2.6, должны соответствовать расстояниям установки сигнальных столбиков.

В частности, на прямых участках дорог в плане на насыпях их следует принимать равными 50 м;

при прохождении дорог через болота, вдоль водотоков глубиной более 1 м, а также в зоне расположения малых искусственных сооружений и на подходах к ним - через 10 м;

на ответвлениях пересечений с внутренней стороны закруглений в пределах кривых при радиусах менее 50 м - через 5 м;

то же, при радиусах более 50 м, а также на насыпях с внешней стороны закруглений в плане в зависимости от радиуса кривых расстояния между светоотражающими элементами следует принимать по табл.21.

Таблица 21

| Радиус кривой, м | Расстояние установки светоотражающих элементов на кривой, м | Расстояние установки светоотражающих элементов на прямых участках, примыкающих к кривой, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-й элемент перед и за кривой | 2-й элемент перед и за кривой | 3-й элемент перед и за кривой |
| 1500 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 1000 | 20 | 40 | 50 | 50 |
| 700 | 15 | 36 | 50 | 50 |
| 500 | 15 | 33 | 49 | 50 |
| 400 | 15 | 30 | 49 | 50 |
| 300 | 10 | 28 | 48 | 50 |
| 200 | 10 | 27 | 47 | 50 |
| 100 | 10 | 25 | 45 | 50 |
| 90 | 10 | 23 | 38 | 50 |
| 80 | 10 | 20 | 33 | 50 |
| 70 | 10 | 17 | 29 | 50 |
| 60 | 5 | 15 | 24 | 48 |
| 50 | 5 | 12 | 20 | 40 |

8.8. На торцевые поверхности железобетонных брусьев ограждений дорог, а также высоких бордюров, обращенные в сторону приближающихся транспортных средств и не имеющие разметки 2.1, нанесенной на щиты, должна быть нанесена под углом 30° к горизонту белая полоса шириной 0,1 м из светоотражающей пленки или краски. Нижний конец наклонной полосы должен быть обращен в сторону проезжей части (схема II.1.В, вариант 2).

IX. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Разметка должна выполняться красками, термопластичными массами и другими материалами, соответствующими установленным ГОСТ, ТУ и ВТУ, по схемам, разработанным в соответствии с технической документацией, согласованной с МВД СССР.

9.2. Разметка, выполненная термопластичными массами, не должна выступать над проезжей частью более чем на 6 мм. Светоотражающие элементы, используемые для зрительной ориентации водителей в сочетании с горизонтальной разметкой или самостоятельно, не должны в целях безопасности движения возвышаться более чем на 15 мм над проезжей частью.

9.3. Поверхность горизонтальной разметки, выполненной из термопластичных масс или других долговечных материалов, кроме красок, должна иметь коэффициент сцепления 0,4 и более.

9.4. Линии горизонтальной разметки, имеющие одинаковую ширину, наносятся на покрытие дороги с помощью разметочных машин. В других случаях разметка выполняется вручную с помощью пистолета-краскораспылителя, ручного термоукладчика или кисти по шаблонам.

Во всех случаях термопластик или краска наносится на сухую очищенную поверхность проезжей части с соблюдением соответствующей технологии.

9.5. Вертикальная разметка выполняется нитроэмалями, которые наносятся непосредственно на поверхность элементов инженерных сооружений и дорожных устройств. В случаях, когда разметка 2.1 и 2.2 не может быть нанесена таким образом (элементы имеют неровную поверхность или имеются отверстия в предполагаемой зоне нанесения разметки), она наносится на щиты соответствующих размеров.

Если у торцов ограждений устанавливаются щиты с разметкой 2.1 (схема II.1.В), то их размеры должны быть таковы, чтобы щиты незначительно выступали за габариты ограждения и не мешали в зимнее время уборке снега.

Щиты могут изготавливаться из металла, пластмассы или других материалов при условии обеспечения необходимой прочности и устойчивости при различных атмосферных условиях.

Щиты с нанесенной на них разметкой 2.1 и 2.2 могут крепиться непосредственно к поверхности маркируемых элементов или устанавливаться перед ними на специальных консолях, стойках и т.п.

9.6. Для выполнения светоотражающей горизонтальной разметки дорог используется краска или термопластик, в которые добавляются стеклянные микрошарики. Существуют три способа добавления микрошариков. При первом микрошарики добавляются в краску и термопластик до нанесения разметки, при втором обычную краску или термопластик наносят на покрытие, а затем по еще незатвердевшему слою равномерно распределяют микрошарики, при третьем, который является наиболее предпочтительным, микрошарики вводятся в краску или термопластик до их нанесения на покрытие, как в первом случае, и после нанесения, как во втором случае.

9.7. Поверхности, имеющие разметку 2.1-2.3, на которые необходимо наклеить светоотражающую пленку, очищают от пыли и грязи и обезжиривают уайт-спиритом или лаковым бензином Б-70. Затем на очищенное место наносят тонкий слой эпоксидного клея.

Тыльную сторону светоотражающей пленки обезжиривают таким же образом, смазывают тонким слоем эпоксидного клея, накладывают на подготовленное место и прокатывают резиновым валиком.

Если светоотражающая пленка имеет с тыльной стороны клеевой слой, то с нее снимают защитный слой бумаги, накладывают на подготовленное место и прокатывают резиновым валиком.

9.8. Светоотражающие элементы, применяемые с разметкой 2.4, могут представлять собой катафоты (сферические или уголковые) или выполняться из светоотражающей пленки или краски. Они должны быть расположены вертикально в центре черной наклонной полосы, наносимой на ограждающие или направляющие устройства. При этом пленка или краска наносится непосредственно на поверхность ограждающего или направляющего устройства или на пластины из металла, пластмассы или другого материала, прикрепляемые к этим устройствам.

При маркировке такими элементами деревьев, расположенных в непосредственной близости от проезжей части, эти элементы могут крепиться к стволам деревьев на высоте 60-70 см с помощью гвоздей или шурупов.

В случаях, когда маркировка сигнальных столбиков выполняется путем окраски их оголовков в цвета, отличные от цвета столбиков, светоотражающие элементы должны располагаться в верхней части столбика под оголовком.

9.9. Светоотражающие элементы, применяемые с разметкой 2.5 и 2.6 для обозначения ограждений, как правило, выполняются из светоотражающей пленки или краски, наносимой на рабочую поверхность светоотражающих устройств, предусмотренных конструкцией ограждений *.

_____________

* Элементы ограждений автомобильных дорог. Типовой проект. Ч.1. Серия 3.503-4. Вып.145-66. Союздорпроект.

Технология нанесения светоотражающей пленки на рабочие плоскости светоотражающих устройств, применяемых с разметкой 2.4-2.6, должна соответствовать требованиям п.9.7.

9.10. Светоотражающие элементы, применяемые с разметкой 2.4-2.6 или самостоятельно, должны быть справа по направлению движения красного цвета, а слева белого или, что более предпочтительно, желтого.

9.11. Цвет разметки должен соответствовать цветам, указанным в ГОСТ 13508-74 "Разметка дорожная".

9.12. При повторном нанесении разметки не должно оставаться видимых следов старой разметки.

Приложение 1

ЛИНИИ, НАДПИСИ И ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

1.1. Разделение транспортных потоков противоположных направлений (п.2.2.1, б)

Обозначение полос движения (п.2.2.2, в).

Обозначение края проезжей части (п.2.2.5).

Обозначение границ участков проезжей части, на которые въезд запрещен (п.2.4.1).

Обозначение границ мест стоянки транспортных средств (п.2.4.2).

1.2. Обозначение края проезжей части на дорогах, отнесенных по условиям движения к скоростным (п.2.2.5).

1.3. Разделение транспортных потоков противоположных направлений (п.2.2.1, в).

1.4. Обозначение мест, где запрещена остановка транспортных средств (п.2.4.3).

___________

* Здесь и далее под скоростью движения  следует считать для вновь сооружаемых улиц и дорог величины, соответствующие 0,7 от расчетной скорости, а для находящихся в эксплуатации - скорость, которую на данном участке не превышает 85% транспортных средств.

1.5. Разделение транспортных потоков противоположных направлений (п.2.2.1, а)

Обозначение полос движения (п.2.2.2, а)

1.6. Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметки (п.2.2.4).

1.7. Обозначение полос движения в пределах перекрестка (п.2.2.2, б).

1.8. Обозначение границы между полосой ускорения или замедления (переходно-скоростной полосой) и основной полосой проезжей части (п.2.2.3).

1.9. Обозначение реверсивных полос (п.2.2.2, д).

1.10. Обозначение мест, где запрещена стоянка транспортных средств (п.2.4.4).

1.11. Разделение транспортных потоков противоположных или попутных направлений в местах, где необходимо ограничить маневрирование на проезжей части (п.2.2.1, г; п.2.2.2, г).

1.12. Обозначение места остановки транспортных средств - "стоп-линия" (п.2.3.1).

1.13. Обозначение места, где водитель обязан уступить дорогу (п.2.3.2).

1.14. Обозначение пешеходного перехода "зебра" (п.2.3.3).

1.15. Обозначение переезда для велосипедистов (п.2.3.4).

1.16.1. Обозначение островков, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений (п.2.4.1).

1.16.2. Обозначение островков, разделяющих транспортные потоки одного направления (п.2.4.1).

1.16.3. Обозначение островков в местах слияния транспортных потоков (п.2.4.1).

1.17. Обозначение остановок транспортных средств общего пользования, движущихся по установленным маршрутам (автобусы, троллейбусы), и стоянок автомобилей-такси (п.2.4.5).

1.18. Обозначение направлений движения по полосам (п.2.4.6).

1.19. Обозначение приближения к сужению проезжей части или к сплошной линии продольной разметки 1.1 (п.2.4.7).

1.20. Обозначение приближения к поперечной разметке 1.13 (п.2.4.8).

1.21. Обозначение приближения к поперечной разметке 1.12 (п.2.4.9)

1.22. Обозначение номера дороги (п.2.4.10).

1.23. Обозначение полосы проезжей части, предназначенной исключительно для движения транспортных средств общего пользования, движущихся по установленным маршрутам (автобусы и троллейбусы) (п.2.4.11).

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

2.1. Обозначение вертикальных поверхностей дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцевых частей парапетов и т.д.) (п.3.1).

2.2. Обозначение нижнего края пролетного строения путепроводов и мостовых ферм (п.3.2).

2.3. Обозначение круглых тумб на островках безопасности (п.3.3.)

2.4. Обозначение сигнальных столбиков, надолб, опор тросовых ограждений и т.п. (п.3.4).

2.5. Обозначение боковых поверхностей ограждений дорог на опасных участках (п.3.5).

2.6. Обозначение боковых поверхностей ограждений дорог (п.3.5).

2.7. Обозначение бордюра на опасных участках и вертикальных поверхностей возвышающихся островков безопасности (п.3.6).

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

I. Разметка автомобильных дорог на прямых горизонтальных участках

1. Двухполосные дороги

А. БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ КРАЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Б. С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРАЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

2. Трехполосные дороги

А. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ ДЛЯ ОБГОНОВ

А.1.

А.2.

Б. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

3. Многополосные дороги

А. БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ

В. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНИХ ПОЛОС ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Г. С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПОЛОС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

II. Разметка автомобильных дорог на участках подъемов

1. Двухполосные дороги

А. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НА ПОДЪЕМЕ

А.1. ПРИ ДЛИНЕ ПОДЪЕМА  БОЛЕЕ 200 м

А.2. ПРИ ДЛИНЕ ПОДЪЕМА  МЕНЕЕ 200 м

Б. ПРИ НАЛИЧИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НА ПОДЪЕМЕ

| Интенсивность движения в сторону подъема, авт/ч | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее протяжение полосы за пределами подъема , м | 50 | 100 | 150 | 200 |

2. Трехполосные дороги

А. НА ПОДЪЕМАХ ДЛИНОЙ МЕНЕЕ 1200 м

А.1.

А.2.

Б. НА ЗАТЯЖНЫХ ПОДЪЕМАХ

III. Разметка автомобильных дорог на участках выпуклых 
кривых с ограниченной видимостью

1. Зоны ограниченной видимости частично перекрывают друг друга

А. ДВУХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

Б. ТРЕХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

Б.1. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ДВУМ ПОЛОСАМ

Б.2. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ТРЕМ ПОЛОСАМ

2. Зоны ограниченной видимости не перекрывают друг друга

А. ДВУХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

Б. ТРЕХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

Б.1. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ДВУМ ПОЛОСАМ

Б.2. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ТРЕМ ПОЛОСАМ

IV. Разметка автомобильных дорог на участках 
горизонтальных кривых малого радиуса

1. Двухполосные дороги

А. ПРИ =0,1-1,0

Б. ПРИ =1,0-5,0

В. ПРИ =5,0-19,0

Г. ПРИ  БОЛЕЕ 19,0

2. Трехполосные дороги

А. ПРИ =0,1-1,0

Б. ПРИ =1,0-5,0

В. ПРИ  =5,0-19,0

Г. ПРИ  БОЛЕЕ 19,0

V. Разметка автомобильных дорог на участках горизонтальных 
кривых с ограниченной видимостью

1. Двухполосные дороги

2. Трехполосные дороги

А. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ДВУМ ПОЛОСАМ

А.1. ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ ЧАСТИЧНО ПЕРЕКРЫВАЮТ ДРУГ ДРУГА

А.2. ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ДРУГ ДРУГА

Б. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ТРЕМ ПОЛОСАМ

VI. Разметка крестообразных пересечений автомобильных 
дорог в одном уровне с нерегулируемым движением транспорта

1. Пересечение дороги V категории с до

рогами различных категорий

А. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ IV КАТЕГОРИИ

Б. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ III КАТЕГОРИИ

Б.1.

Б.2.


В. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ II КАТЕГОРИИ

В.1.

В.2.

2. Пересечение дороги IV категории с дорогами различных категорий

А. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ IV КАТЕГОРИИ

Б. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ III КАТЕГОРИИ

Б.1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ II КАТЕГОРИИ

Б.2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ II КАТЕГОРИИ, НЕ ОБОРУДОВАННОЕ ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫМИ ПОЛОСАМИ

3. Пересечение дороги III категории с дорогами различных категорий

А. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ III И II КАТЕГОРИЙ

А.1.

А.2.

4. Пересечение дорог II категории

VII. Разметка примыканий автомобильных дорог в одном уровне 
с нерегулируемым движением транспорта

1. Примыкание дороги V категории к дорогам различных категорий

А. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ IV КАТЕГОРИИ

Б. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ III КАТЕГОРИИ

В. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ II КАТЕГОРИИ

Г. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ I КАТЕГОРИИ

2. Примыкание дороги IV категории к дорогам различных категорий

А. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ IV КАТЕГОРИИ

Б. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ III КАТЕГОРИИ

Б.1.

Б.2.

Б.3.


В. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ II КАТЕГОРИИ

В.1.

В.2.

В.3.

В.4.

Г. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ I КАТЕГОРИИ

3. Примыкание дороги III категории к дорогам различных категорий

А. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ III КАТЕГОРИИ

А.1.

А.2.


Б. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ II КАТЕГОРИИ

Б.1.

Б.2.

4. Примыкание дорог II категории

А.

Б.

VIII. Разметка крестообразных пересечений автомобильных 
дорог с регулируемым движением транспорта

1. Пересечение двухполосных дорог

2. Пересечение трехполосной дороги с двухполосной

А. БЕЗ УШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Б. С УШИРЕНИЕМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Б.1. БЕЗ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Б.2. С ПЕШЕХОДНЫМИ ПЕРЕХОДАМИ

3. Пересечение трехполосных дорог

А. БЕЗ УШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Б. С УШИРЕНИЕМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

4. Пересечение многополосной дороги с двухполосной

А. БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ

5. Пересечение многополосной дороги с трехполосной

6. Пересечение многополосных дорог

А. БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ

IX. Разметка примыканий автомобильных дорог в одном уровне 
с регулируемым движением транспорта

1. Примыкание двухполосной дороги к двухполосной

2. Примыкание двухполосной дороги к трехполосной

3. Примыкание трехполосной дороги к трехполосной

4. Примыкание двухполосной дороги к многополосной

А. БЕЗ УШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Б. С УШИРЕНИЕМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

5. Примыкание трехполосной дороги к многополосной

6. Примыкание многополосной дороги к многополосной

7. Въезд на скоростную дорогу

X. Разметка пересечений автомобильных дорог кольцевого типа 
с нерегулируемым движением транспорта

1. Пересечение дорог III категории

2. Пересечение дорог II категории

3. Пересечение дороги II категории с дорогой III категории

XI. Разметка пересечений автомобильных дорог кольцевого типа 
с регулируемым движением транспорта

1. Пересечения дорог неодинакового значения

А. С ПРОПУСКОМ ЛЕВОПОВОРОТНЫХ ПОТОКОВ ВОКРУГ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ОСТРОВКА

Б. С ПРОПУСКОМ ЛЕВОПОВОРОТНЫХ ПОТОКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕЗД В НАПРАВЛЯЮЩЕМ ОСТРОВКЕ

2. Пересечения дорог одинакового значения

А. С ПРОПУСКОМ ВСЕХ ПОТОКОВ ВОКРУГ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ОСТРОВКА

Б. С ПРОПУСКОМ ПРЯМЫХ ПОТОКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕЗДЫ В НАПРАВЛЯЮЩЕМ ОСТРОВКЕ

XII. Разметка пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

1. Пересечение дорог с полной развязкой транспортных потоков

А. БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ МЕЖДУ ОСНОВНОЙ И
ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНОЙ ПОЛОСОЙ ДВИЖЕНИЯ

Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ МЕЖДУ ОСНОВНОЙ И ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНОЙ ПОЛОСОЙ ДВИЖЕНИЯ

Б.1.

Б.2.

2. Пересечения дорог с неполной развязкой транспортных потоков

XIII. Разметка автомобильных дорог на мостах и путепроводах

1. Двухполосные дороги

А. ПРИ ШИРИНЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА МОСТУ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 10 м

А.1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПОДХОДАХ ШИРЕ, ЧЕМ НА МОСТУ

А.2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПОДХОДАХ УЖЕ, ЧЕМ НА МОСТУ

Б. ПРИ ШИРИНЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА МОСТУ БОЛЕЕ 10 м

2. Трехполосные дороги

3. Многополосные дороги

XIV. Разметка автомобильных дорог у железнодорожных переездов

1. Двухполосные дороги

2. Трехполосные дороги

XV. Разметка автомобильных дорог в зоне автобусных остановок

1. Остановки на дорогах I категории

2. Остановки на дорогах II и III категорий

3. Остановки в зоне пересечений дорог

XVI. Разметка площадок для остановок и стоянок автомобилей

1. Площадки на участках дорог между пересечениями

А. ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ СТОЯНОК ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Б. ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ СТОЯНОК ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

2. Площадки вблизи съездов на дороги IV и V категории

А. ПЛОЩАДКА С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ВЪЕЗДОМ И ВЫЕЗДОМ

Б. ПЛОЩАДКА, ПРИМЫКАЮЩАЯ К ДОРОГЕ IV-V КАТЕГОРИИ

В. ПЛОЩАДКА С ОБЪЕДИНЕННЫМ ВЪЕЗДОМ И ВЫЕЗДОМ

3. Разметка мест для автомобилей при различных схемах их расстановки

| Схема расстановки | Наименование схемы | Минимальная потребность площади на один автомобиль, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Однорядная последовательная | 48,75 |
|  | Прямоугольная односторонняя | 33,00 |
|  | Прямоугольная двусторонняя | 24,00 |
|  | Косоугольная односторонняя под углом 45° | 41,60 |
|  | То же, под углом 60° | 38,50 |
|  | Косоугольная двусторонняя под углом 45° | От 32,00 до 34,10 |
|  | То же, под углом 60° | От 29,10 до 29,80 |
|  | "Елочка" однорядная под углом 45° | 33,50 |
|  | "Елочка" многорядная под углом 45° | 28,20 |

XVII. Разметка автомобильных дорог у автозаправочных станций

1. Автозаправочные станции с необорудованными въездами

2. Автозаправочные станции с оборудованными въездами

А. ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ АЗС

Б. ПРИ ДВУСТОРОННЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ АЗС

XVIII. Разметка переездов для велосипедистов

1. Переезды на пересечениях и примыканиях дорог

2. Переезды на участках дорог между пересечениями

XIX. Разметка пешеходных переходов

XX. Разметка автомобильных дорог в местах сужения проезжей части и изменения числа полос движения

1. Сужение проезжей части препятствиями

А. ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ МЕЖДУ ПОЛОСАМИ СО ВСТРЕЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ

А.1. ДВУХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

А.2. МНОГОПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

Б. ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ МЕЖДУ ПОЛОСАМИ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

2. Участки дорог с изменением числа полос движения

А. БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

А.1.

А.2.

А.3.

Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ

Б.1.

Б.2.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

I. Разметка мостов (путепроводов, виадуков, эстакад) и тоннелей

1. Пешеходные мостики

А. НАД МНОГОПОЛОСНОЙ ДОРОГОЙ

Б. НАД ДВУХПОЛОСНОЙ ДОРОГОЙ

2. Путепроводы

А. ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ГАБАРИТЕ 5 м

Б. ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ГАБАРИТЕ < 5 м

3. Путепровод тоннельного типа

4. Тоннель

II. Разметка ограждающих и направляющих устройств

1. Железобетонные ограждения

А. НА ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ ДОРОГ

Б. НА ДРУГИХ УЧАСТКАХ ДОРОГ

В. РАЗМЕТКА ТОРЦОВ ОГРАЖДЕНИЙ

ВАРИАНТ 1

2. Металлические ограждения

А. НА ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ ДОРОГ

Б. НА ДРУГИХ УЧАСТКАХ ДОРОГ

В. КРЕПЛЕНИЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

3. Тросовые ограждения

4. Направляющие столбики

ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ РАЗМЕТКИ

1. Построение разделительных островков на пересечениях и примыканиях дорог

A. ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ И ПРИМЫКАНИИ ДОРОГ ПОД УГЛОМ 50-75°

Б. ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ И ПРИМЫКАНИИ ДОРОГ ПОД УГЛОМ 90°

2. Построение окончаний разделительной полосы в местах ее разрыва

А. ТИПЫ ОКОНЧАНИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

А.1.

А.2.

А.3.

Б. ФОРМА ПЕРЕХОДНОЙ ЛИНИИ НА УЧАСТКЕ ОТГОНА

Б.1.

Б.2.

Б.3.

В. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА КОНЦА СУЖАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

В.1. ПРИ ШИРИНЕ ДО 5 м

В.2. ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 5 м

В.3. ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 5,5 м

В.4. ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 6 м

В.5. ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 7,6 м

Г. ПОСТРОЕНИЕ КОНЦА СУЖАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

Г.1. РАЗРЫВЫ МЕЖДУ КОНЦАМИ

Г.2. КОНЕЦ ПУЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ

Г.3. КОНЕЦ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ

3. Построение линяй разметки на переходно-скоростных полосах

А. РАЗМЕТКА НА УЧАСТКЕ ОТГОНА

Б. РАЗМЕТКА ПОЛОСЫ, ОТДЕЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНУЮ ПОЛОСУ ОТ ОСНОВНЫХ ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ

Б.1. НАЧАЛО ПОЛОСЫ

Б.2. КОНЕЦ ПОЛОСЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев М.Б. Роль разметки в организации движения. В кн.: Организация и безопасность движения на улицах и дорогах. Сб. статей. М., "Транспорт", 1970, с. 58- 71.

2. Афанасьев М.Б., Савченко И.Г. Разметка проезжей часта на вертикальных кривых с необеспеченной видимостью. - "Автомобильные дороги", 1968, N 3.

3. Афанасьев М.Б., Гусаров А.В., Репин Я.С. Новая дорожная разметка. - "За рулем", 1974, N 5.

4. Бабков В.Ф., Афанасьев М.Б., Васильев А.П. и др. Дорожные условия и режимы движения автомобилей. М., "Транспорт", 1967. 224 с.

5. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. М., "Транспорт", 1970. 256 с.

6. Бабков В.Ф., Дивочкин О.А., 3алуга В.П. и др. Дорожные условия и организация движения. М., "Транспорт", 1974. 240 с.

7. Белов В.Д., Дзюбин Ю.Н., Минин Н.П. Вертикальная разметка автомобильных дорог в СССР. В кн.: Совершенствование организации дорожного движения. М., издание Минавтодора РСФСР, 1975.

8. Васильев А.П. Организация трехполосного движения на крутых подъемах. - "Автомобильные дороги", 1963, N 12.

9. Васильев А.П. Особенности проектирования автомобильных дорог для совмещенного движения. М., "Транспорт", 1964.

10. Васильев А.П. Учитывать особенности движения автомобилей по дополнительным полосам на подъемах. - "Автомобильные дороги", 1965, N 10.

11. Руководство по регулированию дорожного движения в городах. М., Стройиздат, 1974. 97 с.

12. Знаки дорожные. ГОСТ 10807-71. М., Изд-во стандартов, 1972. 46 с.

13. Лобанов Е.М., Визгалов В.М., Шевяков А.П. и др. Проектирование и изыскание пересечений автомобильных дорог. М., "Транспорт", 1972. 232 с.

14. Лобанов Е.М. Исследование влияния параметров разметки проезжей части на психофизиологические показатели работы водителя. В кн.: Вопросы организации движения при проектировании автомобильных дорог. М., издание МАДИ, 1973, с. 28-39. (Труды МАДИ. Вып. 65).

15. Методические рекомендации по размещению и проектированию площадок для стоянок автомобилей. Союздорнии, М., 1979.

16. Поляков А.А. Организация движения на улицах и дорогах. М., "Транспорт", 1965. 376 с.

17. Правила дорожного движения. М., "Транспорт", 1976. 48 с.

18. Пуркин В.И., Поспелов П.И. Ограничение скоростей движения на мостах. В кн.: Вопросы организации движения при проектировании автомобильных дорог. М., издание МАДИ. 1973, с. 85-97. (Труды МАДИ. Вып. 65).

19. Разметка дорожная. ГОСТ 13508-74. М., Изд-во стандартов, 1974. 42 с.

20. Судьин М.И. Проектирование разметки проезжей части на кривых в плане. В кн.: Вопросы организации движения при проектировании автомобильных дорог. М., издание МАДИ, 1973, с. 98-112. (Труды МАДИ. Вып. 65).

21. Судьин М.И. Разметка проезжей части на дорогах с двумя полосами движения. В кн.: Вопросы организации движения при проектировании автомобильных дорог. М, издание МАДИ, 1973, с. 113-123. (Труды МАДИ. Вып. 65).

22. Судьин М.И. Эффективность направляющих стрел разметки проезжей части. В кн.: Проектирование дорог и безопасность движения. М., издание МАДИ, 1974, с. 116-123. (Труды МАДИ. Вып 72).

23. Строительные нормы и правила. СНиП II-Д. 5-72. М., Стройиздат, 1974. 112 с.

24. Транспортные развязки автомобильных дорог в одном уровне. Типовые решения. М., издание Гипродорнии, 1973.

25. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. ВСН 39-67. М., "Транспорт", 1938. 96 с.