САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ШУМА НА ТЕРРИТОРИЯХ И В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного санитарного врача СССР А.Павлов

30 апреля 1969 г., N 785-69

1. Назначение и область применения

1.1. Санитарные нормы и правила устанавливают:

- предельно допустимые уровни шума на рабочих местах в помещениях и на территории производственных предприятий, создающих шум, и на границе их территорий;

- условия и правила измерения нормируемых величин;

- основные мероприятия по уменьшению уровней шумов и по предупреждению вредного воздействия шума на человека.

1.2. Санитарные нормы и правила являются обязательными для всех организаций, проектирующих и эксплуатирующих производственные предприятия, рабочие места в них, а также проектирующих, изготовляющих и эксплуатирующих технологическое и инженерное оборудование.

1.3. Организации, проектирующие, изготовляющие и эксплуатирующие указанные выше объекты, обязаны предусматривать и осуществлять необходимые меры по снижению шума до уровней, не превышающих величин, указанных в настоящих санитарных нормах и правилах и по уменьшению неблагоприятного воздействия шума на человека.

1.4. Срок введения в действие санитарных норм и правил устанавливается с момента их утверждения. С утверждением настоящих санитарных норм и правил теряют силу "Временные санитарные нормы и правила по ограничению шума на производстве" N 205-56 от 9 февраля 1956 г.

______________

* Нормы разработаны при участии Института гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР.

2. Нормируемые параметры и допустимые величины

2.1. Нормируемыми параметрами шума являются уровни в децибелах () среднеквадратичных звуковых давлений в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, определяемые по формуле:

, дБ,

где: 2·10 н/м - пороговая величина среднеквадратичного звукового давления.

Примечание: для ориентировочной оценки шума допускается пользоваться общим уровнем, измеренным по шкале "А" шумомера, именуемым "уровень звука" в дБ А.

2.2. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука для рабочих мест в производственных помещениях и на территории производственных предприятий указаны в табл.1 с поправками по табл.2. Поправки к октавным уровням звукового давления и уровням звука относятся к характеру шума и суммарному времени его воздействия.

Таблица 1

Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях и на территории производственных предприятий

| Назначение помещений или территорий | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Уровни звука, дБ А |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
|  | Уровни звукового давления, дБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Помещения для умственной работы без источников шума (кабинеты, конструкторские бюро, комнаты расчетчиков и программистов, помещения лабораторий для теоретических работ и обработки экспериментальных данных, здравпункты и др. аналогичные помещения) | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2. Помещения, требующие разборчивой речевой связи и связи по телефону (диспетчерские пункты, пульты управления, узлы телефонной и радиотелефонной связи, кабины наблюдения) | 75 | 66 | 58 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
| 3. Помещения конторского труда с источниками шума (пишущие машинки, ручные счетные машины, телеграфные аппараты, коммутаторы), а также помещения точной сборки, цеховой администрации, внутризаводские столовые и др. аналогичные помещения | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 4. Помещения пультов, кабин наблюдения и дистанционного управления, не требующие речевой связи | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 5. Лабораторные помещения с источниками шума, а также помещения шумных счетно-вычислительных машин, (машин цифропечати, табуляторов, магнитных барабанов) и др. аналогичные помещения | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 6. Рабочие места в производственных помещениях и на территории производственных предприятий | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 85 |
| 7. Территория жилой застройки в городском районе в 2 м от жилых зданий и границ площадок отдыха в жилых кварталах и микрорайонах, прилегающая к промышленным предприятиям и их территориям | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |

Примечания:

1. Поправки на длительность действия шума не вносятся к п.7 в ночное время, а к п.2 в дневное и ночное время.

2. Для предприятий, работающих только в дневную смену, к указанным в п.7 величинам прибавлять 10 дБ. При размещении предприятий в пригороде из указанных в п.7 величин вычитать 5 дБ, а в промышленном районе - прибавлять 5 дБ.

3. Уровни шумов, создаваемых в помещениях вентиляционными установками принимать на 5 дБ ниже указанных в таблице 1 или фактических уровней шума в этих помещениях, если последние не превышают нормативных величин по табл.1.

4. Для подростков указанные в п.6 табл.1 уровни относятся к 4-часовому рабочему дню.

5. Министерствам и ведомствам СССР в целях улучшения условий труда разрешается по согласованию с Министерством здравоохранения СССР устанавливать в соответствии с их типовой номенклатурой ведомственные нормативы на уровни шумов, не превышающие однако предельно допустимых уровней, указанных в табл.1.

Таблица 2

Поправки к таблице 1 к октавным уровням звукового давления и уровням звука

| Влияющий фактор | Условия | Поправки в дБ или дБ А |
| --- | --- | --- |
| Характер шума | Широкополосный | 0 |
|  | Тональный, импульсный, измеряемый стандартным шумомером | -5 |
| Длительность воздействия шума | Суммарная длительность воздействия за смену |  |
|  | - от 4 до 8 часов | 0 |
|  | - от 1 до 4 часов | +6 |
|  | - от до 1 часа | +12 |
|  | - от 5 до 15 минут | +18 |
|  | - менее 5 минут | +24 |

Примечание:

1. Длительность воздействия шума должна быть обоснована расчетом или подтверждена технической документацией.

2. Тональным считается шум, в котором прослушивается звук определенной частоты.

3. Импульсным считается шум, воспринимаемый как следующие друг за другом удары.

3. Условия и правила измерения нормируемых величин

3.1. Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот должно производиться при помощи шумометра, включенного на прямолинейную частотную характеристику (или шкалу "С") и присоединенного к нему октавного полосового фильтра.

Примечание: допускается использование анализатора с шириной полос пропускания менее октавы ( или -октавными) с последующим пересчетом полученных результатов в уровни в октавных полосах частот.

3.2. Измерение уровня звука в дБ А должно производиться шумомером, включенным на шкалу "А".

3.3. Шумомер и частотный анализатор должны быть проверены в организации Государственного Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР и иметь действующее свидетельство о проверке.

3.4. До и после измерения шумов должна проводиться калибровка шумомеров и анализаторов согласно заводским инструкциям к приборам.

3.5. При проведении замеров шума должны быть приняты указанные в заводских инструкциях к приборам меры по устранению влияния внешних факторов, искажающих показания приборов (вибрация, магнитные и электрические поля и пр.).

Примечание: Электродинамический микрофон шумомера не должен располагаться ближе 2 м от источника магнитных полей (генераторы, индукционные печи и др.), а конденсаторный микрофон на том же расстоянии от источника электростатических полей.

3.6. Микрофон шумомера должен быть направлен в сторону источника шума и удален не менее 0,5 м от человека, проводящего измерения. Измерения шумов в условиях воздушных потоков со скоростью более 1 м/сек следует производить с противоветровым приспособлением.

3.7. Местоположение микрофона при измерении шумов определяется в соответствии с п.п.3.8-3.11. При измерениях шумомер включается на положение "быстро" и отсчет берется по среднему положению стрелки ее качания, а для импульсных шумов - по максимальному отклонению. В каждой точке измерения повторяются не менее 3-х раз и результаты усредняются.

3.8. Измерения шума на рабочих местах производятся на уровне уха работающего при включении не менее 2/3 установленного оборудования в характерном режиме его работы. Количество и расположение точек замеров в цехах принимать:

а) для цехов с однотипным оборудованием не менее чем на 3-х рабочих местах в средней части цеха;

б) для цехов с групповым размещением однотипного оборудования на рабочем месте в центре каждой группы;

в) для цехов со смешанным размещением разнотипного оборудования не менее чем на трех рабочих местах для каждого типа оборудования.

3.9. Измерения шума в производственных помещениях, не имеющих шумного оборудования: в кабинах наблюдения и дистанционного управления, проводятся при закрытых окнах и включенной механической вентиляции в трех точках, удаленных не менее чем на 2 метра от ограждающих конструкций, а для кабин и помещений малого размера - в середине кабины или помещениях.

3.10. Измерения шума на территориях, прилегающих к зданиям с нормируемыми в них уровнями шумов, проводятся на высоте 1,2 м от поверхности земли в точках, расположенных на расстоянии 2 м от стен здания.

Измерения шумов на территориях площадок отдыха микрорайонов, больниц и санаториев, прилегающих к промышленным предприятиям и их территориям, проводятся на высоте 1,2 м от поверхности земли в точках, расположенных на расстоянии 2 м от границ территории или располагаемых на границе зданий, сооружений или зеленых насаждений.

3.11. Измерения шума для выявления шумового режима на территориях проводятся в течение суток с интервалами не более 2-х часов в точках, определяемых координатной сеткой. Размеры ячеек координатной сетки и график часов замеров устанавливается специальной программой, согласованной с местными органами санэпидслужбы.

4. Основные мероприятия по уменьшению уровней шумов и по предупреждению вредного воздействия шума на человека

4.1. Во всех проектах нового или реконструкции старого промышленного строительства, а также в проектах нового или модернизации старого технологического и инженерного оборудования зданий должны предусматриваться мероприятия, обоснованные соответствующими расчетами, по снижению шумов до уровней, допускаемых настоящими санитарными нормами.

4.2. Производственное оборудование, создающее шум, должно снабжаться паспортом, в котором указываются шумовые характеристики для паспортного режима работы этого оборудования, измеренные заводом-изготовителем. Шумовыми характеристиками, необходимыми для определения уровней звукового давления на рабочих местах, являются октавные уровни излучаемой звуковой мощности в дБ относительно 10Вт, а в необходимых случаях и показатели направленности, измеренные в соответствии с ГОСТ 11870-66 "Машины. Шумовые характеристики и методы их определения".

В случаях, когда шумовые характеристики выпускаемого оборудования не обеспечивают достижения нормативных величин на рабочих местах, проектные организации, проектирующие или реконструирующие производственные предприятия, должны предъявлять в установленном порядке требования к заводам-изготовителям оборудования об уменьшении шума в источнике его образования конструктивными и технологическими мерами.

4.3. Для уменьшения шума в источнике его образования необходимо по возможности:

а) заменять ударные взаимодействия деталей безударными; возвратно-поступательные движения вращательными;

б) демпфировать вибрации соударяющихся деталей и отдельных узлов агрегата путем сочленения их с материалами, имеющими большое внутреннее трение: резиной, пробкой, битумом, битумными картонами, войлоком, асбестом и др.

в) уменьшать интенсивность вибраций деталей агрегатов, имеющих большие излучающие шум поверхности (корпусов агрегатов, кожухов, крышек и т.п.), путем:

- облицовки этих поверхностей или заполнения специально предусмотренных воздушных полостей в них демпфирующими вибрации материалами, указанными в п.б) настоящего параграфа;

- устройства гибких связей (упругих прокладок, пружин) между этими деталями и узлами агрегата, возбуждающими вибрации;

г) заменять металлические детали деталями из пластмасс или из других незвучных материалов, либо перемежать металлические детали деталями из незвучных материалов;

д) предусматривать тщательное уравновешивание (статическое и динамическое) всех движущихся деталей агрегата для уменьшения динамических сил, возбуждающих вибрации;

е) предусматривать минимальные допуски при изготовлении и сборке деталей агрегата с целью уменьшения зазоров в сочленениях деталей и тем самым уменьшения энергии соударений;

ж) предусматривать систему сборки деталей агрегата, при которой сводятся к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверное расстояние между центрами и т.п.);

з) широко применять смазку соударяющихся деталей вязкими жидкостями и заключение в жидкостные масляные и другие ванны вибрирующих и издающих шум деталей (шестеренчатых редукторов и т.п.);

и) в случаях, когда преобладающим шумом агрегата является шум подшипников, заменять подшипники качения подшипниками скольжения;

к) улучшать по возможности условия обтекания деталей агрегата воздушными и газовыми струями (в вентиляторах, эжекторах, воздуходувках и т.п.).

л) шумные узлы агрегата (шестеренчатые редукторы, цепные, ременные и иные передачи, соударяющиеся детали, двигатели и т.п.) заключать в изолирующие кожухи.

4.4. При невозможности на основе современного состояния техники достигнуть снижения шума в самом его источнике до допустимого уровня это снижение должно достигаться путем включения в конструкцию машин устройств, препятствующих распространению шума, т.е. устройств, изолирующих или поглощающих шум. С этой целью следует:

а) технологическое оборудование, излучающее шум всей своей поверхностью (гвоздильные станки, лентоплетеночные станки, станки для обработки часовых камней, дизельные двигатели, электрические двигатели, шестеренчатые редукторы и т.п.), заключать в звукоизолирующие кожухи целиком с выводом из кожухов наружу органов управления и контрольных приборов и, по возможности, осуществлять автоматическое управление работой этих агрегатов;

б) необходимые отверстия в звукоизолирующих кожухах выполнять в виде каналов, облицованных изнутри звукопоглощающими материалами;

в) агрегаты, создающие чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, пневматические эжекторы, двигатели внутреннего сгорания и т.п.), снабжать специальными глушителями;

г) оборудование, предназначенное к установке не на специальных фундаментах и в помещениях, граничащих с тихими помещениями (конторского типа, конструкторских бюро и т.п.), снабжать амортизаторами из пружин или упругих материалов, с тем, чтобы вибрации от работы этих агрегатов не распространялись в соседние помещения и не проявлялись там в виде шума.

4.5. При невозможности снижения шума технологического или инженерного оборудования в источнике его образования в паспорте или другой технической документации на оборудование должны указываться дополнительные из нижеперечисленных и других строительных мероприятий по уменьшению шума на рабочих местах:

а) планировочными решениями с размещением мощных источников шума в боксах, отдельных помещениях или зданиях с повышенной звуко- и виброизоляцией;

б) устройством звукоизолированных кабин наблюдения и дистанционного управления;

в) облицовкой внутренних поверхностей ограждений помещений звукопоглощающими материалами, применением штучных звукопоглотителей или устройством экранов;

г) установкой глушителей аэродинамических шумов, создаваемых вентиляторами, компрессорными или газодинамическими и т.п. установками;

д) звукоизолирующей облицовкой трубопроводов, излучающих шум.

Эти мероприятия должны подтверждаться расчетами и рабочими чертежами перечисленных устройств, обеспечивающих соблюдение санитарных норм на рабочих местах.

4.6. Для устранения передачи шума из шумных помещений в малошумные и за пределы здания или территории предприятия руководствоваться следующим:

а) выбор площадки для строительства производственных предприятий, в которых устанавливается шумное оборудование, должен производиться с учетом существующей или проектной планировки данного населенного пункта или промышленного района;

б) производственные предприятия и научно-исследовательские институты, имеющие оборудование, создающее интенсивный шум, надлежит располагать по отношению к ближайшему жилому району с подветренной стороны (для господствующего направления ветров) и отделять от границ жилого района шумозащитной зоной, озеленять деревьями густолиственных или хвойных пород;

в) при планировке заводов наиболее шумные цехи должны быть сконцентрированы в одном-двух местах завода, удаленных от тихих помещений и от границы территории жилой застройки;

г) вокруг шумных цехов целесообразно осуществлять зеленую шумозащитную зону, высаживая кустарник, густолиственные и хвойные деревья;

д) звукоизоляция ограждающих конструкций шумных помещений должна обеспечивать ослабление шума, проникающего из этих помещений наружу, до уровней, требуемых настоящими нормами;

е) для ослабления вибраций, распространяющихся в соседние помещения, по конструкции здания, все агрегаты, создающие вибрации (моторы, двигатели, вентиляторы и т.п.), должны устанавливаться на самостоятельных фундаментах, виброизолированных: от пола и других конструкций здания, либо на специально рассчитанных амортизаторах из стальных пружин или из упругих материалов.

Жесткое крепление указанных агрегатов непосредственно к ограждающим конструкциям здания запрещается.

Для ослабления передачи вибраций и шума по воздуховодам и трубопроводам присоединение их к вентиляторам и насосам производится при помощи гибкой вставки из прорезиненной ткани или резинового патрубка;

ж) патрубки воздуховодов выхлопа и всасывания мощных агрегатов и вентиляторов, выходящие из здания, должны оборудоваться глушителями, снижающими шум до уровней, устанавливаемых настоящими нормами;

а) установки, создающие особо интенсивный шум с уровнями выше 130 дБ и имеющие свободный выхлоп, должны располагаться вне городской черты, на расстоянии нескольких километров (по расчету) от ближайшего жилого района с подветренной стороны для господствующих ветров.

4.7. Для ослабления шума от внутризаводского транспорта должны соблюдаться следующие требования:

а) рельсовые пути должны укладываться на упругое виброизолирующее основание, а стыки рельсов свариваться;

б) мостовое полотно главных дорог, проходящих по территории предприятия, должно покрываться асфальтом; по сторонам дороги должно быть предусмотрено древонасаждение.

4.8. Радиофикация территории производственных предприятий должна осуществляться так, чтобы в 2-х м от жилых зданий, границ территорий больниц или санаториев уровень сигнала не превышал установленного для этих зон уровня допустимого шума.

Радиофикация помещений производственных предприятий должна производиться с таким расчетом, чтобы создаваемые уровни сигнала на рабочих местах не превышали уровней для соответствующих помещений, согласно настоящих норм; при этом предпочтение следует отдавать подаче звуков индивидуально через головные телефоны.

4.9. Лица, поступающие на работу в шумные производства и работающие в них, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими на этот счет приказами Министерства здравоохранения СССР.

Приложение

Определение уровней звукового давления, создаваемых источниками шума в расчетных точках

1. Санитарные нормы ограничивают уровни звукового давления в дБ относительно 2·10 н/м в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц в следующих расчетных точках:

а) на рабочих местах на территории производственных предприятий, а также на границе жилого района или площадки отдыха в кварталах и микрорайонах - от источников, излучающих шум в атмосферу;

б) на рабочих местах в производственных помещениях - от источников шума, расположенных в этих же помещениях;

в) в помещениях, не имеющих собственных источников шума - за счет проникновения в них шумов извне (из смежных помещений или из атмосферы).

2. Шумовыми характеристиками источников шума, необходимыми для определения уровней звукового давления в указанных выше точках, являются октавные уровни излучаемой звуковой мощности в дБ относительно 10 Вт и показатель направленности излучения, указывающий, на сколько децибел больше или меньше будет уровень звукового давления в данной точке по сравнению с уровнем, создаваемым источником той же мощности, но равномерно излучающим шум по всем направлениям.

Указанные шумовые характеристики измеряются заводами-изготовителями оборудования в соответствии с методами, изложенными в ГОСТ 11870-66 "Машины. Шумовые характеристики и методы их определения", и подлежат включению в технические паспорта технологического оборудования и вспомогательного инженерного оборудования зданий. Если в паспортах указаны уровни звуковой мощности при холостом режиме работы оборудования, то эти уровни следует увеличить на 5-10 дБ в зависимости от характера технологического процесса.

3. По шумовым характеристикам оборудования (октавным уровням звуковой мощности и показателям направленности) определяются октавные уровни звукового давления в расчетных точках в соответствии с п.п.4-6 настоящего Приложения. Эти расчеты производятся для октавных полос со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Величина необходимого сужения шума в источнике его образования (машине) или по пути распространения от источника образования до расчетной точки определяется разностью уровней звукового давления в октавных полосах частот, создаваемого в расчетной точке и допустимого для нее по санитарным нормам.

4. Уровни звукового давления, создаваемого на рабочих местах на территории производственных предприятий или на границе жилого района и площади отдыха в кварталах и микрорайонах, определяются по формулам:

а) для каждого источника

, дБ                               (1)

б) для нескольких одновременно действующих источников

, дБ                          (2)

где: и  - октавный уровень звукового давления в расчетной точке, дБ,

- октавный уровень звуковой мощности одного источника, дБ,

- кратчайшее расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м,

- показатель направленности излучения, дБ,

- число одновременно действующих источников шума,

- затухание звука в атмосфере в дБ/км, принимаемое по следующей таблице:

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затухание шума, дБ/км | 0 | 0,7 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |

Примечание: При проектировании населенных пунктов ширину защитных зон от аэродромов и вертодромов определять по указанным выше формулам.

Пример 1. В октавной полосе 63 Гц источник шума (силовой трансформатор) создает уровень звуковой мощности 106 дБ при 7 дБ; расстояние до границы территории жилой застройки 30 м. Тогда на границе этой территории уровень звукового давления, определяемый по формуле (1), будет равен

дБ

Поскольку предельно-допустимый уровень звукового давления в этой расчетной точке для октавной полосы 63 Гц равен 63 дБ, то необходимо снижение шума на 75-63=12 дБ. Аналогично проводится расчет и для других октавных полос.

Уменьшение шума в расчетных точках может быть достигнуто установкой экранов и глушителей аэродинамического шума, звукоизоляцией источников механического шума, а также увеличением расстояния от источников шума до расчетной точки.

5. Уровни звукового давления, создаваемого на рабочих местах в производственных помещениях с источниками шума, размещенными в этих же помещениях, следует определять по формулам:

а) для производственных помещений с большим количеством шумного оборудования

, дБ,                                          (3)

где:

- октавный уровень звуковой мощности одного (наиболее шумного) источника, дБ,

- приведенный коэффициент звукопоглощения, учитывающий поглощение полом, потолком, коммуникациями, рабочими и т.п. и принимаемый: для цехов обработки материалов с малым коэффициентом поглощения (металло- и деревообработка и т.п.) 0,12, а для цехов обработки материалов с повышенным коэффициентом звукопоглощения (ткацкое, текстильное трикотажное и т.п.) 0,15,

- минимальная технологически необходимая площадь для размещения машин данного типа с учетом проходов для обслуживания и ремонта, но без учета цеховых проходов, м.

Пример 2. Металлообрабатывающий станок излучает в октаве 500 Гц звуковую мощность с уровнем 80 дБ и требует для его установки 5 м. Принимая для необлицованного помещения цеха 0,12, получаем по формуле (3) уровень звукового давления на рабочем месте:

дБ.

Поскольку предельно допустимый уровень звукового давления в этой октаве составляет 83 дБ, то необходимо снижение шума на рабочем месте на 6 дБ.

По этой же формуле можно определять предельно допустимые уровни звуковой мощности, удовлетворяющие требованиям санитарных норм.

б) под укрытием или в боксах одиночных машин:

, дБ,                          (4)

где:

- постоянная помещения, характеризующая его звукопоглощающие свойства, определяемая по формуле, м:

, м,

где:

и  - площади и коэффициенты звукопоглощения ограждающих конструкций помещений, боксов или укрытий,

- расстояние от центра источника шума до внутренней поверхности ограждающих конструкций (бокс, укрытие), м.

Пример 3. В испытательном боксе установлен двигатель, создающий 103 дБ в октавной полосе 2000 Гц. Расстояние от центра двигателя до внутренних поверхностей бокса 2 м. Потолок и стены бокса площадью 84 м облицованы акустическими плитами с 0,9, пол бетонный (0,01) площадью 24 м.

Следовательно,

м

Тогда по формуле (4) получаем:

дБ.

Уменьшение шума на рабочих местах может быть достигнуто главным образом уменьшением звуковой мощности источника технологическими и конструктивными мерами, звукоизоляцией шумных узлов, а также установкой звукопоглощающих экранов, подвеской штучных звукопоглотителей и звукопоглощающей облицовкой внутренних поверхностей боксов и укрытий.

6. Уровни шума в помещениях, не имеющих собственных источников шума, но возникающих в них за счет шумов, проникающих извне, определяются по формуле:

, дБ,                                        (5)

где:

и  - площади в м и средние по площади звукоизолирующие способности в дБ в октавных полосах частот каждого из внешних ограждений помещения,

- октавные уровни звукового давления в смежных помещениях, дБ.

Для наружных отграждений уровень за ограждением увеличивать на 6 дБ.

Пример 4. В помещение цеховой администрации проникает шум из смежных помещений: бокса (12 м, 102 дБ в октаве 1000 Гц) и цеха (18 м, 79 дБ в октаве 1000 Гц); остальные смежные помещения нешумные. Постоянная помещения на частоте 1000 Гц равна 20 м, а звукоизолирующие способности ограждений со стороны бокса и цеха на этой частоте составляют 60 и 40 дБ соответственно. Тогда уровень звукового давления в этом помещении составит:

дБ.

Средняя по площади звукоизолирующая способность ограждения, состоящего из отдельных конструктивных элементов (стена с окнами или открытыми проемами), определяется по формуле:

, дБ,                               (6)

где:

и  - площади в м и октавные звукоизолирующие способности в дБ каждого составного элемента. Для открытых проемов принимать 0.

Пример 5. Ограждение состоит из стены 25 м с 55 дБ на частоте 500 Гц; окна 4,5 м с 32 дБ и открытого проема 0,5 м (0). Тогда

Уменьшение уровней проникающих шумов может быть достигнуто увеличением звукоизолирующей способности ограждения или звукопоглощающей облицовкой помещения, в которое проникает шум, или наиболее шумных помещений, из которых он проникает.

7. Выбор средств уменьшения шума по пути его распространения от источников шума до расчетной точки производится, исходя из их эффективности и экономичности с использованием ведомственных инструкций, указаний и типовых чертежей.