КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ УСТАНОВКЕ ОПАЛУБКИ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Предельные отклонения при установке опалубки плитных фундаментов в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

|  | 1. Расстояние от вертикали или проектного положения плоскостей опалубки фундаментов и линий их пересечений на 1 м высоты | 5 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Смещение осей опалубки фундаментов от проектного положения | 10 мм; |  |
|  | 3. Местные неровности опалубки при проверке рейкой длиной 2 м | 3 мм. |  |

| Лица, осуществляю- щие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготови- тельные работы | Определение состояния основания | Визуально | До установки опалубки |  | + |
|  |  | Выверка по нивелиру отметок дна котлована в соответствии с проектом | Визуально | До установки опалубки | Геодезист | + |
|  |  | Проверка расположения разбивочных осей на фундаментной плите | Визуально | До установки опалубки | Геодезист | + |
|  |  | Основные геометрические параметры | Инструмен- тальный | До установки опалубки | Геодезист | + |
|  | Установка опалубки | Точность установки опалубки | Измерительный, теодолиты, нивелир, рулетки от 1 до 50 м | После установки опалубки | Геодезист |  |
| Мастер | Подготови- тельные работы | Точность изготовления опалубки | Технический осмотр | До установки опалубки |  |  |
|  | Установка опалубки | Соблюдение проектных размеров и отметок | Визуально, с помощью нивелира, отвеса, стального метра | В ходе установки опалубки |  |  |
|  |  | Горизонтальность и вертикальность элементов опалубки, качество крепления, качество внутренней поверхности опалубки |  |  |  |  |