СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 4.4; 4.37; 4.38; 4.43

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка помещения, чистота основания | Визуально | До устройства полов | Мастер | Перед устройством полов в помещении должны быть выполнены штукатурные и др. работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий Основание должно быть очищено от мусора, грязи, масел |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, ГОСТу или техническим условиям | Внешний осмотр | То же | То же | Применяемые материалы должны соответствовать проекту, удовлетворять требованиям стандартов или технических условий Замена предусмотренных проектом материалов изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
|  | Влажность древесноволокнистых плит | Инструментально Влагомер | То же | То же | Влажность древесноволокнистых плит покрытия нe должна превышать 12% (не менее трех измерений на каждые 50-70 м поверхности пола) |
| Устройство покрытий из древесноволокнистых плит | Раскладка и прирезка древесноволокнистых плит | Визуально | В процессе устройства покрытий | То же | При раскладке и прирезке древесноволокнистых плит стыкование четырех углов плит в одной точке не допускается |
|  | Толщина клеевой прослойки | Инструментально Щуп | То же | То же | Толщина клеевой прослойки под древесноволокнистые плиты должна быть не более 1 мм (не менее пяти измерений на каждые 50-70 мповерхности пола или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Площадь приклейки | Технический осмотр | В процессе устройства покрытий | То же | Клеевую мастику на основание под древесноволокнистые плиты следует наносить полосами шириной 100-200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 30-400 мм Площадь приклейки древесноволокнистых плит - не менее 40% (пробное поднятие изделий, не менее чем в трех местах на 500 мповерхности пола) |
|  | Местные неровности поверхности покрытия | Инструментально Двухметровая рейка | В процессе устройства полов | Прораб | Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Уступ между смежными кромками паркета | Инструментально | То же | То же | Уступы между смежными кромками древесноволокнистых плит не допускаются |
|  | Отклонения плоскости покрытий от горизонтали или заданного уклона | Инструментально Уровень строительный | То же | То же | Отклонения от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм (не менее девяти измерений на каждые 50-70 мповерхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Качество поверхности пола | Визуально | После устройства покрытия | То же | Поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок |