# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 28 июня 1985 г. N 102

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОПУСКИ

System of ensuring geometrical parameters

аccuracy in construction. Functional tolerances

ГОСТ 26607-85

(СТ СЭВ 4416-83)

Группа Ж02

ОКСТУ 5003

Срок введения

1 января 1986 года

Разработан Центральным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования школ, дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений (ЦНИИЭП учебных зданий) Госгражданстроя, Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Госгражданстроя, Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР, Ордена Трудового Красного Знамени Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР.

Исполнители: Д.М. Лаковский (руководитель темы); И.В. Колечицкая; А.В. Цареградский; Л.С. Экслер; Л.А. Вассердам; Б.И. Беляев; В.Д. Райзер, д-р техн. наук; В.В. Волков, канд. техн. наук; У.П. Шибаев, канд. техн. наук; В.В. Тишенко.

Внесен Центральным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования школ, дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений (ЦНИИЭП учебных зданий) Госгражданстроя.

Директор В.С. Егерев.

1. Настоящий стандарт распространяется на проектирование и строительство зданий, сооружений и их элементов и устанавливает номенклатуру и основные принципы назначения функциональных допусков геометрических параметров в строительстве.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4416-83 в части, указанной в справочном Приложении 1.

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочном Приложении 2.

2. В соответствии с требованиями настоящего стандарта в проектной документации, а также во вновь разрабатываемых и пересматриваемых стандартах и других нормативно-технических документах, содержащих требования к точности геометрических параметров зданий, сооружений и их элементов, устанавливают точность функциональных геометрических параметров.

3. Функциональными допусками регламентируют точность размеров, формы и положения элементов зданий и сооружений.

Номенклатура функциональных допусков приведена в рекомендуемом Приложении 3.

4. Функциональные допуски , функциональные предельные отклонения или предельные значения функциональных геометрических параметров, которыми в соответствии с ГОСТ 21778-81 регламентируется точность этих параметров на стадии проектирования, назначают исходя из предъявляемых к строительным конструкциям функциональных требований.

5. Функциональные требования по уровню надежности строительных конструкций, а также конструктивные, технологические, эстетические, экономические и другие требования, принимаемые для назначения допусков, должны обеспечивать соблюдение эксплуатационных показателей зданий, сооружений и их элементов в допустимых пределах.

6. Функциональные допуски рассматриваются как компенсаторы технологических погрешностей, и возможность обеспечения принимаемых значений этих допусков должна проверяться на стадии проектирования расчетом точности геометрических параметров зданий, сооружений и их элементов по ГОСТ 21780-83.

7. В зависимости от учитываемой в расчете точности допускаемой вероятности появления действительных значений  функционального геометрического параметра  ниже минимального  или выше максимального значения  при назначении функциональных допусков устанавливают соответствующие им значения стандартизованной случайной величины  и  (рекомендуемое Приложение 4).

8. Допускаемую вероятность появления действительных значений  функционального геометрического параметра  ниже  или выше , т.е. в случаях, когда  <  или  > , принимают исходя из социальных или экономических последствий отказа строительных конструкций здания, сооружения или их элемента.

9. Значения функциональных допусков принимают в соответствии с числовым рядом по ГОСТ 21778-81.

10. При назначении функциональных допусков и предельных отклонений необходимо указывать способы и условия измерения функциональных геометрических параметров.

# Приложение 1

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 26607-85

СТ СЭВ 4416-83

Первый абзац п. 1 ГОСТ 26607-85 соответствует п. 1 СТ СЭВ 4416-83.

П. 2 ГОСТ 26607-85 включает требования п. 7 СТ СЭВ 4416-83.

П. 3 ГОСТ 26607-85 включает требования п. 5 СТ СЭВ 4416-83.

П. 4 ГОСТ 26607-85 включает требования п. 2 СТ СЭВ 4416-83.

П. 5 ГОСТ 26607-85 включает требования п. 2 СТ СЭВ 4416-83.

П. 7 ГОСТ 26607-85 соответствует п. 3 СТ СЭВ 4416-83.

П. 8 ГОСТ 26607-85 соответствует п. 4 СТ СЭВ 4416-83.

П. 9 ГОСТ 26607-85 соответствует п. 6 СТ СЭВ 4416-83.

Справочное Приложение 2 ГОСТ 26607-85 включает информационное Приложение 1 СТ СЭВ 4416-83.

Рекомендуемое Приложение 3 ГОСТ 26607-85 включает рекомендуемое Приложение 4 СТ СЭВ 4416-83.

Рекомендуемое Приложение 4 ГОСТ 26607-85 соответствует рекомендуемому Приложению СТ СЭВ 4416-83.

# Приложение 2

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Функциональный геометрический параметр - геометрический параметр, точность которого непосредственно влияет на эксплуатационные показатели здания, сооружения или их элемента.

Функциональный допуск - по ГОСТ 21778-81.

Функциональное предельное отклонение - предельное отклонение геометрического параметра, точность которого непосредственно влияет на эксплуатационные показатели здания, сооружения или их элемента.

# Приложение 3

Рекомендуемое

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОПУСКОВ

──────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────

Наименование   │       Схема        │Функциональные требования

допуска      │                    │ к конструкции, на основе

│                    │   которых определяется

│                    │     значение допуска

──────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────

1. Допуски       │                    │

размеров          │                    │

1.1. Допуски     │      Рисунок       │

расстояния между  │                    │

элементами или    │                    │

характерными      │                    │

участками:        │                    │

│                    │

зазора           │      Рисунок       │ Эксплуатационные

│                    │требования.

│                    │ Эстетическое восприятие

пролета          │      Рисунок       │ Размещение в пролете

│                    │элементов с заданными

│                    │размерами (связи,

│                    │перегородки, оборудование,

│                    │встроенная мебель и т.д.),

│                    │в том числе подъемно-

│                    │транспортного оборудования

высоты           │      Рисунок       │ Размещение по высоте

│                    │элементов с заданными

│                    │размерами, в том числе

│                    │подъемно-транспортного

│                    │оборудования.

│                    │ Эксплуатационные

│                    │требования

1.2. Допуски     │      Рисунок       │

размеров опирания │                    │

элементов:        │                    │

│                    │

длины опирания   │      Рисунок       │ Прочность элемента

│                    │при x

│                    │     min,f

ширины опирания  │      Рисунок       │ Прочность элемента

│                    │при x

│                    │     min,f

│                    │

2.Допуски формы  │                    │

2.1.Допуски формы│                    │

профиля:          │                    │

│                    │

прямолинейности  │      Рисунок       │ Прочность (устойчивость)

│                    │элемента.

│                    │ Эксплуатационные

│                    │требования.

│                    │ Эстетическое восприятие

формы заданного  │      Рисунок       │ Эксплуатационные

профиля           │                    │требования.

│                    │ Эстетическое восприятие

2.2. Допуск формы│                    │ Прочность (устойчивость)

поверхности:      │                    │элемента.

плоскостности     │      Рисунок       │ Эксплуатационные

│                    │требования.

│                    │ Эстетическое восприятие.

формы заданной   │      Рисунок       │ Прочность (устойчивость)

поверхности       │                    │сжатого элемента.

│                    │ Эксплуатационные

│                    │требования.

│                    │ Эстетическое восприятие

3. Допуски       │                    │ Прочность сопрягаемых

положения         │                    │элементов

3.1. Допуски     │      Рисунок       │

взаимного         │                    │

положения         │                    │

элементов:        │                    │

совпадения осей  │      Рисунок       │ Эксплуатационные

(соосности)       │                    │требования.

│                    │ Эстетическое восприятие

совпадения       │      Рисунок       │ То же

поверхностей      │                    │

│                    │

перпендикуляр-   │      Рисунок       │ Эксплуатационные

ности поверхностей│                    │требования.

│                    │ Эстетическое восприятие

заданного угла   │      Рисунок       │ Эксплуатационные

между             │                    │требования.

поверхностями     │                    │

│                    │

3.2. Допуски     │                    │ Прочность (устойчивость)

положения         │                    │элемента.

элементов в       │                    │ Эксплуатационные

пространстве:     │                    │требования.

вертикальности   │      Рисунок       │ Эстетическое восприятие

│                    │

горизонтальности │      Рисунок       │ Эксплуатационные

│                    │требования.

│                    │ Эстетическое восприятие

│                    │

заданного наклона│      Рисунок       │ Эксплуатационные

│                    │требования.

Условные обозначения:  - номинальное значение функционального геометрического параметра;  и  - допустимые предельные значения функционального геометрического параметра;  и  - предельные отклонения функционального геометрического параметра;  - функциональный допуск.

# Приложение 4

Рекомендуемое

ЗНАЧЕНИЯ ,  ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

──────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────

Допускаемая вероятность  │   0,13  │   0,75  │   2,0   │   5,0

появления действительных  │         │         │         │

значений x    ниже x      │         │         │         │

i,f       min,f │         │         │         │

или выше t     , %        │         │         │         │

max,f           │         │         │         │

──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

t                        │   3,0   │   2,4   │   2,1   │   1,6

min,f                   │         │         │         │

t                        │         │         │         │

max,f                   │         │         │         │