ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

МОНТАЖ НАРУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА ЧАСТНОГО ДОМА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Пояснительная записка

1. Настоящий проект разработан на основании технических условий N 481/6а от 28.06.2012 г., выданных ПТУ ОАО "…….облгаз" в соответствии с требованиями экологии, санитарной гигиены и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

2. Снабжение газом предусмотрено от существующего надземного газопровода низкого давления, проложенного к жилым домам N 138, 40 по ул.Н.Вартемяки.

3. Подключение проектируемого газопровода произвести в точке "А" в существующий дворовый газопровод низкого давления 32. Давление газа в точке подключения - 1,80 кПа.

4. Надземный газопровод проложить из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* от точки подключения до стены жилого дома на опорах по нормали УКГ 11.00 и по стене жилого дома по нормали УКГ 1.00.

5. Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному материалу труб.

6. Отключающее устройство установить на газовом вводе в дом в надземном исполнении на высоте 1,80 м от уровня земли и на расстоянии 0,5 м от дверных и оконных проемов.

7. Монтаж газопровода произвести в соответствии с "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002 и ПУЭ.

8. После монтажа газопровод окрасить двумя слоями масляной краски по двум слоям грунтовки.

9. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.00 г. N 878 для газораспределительных сетей проектом установлена охранная зона газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны от газопровода. Проектируемый газопровод входит в охранную зону существующего газопровода.

10. Гидравлический расчёт газопровода выполнен в соответствии со СНиП 42-01-2002.

11. Проект соответствует требованиям экологии и санитарной гигиены, обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Условные обозначения

| Рис.1 | Газопровод низкого давления проектируемый надземный |
| --- | --- |
| Рис.2 | Кран на газопроводе |

Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

| Главный инженер проекта: | М.С.Иванов |
| --- | --- |

Ведомость чертежей основного комплекта

| Лист п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГСН-1 | Общие данные |  |
| ГСН-2 | Генеральный план участка. Аксонометрическая схема |  |
| ГСН-3 | Вид А |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| N поз. | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ссылочные документы |  |
|  | СНиП 42-01-2002 | Газораспределительные системы |  |
|  | т.с.5.905-16 | Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах вып.1" |  |
|  | СП-42-101-2003 | Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб |  |
|  |  | Прилагаемые документы |  |
|  | ГСН.С | Спецификация оборудования | 1 лист |
|  | УКГ 11.00 | Крепление газопровода на опоре из трубы | 1 лист |
|  | УКГ 1.00 | Крепление газопровода 15…40 мм к кирпичной или деревянной стене | 1 лист |

Генеральный план участка М 1:200

Рис.3. Генеральный план участка

Граница землевладения

 Существующий газопровод

Рис.4. Условные обозначения

Рис.5. Аксонометрическая схема

Рис.6. Вид А

Примечание. За отметку 0.000 принята отметка уровня земли.