"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности при работе форсункой на горючей

# смеси (солярке) с электрокомпрессором

1. Разрешается включить компрессор только с закрытым вентилем на бачке с горючим.

2. Убедившись после осмотра в исправности системы, включить компрессор, открыть воздушный кран. Проверить поступление воздуха по шлангу к форсунке (предварительно открыть воздушный кран на форсунке).

3. Открыть кран бачка солярки, факелом при длине негорючей ручки 1,5 метра, поднести к рабочей части форсунки для воспламенения горючей смеси.

4. Регулировать нормальное горение форсунки путем вентиля подачи воздуха и солярки.

5. Шланги подачи воздуха и солярки применять только бензостойкие.

6. Гашение пламени производить:

а) отключением компрессора;

б) закрытием вентиля подачи горючего;

в) отсоединением шланга с горючим (дать возможность стечь солярке, оставшейся в шланге).

7. Рабочие должны иметь брезентовую спецодежду, кожаную обувь, защитные очки (маску) и наряд на работу с повышенной опасностью.

8. До начала работы рабочие должны пройти целевой инструктаж на рабочем месте у участкового механика.

9. Зону работы установки выгородить, вывесить запрещающие и предупредительные плакаты, обеспечить средствами огнетушения.

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________