ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 500 кВ

Разбивка котлованов под металлические фундаменты опор
типа Р в горных труднодоступных условиях

К-1-24-2

См. Общая часть

1. Область применения

Технологическая карта К-1-24-2 служит руководством при разбивке котлованов для унифицированных свободностоящих промежуточных опор типа Р, с заделкой металлических фундаментов в отдельно вырытые котлованы на строительстве ВЛ-500 кВ, а также пособием для разработки проектов производства работ.

2. Технико-экономические показатели на разбивку котлованов для опор

Таблица 14

| NN | Показатели | Ед. изм. | Тип опор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | Р |  |
| 1. | Трудоемкость | чел.-дн. | 0,59 |  |
| 2. | Работа механизмов | маш.-см. | - |  |
| 3. | Численность звена | чел. | 3 |  |
| 4. | Продолжительность разбивки | смен | 0,20 |  |
|  | Производительность за смену | опора | 5 |  |

3. Организация и технология разбивки котлованов

1. Разбивка котлованов для опор выполняется звеном рабочих в составе комплексной бригады по монтажу опор.

2. Подготовительные работы, подлежащие выполнению на пикете до начала разбивки котлованов, приведены вп.1.1.3 общей части.

3. Разбивка котлованов производится в следующей последовательности (рис.9):

а) определение и закрепление на местности основных осей пикета;

б) определение и закрепление на местности центров котлованов под металлические фундаменты;

в) определение и закрепление на местности контуров котлованов подметаллические фундаменты.

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ПОД МЕТАЛИЧЕСКИЕ ФУНДАМЕНТЫ ОПОРЫ Р

Рис.9

Условные обозначения

 Центр опоры

 Колья

Колышки

4. Организация и методы труда рабочих

4.1.Разбивка котлованов производится звеном рабочих в составе:

Таблица 15

| NN п/п | Профессия | Разряд | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролинейщик | 5 | 1 |  |
| 2. | Электролинейщик | 2 | 2 |  |
|  |  | ИТОГО | 3 |  |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций (рис.9):

а) электролинейщик 5 разряда устанавливает теодолит на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры).

Труба теодолита направляется на центр соседних опор, определяется ось ВЛ (1-1);

б) ось траверсы (2-2) определяется при помощи теодолита, поворотом трубы на 90°;

в) с помощью мерной ленты определяются центры котлованов под стойки опор и закрепляются колышками (рис.9). Колышками размечают контуры котлованов под стойки опор;

г) колья основных разбивочных осей (ось ВЛ, ось траверсы) должны быть сохранены до окончания работ по разработке котлованов, вплоть до установки и приемки опоры. Разрыв во времени между окончанием разбивки котлованов и их разработкой должен быть минимальным, во избежание потери знаков основных осей.

4.3. Допустимые отклонения при разбивке котлованов

Таблица 16

| Класс точности | Характеристика сооружений и конструкций | Допустимые среднеквадратические погрешности измерений при разбивочных работах |
| --- | --- | --- |
|  |  | угловые измерения "С" | линейные измерения и перенос осей по высоте | определение отметок, мм |
| 5 р | Земляные сооружения | 45 | 1 1000 | 10 |

4.4. Условия обеспечения точности линейных измерений

Таблица 17

| Условия измерений | Допустимая средняя квадратическая погрешность 1/1000 |
| --- | --- |
| Допустимые отклонения от номинальной длины |  |
| по общей длине шкалы, мм | 10 |
| по наименьшему интервалу, мм | 0,1 |
| уложение в створ | Вешение на глаз |
| натяжение прибора | от руки |
| приемы отсчетов | одно отложение |
| способы фиксации пунктов | шпилькой, гвоздем, колышком |
| превышение концов рулетки | определением на глаз |
| типы рулеток | лента землемерная |
| центрирование дальномеров, реек | отвесом |
| типы дальномеров, диапазон измерений | ДНР-06 |
| по углу наклона, градус | ±20 |
| по расстоянию, метр | 20-200 |

5. Калькуляция трудовых затрат

Таблица 18

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда - чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | разбивка контура котлована | разбивка центра котлована |
|  |  |  |  | на един. | на вес объем | на един. | на весь объем |
| ЕНиР § 23-3-1 N 3а, б | Разбивка котлованов под опоры типа Р | опора | 1 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 1,8 |

6. Материально-технические ресурсы

Таблица 19

| NN п/п | Наименование | ГОСТ марка | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теодолит с треногой | 10529-70 | к-т | 1 |  |
| 2. | Рейка нивелирная | 11158-65 | шт. | 2 |  |
| 3. | Вешки геодезические |  | " | 5 |  |
| 4. | Мерная стальная лента - 20 м | 7502-65 | " | 1 |  |
| 5. | Лопатка копальная острокон. | 3620-63 | " | 1 |  |
| 6. | Лом стальной строительный | 1405-72 | " | 1 |  |
| 7. | Топор плотничный | 1399-70 | " | 1 |  |
| 8. | Пила поперечная | 979-70 | " | 1 |  |
| 9. | Осевые столбы 120-140 мм длина 10 м |  | " | 2 |  |
| 10. | Колья осевые |  | " | 4 |  |
| 11. | Колышки разбивочные |  | " | 5 |  |
| 12. | Канат пеньковый 20 | 483-55 | м | 10 |  |
| 13. | Аптечка |  | к-т | 1 |  |
| 14. | Бак с кружкой и цепью |  | " | 1 |  |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам, предоставленным:
Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление
по строительству. Всесоюзный институт
по проектированию организаций энергетического
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". Тбилисский филиал