ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Балабаш-Баишевская средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской Республики

1. Общие положения

1. Предметом аукциона является капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Балабаш-Баишевская средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской Республики.

2. Место, сроки выполнения работ: 429366, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, с.Балабаш-Баишево , ул.Аптечная, д.50

Срок выполнения работ – с момента подписания контракта до 01 августа 2018г.

Ведомость объемов работ

  - Общестроительные работы

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Ссылка на поз. в дефектной ведомости | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Раздел: 1. Потолок |  |  |  |  |
| 1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,79 | 1.,2. | Спортзал: 17,4х8,35=145,29х1,6=232,46 Коридор: 1,35х2,57=3,46 2,21х5,86=12,95 Итого: 3,46+12,95=16,41 Раздевалка для девочек: 5,30х2,77=14,68 Раздевалка для мальчиков:5,33х2,90=15,46 ИТОГО: 232,46+16,41+14,68+15,46=279,01 |
| 2 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,45 | 1., 2. | Спортзал : 17,40х8,35=145,29 |
|  | Раздел: 2. Стена |  |  |  |  |
| 1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,47 | 3 | Спортзал:51,5х8,15=419,72-51,41 (проемы)-48,28 (п.3) -28,09 (п.5) = 291,84 Коридор:21,17х3=63,51-7,83 (проемы) = 55,68 ИТОГО: 291,84+55,68=347,52 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,48 | 4.,5. | Раздевалка для девочек: 17,40х3,07=53,41-4,22 (проемы) =49,19 Раздевалка для мальчиков: 17,83х3,07=54,73-4,31 (проемы) =50,42 Спортзал: 34,19х1,65=56,41-8,13 (проемы)=48,28 Итого: 49,19+50,42+48,28=147,89 |
| 3 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,48 | 4.,5. | Раздевалка для девочек: 17,40х3,07=53,41-4,22 (проемы) =49,19 Раздевалка для мальчиков: 17,83х3,07=54,73-4,31 (проемы) =50,42 Спортзал: 34,19х1,65=56,41-8,13 (проемы)=48,28 Итого: 49,19+50,42+48,28=147,89 |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,0544 | 4.,5. | Дверные откосы: Спортзал: 1)1,98+1,98+1,11=5,07х0,2=1,0 2) 2,03+2,03+0,85=4,91х0,2=0,98 3) 2,03+2,03+0,85=4,91х0,2=0,98 4) 2,26+2,26+1,11=5+63х0,25=1,4 Всего:1,0+0,98+0,98+1,40= 4,36 Коридор: 1) 2,01+2,01+1,06=5,08х0,12=0,60 2) 2,01+2,01+0,87=4,89х0,05=0,24х2=0,48 Всего: 0,60+0,48=1,08 ИТОГО: 4,36+1,08= 5,44 |
| 5 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,28 | 5. | Спортзал: 17,45х1,61=28,09 |
| 6 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,0116 | 6. | 2,41х1,15х0,42=1,16 |
| 7 | Устройство барьеров в гардеробных | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,0957 | 7. | Раздевалка для девочек: 2,77х2,50=6,92-2,30 (проем)=4,62 Раздевалка для мальчиков:2,90х2,50=7,25-2,30 (проем) =4,95 Итого: 4,62+4,95=9,57 |
| 8 | Устройство защитной сетки для окон спортзала | 100 м2 сетки | 0,7852 | 8. | Спортзал: 17,45х4,50=78,52 |
|  | Раздел: 3. Проемы |  |  |  |  |
|  | Подраздел: Окна |  |  |  |  |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,303 | 8. | Спортзал: 2,07х1,28=2,65х3=7,95 2,07х1,80=3,73х6=22,35 Итого: 7,95+22,35=30,3 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,1545 | 9. | Спортзал: 2,07х1,28=2,65х3=7,95 Раздевалка для девочек: 1,22х2,03=2,47 Раздевалка для мальчиков: 1,25х2,05=2,56 Итого: 7,95+2,47+2,56=12,98 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,3172 | 10. | Спортзал: 2,27х12=27,24 Раздевалка для девочек: 2,23х1=2,23 Раздевалка для мальчиков: 2,25х1=2,25 Итого: 27,24+2,23+2,25=31,72 |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,3185 | 11. | Спортзал: 2,08х6=12,50 2,55х6=15,30 Всего: 12,50+15,30=27,80 Раздевалка для девочек: 2,01 Раздевалка для мальчиков: 2,04 Итого: 27,80+2,01+2,04=31,85 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,2892 | 12. | Спортзал: 2,07х12=24,84 Раздевалка для девочек: 2,03х1=2,03 Раздевалка для мальчиков: 2,05х1=2,05 Итого: 24,84+2,03+2,05=28,92 |
|  | Подраздел: Двери |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,1127 | 13. | Спортзал: 2,19+1,72+1,72=5,63 Коридор: 1,75+1,75+2,14=5,64 Итого: 5,63+5,64=11,27 |
| 2 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5 | 14. | Спортзал: 1,11х2,26=2,50х2=5,0 |
|  | Раздел: 4. Пол |  |  |  |  |
| 1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 1,45 | 15. | 17,40х8,35=145,29 |
| 2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 1,45 | 15. | 17,40х8,35=145,29 |
| 3 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 1,45 | 15. | 17,40х8,35=145,29 |
| 4 | Устройство плинтусов деревянных | 100 М ПЛИНТУСА | 0,49 | 16. | 51,5-3,92 (проемы дверей)=47,58+1,45 (откосы дверей) = 49,03 |
| 5 | Проолифка деревянных поверхностей валиком | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,45 | 17. | 17,40х8,35=145,29 |
| 6 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,45 | 17. | 17,40х8,35=145,29 |

2.2. Электромонтажные работы

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Ссылка на поз в дефектной ведомости | Формула расчета объемов работ и расхода материалов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Раздел: 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 ШТ. | 1 | 1. |  |
| 2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 ШТ. | 3 | 2. |  |
| 3 | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0,1 | 3. |  |
| 4 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,18 | 4. |  |
| 5 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий | 100 м | 0,15 | 5. |  |
|  | Раздел: 2. Материалы не учтенные |  |  |
| 1 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/4 | шт. | 1 | 1. |  |
| 2 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С | шт. | 3 | 2. |  |
| 3 | Прожектор светодиодный PFL -SC- 100w 6500K IP65 матовое стекло Цена: 3836/1,18/4,15=783,34 руб. | шт. | 10 | 3. |  |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,133 | 4.,5 |  |
| 5 | Разветвительная коробка У-197 | шт. | 4 | 4.,5. |  |
| 6 | Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый | 10 шт. | 0,8 | 4.,5. |  |
|  | Раздел: 3. Строительные работ |  |  |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 1,18 | 6. |  |

- Требования к материалам, используемым при выполнении работ

| № п/п | Наименование материалов | Техническая характеристика товара (материалов) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бруски | Должны соответствовать требованиям ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». Должны быть обрезными хвойных пород. Толщина 40 -75 мм. Сорт должен быть IV. Ширина не более 150 мм. Длина не менее 4 м но не более 6,5м. |
| 2. | Краски цветные по ГОСТ 10503-71 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая или светло-бежевая или светло-серая. Пленкообразующее вещество, входящее в состав краски - олифа комбинированная К-3 - К-5. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски при температуре (20,0±0,5) °С, от 65 с до 140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Укрывистость не высушенной пленки краски не более 165 г/м2 или не более 230 г/м2 или не более 235 г/м2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 24ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5ч. |
| 3. | Гипсовые вяжущие Г-2 или Г-3 | Вид вяжущего должен быть нормально твердеющий или быстротвердеющий. В зависимости от степени помола вид вяжущего должен быть грубого помола или среднего помола или тонкого помола. Индекс степени помола должен быть I-III. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 125-79 «Вяжущие гипсовые. Технические условия». По индексу сроков твердения должны быть А или Б. |
| 4. | Доски | Доски обрезные хвойных пород шириной не менее 75 мм но не более 150 мм. Сорт должен быть II-III. Длина не должна быть менее 4 м но не более 6,5 м. Толщиной не менее 25 мм, 32-40 мм и более 44 мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ 8486-86. |
| 5. | Доски | Доски обрезные хвойных пород шириной не менее 75 мм но не более 150 мм. Сорт должен выше IV. Длиной не менее 2 м но не более 3,75 м. Должны соответствовать требованиям ГОСТ 8486-86. Толщиной более 35 мм и не менее 40 мм. |
| 6. | Кабель | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Число жил - не менее 3, сечение более 1 мм2. Номинальное напряжение до 1 кВ. Номинальная толщина изоляции не более 1,3 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия». |
| 7. | Шпатлевка «Ветонит ТТ» или эквивалент | Шпаклевка на цементной основе, должна быть предназначена для выравнивания бетонных, кирпичных, блочных и оштукатуренных основ. Цвет – серый. Связующее – цемент. Должна быть водостойкой. Время использования – более 2 часов после затворения. |
| 8. | Кирпич керамический | Керамическое штучное изделие должно быть предназначено для устройства кладок на строительных растворах. Марка по морозостойкости изделий должна быть более F25. Длиной не менее 250 мм, шириной не менее 120 мм, толщиной не менее 65 мм. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия». Кирпич формата 1,8 НФ; 1,4 НФ; 1,3 НФ; 1 НФ. По показателю средней плотности изделия более 1,0. Кирпич должен быть морозостойкими и в зависимости от марки по морозостойкости в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо видимых признаков повреждений или разрушений (растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы) не менее 100 или 75 или 35 или 50 циклов переменного замораживания и оттаивания. |
| 9. | Раствор кладочный по ГОСТ 28013-98 | В зависимости от подвижности растворная смесь должна быть Пк2 норма подвижности по погружению конуса св. 4,0 см до 8,0 см включительно или Пк3 норма подвижности по погружению конуса св. 8,0 см до 12,0 см включительно. Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте характеризуют маркой до М100. Марку по прочности на сжатие назначают и контролируют для всех видов растворов. Морозостойкость раствора не ниже марки F25. Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть не менее 1500 кг/м3. |
| 10. | Раствор готовый марки до М100 | По основному назначению раствор должен быть кладочный. Марка по подвижности: Пк1 - Пк3. Прочность на сжатие в проектном возрасте должна быть марки до М100. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия». Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм. |