СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБОЙНЫХ РАБОТ

Отделочные работы

ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), акт приемки ранее выполненных работ, общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на обои и клей; | Визуальный |  |
|  | - влажность оклеиваемых поверхностей; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - качество очистки от набела верха стен; | Визуальный |  |
|  | - выполнение и качество работ по исправлению неровных мест шпатлевкой и шлифовку прошпатлеванных мест; | То же |  |
|  | - качество оклейки стен макулатурой; | " |  |
|  | - качество приготовления клеевого состава | " |  |
| Оклейка обоями | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - сплошность и равномерность нанесения клеевого состава на полотнища обоев; | Визуальный |  |
|  | - соблюдение технологии и порядка наклейки обоев; | То же |  |
|  | - вертикальность приклейки полотнищ; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - правильность подгонки рисунка на стенах; | Визуальный |  |
|  | - правильность наклейки обоев у плинтусов и наличников; | То же |  |
|  | - плотность прилегания и прочность сцепления полотнищ обоев с поверхностью стен | Технический осмотр |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - качество оклеенной поверхности (отсутствие на оклеенной поверхности пятен, пузырей, пропусков, доклеек, перекосов и отслоений); | Визуальный |  |
|  | - прочность сцепления полотнищ обоев с поверхностью стен; | То же |  |
|  | - правильность пригонки рисунка на стыках, соблюдение цвета, оттенка обоев | " |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка металлическая, отвес строительный, влагомер. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 п.3.42, табл.9, 15

Допускаемая влажность бетонных, оштукатуренных или прошпатлеванных поверхностей при оклейке обоями - не более 8%.

Отступления кромок - не более 0,5 мм (незаметные с расстояния 3 м).

При оклейке обоями поверхности должны быть выполнены:

- с кромками нахлесток полотнищ, обращенных к световым проемам, без теней от них (при наклейке внахлестку);

- из полотнищ одинакового цвета и оттенков;

- с точной пригонкой рисунка на стыках.

Не допускаются:

- воздушные пузыри, пятна, пропуски, доклейки и отслоения, перекосы, морщины;

- заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей и т.п.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 6810-2002. Обои. Технические условия.

Обои изготовляются с кромками или без них. Ширина рулона с не обрезанными кромками должна быть 500, 560, 600, 620 мм, длина рулона - 6,0; 10,5; 12,0; 18,0; 25,0; 32,0 и 42,0 м.

Отклонения по длине не должны превышать ±2%.

Обои не должны иметь разрывов кромок и механических повреждений.

Красочный фон обоев должен быть равномерным, без пятен, полос и контрастных включений, при совмещении двух полотен обоев одного рисунка и одной расцветки по линии обреза кромок не должно быть искажения рисунка.

На кромке обоев должны быть нанесены: наименование предприятия-изготовителя, направление и номер рисунка, линии обреза кромок штрихом или пунктиром. Для обоев с обрезанными кромками штампом наносят на обратную сторону полотна наименование предприятия-изготовителя, направление и номер рисунка.

Обои одного рисунка и расцветки, принимаемые за партию, должны сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукции, артикул, номер рисунка и расцветки, сорт, обозначение стандарта или ТУ, наименование упаковочных единиц и их количество, дата выработки.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.3.1, 3.12, 3.35-3.41, 3.43

Обойные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%.

При оклейке обоями качество оснований должно удовлетворять следующим требованиям:

- поверхности должны быть сглаженными, без шероховатостей;

- трещины и раковины огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;

- отслоения, потеки раствора удалены;

- швы между листами сухой гипсовой штукатурки дополнительно оклеены полосами марли, бумаги;

- закончены окраска потолков и другие малярные работы.

Клеевой состав при огрунтовке поверхности под обои должен наноситься сплошным равномерным слоем, без пропусков и потеков. Дополнительный слой клеящей прослойки следует наносить по периметру оконных и дверных проемов, по контуру и в углах отделываемой поверхности полосой шириной 75-80 мм в момент начала загустевания основного слоя.

При оклеивании оснований бумагой отдельными полосами или листами расстояние между ними должно быть 10-12 мм.

Приклейку полотнищ бумажных обоев следует выполнять после их набухания и пропитки клеевым составом.

Обои поверхностной плотностью до 100 г/см необходимо наклеивать внахлестку, 100-120 г/см и более - впритык.

При стыковании полотнищ внахлестку оклейку поверхностей обоями необходимо производить в направлении от световых проемов, без устройства стыков вертикальных рядов полотнищ на пересечениях плоскостей.

При оклейке поверхностей синтетическими обоями на бумажной основе (или тканевой) углы стен необходимо оклеивать целым полотнищем. Пятна клея на их поверхности необходимо удалять немедленно.

Вертикальные кромки смежных полотнищ текстовинита и пленок на тканевой основе должны при наклейке перекрывать по ширине предыдущее полотнище с нахлесткой 3-4 мм. Обрезку перекрывающихся кромок следует производить после полного высыхания клеевой прослойки и после извлечения кромки дополнительно нанести клей в местах приклейки кромок смежных полотнищ.

При наклейке ворсовых обоев полотнища при наклейке следует приглаживать в одном направлении.

При производстве обойных работ помещения до полной просушки обоев необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23 °С.