ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ШАХТ ЛИФТОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж объемных блоков шахт лифтов.

Общие сведения

Объемные элементы шахт лифтов - следует монтировать с установленными в них кронштейнами для закрепления направляющих кабин и противовесов, низ элементов устанавливать по рискам, вынесенным на перекрытие от разбивочных осей и соответствующим проектному положению двух взаимно перпендикулярных стен элемента (передней и одной из боковых).

В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- местоположение стропальщика (монтажника) в момент строповки и расстроповки груза

- местоположение стропальщика (монтажника) в момент перемещения груза

- направление подачи груза

- граница опасной зоны

- стрела крана

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Перед подъемом блоков шахты лифтов они должны быть очищены от грязи и в зимнее время от наледи. В местах стыков блоков должны устанавливаться инвентарные опорные уголки, для чего очищаются от наплыва цементного раствора нарезные отверстия для болтов в закладных деталях блока. Опорные уголки крепятся болтами с гайками и контргайками.

Рис.1. Монтаж тюбингов лифтовых шахт:

а - наводка и опускание; б - рихтовка; в - выверка и сварка стыков; 1 - слой раствора; 2 - установочные риски; 3 - тюбинг шахты; 4 - шаблон; 5 - рейка-отвес

2. Монтаж шахты должен производиться с опережением возведения примыкающих конструкций здания не более чем на один этаж.

3. При монтаже блоков подачу к их месту установки производить плавно, без рывков, раскачивания и вращения, не допуская ударов по другим конструкциям.

4. Блок опускают до 30 см над местом установки, после чего монтажники направляют и устанавливают его в проектное положение.

5. До электроприхватки закладных частей блока с нижележащим расстроповку не производить.

6. Монтажные работы по установке блока не разрешается производить на ветре скоростью более 12 м/с, при дожде, сильном снегопаде и гололедице.

7. При монтаже блоков и их закреплении на месте никаких других работ на расстоянии менее 10 м от места работы производить не разрешается.

8. Запрещается приступать к работе без устройства защитных настилов, разрезающих по высоте шахты лифтов.

9. При работе в шахтах лифтов по указанию мастера (прораба) монтажники должны закрепляться карабином предохранительного пояса с оформлением наряд-допуска.

10. Шахты лифта должны подаваться на место установки в проектное положение уже с рабочими настилами или же рабочие настилы должны устанавливаться в шахте лифта сразу же после ее монтажа.

11. Рабочие настилы в шахте лифта должны быть надежно закреплены от смещения и опрокидывания.

12. Дверные проемы шахты лифта сразу же после ее монтажа должны быть надежно закреплены инвентарными ограждениями или же деревянными щитами с надежным креплением за стенки шахты.

13. До подхода к шахте лифта при ее приемке, монтажники должны обязательно закрепиться с помощью карабина с удлинителем цепи за петли перекрытий или за другие смонтированные конструкции. Места крепления указывает мастер (прораб).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технические требования к монтажу объемных блоков шахт лифтов

СНиП 3.03.01-87

Предельные отклонения:

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных объемных блоков с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей 8 мм;

- от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола шахты относительно горизонтальной плоскости (пола приямка) 30 мм;

- по высоте порога дверного проема объемного элемента шахты лифта относительно посадочной площадки 10 мм;

- от вертикали верха плоскостей блоков 10 мм.

Не допускаются: - разрывы по высоте при монтаже более чем на один этаж.

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготови- тельные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; | Визуальный | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |  |
|  |  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид панелей, наличие рисок осей кабин; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |  |
|  |  | - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных и поднимаемых панелей от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |  |
|  |  | - наличие ориентирных рисок на перекрытии, определяющих проектное положение монтируемых панелей; | То же |  |  |
|  |  | - наличие цементного раствора по всей площади опирания монтируемых панелей. | " |  |  |
|  | Монтаж панелей шахт лифтов | Контролировать: - установку блоков в проектное положение (отклонение от совмещения ориентиров в нижнем сечении; отклонение от вертикали граней двух взаимно перпендикулярных стен блока; отклонение по высоте порога дверного проема блока относительно посадочной площадки, отклонение от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола шахты); | Измерительный, каждый элемент | Общий журнал работ, журнал сварочных работ |  |
|  |  | - качество выполнения сварочных работ. | Визуальный, измерительный |  |  |
|  | Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Исполнительная геодезическая схема, акт освидетельствова- ния скрытых работ |  |
|  |  | - фактическое положение смонтированных конструкций шахт лифтов; | Измерительный, каждый элемент |  |  |
|  |  | - качество сварочных соединений стыков. | Измерительный, визуальный |  |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка, линейка металлическая, нивелир. |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

ГОСТ 17538-82* Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия.

Значения предельных отклонений геометрических параметров блоков не должны превышать, мм:

|  | - по длине | ±10 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - по ширине | ±8 мм; |  |
|  | - по толщине стен | ±5 мм. |  |

Неплоскостность лицевых поверхностей - не более 3 мм.

| Характеристика бетонной поверхности | Категория | Диаметр раковин, мм | Высота (глубина) наплыва (впадин), мм | Глубина околов, мм | Длина околов в мм на 1 м ребра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевая, под окраску) | А3 | 4 | 2 | 5 | 50 |
| Нелицевая, невидимая в условиях эксплуатации | А7 | 20 | - | 20 | - |

Маркировочные надписи и знаки должны быть нанесены на торцевой поверхности, невидимой в процессе эксплуатации.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.3.30

Объемные блоки шахт лифтов следует монтировать, как правило, с установленными в них кронштейнами для закрепления направляющих кабин и противовесов.

Низ объемных блоков необходимо устанавливать по ориентирным рискам, вынесенным на перекрытие от разбивочных осей и соответствующим проектному положению двух взаимно перпендикулярных стен блока (передней и одной из боковых). Относительно вертикальной плоскости блоки следует устанавливать, выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен блока.

Монтаж шахты должен производиться с опережением возведения примыкающих конструкций здания не более чем на один этаж.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструмент, приспособления, инвентарь:

монтажный лом, клинья (2 шт.), рейка-отвес, шаблон для проверки положения блока, ящик с ручным инструментом, кельма, щит ограждения лифтовой шахты, универсальная траверса для подъема сантехкабин, столик-стремянка (1 шт.), ящик-контейнер для песка, ящик-контейнер для раствора, площадка для сварщика и монтажника (2 шт.), растворная лопата (2 шт.), металлическая щетка, правило, уровень.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для монтажника (монтаж железобетонных конструкций)

I. Общие правила

1. К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное разрешение на производство работ (допуск).

2. Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или мастером.

3. Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте.

4. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;

б) не находиться под поднятым грузом;

в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;

г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;

д) не заходить за ограждения опасных зон;

е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, т.к. возможно случайное падение предметов с высоты;

ж) не смотреть на пламя электросварки, т.к. это может вызвать заболевание глаз;

з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;

и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте электрика;

к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;

л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;

м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

II. Обязанности перед началом работы

5. Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, убедиться в надежной установке монтажного крана.

6. Подготовить к работе монтажный инструмент.

7. Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и устойчивости.

8. Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях (обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, контейнеров), монтажном инструменте или ограждениях доложить об этом мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера.

9. Проверить достаточность освещения рабочего места.

10. Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных проводов доложить об этом мастеру.

11. При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или инструмента.

III. Требования после работы

12. Сделать уборку на рабочем месте.

13. Сдать весь инструмент в кладовую.

14. О всех замеченных недостатках доложить мастеру или прорабу.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ 01-03*", утвержденных ГУГПС МВД России.

2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или  иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы.

4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа  и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.

5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара.

6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии.

7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.

8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с водой.

9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего  освещения,  оставляя только дежурное освещение.

10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии сГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора.

12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии.

13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации

14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).

15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.

16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.

18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.

19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под них вне топливо- и маслохранилищ.

20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.

21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать.

22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.

23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты атмосферных осадков.

24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;

- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Продолжительность операций при монтаже элементов лифтовой шахты, мин

| Строповка элемента | 1,0 |
| --- | --- |
| Устройство растворной постели | 3,0 |
| Прием элемента и установка его на подготовленную постель | 3,0 |
| Выверка элемента в плане | 4,0 |
| Выверка элемента по вертикали | 4,0 |
| Расстроповка | 0,5 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009